繁环审批函〔2020〕6号

关于忻州华茂物流有限公司综合物流园区建设项目

环境影响报告表的批复

忻州华茂物流有限公司：

你公司报送的《关于〈忻州华茂物流有限公司综合物流园区建设项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、忻州华茂物流有限公司综合物流园区建设项目位于山西省忻州市繁峙县金山铺乡贾家井村。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。建设规模年运输煤炭250万吨，其他产品搭配运输100万吨，占地面积500亩。项目总投资10000万元，其中环保投资846万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。煤炭储存、装卸产生的粉尘采取封闭储煤车间，四周严密围挡，定期洒水抑尘。运输车辆采用篷布覆盖、洒水降尘、洗车台清洗措施后，排放浓度需满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5无组织排放限值要求。

（二）落实污废水处理措施。车辆冲洗废水沉淀处理后循环使用或用于煤场喷洒抑尘。初期雨水经沉淀处理后用于煤场喷洒抑；生活污水经地埋式一体化设备处理后用于煤场喷洒抑尘。

（三）落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，沉淀池沉渣收集后外售；生活垃圾由厂区环卫部门外运处理。废机油按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）暂存在危废暂存间，定期由有资质的单位处理，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。产噪设备采取减振、隔声等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年3月24日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、陕西聚全环保科技有限公司