繁环审批函〔2020〕7号

关于繁峙县恒隆建材经销部石料厂0.5万t/a脉石英矿

开采加工项目环境影响报告书的批复

繁峙县恒隆建材经销部石料厂：

你厂报送的《关于<繁峙县恒隆建材经销部石料厂0.5万t/a脉石英矿开采加工项目环境影响报告书>（以下简称<报告书>）的报批申请》已收悉。

该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，其违法行为已经繁峙县环境保护局（繁环罚〔2019〕15号）处罚。你厂必须认真汲取教训、强化守法意识。

经研究，从生态环保角度对“报告书”提出意见如下：

一、你厂拟在繁峙县横涧乡石塘沟村西北760m处，建设0.5万t/a脉石英矿开采加工项目，建设规模：年开采及加工0.5万吨脉石英矿。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。项目总投资93.73万元，其中环保投资40.5万元。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护、风险防范措施和本批复要求的前提下，我局原则同意你厂按照《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治各项措施。采场粉尘凿岩、爆破及采装采取潜孔凿岩、水封爆破，定期洒水抑尘；石料加工区卸车粉尘采取洒水抑尘，在破碎机、筛分机上方安装各1个集尘罩，粉尘经集尘罩收集后进入1套布袋除尘器进行处理，后经的15m高排气筒排放。转载、跌落点全部采用全封闭式传送带进行物料的输送转运，并设8套洒水设施和喷头。成品堆存设彩钢结构库房，一侧留有可关闭出入口。运输扬尘采取在矿区出口处设置1处洗车平台，用于清洗车轮、车身；加强路面清扫、洒水，严禁超载、帆布遮盖。排土场扬尘采取洒水降尘，增加湿度可以降低产尘量，对于暂时不作业的裸露区采用防尘网或篷布覆盖。须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准要求。冬季办公生活区供热采用电取暖。

（二）落实污废水污染防治措施。生活污水设1座2m2沉淀池，经沉淀后用于抑尘洒水。

（三）落实固体废物污染防治措施。破碎筛分过程中由布袋除尘器收集的粉尘，作为石粉出售。职工活动产生的生活垃圾，集中收集后运至环卫部门指定地点统一处置。废棉纱、手套混入生活垃圾，由环卫部门统一处理；废机油、废油桶于危废间暂存，定期由有资质单位处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中标准和要求建设，不得随意丢弃。

（四）落实噪声污染防治措施。产噪设备采用低噪声设备、定期检查保证设备正常运行等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。

（五）落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足核定的总量控制指标，粉尘0.72吨/年。

（六）保证项目区绿化措施的实施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。原有露天采场平台采用灌草植被进行生态恢复；排土场将采矿剥离废土石在沟内自下而上堆放成阶梯式平台，并在平台上覆土进行植被绿化；露天采场边坡复垦和平台复垦，选取合适的树种，建设永久性防护林，在地形平坦、开阔的平台，恢复为耕地，在未形成稳定平台的位置，暂时恢复成林牧地，逐渐转换为耕地。

（七）严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年3月25日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、重庆九天环境影响评价有限公司