繁环审批函〔2020〕9号

关于山西永昌瑞通商贸有限公司永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目环境影响报告表的批复

山西永昌瑞通商贸有限公司：

你公司报送的《关于〈永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目位于山西省忻州市繁峙县横涧乡石塘沟村北部一带。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程。建设规模年储配优质煤炭80万吨，占地面积30000平方米。项目总投资20988万元，其中环保投资123万元。按照“繁峙县水利局关于山西永昌瑞通商贸有限公司煤炭储配建设中心部分设施建于石塘沟河河道旁的批复”（繁水字（2019）78号）文件要求，确保河道行洪安全畅通。储配煤场与河道保留有效的防护距离，确保储配煤场运行时不污染河床。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。运输道路硬化，封闭运输，定期洒水；车辆途径村庄时减速慢行。储煤库和破碎筛分配煤库进行全封闭建设，并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统；粉煤机、筛煤机和配煤机进出料口上方设置集气罩收集粉尘。粉煤机和筛煤机共用一台布袋除尘器处理粉尘，配煤机设置一台布袋除尘器处理粉尘。两台布袋除尘器共用一根15m高的排气筒；排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。本项目各污染物排放量须满足总量指标：粉尘1.19t/a。

（二）落实污废水处理措施。初期雨水经雨水收集池收集沉淀后回用于储煤库喷洒用水。生活污水排入旱厕，定期清掏外运。储料库内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于储料库洒水。厂区进出口磅房旁边各设洗车平台1座，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座50m3沉淀池，沉淀后循环利用。

（三）落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，生活垃圾集中放置于密闭垃圾桶内，定期清运至生活垃圾地堆存处置。沉淀池污泥定期清理用于道路填坑。

（四）落实噪声污染防治措施。产噪设备采取基础减振、隔声、消声等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年4月7日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、威海威创环保科技有限公司