繁环审批函〔2020〕21号

关于山西华茂矿业有限公司关于新高球墨铸管（件）生产线项目环境影响报告书的批复

山西华茂矿业有限公司：

你公司报送的《关于<山西华茂矿业有限公司关于新高球墨铸管（件）生产线项目环境影响报告书>（以下简称<报告书>）的报批申请》已收悉。

经研究，从生态环保角度对“报告书”提出意见如下：

一、你公司拟在忻州市繁峙县金山铺乡贾家井村，建设年产球墨铸铁管30万吨、铸件3万吨项目，总占地面积176962m2，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程、依托工程。项目总投资36000万元，其中环保投资1052万元。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护、风险防范措施和本批复要求的前提下，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工营地设置临时沉淀池；严格限制施工范围，施工边界设置围挡，落实遮盖、洒水抑尘等措施；禁止夜间（22:00-06:00）施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾应分类收集，及时送往环卫部门指定地点进行处置。

（二）落实大气污染防治各项措施。铸管生产系统①铁水倾倒及中频炉熔炼过程中产生的烟尘采用二次烟气收集（环形罩+上方安装顶吸罩）+1套除尘系统，经收集处理后由22m排气筒（1#）排放。②球化过程中产生的烟尘在球化工位上部设置集气罩，球化时球化包置于集气罩下方，球化过程中产生的逸出的烟尘经集气罩收集后通过管道连接至1套布袋除尘器，经收集处理后由22m排气筒（2#）排放。③浇铸过程中产生的烟尘采用封闭措施，收集后经配套除尘器（共2套）处理后合并至排气筒（1#）排放。④每条喷锌生产线均在喷锌枪侧面设置收尘罩，经配套除尘器处理后由同一根22m排气筒（5#）排放。⑤每条精整线产尘点上方均设置收尘罩，经配套除尘器（共3套）处理后由同一根22m排气筒（6#）排放。⑥炉前吹砂粉尘各产尘点设集气罩，经收集后引入1套布袋除尘器处理，处理后由22m排气筒（3#）排放，排放浓度须执行《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA 030802-2—2017)表1中的2级排放标准。⑦退火炉燃烧废气，经收集后连接至1套脱硫设施，采用石灰-石膏湿法脱硫，处理后由22m排气筒（4#）排放，须执行晋政办发电[2018]67号相关标准要求。⑧涂装工序有机废气位于全封闭涂装区域，采用负压收集，经收集后送退火炉完全燃烧处置。⑨制芯工序产生的有机废气设置1套三乙胺净化吸收塔，净化处理后由22m排气筒（7#）排放，排放须执行《冷芯盒射芯机 技术条件》（JB/T5361-2006）标准要求。⑩水泥筒仓粉尘每个水泥筒仓分别配套设置布袋除尘器，处理后由仓顶排放。水泥养生前处理粉尘在每条处理线产尘点上方均设置收尘罩，经配套除尘器处理后由同一根22m排气筒（8#）排放，排放须执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。落砂及砂处理粉尘在砂处理各产尘点上方均设置收尘罩，经收集后通过管道通入到1台布袋除尘器，处理后由22m排气筒（9#）排放，排放须执行《铸造行业大气污染物排放限值》要求。

铸件生产系统①铁水倾倒及中频炉熔炼过程中产生的烟尘采用二次烟气收集（环形罩+上方安装顶吸罩）+1套除尘系统，经收集处理后由22m排气筒（10#）排放。②球化过程中产生的烟尘在球化工位上部设置集气罩，球化时球化包置于集气罩下方，球化过程中产生的逸出的烟尘经集气罩收集后通过管道连接至1套布袋除尘器，收集处理后由22m排气筒（11#）排放。③浇铸置换废气通过浇铸工位处的负压真空机组全部收集后，经1套布袋除尘器+催化燃烧装置处理后，由22m排气筒（12#）排放，树脂砂铸造工艺：各污尘点上方安装集气罩，收集后采用伸缩式管道连接至1套布袋除尘器+活性炭吸附装置，经处理后由22m排气筒（13#）排放。④砂处理各产尘点上方均设置收尘罩，经收集后通过管道通入到1台布袋除尘器，处理后由22m排气筒（14#）排放。⑤抛丸粉尘：每台抛丸机分别配套除尘器，经处理后由同一根22m排气筒（15#）排放。砂轮打墨粉尘：在每个产尘点上方均设置收尘罩，经收集后通过伸缩管道通入到1台布袋除尘器，处理后由22m排气筒（16#）排放。⑥树脂砂混砂过程产生粉尘各产污点上方均设置集气罩，收集后通过管道进入1套布袋除尘装置装置，经处理后由22m排气筒（17#）排放。⑦消失模线模型组合和烘干区上方设置1个集气罩，收集后通过管道进入1套活性炭吸附装置，经处理后由22m排气筒（18#）排放。⑧每台射芯机分别安装集气罩，收集后采用伸缩式管道连接至1套布袋除尘+活性炭吸附装置，经处理后由22m排气筒（19#）排放，排放浓度须执行《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA 030802-2—2017)表1中的2级排放标准。⑨涂装工序产生的有机废气设置单独封闭式喷漆房，采用负压收集后连接至1套催化燃烧处理设施，经催化燃烧处理后由22m排气筒（20#）排放，排放须执行晋气防办[2017]32号相关标准要求。按照《铸造行业大气污染物排放限值》(T/CFA 030802-2—2017)及晋气防办[2017]32号无组织排放浓度限值要求铸管车间和铸件车间位于全封闭铸件车间，加强车间通风。食堂油烟：安装1台大功率油烟净化器，经处理后由专用油烟通道排放。

（三）落实污废水污染防治措施。生产废水全部循环使用。锅炉软化水和生活污水全部综合利用。

（四）落实固体废物污染防治措施。中频炉炉渣、废耐火材料、废砂、脱硫石膏、废铁屑及废料、废模具、污水处理站污泥、废包装材料、除尘灰等一般固体废物，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单的要求合理处置；喷锌机除尘系统收集的锌灰、废包装桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废机油、废棉纱等各类危废，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关要求建设，不得随意丢弃。生活垃圾经分类收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。

（五）落实噪声污染防治措施。产噪设备采用低噪设备、基础减震、定期维修、优化布局等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。

（六）落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足我局核定的总量控制指标，烟尘32.792吨/年、粉尘21.61吨/年、SO22.236吨/年、NOx17.82吨/年。

（七）保证项目区绿化措施的实施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（八）严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年6月30日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、太原核清环境工程设计有限公司