建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：繁峙县龙运建材有限公司新建

建筑砂石料加工项目

建设单位： 繁峙县龙运建材有限公司

编制日期：2020年7月

《繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目环境影响报告表》技术审查意见修改说明

# 忻州市生态环境局繁峙分局根据山西省生态环境厅《关于切实做好疫情防控期间建设项目环评管理工作的紧急通知》（晋环环评函[2020]48号）的要求，为在新冠肺炎疫情期间最大限度减少人员集聚和交叉感染，决定对山西绿标环保科技有限公司编制的《繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目环境影响报告表》（以下简称报告表）进行技术函审。2020年6月19日，由3人组成的技术审查组经过认真审查，提出报告表技术审查意见如下。听取了评价单位和建设单位代表分别对《报告表》主要内容和项目建设情况的介绍，询问了有关问题，经讨论与评审，形成了《繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目环境影响报告表技术审查意见》，评价单位根据《审查意见》做了以下的修改：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充本项目与《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》、《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》等的符合性分析。 进一步明确土地性质，补充山西省主体功能区规划，细化两区区划的禁止限制要求、环保要求，逐条对照，分析本项目的符合性、选址合理性。 | 1.1已补充本项目与《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》、《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》等的符合性分析 | 见p3-5 |
|  |  | 1.2已明确土地性质 | 见p2 |
|  |  | 1.3已补充山西省主体功能区划 | 见p20 |
|  |  | 1.4已细化两区区划的禁止限制要求、环保要求，逐条对照，分析本项目的符合性、选址合理性 | 见p20 |
| 2 | 明确租赁区域，调查厂址构建筑物的分布及场地现状，明确存在的环境问题，提出整改要求。 | 2.1已明确租赁区域 | 见p2 |
|  |  | 2.2已针对厂址构筑物存在的环境问题提出整改要求 | 见p12 |
| 3 | 细化原料来源企业验收、废石产生环节、废石粒径、土含量、废石产生量，补充本项目建设依据、规模确定依据，分析原料的保障性、类似土含量废石的持续供应能力。 | 3.1已细化原料来源、企业验收情况、废石粒径、废石产生量、原料的保障性、类似土含量废石的持续供应能力 | 见p7 |
|  |  | 3.2已补充本项目建设依据、规模确定依据 | 见p1 |
| 4 | 细化工程建设内容，明确厂区原有构建筑物的拆留，明确新建、利用、改造工程内容；“原料区”、“加工区”必须为全封闭库，补充长宽高尺寸；补充车间平面布置图、规范厂区平面布置图；核实物料平衡表；根据原料规格，核实主要设备，补充浓缩机、压滤机处理能力，并补充挖掘机、装载机。补充生产用水指标，核实生活用水指标，核实废水产生量、水平衡。 | 4.1已细化工程建设内容，明确新建、利用、改造工程内容 | 见p5-7 |
|  |  | 4.2已补充“原料区”、“加工区”的长宽高尺寸 | 见p6 |
|  |  | 4.3已补充车间平面布置图、规范厂区平面布置图 | 见附图3、4 |
|  |  | 4.4已核实物料平衡表 | 见p7 |
|  |  | 4.5已核实本项目不需浓缩机、压滤机，并补充挖掘机、装载机 | 见p8 |
|  |  | 4.6补充生产用水指标，核实生活用水指标，核实废水产生量、水平衡 | 见p10 |
| 5 | 细化环境保护目标，补充紧邻的铁路情况介绍，明确地下水、生态环境具体的保护目标，补充土壤环境保护目标，补充运输线路、运输沿线环境保护目标及影响评价内容。 复核评价标准；细化工艺流程文字描述，明确设备结构、物料进出及转运方式，明确污染源。结合75米村庄居民，强化施工期污染防治措施的针对性。 | 5.1已细化环境保护目标，补充紧邻的铁路情况介绍 | 见p25、5 |
|  |  | 5.2已明确地下水、生态环境具体的保护目标，补充土壤环境保护目标 | 见p26 |
|  |  | 5.3补充运输线路、运输沿线环境保护目标及影响评价内容 | 见p7 |
|  |  | 5.4已复核评价标准 | 见p27-29 |
|  |  | 5.5细化工艺流程文字描述，明确设备结构、物料进出及转运方式，明确污染源 | 见p31 |
|  |  | 5.6已强化施工期污染防治措施的针对性 | 见p40 |
| 6 | 补充原料库、产品库有效容积的计算，分析是否满足生产所需，细化库内洒水装置的种类、数量、覆盖率等，明确全厂物料不得露天堆放；补充上料环节、干物料落料点、洗砂机入料口粉尘收集、处理措施；补充“原料加工粉尘”污染源尺寸、集尘罩的具体设置，计算集尘风量，核实除尘器技术参数，补充出灰粉尘控制措施；补充地面、道路硬化指标，减少扬尘的产生；补充洗车平台规格尺寸、循环水池容积、数量；核实各源颗粒物产排浓度、产排量，补充污染物总量控制指标倍量要求；核实无组织源强，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），核实各参数表、估算结果、大气环境影响评价自查表。 | 6.1已补充原料库、产品库有效容积的计算，分析是否满足生产所需 | 见p5-6 |
|  |  | 6.2细化库内洒水装置的种类、数量、覆盖率等，明确全厂物料不得露天堆放，补充上料环节、干物料落料点、洗砂机入料口粉尘收集、处理措施 | 见p42 |
|  |  | 6.3已补充“原料加工粉尘”污染源尺寸、集尘罩的具体设置，计算集尘风量，核实除尘器技术参数 | 见p43 |
|  |  | 6.4已补充地面、道路硬化指标，减少扬尘的产生 | 见p43 |
|  |  | 6.5已补充洗车平台规格尺寸、循环水池容积、数量 | 见p6 |
|  |  | 6.6已核实各源颗粒物产排浓度、产排量 | 见p42-43 |
|  |  | 6.7核实各参数表、估算结果、大气环境影响评价自查表 | 见p44-48 |
| 7 | 补充生产废水闭路循环分析，补充事故水池，核实雨水收集池容积，补充生活污水收集、回用系统，分析各季节不外排的可靠性，完善地表水环境影响评价内容。 补充防渗要求。 | 7.1已补充生产废水闭路循环分析 | 见p10 |
|  |  | 7.2已补充事故水池，核实雨水收集池容积，补充生活污水收集、回用系统 | 见p6 |
|  |  | 7.3分析各季节不外排的可靠性，完善地表水环境影响评价内容，补充防渗要求 | 见p49-51 |
| 8 | 补充噪声监测布点图；核准本工程噪声源强，复核并修正预测内容及结果，补充小屯村近距离居民分布情况、和高噪设备的位置关系，细化分析产生的影响，强化噪声防治措施。 | 8.1已补充噪声监测点布点图 | 见p23 |
|  |  | 8.2已核准本工程噪声源强，复核并修正预测内容及结果 | 见p52-54 |
|  |  | 8.3补充小屯村近距离居民分布情况、和高噪设备的位置关系，细化分析产生的影响，强化噪声防治措施 | 见p54-56 |
| 9 | 补充洗车循环水池污泥，核实各固废产生量，补充洗砂底泥脱水方式，暂存场所及要求，明确底泥综合利用企业及现原料使用情况、底泥综合利用适用性、消纳性、保障性，并核实综合利用不畅时底泥处置的备用方案，补充相应评价内容。 根据设备维修、保养等具体情况，分析是否产生危险废物，依据《危险废物环境影响评价指南》，补充危险废物环境影响评价内容。 | 9.1已补充洗车循环水池污泥，核实各固废产生量 | 见p54-55 |
|  |  | 9.2已补充洗砂底泥脱水方式，暂存场所及要求，明确底泥综合利用企业及现原料使用情况、底泥综合利用适用性、消纳性、保障性，并核实综合利用不畅时底泥处置的备用方案，补充相应评价内容 | 见p35-36、54 |
|  |  | 9.3已分析是否产生危险废物，补充危险废物环境影响评价内容 | 见p36、55 |
| 10 | 补充土壤现状监测无特征因子的原因，补充土壤理化性质，完善土壤环境影响评价内容。 完善监测计划，核实环保投资、污染物排放及环境管理清单、建设项目环评审批基础信息表、编制单位和编制人员情况表。 | 10.1已补充土壤现状监测无特征因子的原因，补充土壤理化性质，完善土壤环境影响评价内容 | 见专题p5 |
|  |  | 10.2已完善监测计划，核实环保投资、污染物排放及环境管理清单 | 见p56-57、9 |
|  |  | 10.3已完善建设项目环评审批基础信息表、编制单位和编制人员情况表 | 见基础信息表 |
| 其他 | 根据专家意见修改了报告表中的其他内容 |
| 专家意见 |  |

项目南侧 空地                   项目西侧 废旧厂房

项目东侧 空地                     项目北侧 铁轨

项目空地                        项目处废石子

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 繁峙县龙运建材有限公司 |
| 法人代表 | 殷秀婵 | 联系人 | 张凤朝 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县 |
| 联系电话 | 13720028796 | 传真 | / | 邮政编码 | 034300 |
| 建设地点 | 山西省忻州市繁峙县横涧乡小屯村南75m |
| 立项审批部门 | 忻州市生态环境局繁峙分局 | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建☑ 改新建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |
| 占地面积 (平方米) | 28000 | 绿化面积 (m2) | 500 |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资 (万元) | 50 | 环保投资占 总投资比例 | 10% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020.7 |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 1.1.1项目背景 繁峙县龙运建材有限公司成立于2020年4月22日，经营场所位于山西省忻州市繁峙县横涧乡小屯村，主要经营范围为建筑用砂、建筑石料加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 随着国家循环经济的持续推进和十三·五市政、交通规划的建设发展，繁峙县周边的项目建设日益增加，且本项目距离正在建设的繁峙县工业园区距离为20公里，工业园区的建设需要大量的砂石材料，为满足建筑石材的供应，繁峙县龙运建材有限公司决定投资500万元，用于建设年产100万吨建筑砂石料。 1.1.2评价依据及过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的要求，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日生态环境部令 第1号 公布修改单），本项目属于“十九、非金属矿物制品”中“51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制品、砖瓦制造”，应编制环境影响报告表。 繁峙县龙运建材有限公司委托我公司承担本次环评工作（委托书见附件），接受委托后，我单位立即组织有关技术人员对占地现状及项目所在区域社会自然环境状况进行实地踏勘和收集资料，依照环境影响评价技术导则的相关要求编制完成《繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目环境影响报告表》（送审本），现提交建设单位，报请相关环保部门审查。2020年6月19日，忻州市生态环境局繁峙分局根据山西省生态环境厅《关于切实做好疫情防控期间建设项目环评管理工作的紧急通知》（晋环环评函[2020]48号）的要求，为在新冠肺炎疫情期间最大限度减少人员集聚和交叉感染，决定对我公司编制的《繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目环境影响报告表》（以下简称报告表）进行技术函审。我公司根据技术审查会意见对报告进行了修改和完善，完成了《繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目环境影响报告表》（报批本），现由建设单位上报主管部门进行报请审批。 1.2分析判定相关情况 1.2.1产业政策分析 本项目为石料加工项目，根据国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类和限制类，属于允许类，因此，本项目建设符合国家产业政策。 1.2.2“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 建设项目选址位于山西省忻州市繁峙县横涧乡小屯村南75m，荒地、旧厂房上进行建设（租赁合同见附件），根据繁峙县平型关镇自然资源服务中心出具的证明，该地为集体建设用地。项目地处Ⅳ2滹沱河上游丘陵区水土保持生态功能小区和III2繁峙县东南部生态工业经济区，本项目建设不违背繁峙县生态功能区划、生态经济区划的发展要求。本项目东距孤山水库水源地约1.75公里。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态保护目标。 2）环境质量底线 项目位于山西省忻州市繁峙县横涧乡小屯村南75m。本次评价引用繁峙县2019年环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的年平均浓度监测数据，各污染物浓度情况为：二氧化硫（SO2）平均浓度86μg/m3，二氧化氮（NO2）年平均浓度32μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度104μg/m3，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度47μg/m3，一氧化碳（CO）百分位浓度2.6mg/m3 ，臭氧（O3）平均浓度154μg/m3。根据监测结果可知，繁峙县环境空气现状监测值中SO2、PM10和PM2.5浓度超标，超标原因与当地气候、冬季采暖有关。 本次评价对厂界及敏感点声环境质量现状进行了监测，根据监测结果，厂界四周及敏感点的噪声值未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应的标准限值，说明厂区周边声环境质量较好。 本次评价对厂界土壤质量现状进行了监测，根据监测结果，厂界内的土壤监测值未超过建设用地选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，说明厂界内突然环境质量较好。 综上，该厂区符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、少量的水资源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目占地不涉及基本农田，符合资源利用上线的要求。 4）环境准入负面清单 本项目为石料加工制造项目，污染物采取措施后均能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目不属于高耗能、重污染类项目。项目不违背环境准入负面清单要求。 1.2.3项目选址可行性判定 建设项目选址位于山西省忻州市繁峙县横涧乡小屯村南75m，荒沟、荒地、旧厂房（根据繁峙县平型关镇自然资源服务中心出具的证明，该地为集体建设用地）上进行建设。本项目建成后在采取相应的有效环保、管理措施后，各项污染均可实现达标排放或合理处置，不会对区域环境功能区划产生不利影响，因此拟建项目选址合理。 1.2.4符合性分析 （1）项目与《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》的符合性分析 表1-1（1） 项目与《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》 项目情况 符合性 在料仓进出料口、厂区道路等位置安装喷淋装置等，进行降尘抑尘 本项目在料仓进出料口、厂区道路等位置均安装喷淋装置 符合 干旱地区的生产企业，其破碎、筛分、机制砂、皮带输送等工艺进行全封闭，减少粉尘颗粒的外排 本项目生产车间、加工车间等均进行全封闭 符合 生产线的改扩建和新建，都要配置环保设施 本项目为新建项目，均配备了环保设施 符合 表1-1（2） 项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性分析 《砂石行业绿色矿山建设规范》 项目情况 符合性 干法生产应配备高效除尘设备，并保持与生产设备同步运行。湿法生产应配置泥粉、水分离、废水处理和循环使用系统 本项目在制砂工序配备有布袋除尘器，并将保持与生产设备同步运行；洗砂工序配置有循环水池，洗砂用水可循环使用 符合 生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘；皮带运输系统廊道应选用封闭方式，防治粉尘逸散 本项目生产加工车间及皮带运输系统均全封闭,在给料机、制砂机和洗砂机上方设集尘罩，经布袋除尘，可有效防止粉尘逸散 符合 应选用低噪声生产设备；对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施 本项目生产设备大多为低噪声设备，个别高噪强振设备将采取消声、减振措施 符合 砂石骨料成品堆场（库）应地面硬化，分类或分仓储存 本项目成品区地面将硬化，本项目成品只有单一种产品，不需分仓储存 符合 砂石开采和砂石生产过程中，粉尘排放应符合GB16297的规定 本项目砂石生产过程中粉尘排放严格遵守并符合GB16297的规定 符合 生产企业应建立粉尘监测网络与评价制度，编制监测控制方案，并针对监测控制对象定期组织第三方监测和自我监测 本企业会定期编制监测控制方案，并通过第三方进行废气的自行监测 符合 矿石开采和砂石生产过程中的粉尘控制应遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理思路，达到环保节能和清洁生产的目的 本项目在砂石生产过程中，对粉尘达到来从源头、过程及末端的防治措施 符合 应在装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置 本项目在给料机、制砂机和洗砂机端口安装了集尘罩，统一收集后进入布袋除尘器处理 符合 项目与《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的符合性分析 表1-2 项目与《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性分析 《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》 项目情况 符合性 统筹协调布局，统筹考虑矿产资源、市场需求、交通物流等因素 本项目采用选矿废石，根据当地市场需求，达到统筹协调布局的成果 符合 拓展砂石来源，规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平 本项目原料来源为磁选厂尾矿，提高固体废物的综合利用水平 符合 加快技术创新，提高工艺装备的自动化、机械化程度，推广使用变频、智能控制等节能技术，袋式除尘等减排技术 本项目使用的工艺均为自动化。机械化的先进设备，使用布袋除尘器的减排技术 符合 严格质量管控，依据原料品质实施分级利用，做到优质优用，提高砂石产品的成品率，对成品料分类或分仓储存 本项目成品为单一种类，不需分仓储存，使用先进的设备，提高砂石产品的成品率 符合 1.3工程概况 1.3.1 新建工程基本情况 项目名称：繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目 建设单位：繁峙县龙运建材有限公司 建设性质：新建 建设地点：新建项目位于山西省忻州市繁峙县横涧乡小屯村南75m，中心坐标为：东经113°49'22.50"，北纬39° 15'52.18"。项目地理位置见附图1。 四邻关系：项目北侧紧邻铁路（京原铁路--东庄站），路对面为小屯村，西侧为废旧厂房，东侧和南侧均为荒地，距离项目最近敏感点为北侧75m处的小屯村；最近的河流为项目北侧948m处的滹沱河，项目四邻关系图见附图2。 1.3.2 建设内容及规模 建设规模：年生产100万吨建筑砂石料 建设内容：建设办公室及宿舍500平方米，门房50平方米，购置挖掘机一台、装载机一台、制砂石料机设备一套、变压器一台、洗砂机一台。 具体建设内容组成见表1-3。 表1-3 项目组成及建设内容一览表 工程类别 组成 工程内容 备注 主体 工程 原料区 全封闭，位于厂区西侧，占地面积约7000 m2，尺寸约为：60m×117m×10m，取原料堆积密度为1500kg/m3，可一次性堆放原料约8.4万吨，可满足一年105万吨原料的堆存 新建 建筑砂石料加工区 全封闭，位于厂区中心，占地面积约7000m2，主要建设有1套制砂石料机设备，洗砂机一组，尺寸约为：60m×117m×10m 新建 成品库 位于厂区东侧，占地面积约12000 m2，尺寸约为：80m×150m×10m，取成品砂石料堆积密度为13000kg/m3，可一次性堆放成品约12.5万吨，可满足一年100万吨原料的堆存 新建 辅助工程 旧厂房等 全部拆除，平整土地 拆除 办公室 3间，分别为综合办公区，会议室，经理室，建筑面积290m2，用于办公 新建 宿舍 3间，位于厂区西北角，占地面积为210m2 新建 门卫室 位于厂区东北角，占地面积50m2 新建 磅房 位于厂区东南侧，建筑面积约100m2 新建 洗车平台 位于厂区东南侧，建筑面积约50m2，5m×10m 新建 沉淀池 生活污水沉淀池，容积为5m³ 新建 冲洗废水沉淀池，容积为2m³ 洗砂废水循环沉淀池1座，容积为2000m³（20m×25m×4m） 新建 雨水收集池 位于厂区东南角，容积为50m³（5×5m×2m） 新建 事故水池 位于厂区东南角，容积为900m³（60m×50m×3m） 公用 工程 供电 由电网引至厂区，厂区内新设变压器 新建 供水 引用周边村庄水，存于厂内800m³集水池内 / 供热 采用电暖 新建 运输工程 场内道路 连接原料库、加工区和办公室，道路全长80m，路面宽度4.5m 新建 环保工程 废气 制砂 制砂工序中设1台给料机、1台制砂机和1组洗砂机，给料机入口和出口处、制砂机入口和出口处、洗砂机入口处分别设置1个集气罩，粉尘通过1套布袋除尘器处理，通过30m高排气筒排放 新建 物料转载粉尘 皮带机和物料转载点全部封闭处理，转载点洒水抑尘 新建 物料堆场粉尘 原料区、成品区和固废区分别进行隔断，储场内部地面全部硬化 新建 固废 除尘灰 暂存在固废库，作为一种产品定期外售 新建 沉淀池废渣 暂存在固废库，定期交由专门的固废处理站 新建 生活垃圾 设置垃圾桶，送环卫部门指定地点处置 新建 噪声 生产车间设备安装操作基础减震、隔声 新建 废水 职工生活废水 本项目设旱厕，不设置食堂，运营期产生的生活污水主要为员工洗漱废水，量小，水质简单，经5m3沉淀池处理符合要求后用于厂区洒水抑尘 新建 车辆轮胎冲洗废水 在磅房旁边设置车辆冲洗平台，对进出车辆轮胎进行清洗，冲洗废水设置沉淀池2m3，沉淀后循环使用，不外排 新建 1.3.3 原辅材料 本项目主要原料为选矿干选废石，项目原料采购自繁峙县同德磁选厂（采购协议见附件）。具体原辅材料消耗见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及动力消耗表 序号 名称 单位 数量 来源 1 选矿干选废石 万吨/年 105 采购于繁峙县同德磁选厂 2 水 m3/a 143323.3 外购 3 电 万kWh 50 当地变电站 本项目所用选矿干选废石采购于繁峙县同德磁选厂（该厂取得环境影响评价报告书环评批复，但并未进行验收），本项目预计年消耗干选废石约100万吨，同德磁选厂规模为年处理原矿12.5万吨，年产生废铁矿石约7.5万吨，从2009年建厂以来长期储存有干选废石量约80万吨，全部提供给本企业。 同时繁峙周边铁矿厂较多，每年大约产生废铁矿石约300万吨，本企业将与繁峙县周边有资质的铁矿厂签订长期供应废石原料的协议，因此，可保证本项目的原料需求。 通过108国道可由同德磁选厂废铁矿石堆存点运输至本厂区。运输过程中需做到车辆全封闭，对沿线居民的影响较小。 1.3.4产品方案 本项目年产石料约100万吨，产品方案为：主要生产粒径≤5mm的石料。 项目物料产出平衡表见表1-5。 表1-5 物料产出平衡分析表 输入 产出 损耗 原料 粒径 原料量t/a 成品 成品量t/a 损耗量t/a 选矿废石 10-30mm 105万 粒径≤0.5mm水洗砂 100万 有组织粉尘1.81 无组织粉尘0.515 洗砂废渣50000 合计 105万 合计 100万 50002.325 本厂区原料库的体积为70000立方米，按照尾矿密度1500kg/m3，预计原料堆高8m，得出该原料库的容积大约为8.4万吨，本项目年产1000000吨建筑砂石料，大约每一个月堆存一次原料既可满足生产需求；同理成品库的体积为120000立方米，按照成品砂密度1300kg/m3，预计成品堆高8m，得出该原料库的容积大约为12.5万吨，可满足生产需求。 1.3.5主要设备 主要生产设备情况见表1-6。 表1-6 设备主要参数一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 1 制砂机 JSPCK1618-560KW，每台生产能力300-380t/h，可满足项目需要，年总生产能力为100万t 台 1 2 洗砂机 每台生产能力120-200t/h，可满足项目需要，年总生产能力为100万t 组 1 3 成品脱水机 200型 台 2 4 皮带机 800型 套 4 5 清水泵 直径90 台 2 6 污水泵 直径115 台 2 7 电气主控系统 套 2 8 布袋除尘器 过滤风速0.6m/min，过滤面积446m2 套 1 9 挖掘机 辆 1 10 装载机 辆 1 1.3.6工作制度及劳动定员 （1）劳动定员：项目总定员10人，其中工人8人，管理、技术人员2人。 （2）工作制度：年工作日330天，每天一班，每班12小时。 1.3.7主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表1-7。 表1-7 主要技术经济指标 序号 项目 单位 指标 备注 1 生产规模 1.1 ≤0.5mm石料 万吨/年 100 外售 2 总投资 万元 500 资金自筹 3 占地面积 m2 28000 4 劳动定员 人 10 5 工作制度 / / / 5.1 年工作日 d/a 330 5.2 每日班数 班 1 5.2 每班小时数 h 8 1.3.8总平面布置 本项目占地面积约28000m2，原料库位于厂区西侧，占地面积约7000m2，建筑砂石料加工区位于厂区中部，占地面积约7000m2，成品区位于厂区东南部，占地面积约12000 m2；办公区和宿舍位于厂区北部，占地面积约500 m2；绿化面积约500m2；道路硬化面积约360m2。总平面布置见附图3。 1.3.9工程投资及环保投资 工程总投资500万元，其中环保投资50万元，占总投资比例为10%。项目采取的环保措施及环保投资一览表见表1-8。 表1-8 项目采取的环保措施及环保投资一览表 类别 污染源 污染物 环保设施 投资（万元） 大气污染物 制砂工序粉尘 粉尘 制砂工序中设1台给料机和1台制砂机，分别设置1个集气罩（共2个），粉尘通过1套布袋除尘器处理，通过30m高排气筒排放 15 物料转载粉尘 粉尘 皮带机和物料转载点全部封闭处理 1 物料堆场粉尘 粉尘 原料库、成品库和固废库分别封闭处理，储场内部地面全部硬化 10 废水 车辆轮胎清洗废水 SS 设置洗车平台，洗车废水设置2m3沉淀池，沉淀后循环使用，不外排 5 生活污水 SS 经5m3沉淀池处理符合要求后用于厂区洒水抑尘 1 雨水 雨水 设50m³雨水收集池 1 事故水 事故水 设900m³事故水池 1 噪声 设备 噪声 基础减振、室内安装，装载机排气筒安装消音器 5 固体 废物 生活 生活垃圾 设置垃圾桶收集 0.5 道路硬化 道路硬化面积约360m2 5.5 绿化 绿化面积约500m2 5 合计 50 1.4公用工程 1.4.1给排水 （1）给水 本项目用水主要为职工的生活用水，外购所得。 A、生活用水：职工为附近村民，厂内不设食堂，设有宿舍，主要为职工生活用水，即饮用及洗漱用水。本项目职工定员10人，年工作日为330天，全部住宿，根据《山西省用水定额 第三部分城镇生活用水定额标准》（DB14/T1049.3-2015），用水定额按每人80L/d计，即生活用水量为0.8m3/d（264m3/a）。 B、生产用水 本项目生产用水量主要为水洗过程补充水。 洗砂过程中需要用水，洗砂废水直接进沉淀池，沉淀后回用于洗砂，产品带走及蒸发损耗约4%，即洗沙总用水量为10000m3/d，其中：循环水量为9600m3/d，新鲜水用量为400m3/d。工程循环用水率达到96%。 新鲜水主要为水洗过程补充水，则新鲜水补水量为132000m3/a（400m3/d）。项目洗沙水由循环水池进入洗沙机后，部分水进入废渣和成品中，洗沙废水全部沉淀后进入循环水池循环使用。 C、场地道路洒水：根据《山西省用水定额 第三部分城镇生活用水定额标准》（DB14/T1049.3-2015）中规定，硬化路面道路洒水用水定额标准为0.7L/m2·次，按每天洒水一次计算，场地道路面积360m2计，道路洒水量为0.25m3/d（82.5m3/a）。 D、洗车平台补水：项目大门附近设一洗车平台，车辆进出均需清洗，清洗废水经沉淀后循环使用，定期补充新鲜水2.0m3/d。 E、绿化用水 根据《山西省用水定额 第三部分城镇生活用水定额标准》（DB14/T1049.3-2015）中规定，本项目绿化采用冷季型植被二级养护，绿化用水定额为0.28m3/m2·年，绿化面积按500m2计，则绿化年耗水量为184.8m3/a，绿化天数为330d/a，绿化耗水量为0.56m3/d。 （2）排水 本项目洗砂废水经沉淀后进入循环水池循环使用，不外排；产生的废水主要为职工生活污水，生活污水的排放量按生活用水的80%计算，即排放量为0.64m3/d，厂区设置旱厕，生活污水主要是洗漱废水，直接排入旱厕，定期清掏，集中收集后作农肥使用。 生产工序不产生废水。 本项目用排水量情况见表1-9，项目水平衡见图1-1。 表1-9 用水情况一览表 用水项目 用水定额 数量 用水量 （m3/d） 年用水量 （m3/a） 废水产生量（m3/d） 年废水产生量（m3/a） 备注 生活用水 80L/人·d 10人 0.8 264 0.64 211.2 330天 水洗过程补充水 / / 400 132000 0 0 330天 道路洒水 360m2，1次/d 0.7L/m2·次 0.25 82.5 0 0 330天 绿化洒水 0.28m3/ m2·年 500m2 0.56 184.8 0 0 330天 洗车平台补水 2.0m3/d 2.0m3/d 2.0 660 0 0 330天 合计 403.61 133191.3 0.64 211.2 / 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/d 1.4.2供电 本项目用电接自附近变电站，厂内设250KVA变压器一台。 1.4.3供暖 本项目生产区不采暖，办公区采用电采暖。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目选址位于山西省忻州市繁峙县横涧乡小屯村南75m，荒地、旧厂房（根据繁峙县平型关镇自然资源服务中心出具的证明，该地为集体建设用地）上进行建设，原厂区的旧厂房等由于年久失修，已经不能继续利用，故全部拆除重建，主要新建内容为建设办公室及宿舍500平方米，门房50平方米，购置挖掘机一台、装载机一台、制砂石料机设备一套、变压器一台、洗砂机一台。根据现场踏勘、调查，现有场地为旧厂房和宿舍，因此，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 略。

三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1环境空气质量现状 本次评价引用繁峙县2019年环境空气质量例行监测数据，监测统计结果见表3-1。 表3-1 2019年繁峙县环境空气自动监测浓度统计表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准浓度 占标率（%） 达标情况 PM2.5 2019年 年平均质量浓度 47μg/m3 35μg/m3 134.3 超标 PM10 104μg/m3 70μg/m3 148.6 超标 SO2 86μg/m3 60μg/m3 143.3 超标 NO2 32μg/m3 40μg/m3 80 达标 CO 2019年 年日均质量浓度 2.6mg/m3 4mg/m3 65 达标 O3 2019年 8h平均质量浓度 154μg/m3 160μg/m3 96.25 达标 由表3-1可知，2019繁峙县PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 等大气污染常规因子中NO2、CO和O3（8h）均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，PM10、PM2.5 和SO2不能满足（GB3095-2012）二级标准限值要求。超标原因主要是北方采暖期气候干燥，扬尘所致。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），繁峙县环境空气质量不达标。随着《山西省打赢蓝天保卫战2020年行动计划》的实施，通过采取散煤清洁化替代，大力发展集中供热；全面加强降尘整治，项目所在区域环境空气质量将进一步得到改善。 3.2地表水环境质量现状 项目厂址北侧距滹沱河最近约948m，依据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域地表水为滹沱河。水环境功能为一般河流源头水、地表饮用水源补给区水源保护区段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 3.3声环境质量现状 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托山东缗衡计量检测有限公司对四周厂界进行了声环境质量现状监测，监测时间2020年5月25日，昼夜间各监测一次，监测布点图见图3-1，监测结果见表3-2。检测报告见附件。 图3-1 噪声监测布点图 3.4土壤环境质量现状 为了了解该项目区域的土壤环境质量现状，建设单位委托山东缗衡计量检测有限公司对厂内进行了土壤质量现状监测，监测时间2020年5月25日，具体详见土壤环境影响专题评价。 监测结果表明，厂区监测点各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中的风险筛选值标准，说明本厂区的土壤环境质量状况良好。 3.5生态环境现状 根据项目周围的调查情况可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 3.6环境保护级别 （1）环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 （3）地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）III类水质标准。 （4）声环境 厂区四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 土壤 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）。 3.7环境保护对象 本评价区无自然保护区、风景名胜区。因此本评价以建设项目为中心的周围村庄、人群的身体健康和生态环境主要环境保护目标。 主要环境保护目标详见表3-3。 表3-3 主要保护目标表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 方位 相对厂界距离/km X Y 环境空气 113°49'46.72" 39° 16'10.70" 小屯村 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 二类功能区 北 0.075 113°50'19.01" 39° 15'57.42" 东庄村 东北 0.45 113°50'53.31" 39° 14'47.08" 西连仲村 东南 2.6 113°48'3.67" 39° 16'56.26" 小店村 西北 2.2 113°48'48.48" 39° 14'19.08" 西塘沟村 东北 3.1 声环境 厂界四周 声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4b类标准 / / 小屯村 声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 北 0.075 地表水 滹沱河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 III类功能区 北 0.95 地下水 本项目周边浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 III类功能区 / / 小屯村水井 周边水井 小店村水井 孤山村水井 土壤 评价范围内的地表土壤 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018） / / / 项目西侧耕地 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018） 项目东南侧农田 生态环境 周围生态系统 生态系统良性循环 / / 运输路线 下永兴村 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 集义庄乡 砂河镇

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的表1二级标准，标准值见下表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 项目 取值时间 SO2（μg/m3） PM10（μg/m3） PM2.5（μg/m3） NO2（μg/m3） CO （mg/m3） O3 （μg/m3） 年平均 60 70 35 40 / / 24小时平均 150 150 75 80 4 / 1小时平均 500 / / 200 10 200 日最大8小时平均 / / / / / 160 4.2地表水 项目厂址北侧距滹沱河最近约948m，依据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域地表水为滹沱河。水环境功能为一般河流源头水、地表饮用水源补给区、地下水水质重点保护区段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH外） 项目 pH BOD5 CODcr 氨氮 硫化物 石油类 总氮 总磷 标准值 6-9 ≤6.0 ≤20 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.05 ≤1.0 ≤0.2 4.3地下水 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，标准值见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）III类标准 污染物 pH 氨氮 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 挥发酚 氰化物 砷 汞 标准值 6.5-8.5 ≤0.5 ≤20 ≤1.0 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.001 单位 - mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 污染物 Cr6+ 锰 耗氧量（CODMn 法） 硫酸盐 总硬度 氟化物 镉 铁 标准值 ≤0.05 ≤0.1 ≤3.0 ≤250 ≤450 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 污染物 铅 总大肠菌群 氯化物 溶解性总固体 菌落总数 标准值 ≤0.01 ≤3.0 ≤250 ≤1000 ≤100 单位 mg/L CFU/100mL mg/L mg/L CFU/mL 4.4声环境 厂区东、西、南三面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；厂界北侧为京原线铁路，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准。 标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4b 70 60 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.5噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq（dB） 昼间 夜间 70 55 运营期：厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类和4类标准值，标准限值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类 别 标准值(dB(A)) 昼间 夜间 2类 60 50 4类 70 55 4.6废气 施工期废气为无组织排放扬尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准中颗粒物：周界外浓度最高点1.0mg/m3。 制砂工序产生粉尘设置布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放，道路运输扬尘为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准，具体标准值见下表4-7。 表4-7 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 新污 染源 有组织（30m高排气筒） 无组织排放浓度限值 最高允许排放浓（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 周界外浓度最高点（mg/m3） 颗粒物 120 23 1.0 4.7固体废物 一般固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单内容（环境保护部2013年【36】号公告）中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”（晋环发[2015]25号），明确国家和山西省实施排放总量控制的建设项目主要污染物排放总量[“十二五”期间为COD(化学需氧量)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘。 本项目无废水外排，有组织大气污染物主要为制砂工序中产生的粉尘，需实行污染物总量控制。本项目粉尘排放量为2.82t/a。 根据繁峙县建设项目主要污染物总量核定表（2020-013），忻州市生态环境局繁峙分局批复的排放总量为：粉尘2.82t/a。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 5.1施工期 本项目施工期建设内容主要包括生产车间场地平整、硬化、物料堆放场隔断、 设备进厂、安装。 施工期污染环节示意图见图5-1。 图5-1 施工期污染环节示意图 5.2营运期 工程工艺流程见下图： 图5-2 工艺流程及产污环节图 工艺流程描述： （1）原料储存 原料石料由汽车运入厂区，堆于原料库内，原料堆放全封闭。 （2）原料初加工 原料由装载机运送至给料机，有给料机通过皮带传送到制砂机，制砂加工工序进行加工。物料经过制砂机进行加工后，经输送带送入洗砂机进行洗选，输送带进行全封闭。 （3）水洗 经制砂后的物料经输送带送入洗砂机去除砂石中的泥土，使其分离后形成水洗砂。产品经脱水机脱水后堆放于成品区，洗砂机产生的废水经过沉淀处理后，上清液用泵泵入循环水池回用于洗砂机，沉淀产生的废渣堆放在废渣堆场。 （4）成品堆放 将成品堆放于成品库中，成品库全封闭。

主要污染工序： 本项目主要污染工序可分为施工期和运营期两个阶段。 5.3 施工期 本项目施工期建设内容主要包括生产车间场地平整、硬化、物料堆放场隔断、 设备进厂、安装，施工期为1个月。 主要污染因素为施工扬尘、施工人员生活污水、建筑噪声、施工固废。 5.3.1施工期大气污染物产生的环节 施工期废气污染物主要为施工扬尘、运输车辆扬尘及动力设备运行产生的燃油废气。 （1）施工扬尘（G1） 施工扬尘按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。其中风力扬尘主要是由于天气干燥及大风造成的；而动力扬尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Qp=0.123(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.72 Q′p=Qp·L·Q/M 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2 表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 车速 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.8 1 5（km/h） 0.0303579 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10（km/h） 0.0607159 0.102112 0.171701 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15（km/h） 0.0910738 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25（km/h） 0.1517897 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 结合上述公式和表中数据分析，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，施工期间限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。施工期建材露天堆放、土壤开挖，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，% 从公式可以看出，起尘量与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度列于下表中。 表5-2 不同粒径的尘粒的沉降速度 粒径，mm 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，mm 0.080 0.090 0.100 0.150 0.200 0.250 0.350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，mm 0.450 0.550 0.650 0.750 0.850 0.950 1.050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为0.25mm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于0.25mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。施工过程中产生的扬尘，属无组织排放，在小风、静风天气作业时，影响范围小，大风天气作业时，污染较大。 （2）运输车辆及作业机械尾气（G2） 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 5.3.2施工期废水产生的环节 施工废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 （1）生活污水（W1） 根据同类项目调查，预计本项目施工高峰期进场人员为10人，本次评价按照最大人数考虑。由于项目场地的限制，项目场地不设施工营地，施工人员人均生活用水量按30L/d计，日用水量为0.3m3/d；产污系数以0.80 计，生活污水产生量为0.24m3/d（79.2m3），主要污染物为COD、BOD5、SS。 （2）施工废水（W2） 建筑施工废水包括设备车辆冲洗水等，这些废水中主要含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量小。 5.3.3施工期噪声产生的环节（N） 施工噪声主要可为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声是主要施工机械造成，挖土机械、打桩机械等，多属点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多属瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中，声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械设备的噪声见表5-3。 多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。叠加之后的噪声增值3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表5-3 主要施工机械设备的噪声声级 施工阶段 主要噪声源 噪声级[dB（A）] 测量距离（m） 场地平整阶段 挖掘机、装载机等 90～100 10 结构阶段 吊车、载重汽车等 75～110 10 运输 运输车辆 70～75 10 5.3.4施工期固体废物产生的环节 ①建筑垃圾和土方量（S1） 建筑垃圾主要为建设过程中的废材料及整理布置厂房时产生的建筑垃圾、废设备等，应由企业统一处理，及时清运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场，不在施工场地随意堆放，对环境影响较小。 ②生活垃圾（S2） 在项目的建设施工期，施工人员平均每人排放生活垃圾0.5kg/d，施工期最大施工人数按10人计算，生活垃圾产生量5kg/d（0.15t）。 5.4运营期主要污染工序 5.4.1大气污染物 （1）车间原料加工粉尘 生产工序共包括有1台给料机、1台制砂机和1组洗砂机，排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求。 粉尘产生浓度为3000mg/m3，除尘器风量为25000m3/h，则项目粉尘产生量为297t/a，过滤风速0.6m/min，过滤面积446m2，集尘效率95%，年工作330天，每天工作约12小时，除尘效率99％，经过布袋除尘器处理后排放浓度为28.5mg/m3，排放速率为0.712kg/h，设置30m高的排气筒排放。 （2）车间粉尘 项目原料车间进行全封闭，装卸物流在封闭车间内进行。成品物料含水率较高，成品库扬尘可忽略不计。 5.4.2废水 本项目洗砂水经沉淀后进入循环水池循环使用，不外排；车辆轮胎清洗：磅房旁边设洗车平台，进出车辆轮胎清洗，主要污染物为SS，洗车废水设置沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 生活污水：厂区设置旱厕，生活污水主要为职工日常洗漱废水。本项目全年工作时间330天，职工10人，废水产生量为0.64m3/d（211.2m3/a）。生活废水设置沉淀池沉淀处理后用于厂区洒水抑尘。 5.4.3噪声（N） 本项目机械设备及主要设备声压级见表5-4。 表5-4 主要设备声压级 设备名称 数量 声压级dB（A） 治理措施 治理后声压级dB（A） 制砂机 1 80-90 距离衰减、基础减震 60-75 洗砂机 1 80-90 距离衰减，基础减震 60-70 成品脱水机 2 80-90 距离衰减、基础减震 60-75 皮带机 4 80-90 距离衰减、基础减震 60-75 清水泵 2 75-90 距离衰减，基础减震 60-70 污水泵 2 75-90 距离衰减，基础减震 60-70 除尘风机 1 80-90 距离衰减，基础减震 60-70 5.4.4固废 对于该项目生产过程，其排放的固体废物主要是除尘器除尘灰、废渣及生活垃圾。 （1）除尘灰 本项目各工段布袋除尘器收集的粉尘量约为188.19t/a，收集的粉尘作为产品外售。 （2）洗砂废渣 项目洗砂过程中废渣产生量约为原料用量的5%，为50000t/a，项目洗砂废水经沉淀池沉淀后，上清液泵入循环水池回用于生产用水，废渣清淘堆放到生产车间内的废渣库内，占地面积约800m2，可用作民用建筑、铺路等建材使用，不能利用部分需运往繁峙县建筑垃圾填埋场进行填埋。 废渣废渣库采用封闭轻钢结构，同时地面硬化，四周建围堰，防止废渣溢流水外漏。 （3）洗砂底泥 项目洗沙废水经沉淀池沉淀后，上清液泵入循环水池回用于生产用水。成品堆场设置淋控水收集管道，淋控水收集后送入沉淀池沉淀处理，项目沉淀池底泥采用沉淀池进行脱水，存放于废渣库内，定期出售给繁峙县东胜砖厂；如果底泥销售处置不畅时，先暂时暂存于厂内废渣库。 （4）洗车循环水池污泥 车辆进出厂区时，需经过洗车平台，对车辆进行冲洗，冲洗水进入循环水池沉淀，长时间沉淀的污泥进行定期清理。 （5）生活垃圾 本项目共有职工10人，每人每天产生生活垃圾按0.5kg计算，则年产生量为1.65t/a。 （6）设备维修、保养等产生的少量危险废物 厂内的设备定期安排厂家进行维修及保养，会产生少量的机油、带油抹布等，这些危险废物暂存在厂区内的危废暂存间。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | 严格现场管理制度：施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工场地100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭的要求 |
|  | 营运期 | 原料加工 | 粉尘 | 3000mg/m3 | 297t/a | 28.5mg/m3 | 2.82t/a |
|  |  | 原料库 | 无组织 | 加工粉尘 | / | 14.85t/a | / | 0.74t/a |
|  |  |  |  | 车间 | / | 0.85t/a | / | 0.04/a |
|  |  | 扬尘 | 地面扬尘 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 （79.2m3） | 成分简单且量少沉淀后用于场地洒水抑尘不外排 |
|  | 营运期 | 职工生活废水（316.8m3/a） | CODcr | 300mg/L | 0.063t/a | 生活废水经简单沉淀处理后用于厂区洒水抑尘 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.042t/a |  |
|  |  |  | SS | 180mg/L | 0.038t/a |  |
|  |  | 洗车平台废水 | SS | 磅房设洗车平台1座，进出车辆清洗，废水经沉淀处理后循环使用，不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾和土方量 | 由企业统一处理，及时清运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场，不在施工场地随意堆放 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集生活垃圾，由环卫部门统一处理 |
|  | 营运期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.65t/a | 1.65t/a |
|  |  | 洗砂 | 废渣 | 50000 t/a | 0 |
|  |  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 188.19t/a | 外售周边建材厂 |
|  |  | 机器维修、保养 | 机油等 | 暂存于危废暂存间 |
|  |  | 洗砂 | 底泥 | 脱水后，暂存于废渣库，定期出售给繁峙县东胜砖厂 |
| 噪声 | 施工期 | 机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声 | 降低施工设备噪声；施工现场合理布局；在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声；严格控制施工时间 |
|  | 营运期 | 制砂机等机器设备 | 噪声 | 源强约80-95 dB（A） | 约60-75dB（A） |
| 其它 |  |
| 主要生态影响： 本项目在运营期间对该地区的环境影响因素主要为粉尘，粉尘对周围的农作物和植物可能造成一定的影响。采取适当的治理措施后，可以有效的减轻这种影响。经过对厂区及厂区周围进行绿化，会对生态环境起到一定的改善作用。 |

七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 本项目施工期大体分为工程准备期和工程建设期。该阶段主要的环境问题：一是施工过程中土方的挖掘填埋、物料运输、材料堆存产生的扬尘；二是运输和施工机械噪声；三是施工废水；四是对生态环境的影响。施工阶段会对周围环境产生一定程度的不利影响，但是在施工结束后，这种影响也随之消失。故这一阶段对环境的影响较小，为短期、可逆的影响。 7.1.1施工期大气环境影响分析及防治措施 为减轻扬尘污染，评价要求项目应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）要求的污染防治措施对施工扬尘进行防治。结合项目区的实际情况，评价要求企业不得进行现场搅拌，采用商品混凝土。并且严格执行：施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工场地100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭。 本次评价提出的具体防治措施见表7-1。 表7-1 建筑工地扬尘控制措施 序号 控制措施 环 评 要 求 1 道路硬化与管理 施工场所硬化率达100%以上； 任何时候车行道路上都不能有明显的尘； 道路清扫时都必须采取洒水措施。 2 边界围挡 围挡施工工地100%围挡，高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失； 围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 裸露地 (含土方) 覆盖 每一块独立裸露地面100%以上的面积都应采取覆盖措施； 覆盖措施的完好率必须在100%以上； 覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘 物料覆盖 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于100%； 小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 6 运输车辆 冲洗装置 出入车辆100%冲洗；运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，影响较小，影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失，且距离本厂区最近的村庄为北侧75m的小屯村，位于本厂区的上风向，影响极小。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 采取上述措施后，可有效控制本项目施工期扬尘对周围环境的影响。 7.1.2施工期水环境影响分析及防治措施 （1）施工废水 施工期间将产生设备冲洗废水，施工期设备冲洗废水只含有少量泥沙，不含其它杂质，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 （2）施工人员生活污水 施工人员产生的生活污水，水质简单，用于场地洒水抑尘。 因此，施工期废水均不外排，对周围环境及地表水环境不会造成影响。 7.1.3施工期固体废物环境影响分析 建设项目施工期产生固废主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。施工垃圾主要为建筑垃圾、设备包装废弃物。因此，环评要求： （1）施工垃圾集中收集，主要为建筑垃圾、设备包装废弃物，建筑垃圾送至当地建筑垃圾处置场处置，设备包装废弃物由废品收购站统一收购处理。 （2）施工场地设置垃圾桶，集中收集生活垃圾，由环卫部门统一处理。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的固废不会对周围环境产生影响。 7.1.4施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工噪声较大，最近的村庄为北侧的小屯村，相距75m，因此，施工过程要严格采取环评提出的措施，减轻施工噪声对周边环境的影响。 环评要求采取如下措施： （1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小； （3）在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声； （4）严格控制施工时间，评价要求场地晚上22:00至次日凌晨6:00禁止施工。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 7.1.5施工期环境管理 由于施工期对环境的影响会随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。为最大限度地减轻施工作业对环境的影响，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。为此，环评要求在工程施工期进行环境监理。 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受繁峙县环保部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及繁峙县环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、将对周围环境造成的污染影响降至最低。 表7-2 环境监管内容一览表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大气污 染物 物料堆放 粉尘 严格现场管理制度、尽量避免土方露天堆放、在施工场界周围增加围栏等措施 减轻粉尘污染 运输扬尘 清洗轮胎、加盖蓬布 抑尘60% 固体 废物 施工过程 生活垃圾 其产生的生活垃圾送当地垃圾点，由环卫部门统一清运处理 合理处置 建筑垃圾 送至建筑垃圾填埋场 噪声 施工作业、机械的噪声和运输车辆的交通噪声 施工期噪声实施严格控制，要禁止夜间施工，运输车辆在途径居民点时要限速行驶 对声环境 影响较小 废水 施工区 生产废水 成分简单且量少沉淀后用于场地洒水抑尘不外排 不污染区域水环境 施工区 生活污水 施工场地洒水抑尘 综上所述，经采取防治措施后，可大大减小施工期对环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 7.2.1.1大气环境影响分析 本项目为洗选砂料生产项目，污染物主要是原料加工粉尘、堆场扬尘等。 7.2.1.2防治措施及达标分析 本项目原料库和成品库均全封闭，在原料库和成品库厂房的顶部各设置1套完善的喷洒装置（包括水泵、管路和喷枪或雾化喷头等），喷头水雾覆盖整个封闭车间，喷枪洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，可以除去大部分的粉尘，只有少量的粉尘呈无组织在车间内进行排放。 （1）本项目产尘点 本项目制砂洗砂的工艺流程为给料机给料--制砂机--洗砂机，在此过程中，给料机入口、出口处产生粉尘；制砂机入口、出口处产生粉尘；洗砂机入口处产生粉尘，在给料机入口和出口处、制砂机入口和出口处、洗砂机入口处分别设置1个密闭集尘罩，将整个工艺设备完全密闭起来，集尘罩捕集效率为95%，最后由1个布袋除尘器处理，后经1根30m高的排气筒排放。 共有五个集尘罩共用一个除尘器，其中给料机入口和给料机出口处集尘罩采用0.9×1.2m集尘罩，制砂机入口、制砂机出口和洗砂机入口处集尘罩采用0.9×0.6m集尘罩。 集尘罩采用伞形罩，根据Q=3600×1.4vPD --除尘风量； V---风速，取0.5m/s； P---工作台周长，3m×3+4.2m×2=17.4m； D---集尘罩与产尘点距离，取0.55m。 计算得除尘器风量为24116m3/h，即取本项目除尘器风量为25000m3/h。 （2）生产工序 生产工序共包括有1台给料机、1台制砂机和1组洗砂机，排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求。 根据上述计算，除尘风量为25000m3/h。 粉尘产生量为：3000mg/m3×25000m3/h×3960h÷109=297t/a， 集尘量为：297t/a×95%=282.2t/a， 粉尘排放量为：282.2t/a×（1－99%）=2.82t/a， 排放速率为：2.82t/a×1000÷3960h=0.712kg/h， 粉尘排放浓度为：2.82t/a÷25000m3/h÷330d÷12h =28.5mg/m3 排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求，120mg/m3，23kg/h。 无组织产生量为：297t/a×5%=14.85t/a，设备均设置在厂房，同时采用洒水抑尘等措施后可抑尘95%，则无组织排放量为14.85t/a×5%=0.74t/a。 （3）车间粉尘 项目原料车间进行全封闭，装卸物流在封闭车间内进行，原料库进行全封闭；同时采用洒水抑尘措施，可有效降低起尘量95%以上。 自卸汽车卸料起尘量，选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为：Q=e0.61u(M/13.5) 式中：Q——自卸汽车卸料起尘量，g/次； U——风速，4m/s； M——汽车卸料量，30t。 由上式可以计算出物料起尘量为25.5g/次，项目年运入原料为1000000t，由此可以计算出汽车卸车起尘量为0.85t/a。 项目车间均进行全封闭，可有效降低起尘量95%以上，根据计算，粉尘无组织排放量约为0.04t/a。 （4）地面扬尘 厂区地面、道路全部进行硬化，并定期洒水，可有效防止扬尘的产生。 7.2.2大气环境影响预测 （1）大气评价等级判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别 评价等级分级判据详见表 7-3。 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （2）项目参数 表7-4 评价因子与评价标准 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 PM10 1小时平均 450 取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中24小时平均的3倍 TSP 1小时平均 900 取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中24小时平均的3倍 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) 0 最高环境温度/℃ 38.2 最低环境温度/℃ -25.7 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 √否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （3） 污染源参数 根据工程分析各污染源的基本分布状况及排放特征，本项目有组织排放的主要污染源参数调查清单见表7-6， 无组织排放的主要污染源调查清单见表7-7。 表7-6 本项目有组织点源排放参数 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒 高度 (m) 排气筒出口内径 (m) 烟气温度 (℃) 烟气流速 (m/s) 年排放小时数 排放工况 排放 速率（kg/h） 经度 纬度 PM10 布袋除尘器排气筒 113.828954 39.266068 1218 30 0.7 25 11.55 3960 正常工况 0.712 表7-7 本项目无组织面源排放参数 污染源名称 面源中心坐标(o) 面源长度(m) 面源宽度(m) 与正北向夹角 (o) 面源有效排放高度 (m) 年排放小时数 排放工况 排放 速率（t/a） 经度 纬度 TSP 生产车间 113.822954 39.267068 117 60 20 10 3960 正常工况 0.78 （5）估算模型计算结果 本项目主要污染源估算模型计算结果见7-8、7-9。 表7-8 大气环境影响预测结果表 距离m 破碎筛分 浓度（mg/m3） 占标率（%） 25 0.0015 0.33 50 0.0116 2.57 100 0.0275 6.11 135 0.0312 6.93 150 0.0308 6.85 200 0.0274 6.08 300 0.0203 4.52 400 0.0162 3.60 500 0.0136 3.02 600 0.0118 2.62 700 0.0105 2.33 800 0.0102 2.26 900 0.0097 2.16 1000 0.0092 2.05 1100 0.0087 1.93 1200 0.0082 1.81 1300 0.0077 1.70 1400 0.0072 1.60 1500 0.0068 1.50 1600 0.0064 1.41 1700 0.0060 1.33 1800 0.0056 1.26 1900 0.0053 1.19 2000 0.0051 1.12 2100 0.0051 1.13 2200 0.0052 1.15 2300 0.0053 1.17 2400 0.0053 1.17 2500 0.0053 1.17 下风向最大值 0.0312 6.93 出现距离(m) 135 表7-9 大气环境影响预测结果表（面源） 距离m 破碎筛分 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.0406 4.51 25 0.0484 5.38 50 0.0592 6.57 89 0.0694 7.71 100 0.0683 7.59 150 0.0555 6.17 200 0.0448 4.98 300 0.0337 3.74 400 0.0277 3.07 500 0.0237 2.63 600 0.0211 2.35 700 0.0189 2.10 800 0.0172 1.91 900 0.0158 1.76 1000 0.0147 1.63 1500 0.0124 1.38 2000 0.0112 1.25 2500 0.0102 1.13 下风向最大值 0.0694 7.71 出现距离(m) 89 （5）预测结果分析 由估算模式的计算结果可知，本工程各污染物的浓度预测统计结果见下表： 表7-10 项目预测结果统计表 污染源 污染因子 最大落地浓度(mg/m^3) 最大浓度落地点(m) 评价标准 (ug/m^3) 占标率 (%) D10% (m) 推荐评价等级 G1 PM10 0.0312 135 450 6.93 0 二 G2 TSP 0.0694 89 900 7.71 0 二 根据上述分析内容可知，正常工况下基于估算模式计算下的最大落地浓度和占标率均很小，对各环境保护目标的贡献值很小。因此，工程运营期正常工况下对大气环境的影响较小。 （6）评价等级及范围 根据分析，项目评价等级为二级，评价范围：以厂区为中心、边长5km的矩形区域。 污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 表7-11 项目有组织粉尘预测结果统计表 序号 排放口 编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 一般排放口 1 G1 粉尘 28.5 0.856 2.82 一般排放口 粉尘 2.82 烟尘 / SO2 / NO2 / 有组织排放总计 有组织排放总计 粉尘 2.82 烟尘 / SO2 / NO2 / （2）无组织排放量核算 表7-12 项目无组织粉尘预测结果统计表 序号 排放口 编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 污染物排放(t/a) 标准名称 浓度限值 1 / 生产车间 粉尘 全封闭，洒水降尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0mg/m3 0.78 （2）大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表7-13。 表7-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级口 二级( 三级口 评价范围 边长=50km口 边长5-50km口 边长=5km( 评价因子 PM10排放量 ≥2000t/a口 500-2000 t/a口 <500 t/a ( 评价因子 基本污染物（PM10、TSP） 包括二次PM2.5口 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准口 附录D口 其他标准口 现状评价 环境功能区 一类区口 二类区( 一类区和二类区口 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 ( 主管部门发布的数据 口 现状补充监测 ( 现状评价 达标区 口 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 口 现有污染源 口 拟替代的污染源 口 其他在建、拟建项目污染源 口 区域污染源口 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD 口 ADMS 口 AUSTAL2000 口 EDMS/AEDF 口 CALPUFF 口 网格模型 口 其他 口 预测范围 边长=50km 口 边长5-50km 口 边长=5km( 预测因子 预测因子（PM10 、TSP） 包括二次PM2.5口 不包括二次PM2.5口 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100% 口 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% 口 C本项目最大占标率>10% 口 二类区 C本项目最大占标率≤30% 口 C本项目最大占标率>30% 口 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常最大占标率≤100%口 C非正常最大占标率>100% 口 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 口 C叠加不达标 口 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% 口 K>-20% 口 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（PM10 、TSP） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测口 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 口 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（0）m 污染源年排放量 PM10（2.82）t/a TSP（0.78）t/a / / 注：“口”为勾选项，填“”；“（）”为内容填写项 7.2.3水环境影响分析 （1）汽车轮胎清洗废水 本项目在运输车辆出厂门前设置一座车辆轮胎清洗平台，对出场车辆轮胎进行清洗后再出厂，在厂区入口主干道上设置车辆冲洗平台，对进出车辆进行清洗，冲洗废水设置沉淀池2m3，结构为斜坡式水泥硬化防渗池，沉淀池四周及底部需进行硬化防渗，清洗废水经沉淀之后循环利用，不外排。 （2）生产、生活污水 ①生产污水 本项目洗砂水经沉淀后进入循环水池循环使用，不外排。 ②生活污水 排水主要是厂区内员工产生的生活污水（产生量为0.64m3/d），建设一座5m3沉淀池，生活污水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 （3）初期雨水 考虑到雨季的影响，厂区应设置初期雨水收集沉淀系统，以避免厂区含悬浮物较高的冲刷雨水直接通过站场排水系统进入周边水体。 评价根据太原工业大学采用数理统计法编的计算公式，并依据离市区降水强度和暴雨强度，对本项目应设置的初期雨水收集池容积进行了计算，计算公式如下： 其中：Q——15分钟降雨量（m3）； q——暴雨强度（L/s•公顷）； φ——径流系数（取0.9）； f——汇水面积；（进出厂面积及作业面积约为2000m2） T——重现期（2年）； t——收集时间（15分钟）。 经计算，前15分钟的雨量为23.67m3，建设单位拟设置1座50m3的雨水及消防水池，在厂区设雨水管道，在地势较低处设初期雨水收集池，雨水通过管道进入雨水收集池，收集的上清液用于厂区的洒水抑尘，可保证各季节不外排。 （4）事故水池 考虑到企业当发生事故时等特殊情况时，该项目生产系统循环用水量为10000m³/d，按照每1小时循环水量为833m³/h；消防用水需要统一收集，按照消防用水量10L/s，则每小时消防用水量为36m³/h，共计869m³/h，所以需要在厂区东南角处设置一座900m³的事故水池。 为防止废水下渗污染地下水，循环水池、沉淀池、雨水池、事故水池应采用混凝土结构，底部及四周铺设防渗膜进行防渗处理。 通过采取上述治理措施后，建设项目可以实现生产、生活废水的零排放。环评要求建设单位严格采取环评提出的各污水治理措施，不设排污口，保证做到废水零排放。 7.2.3.1地表水环境评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目生产工艺中无废水产生，生活废水直接排入旱厕，定期清掏，不外排到外环境，本项目地表水评价等级为三级B。 表7-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活废水 pH、COD、BOD5、NH3-N等 不外排 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，不属于冲击型排放 S1 旱厕 定期清运 / / / 7.2.3.2地表水环境影响评价查表 表7-15 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护□；饮用水取水；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他 水温□；径流□；水域面积□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40% 以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ ） 监测断面或点位个数（ ） 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他m3/s； 生态水位：一般水期（）m3；鱼类繁殖期（）m； 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动□；自动□；无监测□ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.4声环境影响分析 （1）声环境影响分析及防治措施 项目运营期噪声主要为破碎机、振动筛等设备工作时产生的噪声，噪声源强为80~95dB(A)。项目降噪措施及预计降噪效果见表7-16。 表7-16 主要噪声源及降噪措施 设备名称 数量 声压级dB（A） 治理措施 治理后声压级dB（A） 制砂机 1 80-90 距离衰减、基础减震 60-75 洗砂机 3 80-90 距离衰减，基础减震 60-70 成品脱水机 2 80-90 距离衰减、基础减震 60-75 皮带机 4 80-90 距离衰减、基础减震 60-75 清水泵 2 75-90 距离衰减，基础减震 60-70 污水泵 2 75-90 距离衰减，基础减震 60-70 除尘风机 1 80-90 距离衰减，基础减震 60-70 挖掘机 1 78-96 距离衰减，基础减震 60-70 装载机 1 80-95 距离衰减，基础减震 60-75 评价提出如下噪声治理措施： 噪声治理视不同情况采取设备降噪、传播途径阻隔及受声者保护三方面措施。在设备选型中尽量选择低噪声设备，从根本上减少声源，对于产生噪声较大的生产设备置于厂房中，以减轻对周围环境及操作人员的影响。 1）本项目生产设备选用低噪声设备，环评要求生产设备（制砂机等）均置于车间内，选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声，墙体采用吸声材料。 2）生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生。 3）加强员工个人防护。使用钻机时员工可佩戴防护用具，从噪声接受点上控制噪声，以降低个人对噪声的感觉。此外，厂内员工应当有意识地减少在噪声环境中的暴露时间以减少噪声对人体造成的危害。 （2）环境影响分析 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 经计算，项目运营期间，评价区内厂界噪声及敏感点噪声预测结果见表7-17。 表7-17（1） 项目运营期噪声预测结果 （Leq 单位：dB(A) 序号 监测位置 昼间 是否达标 1＃ 厂界北侧 49.3 达标 2＃ 厂界东侧 54.1 3＃ 厂界西侧 50.4 4＃ 厂界南侧 52.7 表7-17（2） 项目运营期噪声预测结果 （Leq 单位：dB(A) 监测位置 昼间 背景值 贡献值 预测值 标准值 是否达标 小屯村 48.7 44.5 50.1 55 达标 表中噪声预测结果显示：项目在投入运营后，厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准的要求，项目的高噪声设备均在封闭的厂房内，且项目距离最近的小屯村在距离项目最近的地方居民分布极少，只有几户居民分布，所以在经过各种噪声减振措施之后，该项目对周边环境影响较小。 7.2.4固体废弃物环境影响分析 （1）除尘灰 本项目各工段布袋除尘器收集的粉尘量约为188.19t/a，收集的粉尘作为产品外售。 （2）洗砂废渣 本项目筛选出的矿渣量约为50000t/a，筛选出的尾矿废渣可用于建筑、铺路等建材使用，不能利用部分收至繁峙县建筑垃圾填埋场进行填埋。 （3）洗砂底泥 项目洗沙废水经沉淀池沉淀后，上清液泵入循环水池回用于生产用水。成品堆场设置淋控水收集管道，淋控水收集后送入沉淀池沉淀处理，项目沉淀池底泥采用沉淀池进行脱水，存放于废渣库内，定期出售给繁峙县东胜砖厂制砖，该砖厂有长期稳定的底泥需求，可持续性供给，当综合利用不畅时，可暂存于厂区设置的废渣库。 （4）洗车循环水池污泥 车辆进出厂区时，需经过洗车平台，对车辆进行冲洗，冲洗水进入循环水池沉淀，长时间沉淀的污泥进行定期清理。 （5）生活垃圾 本项目共有职工10人，每人每天产生生活垃圾按0.5kg计算，则年产生量为1.65t/a。 （6）设备维修、保养等产生的少量危险废物 厂内的设备定期安排厂家进行维修及保养，会产生少量的机油、带油抹布等，这些危险废物暂存在厂区内，故需要设1座2m³的危废暂存间。 危废暂存间防渗要求： 暂存间全封闭，外要设立危险废物标志，地面按相关标准进行防渗处理，设置消防设备，安排专人管理；危险废物的收集、储存、转运必须根据国家《危险废物污染防治技术政策》的规定执行。 修建1座面积为2m2的防渗防腐的危废暂存间，有基础防渗层2m，上敷2mm厚高密度聚乙烯。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。厂区内设危废暂存间用于危险废物堆存，地面与裙角均要用坚固、防渗、防腐的材料制作，建筑材料必须与危险废物相容。 危险废物转运严格执行转移联单制度，转移联单制度，又称之为废物流向报告单制度，是指在进行危险废物转移时，其转移者、运输者和接受者，不论各环节涉及者数量多寡，均应按国家规定的统一格式、条件和要求，对所交接、运输的危险废物如实进行转移报告单的填报登记，并按程序和期限向有关环境保护部门报告。实施转移联单制度的目的是为了控制废物流向，掌握危险废物的动态变化，监督转移活动，控制危险废物污染的扩散。 综上所述，项目固体废物均能做到合理处置，对周边环境影响很小。 7.2.5土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ 964—2018）中《土壤环境影响评价类别》（附录A），本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，项目类别为III类；本项目占地面积约28000 m2，属于小型规模，周边0.05km范围内有耕地，本项目土壤属于敏感类型。因此本项目进行土壤环境影响分析三级评价，见土壤环境影响分析专题。 7.3环境管理与监测计划 7.3.1环境管理 （1）环境管理 进入正常运营期后，企业内部要建立以总经理为总负责，生产副经理兼分管环保负责，主抓环保工作的环境管理体系，使环境保护成为公司生产中的重要环节，紧抓不懈。生产副经理负责全厂运营期的环境管理工作。运营期环保科的主要职责包括： ①贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规； ②组织制定项目的环境保护规章制度和标准并督促检查执行，制定污染控制及改善环境质量计划； ③负责组织环境监测、事故防范以及外部协调工作，负责组织突发事故的应急处理的善后事宜； ④组织开展环境保护的科研、宣传教育和技术培训工作； ⑤监督“三同时”规定的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，有效控制污染； ⑥检查本项目各环境保护设施的运行。 （2）环境监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目为非重点排污单位，根据本项目运营期的污染排放情况，要对废气、噪声开展监测，确保达标排放。环境监测计划见表7-18。 表7-18 项目监测计划表 监测内容 监测布点 监测项目 监测频率 监测部门 废气 厂界(上风向1个，下风向3个) 颗粒物 每年监测1次，每次不少于2天，每天采样不少于3次 由企业委托有资质的第三方环境监测机构进行监测 制砂机上排气筒（1个） 粉尘 噪声 厂界外1m处（厂界四周各1个） LAeq 每季度至少监测一次，每次昼夜各1次 由企业委托有资质的第三方环境监测机构进行监测 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 （3）信息公开 公司应根据《企业事业单位环境信息公开办法》的要求进行企业环境信息公开。公开内容包括：基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；突发环境事件应急预案；其他应当公开的环境信息。

表7-19  污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 内容 类型 | 污染源名称 | 污染物名称 | 治理措施 | 产生情况 | 排放情况 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  |
|  | 制砂工序 | 粉尘 | 在给料机入口和出口、制砂机入口和出口、洗砂机入口分别设置1套集尘罩，废气统一收集后，设置1台布袋除尘器处理，经30m高的排气筒排放 | 3000 | 297 | 285（有组织） | 2.82（有组织）、0.74（无组织） |  |
|  | 物料堆放 | 粉尘 | 物料堆放场全封闭处理 | / | 1.0 | / | 0.04 |  |
|  | 地面扬尘 | 扬尘 | 地面、道路均硬化，并定期洒水 | / | / | / | / |  |
| 废水 | 车辆轮胎清洗废水 | SS | 冲洗废水设置沉淀池2m3，沉淀后循环使用，不外排 | / | / | / | 0 | / |
|  | 生活污水 | SS | 设置旱厕，洗漱废水经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，不外排 | / | 211.2t/a | / | 0 | / |
| 固体废物 | 洗砂 | 废渣 | 用于建筑、铺路等建材使用，不能利用部分收至繁峙县建筑垃圾填埋场进行填埋 | / | 50000 | / | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后，暂存在固废区，作为一种产品出售 | / | 178.7 | / | 0 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后送环卫部门统一处理 | / | 1.65 | / | 0 |  |
|  | 洗砂 | 底泥 | 沉淀池进行脱水，存放于废渣库，定期出售 | / | / | / | / | / |
|  | 洗车 | 循环水池污泥 | 定期清运 | / | / | / | / | / |
|  | 设备维修、保养 | 机油、带油抹布等 | 暂存在危废暂存间 | / | / | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 噪声 | 各类生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，室内生产，进行基础减振 | 厂区四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4b类标准 |
| 其他 | 地面道路硬化，设50m³雨水收集池，900m³事故水池 |

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 制砂工序 | 粉尘 | 在给料机入口和出口、制砂机入口和出口、洗砂机入口分别设置1套集尘罩，废气统一收集后，设置1台布袋除尘器处理，经30m高的排气筒排放 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 堆放区 | 粉尘 | 采用轻钢结构全封闭 |  |
|  | 地面扬尘 | 扬尘 | 地面、道路均硬化，并定期洒水 |  |
| 水污 染物 | 职工洗漱废水 | SS | 经沉淀池处理符合要求后用于厂区绿化 | 不外排 |
|  | 车辆轮胎清洗废水 | SS | 磅房旁边设洗车平台1座，进出车辆轮胎清洗，冲洗废水设置沉淀池2m3，沉淀后循环使用，不外排 | 不外排 |
| 固体 废物 | 洗砂 | 废渣 | 用于铺路或收至建筑垃圾处理厂 | 合理利用 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后，暂存在固废区，作为一种产品出售 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后送环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 洗砂 | 底泥 | 沉淀池进行脱水，存放于废渣库，定期出售 | 合理利用 |
|  | 洗车 | 循环水池污泥 | 定期清运 | 合理处置 |
|  | 设备维修、保养 | 机油、带油抹布等 | 暂存于危废暂存间 | 合理处置 |
| 噪声 | 破碎机、振动筛、风机等产噪设备 | 噪声 | 距离衰减、基础减震，消声、内侧板粘贴内衬、加强管理和绿化 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 其它 | 道路硬化 |
| 生态保护措施及预期效果： 1、加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全厂的污染物排放对当地生态环境的影响。本项目工程投产运行后各项污染源做到了达标排放，但仍然会对当地环境造成一定的影响，因此，应从全厂范围内进行严格管理，使全厂的污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境的污染。 2、为进一步改善区域内生态环境，建设单位在加强厂内三废治理的同时，还应加强厂内绿地建设，利用植物作为治理工业污染的一种经济长效手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境，保持生态平衡方面的作用。重点在办公区和道路两侧，种植树木花草等。 |

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

九、结论与建议

9.1结论 9.1.1建设项目的建设概况 繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目为新建项目，厂址位于山西省忻州市横涧乡小屯村南200m。在荒地进行建设，主要建设内容为生产车间场地平整、硬化、物料堆放区隔断、破碎机、振动筛等生产设备购置及安装等。项目总投资500万元，其中环保投资50万元，占总投资的10%。 9.1.2环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目位于山西省忻州市繁峙县横涧乡小屯村南200m。本次评价引用繁峙县2019年环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的年平均浓度监测数据，各污染物浓度情况为：二氧化硫（SO2）平均浓度86μg/m3，二氧化氮（NO2）年平均浓度32μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度104μg/m3，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度47μg/m3，一氧化碳（CO）百分位浓度2.6mg/m3 ，臭氧（O3）平均浓度154μg/m3。根据监测结果可知，繁峙县环境空气现状监测值中SO2、PM10和PM2.5浓度超标，超标原因与当地气候、冬季采暖有关。 （2）地表水环境质量现状 项目厂址北侧距滹沱河最近约948m，依据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域地表水为滹沱河。水环境功能为一般河流源头水、地表饮用水源补给区水源保护区段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 本次评价引用《2018年11月山西省地表水环境质量报告》中滹沱河出口断面的监测结果，出口断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 （3）声环境质量现状 由监测结果可知，厂区四周各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类、4b类标准要求。表明评价区域声环境质量现状较好。 （4）土壤环境质量现状 由监测结果可知，厂区内各监测点位的监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，说明厂界内突然环境质量较好。 （5）生态环境现状 根据项目周围的调查情况可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。 9.1.3污染物排放情况及防治措施 项目完成后，各类污染物排放情况如下： 大气污染物：在给料机入口和出口、制砂机入口和出口和洗砂机入口分别设置1套集尘罩，废气统一收集后，设置1台布袋除尘器处理。收集的粉尘经布袋除尘器处理后分别由一根30m高的排气筒排放，排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求；项目原料库和成品库均进行全封闭，同时采用洒水抑尘措施，可有效降低装卸起尘量95%以上。 废水：本项目洗砂水经沉淀后进入循环水池循环使用，不外排。 排水主要是厂区内员工产生的生活污水，生活污水直接排入旱厕，定期清掏，不外排；生产工序不产生废水，故本项目废水均不外排。 噪声：本工程使用给料机、皮带机、风机、破碎机、筛分机、洗砂机等设备会产生噪声，设备均安装隔震基础，选用低噪声设备、隔声、消声等措施。 固废：项目布袋除尘产生量为188.19t/a，可回用于洗砂工序；项目洗砂过程中废渣产生量约为50000t/a，可用作民用建筑、铺路等建材使用，不能利用部分需运往繁峙县建筑垃圾填埋场进行填埋；生活垃圾年产生量为1.65t/a，设封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置；洗砂底泥经沉淀池进行脱水后，存放于废渣库，定期出售；洗车循环水池污泥定期出售；设备维修、保养产生的机油灯危废暂存于厂内危废暂存间。 9.1.4主要环境影响 9.1.4.1环境空气 本工程运营期，对大气环境影响较大区域主要集中在厂区附近，随着距离的增加，污染浓度逐渐减小，对周围各敏感点的影响均很小。本项目破碎筛分过程中产生的粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。因此，本项目在严格执行环评提出的各项污染防治措施后，其排污对环境的影响较小。 9.1.4.2地表水 项目产生的废水主要为生活污水和车辆轮胎清洗废水。 （1）生活污水：项目厂区设置旱厕，定期清掏，生活污水主要为职工洗漱废水，成分简单，经沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。 （2）车辆轮胎清洗废水：车辆轮胎清洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排，对区域水环境影响不大。 （3）生产废水：本项目洗砂废水经沉淀后循环使用不外排。 9.1.4.3声环境 本项目产噪设备主要为制砂机等设备。选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声，墙体采用吸声材料。本项目运营后，对周围环境影响甚微。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。 9.1.4.4土壤 本项目为石料加工项目，对土壤的影响很小，因此，从土壤角度来讲本项目建设是可行的。 9.1.4.5固废 项目对生产过程中产生的固体废物采取合理处置措施，对当地自然环境、生态环境和人群健康影响较小。 9.1.5环境管理与监测计划 公司应建立完善的环境管理和监测机构，本次工程建成后，应抓好环境保护措施、项目的设计审查，以及施工、安装、调试、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训各级环境管理干部和环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作，委托有资质的环境监测站或自设环保监测站，负责对全厂主要污染源监测。同时对建设单位提出向公众公开企业环境保护相关信息及排污口信息管理等相关要求。 9.1.6评价结论 综上所述，项目建设符合国家和地方产业政策及环保政策的要求；该项目用地符合土地政策，选址合理可行；在认真落实本评价提出的环保措施的前提下，对评价区的环境影响较小。从环保角度考虑，项目建设是可行的。 9.2建议与要求 （1）加强对环保设施的管理，加强对环保设施的维修，保证环保设施运行完好，杜绝污染事故发生。 （2）加强项目施工期间的环境管理和现场监督，严格按照环保要求设计施工，减少建筑垃圾、噪声对环境的影响。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置及引用监测点位图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 四邻关系图 附图3 平面布置图 附图4 建筑砂石料加工区平面图 附图5 河流水系图 附图6 繁峙县生态功能区划 附图7 繁峙县生态经济区划 附图8 繁峙县乡镇水源地分布图 附图9 山西省主体功能区划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

繁峙县龙运建材有限公司新建

建筑砂石料加工项目

环境影响专项评价

山西绿标环保科技有限公司

二〇二〇年七月

目录

第一章 土壤环境影响评价	1

1.1 概述	1

1.2 土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标	1

1.2.1评价等级确定	1

1. 2.2评价范围及敏感目标分布	2

1.3 土壤环境质量现状监测与评价	2

1.3.1 现状监测	2

1.3.2、现状评价	7

1.4 土壤环境影响分析	9

1.5 土壤污染防治措施	9

1.5.1 源头控制措施	9

1.5.2 跟踪监测	9

1.6 土壤环境影响评价自查表	9

第一章  土壤环境影响评价

1.1概述

繁峙县内土壤分褐土、山地栗钙土、山地棕壤土、盐化草甸土等四大类。

褐土分为淡褐土、淡褐土性土、山地褐土、山地淋溶褐土，共有面积2153km2，占总面积的91％，处于二级阶地、丘陵低山区，低山区海拔为1250-2100m，二级阶地丘陵区海拔为980-1500m，土质适中，耕性较好，绵松肥沃，适种作物广，是农业生产的重要基地。

本项目所在区域土壤多为褐土，主要岩性为碳酸性裼土，有机质含量适中，但土层较薄。

本次评价按照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对本项目厂区及周边的土壤环境进行了现状调查与评价。在调查的基础上，进行了土壤环境的现状监测，并根据厂区实际提出了保护措施。

## 1.2 土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标

### 1.2.1评价等级确定

按照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A的“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品--其他”项目类别属于III类；属于污染影响型，占地面积为28000m2，占地规模属于小型（≤5hm2）、建设项目周围有村庄、耕地，土壤环境敏感程度为敏感。根据污染影响型敏感程度分级表1-1与污染影响型评价等级划分表1-2，本项目土壤环境评价工作等级为三级。

表1-1   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表1-2   污染影响型评价工作等级划分表

|  | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

### 1. 2.2评价范围及敏感目标分布

本项目评价等级为三级，根据导则现状调查范围规定，污染影响型项目三级评价以厂区及周边外扩0.05km为评价范围，现状调查范围表见1-3。

项目周边西侧、南侧分布有耕地，东侧有农田、北侧有居民区等等土壤敏感目标。

表1-3  现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |

## 1.3 土壤环境质量现状监测与评价

### 1.3.1 现状监测

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》试行(HJ964-2018)相关要求，受繁峙县龙运建材有限公司委托，2020年5月25日，山东缗衡计量检测有限公司对本项目进行了现场土壤取样工作，取样频次为1次。

#### 1.3.1.1监测点布设

根据建设项目土壤环境影响类型、土地利用类型、评价工作等级，采用均布性与代表性相结合的原则，使监测点充分反映建设项目调查评价范围内的土壤环境现状。

- 调查评价范围内，每个土壤类型至少设置 1个表层样监测点，尽量布置在未受人为污染或相对未受污染的区域。

三级评价监测点布设具体要求参见表1-4。

表1-4 土壤环境现状监测布点

| 评价工作等级 | 占地范围内a | 占地范围外 |
| --- | --- | --- |
| 三级 | 污染影响型 | 3 个表层样c点 | -- |
| a: 表层样在0～0.2m取样。 |

##### 1.3.1.1.1 占地范围内

拟建项目占地为28000m2，依据表1-4，占地范围内需布设3 个表层样点。在考虑本工程平面布置的基础上，占地范围内土壤监测点布设位置和基本情况参见图1-1和表1-5。

表1-5  本项目监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 布点类型与数量 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 占地范围内 | 厂内东侧 | 1个表层样点 | GB36600-2018中基本因子45项 | 各监测1次 |
| 2# |  | 厂内中间 | 1个表层样点 |  |  |
| 3# |  | 厂内西侧 | 1个表层样点 |  |  |
| 注：表层样应在0~0.2m取样。 |

#### 1.3.1.2监测时间

2020年5月25日，采样一次。

#### 1.3.1.3监测因子

土壤环境的监测因子分为基本因子和建设项目的特征因子；基本因子为GB15618、GB36600中规定的基本项目，分别根据调查评价范围内的土地利用类型选取；特征因子为建设项目产生的特有因子。

代表不同土壤类型和用地类型的表层样监测点，监测基本因子和特征因子，其它表层样和柱状样监测点仅监测特征因子。

##### 1.3.1.3.1 基本因子

（1）建设用地监测基本因子

①重金属和无机物

包括：砷、汞、铅、镉、六价铬、铜和镍。

②挥发性有机物

包括：四氯化碳、三氯甲烷、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对二甲苯、邻二甲苯。

③半挥发性有机物

包括：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

1.3.1.3.2特征因子

本项目为石料加工项目，且利用的原料为选矿干选废石，本项目为固体废物综合利用，同德选矿厂选矿废石属于I类固废，没有特征污染物会对土壤造成影响，所以本项目无特征因子。

#### 1.3.1.4 检测分析方法

土壤现状监测样品的采集、保存、分析与质量控制均按HJ/T166、HJ25.1、HJ25.2、GB36600、GB15618等要求进行。

本项目土壤具体检测标准、方法参见表1-6。

表1-6  检测项目方法仪器一览表

| 检测项目 | 方法标准 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干物质 | HJ 613-2011土壤 干物质和水分的测定 重量法 | 电子天平 | / |
|  |  | 电热鼓风干燥箱 | / |
| pH值 | HJ 962-2018土壤pH的测定 电位法 | 电子天平 | / |
|  |  | PH计 | / |
| 砷 | 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计 | 0.01mg/kg |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/kg |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
| 铅 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 | 10mg/kg |
| 汞 | 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计 | 0.002mg/kg |
| 铬（六价） | 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计 | 2mg/kg |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 | 3mg/kg |
| 四氯化碳 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.3µg/kg |
| 氯仿 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.1µg/kg |
| 氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.0µg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1.2µg/kg |

#### 1.3.1.5检测结果

（1）本项目土壤检测结果参见表1-7。

### 1.3.2、现状评价

#### 1.3.2.1评价标准

根据调查评价范围内的土地利用类型，建设用地选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值进行评价。评价因子在GB3660等标准中未规定的，可参照行业、地方或国外相关标准进行评价，无可参照标准的只给出现状监测值。具体评价标准参见表1-9。

表1-9  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 4 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 5 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 6 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 7 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 9 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 10 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 11 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 12 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 16 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 17 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 18 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 19 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 20 | 三氯乙烯 | 79-01-06 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 21 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 22 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 24 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 25 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 930-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 27 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 28 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 463 | 570 | 500 | 570 |
| 29 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 30 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 31 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 32 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 33 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 34 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 36 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 37 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 38 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 39 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 40 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 43 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |

#### 1.3.2.2评价方法

采用单因子指数法进行土壤环境质量现状评价：

式中：--土壤中污染物i的单因子污染指数；

--监测点位土壤中污染物i的实测浓度；

--污染物i的评价标准值或参考值。

#### 1.3.2.3评价结果

本项目土壤评价结果参见表1-10。

#### 1.3.2.4 评价结论

由评价结果可知，项目建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准，项目区域土壤质量良好。

## 1.4 土壤环境影响分析

施工期对土壤的影响主要是表土扰动，施工期间的固体废物堆存，及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。针对施工期土壤污染途径采取如下措施：施工土地100%围挡、物料堆放100%覆盖和施工场地100%硬化。通过以上措施能够有效降低施工期对土壤造成的影响。

项目运营期的物料和固体废弃物（生活垃圾、除尘灰），如果不进行妥善处置，会因随意堆放占用土地或产生淋溶水而对土壤造成影响。生活垃圾收集后交给环卫部门统一处理。除尘灰暂存在固废库综合利用。厂区绿化和定期厂区洒水降尘。通过以上措施能够有效降低运营期对土壤造成的影响。

## 1.5 土壤污染防治措施

### 1.5.1 源头控制措施

（1）施工期：施工人员废水集中收集后用于厂区洒水抑尘；施工期机械要勤加保养，防止漏油。

（2）运营期：本项目生活废水经沉淀池处理，用作厂区道路洒水抑尘，因此不会通过废水排放而对土壤造成影响；固体废物均能得到妥善处置，不随意堆放。

综上所述，采取上述措施后，本项目不会对周围土壤造成较大影响。

### 1.5.2 跟踪监测

本项目开始后每3年内开展1次监测。

## 1.6 土壤环境影响评价自查表

繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目土壤环境评价自查表见表1-10。

表1-10 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （28000）m2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（小屯村）、方位（北）、距离（75m） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗(；地下水位□；其他（√） |  |
|  | 全部污染物 | / |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级( |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）(；b）(；c）(；d）( |  |
|  | 理化特性 | / | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | / | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | / |  |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）标准中基本项目 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600(；表D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 监测点各监测项目均满足GB/36600-2018中风险筛选值 |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（影响极小，可以接受 ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | / | / | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |
| 评价结论 | 采取环评提出的措施，影响可接受 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# Text boxes

0.16

旱厕（定期清掏）

0.64

6

0.8

职工洗漱用水

0.25

403.61

0.25

新鲜水

道路洒水

2.0

2.0

洗车平台补水

0.56

0.56

400

绿化用水

400

10000

洗砂用水

循环水池

9600

9600

沉淀

小屯村

5#

1#

N

4#

3#

2#

G、N、W

G、N、W

场地平整、硬化、物料堆放区隔断

安装工程

块状原料

给料机

制砂机

洗砂机

沉淀

扬尘

原料区

污水池

成品区

粉尘、噪声

循环水池

废渣、噪声

噪声

脱水机

噪声

布袋除尘器

占地规模

工作等级

敏感程度