建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：繁峙县雁之营加气站有限公司加气站建设项目

建设单位：繁峙县雁之营加气站有限公司

编制日期：二〇二〇年七月

繁峙县雁之营加气站有限公司加气站建设项目

环境影响报告表函修改说明

| 序号 | 技术审查意见 | 修改情况及修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目四邻关系介绍，核实站址与周边环境保护目标、分散式水源地的相对位置和距离，明确项目用地性质，分析项目选址的环境可行性。 | 已细化项目四邻关系介绍，见P2和附图2；已核实站址与周边环境保护目标、分散式水源地的相对位置和距离，见P22；明确项目用地性质，分析项目选址的环境可行性，见P1。 |
| 2 | 完善工程内容组成表。BOG设施回收量和利用量，核实安全放散设置方式和排放高度。落实贮罐四周防护堤的设置要求，完善LNG的风险防范措施介绍。落实生活污水的产生量及去向。 | 已完善工程内容组成表，见P3；已核实BOG设施回收量和利用量，见P29；已核实安全放散设置方式（按照GB50156-2012设置放散管）和排放高度（15m），见P29。已落实贮罐四周防护堤的设置要求，见P3；已完善LNG的风险防范措施介绍，见P47。落实生活污水的产生量及去向，见P40。 |
| 3 | 明确固体废物产生种类和数量，明确是否有危险废物产生并提出处置措施。 | 已明确固体废物产生种类和数量，明确是否有危险废物产生并提出处置措施，见P40-41。 |
| 4 | 核实完善环境监测计划、污染物排放清单表和环评审批基础信息表内容。 | 已核实完善环境监测计划，见P50；已完善污染物排放清单表，见P50；已完善环评审批基础信息表内容，见附表。 |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 繁峙县雁之营加气站有限公司加气站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 繁峙县雁之营加气站有限公司 |
| 法人代表 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 繁峙县大营镇左所村108国道路南 |
| 联系电话 | *** | 传真 | - | 邮政编码 | 034300 |
| 建设地点 | 繁峙县大营镇左所村108国道路南 |
| 立项审批部门 | 繁峙县行政审批服务管理局 | 项目代码 | 2020-140924-45-03-002124 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | F5266 机动车燃气零售 |
| 占地面积 | 2162.7m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 （万元） | 1250 | 其中：环保 投资（万元） | 14 | 环保投资占总投资比例（%） | 1.12 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 一、项目提出的背景 煤层气、天然气、焦炉煤气、煤制天然气简称“四气”，建设“气化山西”，就是充分利用山西丰富的煤层气、焦炉煤气、煤制天然气和过境天然气等清洁能源。山西省确定了“气化山西”战略，加快“四气”产业一体化发展，形成全新的能源结构，满足人民群众的生产生活所需，实现能源的高效利用和低碳发展。天然气汽车已在全国范围内广泛应用，但山西省天然气覆盖率有待提高。 繁峙县雁之营加气站有限公司积极响应山西省委省政府“气化山西、净化山西”的号召，通过实际调查研究，拟定在繁峙县大营镇左所村108国道路南侧建设一座二级LNG加气站，站内设置2台半地下卧式60m3 LNG储罐，可储存液化天然气约43.4t（充装率85%），LNG日加气设计能力为3.0万Nm3/d。2015年7月8日竞得人与繁峙县国土资源局签订挂牌出让国有建设用地使用权成交确认书，地块编号2015-2，出让面积2162.7m2，竞得人以股东身份与建设单位签订协议，见附件3、4。 本项目北侧紧邻G108国道，往来车辆流量大，常规能源柴油、汽油的使用量巨大，汽车尾气排放的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)等对城市环境污染十分严重，给人体带来危害。而天然气是一种优质清洁的内燃机燃料，燃烧产物主要是水和二氧化碳，从环境保护角度考虑，与常规能源相比有很大优势。同时，LNG重卡在燃料费用方面比同马力的柴油车节省30%以上，大大降低了物流运输业的成本，真正达到了低碳环保，经济高效的目标。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目须进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业 124加油、加气站”中“新建、扩建”，本次评价级别确定为报告表。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于允许类建设项目。且根据《天然气利用政策》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第15号），本项目属于天然气利用顺序中“第一类：优先类”中“城市燃气”中“3、天然气汽车（尤其是双燃料及液化天然气汽车），包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆”，因此，本项目为优先类项目。因此，本项目符合国家现行产业政策的要求。 繁峙县雁之营加气站有限公司于2020年6月5日委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织环评人员赴现场实地踏勘。并通过收集有关资料，对建设项目所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境等进行了全面调查。根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选；根据评价技术导则、国家的法律法规要求及环境现状监测和调查结果开展了各专题工作，编制了《繁峙县雁之营加气站有限公司加气站建设项目环境影响报告表》（报审本），并提交建设单位，由建设单位报请环境保护主管部门进行技术审查。 2020年7月6日，忻州市生态环境局繁峙分局组织环保专家对山西三多环保有限责任公司编制的《繁峙县雁之营加气站有限公司加气站建设项目环境影响报告表》进行技术函审，形成了技术函审意见，根据函审意见，评价单位对报告书进行了修改和补充，完成了《繁峙县雁之营加气站有限公司加气站建设项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位报环保主管部门进行批复。 二、建设项目概况 1、项目基本概况 项目名称：繁峙县雁之营加气站有限公司加气站建设项目 建设单位：繁峙县雁之营加气站有限公司 建设性质：新建 建设地点：项目建设地点位于山西省忻州市繁峙县大营镇左所村108国道路南，厂址中心坐标为东经113.784637°，北纬39.268106°。 本项目东侧为农田，南侧为农田，西侧为农田，北侧为108国道；项目厂界南侧和西侧的架空通信线和电力线按照选址意见进行线路改造，且改造后的电力线路满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定的安全要求。距离本项目最近的居民为左所村（位于项目NW侧约573m）， 项目交通位置图见附图1，地理位置图见附图2。 工程投资：项目总投资为1252万元，由企业自筹解决。 劳动定员与工作制度：项目劳动定员为20人；工作制度为3班×8h/d×350d/a。 2、建设规模 本项目为LNG加气站，设计日加气能力为3.0×104Nm3，设有2个LNG储罐，储罐总容积为120m3，单罐容积60m3。 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）及《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T 1001-2011）中LNG加气站的等级划分表，本加气站属于二级LNG加气站。LNG加气站的等级划分见表1-1。 表1-1 LNG加气站等级划分表 级别 LNG加气站 LNG储罐总容积（m3） LNG储罐单罐容积（m3） 一级 120＜V≤180 ≤60 二级 60＜V≤120 ≤60 三级 V≤60 ≤60 注：V为LNG储罐总容积 3、建设内容 本项目主要建设内容主要包括主体工程加气岛及罩棚、LNG设备区，辅助工程站房以及相应的公用工程和环保设施的建设，具体见表1-2。 表1-2 项目工程主要建设内容表 类别 名称 建设内容 主体工程 LNG设备区 钢混结构，占地面积277.76m2，长×宽：12m×11m，设置围堰，设置防护堤一座，堤顶高出堤外地坪1.0m，采用耐低温钢筋混凝土结构，上铺设泡沫玻璃保温层，表面用1:2水泥砂浆抹面，防护堤内设置导流槽和集液池，集液池内安装防爆潜水泵，围堰高2.2m；防护堤内设置2台60m3的半地下卧式LNG储罐、1台LNG潜液泵橇，防护堤外设有1台卸车阀组、1台BOG回收橇和1台空压机 加气岛 加气岛4个，配套4台LNG加气机 罩 棚 采用正放四角锥螺栓球节点网架结构，水平投影面积为704m2 辅助工程 站 房 二层砖混结构，总建筑面积为270m2。一层设有卫生间、净水设备间、楼梯间、储藏室、司机休息室、备件库、财务室、电控室和营业室兼便利店，二层设有办公室、会议室、食堂、卫生间等 公用工程 供 水 项目生产不耗水，用水水源取自站内自备水井 排 水 项目生产不排水，废水主要为职工及外来人员生活污水 供 电 采用10kV单回路供电，由站外就近市政公网终端杆引至站内125kVA新建箱式变电站，电压等级10/0.4kV，另为站内信息系统、自控系统及视频监控系统设置一套5kVA的UPS不间断电源（t≥30min） 供 暖 电控室采用双级压缩分体式空调进行冬季供暖（兼顾夏季降温），站房其他供暖建筑选择燃气壁挂炉为热源 环保工程 废气 EAG放散废气 EAG经加热后，通过放散管迅速排放 燃气壁挂炉燃烧废气 天然气为清洁燃料，燃烧废气经屋顶烟囱排放 废水 生活污水 排入站内化粪池后定期清运 固废 生活垃圾 厂区设垃圾箱，收集后由环卫部门统一处理 含油废棉纱、废手套、废机油 集中收集后混入生活垃圾中，随生活垃圾一起定期运往指定收集点；废机油暂存于危废暂存箱内，随后交由有资质单位回收处置 噪声 运输槽车 加强管理，禁止鸣笛 LNG潜液泵 选用低噪设备，加装减振基础 增压器 选用低噪设备，加装减振基础 空压机 选用低噪设备，加装隔声罩 EAG放散管 加装消声器 其他 场地硬化 场地内除绿化面积外全部进行硬化 防渗措施 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）第9.1.4条规定，罐池不应渗漏 4、气源情况及理化性质 本项目液化天然气（LNG）气源主要来自包头新源LNG工厂，备用气源来自包头亨通、包头新兴盛、航天包头等LNG工厂，由工厂自有LNG槽车运至本站，存入站内LNG储罐。上述气源气质符合《液化天然气的一般特性》GB/T 19204-2003中的规定，满足加气站的建设要求。本项目天然气组分及理化性质见表1-3。 表1-3 项目LNG组分及理化性质表 序号 成分 单位 测量值（平均值） 1 二氧化碳 % 0.00 2 乙烷 % 0.63 3 氮气 % 0.268 4 丙烷 % 0.0301 5 异丁烷 % 0.003 6 正丁烷 % 0.003 7 异戊烷 % 0.01 8 正戊烷 % 0.0023 9 C6 以上组分 % 0 10 甲烷 % 98.922 11 汞 % 0.0008 12 总硫 % <0.03 13 沃泊指数（15℃ 101.325kPa） Wobe index 48.6692 14 气体密度（20℃ 101.325kPa） Gas Density 0.741 15 质量低位热值（15℃ 101.325kPa） MJ/Nm3 35.49MJ/m3 16 质量高位热值（15℃ 101.325kPa） MJ/Nm3 39.47 MJ/m3 17 LNG 密度（0℃ 101.325kPa） kg/m3 425.51 18 LNG 气化率（20℃ 101.325kPa） m3/t 1401.01 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 项目主要设备清单 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 备注 1 LNG 储罐 V=60m3（全容积） 台 2 卧式 2 LNG 潜液泵橇 台 1 2.1 LNG潜液泵 （含泵池） Q≤340L/min 台 2 2.2 卸车/储罐增压器 Q=300Nm3/h 台 1 3 EAG 加热器 Q=200Nm3/h 台 1 4 LNG 加气机 Q=3-80kg/min 台 4 5 卸车阀组 台 1 6 BOG 回收橇 台 1 6.1 空温式气化器 Q=50Nm3/h 台 1 6.2 水浴式电加热器 Q=50Nm3/h 台 1 6.3 调压加臭装置 Q=20mg/m3 套 1 7 空压机系统 1.0m3/min 套 1 带隔音罩，室外安装 6、总平面布置 （1）站区平面布置： 本项目总占地面积2162.7m2。LNG加气站总平面布置按功能分为营业区、工艺装置区和加气区三部分。 营业区位于站区东南侧，布置二层砖混结构站房一座，一层设有卫生间、净水设备间、楼梯间、储藏室、司机休息室、备件库、财务室、电控室和营业室兼便利店，二层设有办公室、会议室、卫生间等。 工艺装置区位于站区西南侧，设置防护堤一座，防护堤内设置2台60m3的半地下卧式LNG储罐、1台LNG潜液泵橇（含2台LNG潜液泵（含泵池）、1台卸车/储罐增压器、1台EAG加热器），防护堤外设有1台卸车阀组、1台BOG回收橇（含1台空温式气化器、1台水浴式电加热器、1台调压计量加臭装置）和1台空压机。 加气区位于站区北侧中部，面向G108设计，由1座加气罩棚、4座加气岛和4台LNG加气机组成。 站内布置尽量做到简捷、顺畅，能使车辆进出方便，并严格按照国家有关规范的规定，满足防火间距和消防通道的要求。加气区进、出口分开设计，加气区最小转弯半径为18m，满足LNG加气车辆、LNG槽车的转弯半径要求。 站区北侧为G108国道，南侧为杆高15m的架空通信线，西侧为杆高15m无绝缘层的架空电力线，西侧为空地。根据项目选址规划建设要求，本项目建设之前对用地北侧供电线路进行线路改造，且改造后的电力线路满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定的安全要求。 本项目总平面布置见附图3。 （2）站内设施防火间距： 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）表5.0.13-2规定，本站站内LNG设施、站房等的防火间距见表1-5。 表1-5 站内设施防火间距 设施名称 LNG 储罐 LNG加气机 放散管 LNG卸车点 站区围墙 规范 设计 规范 设计 规范 设计 规范 设计 规范 设计 LNG储罐 2 2.2 4 11 - - 3 4 5 5.5 LNG加气机 4 11 - - - - - - - - 放散管 - - - - - - 3 7 3 6 LNG卸车点 3 4 - - 3 7 - - 2 17 站区围墙 5 5.5 - 3 6 2 17 - - 由上表可知，本项目站内LNG设施、站房等的防火间距满足规范的相关要求。 （3）站内设备与周边建（构）筑物安全间距： 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）表4.0.9规定，本站站内工艺设备与站外建（构）筑物安全间距见表1-6。 表1-6 站内设备与站外建（构）筑物安全间距 站内设施 站外设施 LNG 储罐 LNG加气机 放散管 LNG卸车点 规范 设计 规范 设计 规范 设计 规范 设计 左所村 16 626 14 601 14 637 14 633 京原铁路 60 443 50 413 50 454 50 448 G108国道 10 50 8 27 8 54 8 52 由上表可知，站内设备与站外建（构）筑物安全间距满足规范的相关要求。 7、项目主要经济技术指标 项目总经济技术指标见表1-7。 表1-7 主要技术经济指标一览表 序号 指标名称 单位 数值 备注 1 生产规模 1.1 加气能力 万Nm3/d 3.0 LNG 1.2 年工作天数 天 365 2 原料进气 万Nm3/a 1095 损耗1% 3 年耗电量 万 kW·h/a 30 4 定员 人 20 5 总占地面积 m2 2162.7 / 6 建设项目总投资 万元 1250 三、公用工程 1、电气工程 （1）供电系统 本项目电源由站区北侧G108国道市政电网引入10kV电源，站内设置箱式变电站一座，内设100KVA变压器一台，10kV电源由站外高压架空线经埋地电缆引进，低压供电方式采用单母线，配电系统以放射式向本工程用电设备供电。年用量为30万kwh/a。站内自控、仪表配置UPS不间断电源，不设置备用发电设备，站内动力、照明负荷按三类用电负荷设计。 （2）防雷防静电接地系统 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中相关条文规定，本项目站房按第三类防雷设计，加气罩棚和工艺区按第二类防雷设计。 本项目工艺装置材质均为碳钢、不锈钢等，导电性能良好，均可利用设备本体兼作接闪器，不单独设置接闪杆。上述设备本体与工艺装置区接地网不少于两处连接。站房、加气罩棚屋面装设接闪带（第二类防雷网格不大于10m×10m或12m×8m；第三类防雷网格不大于20m×20m 或24m×16m）作为防直击雷接闪器。接闪带经防雷引下线与室外接地网可靠相连，形成电气通路。接地极尽量利用建、构筑物基础或底板钢筋作自然接地装置，无自然接地装置时，另设独立角钢人工接地系统。 本项目其它设备如LNG加气机均做防静电接地，LNG卸车口设置防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的隔爆型静电接地仪，LNG加气机旁设置防静电接地夹，LNG槽车卸气前和LNG加气作业前与全站接地网实行可靠连接；工艺区设置导除人体静电释放仪，防止工作人员带静电操作；管道首末端、分支处及跨接处均作可靠接地。除绝缘接头外的阀门、法兰加跨接线，当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时，可不另装接跨接线，但应保证至少有五个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面，并测试导电的连续性，若连接处导电不良，则需加跨接线（不小于10mm2铜芯软导线）。 所有接地系统如防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及自控仪表、信息系统的接地等，共用接地装置，其接地电阻不大于1Ω，如达不到，应增打接地极或采用相应的降阻措施。 2、采暖工程 本项目生产不采暖，项目用热主要为生活设施用热，热负荷指标取100W/m2，采暖面积约270m2，故本项目热负荷为27kW。 本项目地处山西省忻州市繁峙县，属于寒冷地区，电控室采用双级压缩分体式空调进行冬季供暖（兼顾夏季降温），电气专业预留电源插座。站房其他供暖建筑选择燃气壁挂炉为热源，为供暖提供热量，站房供暖燃气壁挂炉额定制热功率为57.8kW，天然气消耗量为5.5Nm3/h，燃气适用压力范围为2kPa左右，供暖供/回水温度为50/40℃，气源为站内天然气（含BOG回收气体）。 3、给排水工程 （1）给水系统 本项目用水水源取自站内自备水井。站区给水干管和支管布置在道路或绿地下。为便于管网的调节和检修，在需要的干管与支管上设置检修阀门，并设置止回阀。室外埋地给水管道采用PE80级聚乙烯给水管，热熔连接，管道与建筑物基础以及其他管线和构筑物的最小水平、垂直净距按规范确定；地上管道用支架固定。 （2）排水系统 本项目排水体制采用雨污分流制。排水系统分污水系统与雨水系统。 站内雨水优先通过绿地下渗回用，剩余部分顺坡自流外排。 本项目不设浴室等生活设施，生活污水主要为盥洗废水及冲厕废水，站内设化粪池，由环卫部门吸污车定期清运。 （3）用排水量 本项目生产过程不涉及用排水，运营期主要用排水环节为职工及外来人员生活用水、绿化及场地洒水，根据《山西省用水定额》（DB14/T-2015）给出本项目用排水量如下： 1）职工生活用水 本项目劳动定员20人，生活用水主要为职工日常饮用、盥洗用水，职工生活用水量按15L/人·d，则本项目生活用水量为0.31m3/d。生活污水排放系数取0.8，则职工生活污水排放量为0.25m3/d。 2）外来人员生活用水 外来人员主要考虑加气司乘人员，其用水主要为饮用及盥洗用水，客流量按400p/d计，其中用水人数按其总人数的20%计，用水指标按3L/（p•d）计，则外来人员用水量为0.24m3/d。生活污水排放系数取0.8，则外来人员生活污水排放量为0.19m3/d。 3）场地洒水 本工程道路及广场面积1046m2，道路洒水用水定额按0.5L/m2.次计，则非采暖期场地洒水用水量为0.52m3/d。 本项目用排水情况见表1-8，项目水平衡见图1-1。 表1-8 项目运营期用排水量表 序号 用水项目 用水标准 数量 用水量（m3/d） 消耗量（m3/d） 排水量（m3/d） 排水量（t/a） 备 注 1 职工生活用水 15L/p·d 20人 0.31 0.06 0.25 91.25 排入化粪池，由吸污车定期清运 2 外来人员生活用水 3L/（p•d） 80人 0.24 0.05 0.19 69.35 3 道路洒水 0.5L/m2·次 1046m2 0.52 0.52 0.00 0.00 非采暖期 4 合计 1.07 0.63 0.44 160.6 非采暖期 图1-1 非采暖期项目水平衡图（m3/d） 4、消防工程 本工程为二级LNG加气站，LNG储罐为卧式半地下设置。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）第10.2.3条，本站可不设消防给水系统，仅在站内设置一定数量的消防器材，具体见下表。 表1-9 本项目消防器材配置一览表 配置位置 5kg手提式干粉 灭火器（只） 7kg手提式干粉 灭火器（只） 8kg手提式干粉 灭火器（只） 35kg推车式干粉 灭火器（只） 加气罩棚 4 / / 站 房 8 2 / 储罐区 / / 2 4 箱变 2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 繁峙县位于山西省东北部，地理坐标东经113°09′~113°58′，北纬38°58′~39°27′。东与灵丘县接壤，南与五台县毗邻，西与代县紧连，北与应县相望，东南与河北省交界，西北与浑源相邻。总面积2368km2，县城距省城太原190km，距忻州120km，距大同185km。 项目位于繁峙县大营镇左所村108国道路南，地理坐标：东经113.784637°，北纬39.268106°。 项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 繁峙县地处黄土高原，沟壑纵横，地形较为复杂。地势由东北向西南倾斜，北、东、南三面环山，中间是狭长的滹沱河谷地，构成山地、丘陵、平川三种地貌类型。全县的山区面积较大，约占总面积的一半，是典型的山区县。该县境北、东、南三面有高山环绕。境内北部为恒山山脉，南部为五台山脉，西南部为马鬃山，东部的泰戏山把南北两山连成一体，形成了本县的东部屏障。 3、地质构造 繁峙县地质构造较为复杂，从太古代到中生代经历了多次地壳运动，在长期不同地应力作用下生成了一系列以褶皱为主、断裂为辅的构造形迹。县境分为南部山区、北部山区、滹沱河阶地三个地质单元。南部山区出露五台群、震旦系、寒武系等地层；北部山区出露五台群、第三系地层，但大部分区域被第四系黄土覆盖；如滹沱河阶地及丘陵区全区被第四系黄土覆盖。 项目所在地地质为新生界第四系的下更新统和中更新统层，岩性主要为砂砾石、砂卵石、亚砂土、亚粘土互层，及亚砂土、亚粘土、粘土与砂卵石、砂卵石和砂层互层，地质灾害不甚发育。 4、地表水 繁峙县主要地表水系为滹沱河及其支流，均属于海河流域滹沱河水系。滹沱河属季节性河流，发源于繁峙县东部泰戏山，自东向西横贯县境，于笔锋村流入代县，主河道在县境内长80.1km，流域面积1938km2。平均河底宽150米，记录平均年径流量0.23亿m3，最大年径流量0.464亿m3，最小年径流量0.21亿m3，最大洪峰流量164m3/s。主要支流有洪水河、沿口河、双井河、赵庄河、峨河等。 本项目北侧距离滹沱河约2.6km。项目所在地地表水系图见附图8。 5、地下水 繁峙县是滹沱河的发源地，地表和地下水的分水岭基本一致，地下水源没有外区补给，降水是唯一的补给来源，只是在径流区段内因地质和地形所致形成地表水和地下水的相互转换。 项目所在区域地下含水层发育较厚，颗粒较粗，潜水埋藏较深，潜水主要分布于松散碎屑岩类孔隙中，地下水总量12亿m3，开采利用量为2234万m3，属中等富水区域。 6、气候气象 繁峙县属温带大陆性气候，四季分明。各季的气候特点是：冬季寒冷少雪，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季凉爽宜人。据繁峙县气象站1991~2010年气象资料统计，本区年均气温为8.0℃，极端最高气温为40.9℃ ，最低气温为-25.7℃。最大冻土深度为93cm，无霜期为157天。年均相对湿度55%；年均降水量为397.6mm，每年降雨多集中在6、7、8、9四个月，年最大降水量为507.9mm，最小降水量为240.4mm，年均蒸发量为1738.4mm。繁峙县年最多风向为ENE风，频率为13%，年均风速为1.7m/s，最大风速24.0m/s。 7、水源地 根据《繁峙县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》：繁峙县全县下辖3镇10乡，乡镇集中式供水水源地均为地下型水源。地下水类型为孔隙承压水及傍河取水。全县所辖13个乡镇中繁城镇为城镇集中供水，其余12个乡镇均属集中供水，设有1处集中供水工程。砂河镇、大营镇、下茹越乡、杏园乡、光裕堡乡、集义乡、横涧乡、金山铺乡、柏家庄乡9个乡镇为地下水型水源地；岩头乡、东山乡、神堂堡乡等3个乡镇水源地开采类型为傍河取水。 大营镇水源地设立了以供水井为中心，半径150m的圆形区域为一级保护区，保护区面积0.071km2，周长942m。不设二级保护区。 本项目距离大营镇集中式水源地距离约3.0km，不在其保护区范围内。 本项目与水源地位置关系图见附图4。 8、自然生态环境 （1）土壤 繁峙县境内土壤分褐土、山地栗钙土、山地棕壤土、盐化草甸土等四大类。 褐土分为淡褐土、淡褐土性土、山地褐土、山地淋溶褐土，共有面积2153km2，占总面积的91%，处于二级阶地、丘陵低山区，低山区海拔为1250~2100m，二级阶地丘陵区海拔为980~1500m，土质适中，耕性较好，绵松肥沃，适种作物广，是农业生产的重要基地。 本项目场区所在地主要土壤类型主要为淡褐土。 （2）动植物 繁峙山多坡广，沟壑纵横，气候类型多，故植被资源丰富。全县有植被100万亩，覆盖率为28%。有植物447种，隶属于82科，316属。主要分布于南山、峨河、羊眼河、青羊口河、石塘沟的深山地区，其次为滹沱河的发源地辛庄一带及平川沿河南岸。 全县树木种类分为乔木树种、经济树种、灌木树种。乔木树种有：杨、柳、白榆、刺槐、白桦、红桦、香椿、臭椿、槭树、梓树、华北落叶松、油松、白杆、青杆、辽东柢、侧柏、东陵冷杉等。经济树种有：杏、桃、苹果、梨、槟果、核桃、红枣、花椒、葡萄、桑树等。灌木树种有：黄刺玫、沙棘、六道木、油瓶子、锦鸡儿、山桠绣球、榛子、胡枝子、红柳、枸杞、映山红、酸枣、丁香、忍冬、沙枣、玫瑰、中华猕猴桃、文冠果、柠条等。 繁峙县境内动物种类主要有禽类（雀、野鸡、猫头鹰等）、兽类（野猪、野兔、野山羊、狍、獾、狐狸）、爬行类（蛇、麻蜥等）、昆虫等。经调查，本项目评价区内没有国家和省级重点保护的珍稀濒危野生动物分布，光伏电场区域无自然保护区分布。 经实地踏勘，项目区域受人为活动影响较大，无国家重点保护植物、珍惜保护物种。 9、地震烈度 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（2016年版）（GB 50011-2010），本区抗震设防烈度为7度。 10、矿产资源 全县境内的矿藏有铁、铜、金、银、铅、锌、硫铁等23种，分布在全县17个山区乡镇。铁矿：在县境南北两山均有分布，以磁铁矿和赤铁矿为主，已探明储量3.38亿吨。铁矿石经洗选-200目占95%，铁精矿粉品位可达65%以上。金矿：主要分布在义兴寨、新庄、耿庄等地。 11、城市规划 《繁峙县城总体规划（2012-2030）（县域村镇体系规划部分）调整方案》依托区域发展战略，参考市域国土空间主体功能区规划，规划城镇空间开发战略为：“一心一轴三区”的区域空间结构。 一心：繁城镇。繁城镇是繁峙县的政治文化中心。规划重点是实现该地区的道路、能源、生态环境等的一体化建设，中远期将其建设成为以农副产品加工和旅游服务为主的忻州市东北的要塞通道，环渤海都市圈的重要组成部分。 一轴：繁城镇-砂河镇-大营镇经济发展轴。繁城镇、砂河镇和大营镇三镇都位于地形条件较好的盆地，地形平坦，经济发展较好。依托现有的京原铁路和108国道，做好矿产资源的加工运输业，同时，引进先进技术建设现代化的工业园区，加大资源的深加工、精加工技术，高碳产业低碳化发展。 三区：西区、东区、南区。规划将整个繁峙县城划分为3个区，分别是工业集中发展区、农业集中发展区、旅游服务业集中发展区。 本项目位于繁峙县大营镇，距繁峙县城市总体规划边界约45km，不在繁峙县县城总体规划范围内，不违背繁峙县县城总体规划发展要求。 繁峙县县城总体规划见附图9。 12、生态功能区划和生态经济区划 *** 13、环境功能区划 （1）环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：项目所在地环境空气质量功能区为二类区。 （2）地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于海河流域——滹沱河山区水系——滹沱河（源头—下茹越水库出口段），水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）地下水 区域地下水以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水。根据《地下水质量标准》（GB14848-2017），地下水质量分类为Ⅲ类。 （4）声环境 本项目东、南、西厂界外属于农村地区，北侧紧邻108国道，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，东、南、西厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，北侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量状况 本次评价引用繁峙县2019年1—12月环境空气例行监测数据，分析区域环境空气达标情况，详见下表。 表3-1 繁峙县2019年1—12月年均浓度监测结果统计表 根据繁峙县2019年度环境空气质量例行监测数据，2019年繁峙县NO2年均浓度、CO、O3百分位浓度达标，SO2、PM2.5、PM10年均浓度均不达标,为不达标区。超标原因主要是由于北方气候干旱，扬尘较多以及采暖季燃煤采暖导致。 2、地表水环境质量现状 *** 地下水环境质量现状 *** 4、声环境质量状况 *** 5、生态环境 评价区自然生态环境与农业生态环境相结合，自然植被主要有杨树、灌木。主要农作物有谷子、玉米和豆类等。评价区内生物物种较贫乏，植物和动物群落结构均较简单，区内未见珍稀、濒危野生动、植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目建设地点位于山西省忻州市繁峙县大营镇左所村108国道路南。项目区周边无自然保护区、风景名胜区，无森林公园、重点文物及名胜古迹，无生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境敏感目标。项目不在饮用水水源保护区范围内，距离最近的大营镇集中供水水源地约3.0km。项目区域主要环境保护目标为周边村庄、居住区，以及区域地下水环境。 项目主要环境保护目标见下表。 表3-4项目主要环境保护目标一览表 序号 敏感因素 保护目标 纬度(°) 经度(°) 方位 相对位置 区域功能及执行标准 1 环境空气 老泉头村 39.270759 113.768981 W 1337m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 左所村 39.273120 113.781190 NW 573m 小店村 39.279321 113.795009 NE 1471m 2 地表水 滹沱河 / / N 2.6km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 3 地下水 大营乡集中供水水源地 项目不在大营乡集中供水水源地保护区范围内，项目边界距离其保护区边界约3.0km 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 4 声环境 厂界四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类 5 生态环境 项目占地范围内植被、土壤 控制用地界限，完成项目区绿化建设和水土保持 保护级别为： 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2.地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3.地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4.声环境：南侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准要求，其余厂界执行4a类声环境功能区标准要求。 5.土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，所以本项目的环境空气质量功能区划分为二类功能区。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体数值详见下表。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 单位：μg/Nm3 序号 项目 标准值 标准 年平均 24小时平均 1小时平均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 1 SO2 60 150 500 2 TSP 200 300 / 3 NO2 40 80 2 0 4 PM10 70 150 / 5 PM2.5 35 75 / 6 CO - 4 10 7 O3 - 160（8h） 200 2、地表水 本项目选址附近地表水为滹沱河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），属于滹沱河源头-下茹越水库出口段，水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护区，水环境质量目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 单位：mg/L（除pH外） 项目 pH CODcr BOD5 氨氮 氟化物 挥发酚 氰化物 标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.2 项目 砷 高锰酸盐指数 六价铬 总铅 总镉 石油类 硫化物 标准值 ≤0.05 ≤6 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.2 3、地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见下表： 表4-3 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类 单位：mg/L（pH除外） 污染物 PH 总硬度 挥发酚类 (以苯酚计) 硫酸盐 NO3-N NO2-N NH3-N 氰化物 氟化物 氯化物 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤0.002 ≤250 ≤20 ≤1.00 ≤0.50 ≤0.05 ≤1.0 ≤250 污染物 溶解性总固体 砷 铅 汞 铁 锰 镉 铬 (六价) 总大肠 菌群 菌落 总数 标准值 ≤1000 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.005 ≤0.05 ≤3.0 ≤100 注：单位mg/L；总硬度以CaCO3计，总大肠菌群单位为MPN/100mL或CFU/100mL，菌落总数单位为CFU/mL。 4、声环境 本项目东、南、西厂界属于农村地区，北侧紧邻108国道，故东、南、西厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，厂界南侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准： 表4-4《声环境质量标准》(GB3096-2008) 标准名称 类别 昼间 dB（A） 夜间 dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2 60 50 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：本项目运营期无组织排放废气主要为燃气壁挂炉燃烧废气，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表4-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） NOx 周界外浓度最高点 0.12 噪声：施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，即：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；运营期排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）其中，北侧厂界执行4类标准，其余厂界执行2类标准。 表4-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准名称 厂界外声环境功能区类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 4类 70 55 固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的要求 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号“关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知”中第一章第三条规定，“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。” 本项目属于批发和零售业，不属于采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，不需要申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、工艺流程图 本项目生产工艺流程及产排污环节如下： 图5-1项目运营期工艺流程及产排污环节示意图 2、工艺流程简述： 该加气站LNG工艺流程包括卸车流程、调压流程、加气流程及泄压流程等四部分： （1）卸车流程 本项目LNG主要气源来自包头新源LNG工厂，气源由LNG槽车运输至本站。气源在液化天然气工厂内已进行了脱二氧化碳、脱硫、脱水、脱汞、脱重烃处理，由槽车运输至本站，为合格、合法气源。 槽车内的LNG转移至LNG加气站储罐内，采用增压器与潜液泵联合的卸车流程：LNG槽车到站后，先打开LNG储罐气相阀，利用泵橇内的空温式增压气化器对槽车进行升压至0.15MPa-0.2MPa，使槽车与LNG储罐之间形成一定的压差后，打开潜液泵，开启车、罐之间的卸液管道，将槽车中的LNG卸入站内的低温储罐内。因此，卸车流程为：LNG槽车—卸车增压气化器+潜液泵—LNG储罐，卸车时严禁加液。 （2）增压流程 LNG的饱和状况是各种工况和条件下固有的，增压的目的是为了确保潜液泵的正常运行，潜液泵在启动时都有最低汽蚀余量的要求，在汽蚀余量不能满足要求时，泵启动时，叶轮前LNG会迅速气化，不仅达不到加压液体的目的，还会对潜液泵叶轮造成气蚀，增压的目的就是为了提高潜液泵前的汽蚀余量。由于汽车载瓶本身不带增压器，因此，加注到汽车载瓶中的液体必须是经调压后的饱和液体，为此在给汽车加液之前首先需要调整储罐内LNG的蒸气压。该站采用增压器和潜液泵联合调压，LNG液体经LNG储罐的出液口进入增压汽化器，增压器吸收空气中的热量，使得增压器内的液体气化积增大至过饱和状态，压力增至0.2-0.25MPa，由于增压器连接潜液泵入口，产生的气体经潜液泵进入储罐的气相空间，直到达到设定的工作压力。 （3）加气流程 储罐中的饱和液体LNG通过潜液泵加压后经过计量由加气机给汽车加气，在给车辆加液时，先将加注、回气管路通过专用的LNG加液、回气接软管与汽车上的LNG瓶进液、回气接口相连接，通过回气口回收车载瓶中余气以降低LNG贮罐内的压力，将低温储罐内的LNG输送到低温潜液泵中，通过加液机来控制泵运转输送的流量，同时用LNG流量计计量出输送的液体，再在面板上显示出加气量及价格。加气分为单线、双线加气。当车载储气瓶压力较低时，车载储气瓶采用上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使气瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。当车载储气瓶压力较高时，采用双线加气，通过回气管，将车载储气瓶内的气体回收至LNG储罐中。 （4）卸压流程 由于系统漏热，LNG气化导致系统压力升高，或者在使储罐升压过程中，储罐中的液体不断汽化，这部分汽化了的气体如不及时排出，会导致储罐压力越来越大。当系统压力大于设定值时，打开安全阀，释放系统中的气体，降低压力；或者当储罐压力阀、大于设定值时，安全阀打开，释放储罐中的气体，降低压力，以保证储罐和系统的安全。 （5）BOG收集回收利用 加气站在卸车、调压、加气流程中均会产生闪蒸气体BOG，加气站LNG储罐、潜液泵、加气机均设有BOG气体回收管线，回收的BOG先经BOG加热器加热后，进入水浴式加热器，再经加臭后达到民用气标准，作为燃气壁挂炉燃气使用。 BOG收集回收利用过程配套设施为1台BOG加热器、1台水浴式电加热器及1套加臭系统。 BOG收集回收利用工艺流程见图5-2。 图5-2 BOG收集回收利用工艺流程

主要污染工序： 一、施工期污染工序 本项目施工期预计为12个月，项目施工期工程内容主要为地面建构筑物的建设，以及配套公辅工程设施的进驻和安装等，在此过程中产生的废气、废水、噪声、固废等会对周围环境产生一定的影响，但这些不利影响较为短暂，会随着施工期的完成而结束。因此，本次评价不再对施工期产排污情况进行计算，主要对施工期影响提出有效的治理措施，使其对环境的影响减少到最低程度。项目施工期主要产污环节为： 1）废气：施工期大气环境影响因素主要为施工场地清理、基坑开挖和填埋、混凝土搅拌、建筑材料运输和堆放等过程中产生的施工扬尘，以及施工机械废气、装修涂料废气等。 2）废水：施工期水环境影响因素主要为施工废水和生活污水两部分，施工废水包括运输车辆冲洗废水、施工机械冲洗废水；生活污水主要为施工人员日常生活洗漱产生。 3）噪声：项目施工期的噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。 4）固体废物：项目施工期固体废物主要是施工期间建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 二、运营期污染工序 1、运营期主要产污环节分析 根据生产工艺流程及产排污分析，本项目生产过程主要产污环节见下表。 表5-1项目生产过程主要产污环节 类别 编号 产污环节 主要污染物 废气 G1 EAG放空 天然气废气 G2 燃气壁挂炉燃烧 燃烧废气 废水 W 职工及外来人员生活 生活污水 固体废物 S1 职工及外来人员生活 生活垃圾 S2 生产期间 含油废棉纱、废手套、废机油 噪声 N1 运输槽车 Leq N2 潜液泵 N3 增压器 N4 空压机 N5 EAG放空 2、运营期污染源强核算 （1）废气 a.EAG： LNG气化设备由于管线、场站进行检修时须对设备或管道内天然气进行放空；天然气压力超过设备设定压力时因保护设备需要，需通过安全阀进行泄压，以上过程均会产生EAG。本项目布置管道对此类气体进行收集，经EAG加热器加热后通过高度15m的放散管集中安全排放，放散管设置按照GB50156-2012，放散管管口应高出LNG储罐及管口为中心半径12m范围内的建筑物2m及以上，且距地面不应小于5m，放散管管口不设雨罩，底部应有排污措施。 根据同类型加气站运行实例，加气站内EAG无组织排放量约为加气量的万分之一，项目日加气能力3.0万Nm3/d，年工作天数365d，年销售1095万Nm3天然气，则EAG产生量约为1095Nm3/a。 b.燃气壁挂炉燃烧废气： 本项目加气站在LNG槽车卸车时，LNG槽车和储罐会产生一定量的闪蒸气体BOG；储罐升压导致液体气化，通过降压调节阀，也产生BOG，根据同类项目类比，本项目BOG气体产生量为16Nm3/d，0.584万Nm3/a。为了节省能源，站内设置了BOG回收系统，加气站LNG储罐、潜液泵、加气机均设有BOG气体回收管线，回收的BOG气体经BOG加热器加热后，存储于BOG储罐中，经站内天然气管线送至壁挂炉作为燃料利用，用于餐厅及冬季供暖。 站内设1台57.8kW燃气壁挂炉，其运行制度为150d/a、运行制度为24h/d，燃料为BOG回收加热后天然气。耗气量参照燃气锅炉进行，锅炉耗气量计算公式如下： 耗气量=［（锅炉功率/锅炉效率）×时间］/燃料低位发热量 式中：耗气量单位，m3/h；锅炉功率取57.8kW（0.0578MW）；锅炉效率取82.5%；时间取1h，即3600s；燃料天然气低位发热量为36.366MJ/kg； 由上公式可以计算得出本项目燃气壁挂炉的耗气量为1.93m3/h，0.6948万m3/a（天然气0.584万Nm3/a来自BOG回收天然气，0.1108万Nm3/a来自站内新鲜天然气）。 燃气壁挂炉污染物排放参照燃气锅炉进行，排放的污染物参照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）下册中“4430工业锅炉产排污系数表-燃气工业锅炉”中排污系数计算： ①废气量：废气量的排污系数为136259.17标立方米/万立方米-原料，则废气量为94672.87 m3/a。 ②NOX：NOX的排污系数为18.71千克/万立方米-原料，NOx排放量0.013t/a，NOx排放浓度为137.31mg/m3； （2）废水 本项目运营期废水主要为职工及外来人员生活污水。本项目劳动定员20人，外来人员主要考虑加气司乘人员，客流量按400p/d计，其中用水人数按其总人数的20%计，生活用水定额按3L/（p•d）计，生活用水主要为职工及外来人员的饮用及盥洗用水，根据水平衡计算结果，本项目生活污水产生量为0.44m3/d（160.6t/a），主要污染物为CODcr、BOD、SS、氨氮等。生活污水排入站内化粪池，由吸污车定期清运。 （3）固体废物 a、本项目固体废物主要为职工及外来人员生活垃圾和废机油。 本项目劳动定员20人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则项目生活垃圾产生量为10kg/d（3.65t/a）；外来人员主要考虑加气司乘人员，客流量按400p/d计，其中产生垃圾人数按其总人数的20%计，生活垃圾产生量按0.05kg/人.d计，则外来人员生活垃圾产生量为4.0kg/d（1.40t/a）。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 b、运营期生产设备维修产生的含油废棉纱、手套、废机油等 本项目生产设备维修产生的含油废棉纱、废手套，管理办法参考《危险废物名录（2016）》豁免管理名单中“废弃的含油抹布、劳保用品可以混入生活垃圾”，全过程不按危险废物管理。本项目含油废棉纱、废手套等产生量为0.002t/a，废棉纱和废手套等集中收集后混入生活垃圾中，随生活垃圾一起定期运往指定收集点。 本项目生产设备维修检修保养过程中会产生的废机油属于《国家危险废物名录》中HW08 废矿物油中的其他生产、销售、使用过程中产的废矿物油，危险废物代号为900-249-08，危险特性为T，I。产生量共0.01t/a。 （4）噪声 本项目的噪声源主要为运输槽车、潜液泵、增压器、空压机等生产设备以及EAG放空噪声。潜液泵、增压器均室内布置，建筑阻隔衰减10-15dB(A)，空压机室外布置加装隔声罩，EAG放散管安装消声器，降噪15-25dB(A)。 本项目噪声污染源源强核算结果见下表。 表5-2项目噪声污染源源强核算表 序号 噪声源 数量（台） 声源类型 噪声产生量 降噪措施 噪声排放量 核算方法 噪声声级 dB(A) 核算方法 噪声声级 dB(A) 1 运输槽车 - 室外 间歇 类比法 80 低速行驶、禁止鸣笛 类比法 65 2 潜液泵 2 室内 间歇 85 选用低噪设备，基础减振，厂房隔声 70 3 增压器 1 85 70 4 空压机 1 室外 连续 85 基础减振并加装隔声罩 70 5 EAG放空噪声 - 室外 间歇 85 加装消声器 60

主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | EAG放散管 | 天然气 | / | 1095m3/a | / | 1095m3/a |
|  | 燃气壁挂炉 | NOx | 137.31mg/m3 | 0.013t/a | 137.31mg/m3 | 0.013t/a |
| 水污染物 | 职工及外来人员 | 生活污水 | / | 160.6 t/a | / | 0 |
| 固体废物 | 职工及外来人员 | 生活垃圾 | / | 5.05 | / | 0 |
|  | 设备维修 | 含油废棉纱、废手套 | 0.002t/a | 0.002t/a |
|  |  | 废机油 | 0.01t/a | 0 |
| 噪声 | 运输槽车 | 噪声 | 80 dB(A) | 65 dB(A) |
|  | 潜液泵 |  | 85 dB(A) | 70 dB(A) |
|  | 增压器 |  | 85 dB(A) | 70 dB(A) |
|  | 空压机 |  | 85 dB(A) | 70 dB(A) |
|  | EAG放空噪声 |  | 85 dB(A) | 60 dB(A) |
| 其他 | 无 |
| 生态环境影响（不够时可附另页） 本项目占地面积2162.7m2，所在区域属于交通干线沿线，存在部分人工灌木及草地，区域生态系统主要为人工生态系统，生态系统的结构与功能较为稳定，生态环境质量一般。项目建设会损毁一定量的植被，建成后进行植被恢复，不会对区域生态环境造成严重影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、施工期空气影响分析 本项目为主要施工活动为加气岛及罩棚、LNG设备区及综合站房的建设，站区地面硬化及站区绿化等，主要建筑采用钢架结构及钢筋混凝土结构，施工内容较少，厂区内不设施工生活营地，施工人员主要为附近村民，不在厂区内食宿。 施工期大气环境影响因素主要为施工扬尘、施工机械废气等，其主要污染物为扬尘、CO、SO2、NOX等。 1、施工扬尘 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。在施工场地清理、基坑开挖和填埋、混凝土搅拌、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，主要会在近距离内形成局部污染。若施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 根据《山西省大气污染防治2018年行动计划》，针对本项目施工期产生的扬尘，做到确保扬尘污染控制达到“6个100%”，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。为保证达到上述管理要求，评价要求采取以下防治措施： ①施工场地要进行合理地规划，尽量少占土地，以减少施工扬尘的扩散范围。 ②施工现场适当洒水抑尘（洒水时间及次数视具体情况操作，大风天气应增加洒水次数）。 ③施工场地内所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%。小批量使用的物料除外。 ④施工边界要设置围挡，围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 ⑤施工道路要求全部硬化，并进行定期清扫，道路清扫时都必须采取洒水措施。 ⑥施工现场垃圾渣土及时清理出现场。 ⑦施工期间混凝土使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。 ⑧建筑材料的运输车辆一定要用蓬布盖严，以减少沿路抛洒和减少运输二次扬尘产生；运输车辆进入厂区应低速行驶，减轻对周围环境的影响。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。运输车辆在途经村庄等敏感点处时，要减速慢行。 采取上述措施后，可使扬尘量降低50～70%，有效减少施工期扬尘对环境的影响。同时，评价要求建设单位对施工期进行环境监理，确保施工扬尘污染防治措施能够施行到位。 2、其他废气 施工期的其他废气有施工燃油机械设备运行产生的废气及运输车辆产生的废气，其污染物主要有SO2、CO、NOX和CHX，这些废气排放特点为无环保措施、无组织低空排放，会造成局部地区环境空气的污染。 针对施工其他废气评价要求采取以下防治措施： ①评价要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，有效减少废气产生量。 ②施工工地燃料必须用油、电、气等清洁燃料，不得燃烧散煤。严禁在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。 由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 二、施工期水环境影响分析 本工程施工期水环境影响因素主要为施工废水和生活污水两部分，施工废水包括运输车辆冲洗废水、施工机械冲洗废水；生活污水主要为施工人员日常生活洗漱产生。其主要污染物为COD、BOD5、SS、石油类等。 1、施工废水 施工期生产废水包括各种施工机械设备洗涤用水，以及运输车辆冲洗产生的洗涤废水。为了减少施工运输车辆将泥土带出区外，增加交通路面积尘。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。 施工车辆、施工机械清洗废水主要成分是悬浮物，其次是石油类。评价要求建设单位施工建设时首先建设一座20m3的车辆冲洗废水沉淀池（包含沉淀池及清水池），兼做施工期废水沉淀池，混凝土结构，底部做防渗措施。施工过程中产生的各类废水全部排入沉淀池内，沉淀处理。各类废水经沉淀后回用于厂区及运输道路的洒水抑尘，施工废水禁止外排。 2、生活污水 本项目不设施工营地，施工人员主要为附近村民，不在厂区内食宿。厂区内设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，用作农肥。 总之，项目施工期废水由于量较少，形不成规模，对当地的水环境影响很小，且随着施工期的结束，影响也随着消失。 三、施工期声环境影响分析 项目施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声3类。机械噪声源主要是挖掘机、推土机、打桩机、搅拌机、振捣棒等设备，声级一般在85～120dB(A)，此类噪声对周围声环境影响最大，尤其是在夜间。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。施工车辆噪声主要为施工车辆在材料运输过程中产生的交通噪声，会对沿途村庄造成一定的影响。 本项目周边200m范围内无声环境敏感目标，施工期主要影响为车辆噪声。 本项目施工各阶段噪声特性如下： ——土石方阶段：该阶段主要包括土地平整阶段及地基开挖阶段，主要噪声源为挖掘机、推土机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分为移动性声源，声级集中在75-105dB（A），声源无明显的指向性。 ——基础及主体施工阶段：该阶段是建筑施工中周期较长的阶段，使用的施工设备品种较多，主要声源有各种运输设备、打桩机、夯实机、电锯、砂轮机等，其声功率极大约在95-100dB（A），这些声源基本都是一些固定声源，虽然其施工时间占整个建筑施工周期比例较小，但其噪声较大，危害较为严重，由于大部分为固定设备，且周围有居民住宅，因此要求施工时尽量将各种施工设备安排在厂区中部入棚作业，尽量远离各环境敏感点。 针对施工期噪声，评价要求采取以下防治措施，以减少噪声对环境的影响。 ①合理安排施工时间：制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时问尽量安排在日间，减少夜间施工量。打桩活动禁止夜间进行。 ②合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ③降低设备声级：施工设备选型上应尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护，设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级。 ④减少人为噪声：在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 ⑤建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。 ⑥个人防护措施：以个人防噪声用具为主。对高噪声设备附近工作的施工人员，可配备使用耳塞、耳罩、防声头盔等。 ⑦减少施工交通噪声：尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车的车速；对运输车辆进行定期维修、养护；车辆运输过程中要减少或杜绝鸣笛，特别是在经过居民区等敏感区时要限制车速，杜绝鸣笛；根据工程进度，合理安排运输路线，减少途经村庄等敏感点的次数。 四、施工期固体废物影响分析 由于本项目租用废弃煤矿场地，场地现状较平坦，本项目施工时土方基本平衡。故施工期产生的固体废物主要是施工期间建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1、建筑垃圾 通过初步估算，本项目施工过程中会产生的废弃砖瓦石块、水泥砂浆等生产废料，产生量约为200m3。 2、生活垃圾 本项目高峰时段施工人员约10人，施工人员人均生活垃圾产生量0.8kg/d·人，则施工期生活垃圾最大产生量为8kg/d。 为了减少施工期间固体废物对周围环境的影响，评价要求采取以下防范措施： ①施工前清场 主要是对施工场地内植物残体的清理和土壤表层熟土的收集。植物残体在平整土地、清基中进行回填和堆积；表层熟土集中收集单独堆放，后期用作绿化表层覆土。 ②建筑垃圾处理 评价要求在施工场地内设临时固废堆弃场地，将这些固废集中收集后，全部由汽车运至环卫部门规定的建筑垃圾处理场填埋。做到及时清运，减少对施工场地环境的影响。 ④生活垃圾处理 施工期间厂区要求设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运至城市垃圾站处理。 ⑤完工清场的固体废物处理处置 工程完工后临时设施拆除时应防止扬尘、噪声及废弃物污染。施工区垃圾堆放点、临时厕所全部拆除并进行消毒。对所有施工工作面和施工活动区进行检查；将施工废弃物彻底清理处置，运至垃圾填埋场处置。 五、施工期生态环境影响分析 施工期间土方的开挖、填方、平整、机械碾压等施工活动会扰动表土结构，造成土壤抗蚀能力降低。同时建筑垃圾临时堆放时以及施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 因此，环评要求工程施工时要严格控制施工人员的活动范围，将活动界限控制在临时占地界限以内。同时，施工结束后及时清理施工场地，场地清理和平整后及时按主体设计进行绿化、美化，在恢复地表植被和自然景观的同时，起到良好的水土保持作用。 运营期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 本项目运营期废气主要为EAG及燃气壁挂炉燃烧废气。 1、EAG加热放空废气 LNG气化设备由于管线、场站进行检修时须对设备或管道内天然气进行放空，或因天然气压力超过其设定压力时因保护设备需要，通过安全阀进行自动放散产生EAG。本项目布置管道对此类气体进行收集，经EAG加热器加热后通过高度15m的放散管集中安全排放。 根据本项目环境空气污染物源强核算，EAG年排放量为1095m3，其主要成分为甲烷，排放方式为间歇排放，对环境空气影响较小。 2、燃气壁挂炉燃烧废气 本项目站内设1台57.8kW燃气壁挂炉，其运行制度为24h/d×150d/a，燃料为天然气（包括回收的BOG），年耗气量0.6948万m3/a。 根据本项目环境空气污染物源强核算，项目年排放NOX 0.013t/a，排放方式为无组织排放。 1.大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m³) 标准来源 NOx 二类限区 一小时 250.0 GB 3095-2012 （4）污染源参数 表7-3 主要废气污染源参数一览表 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(℃) NOx 矩形 面源 113.784798 39.268068 1216.312 6.00 0.10 120.00 0.0036 （5）项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-4估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 37.2℃ 最低环境温度 -28.5℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / （6）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) 燃气壁挂炉 无组织排放 NOx 250.0 2.3935 0.9574 / 本项目Pmax最大值出现为燃气壁挂炉无组织排放的NOx Pmax值为0.9574%，Cmax为2.3935μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 2.大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价可不进行大气环境进一步影响预测工作。本次评价直接以估算模式的计算结果作为项目影响分析的依据。 表7-6无组织排放（面源）最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离 燃气壁挂炉无组织排放 NOx浓度(μg/m³) NOx占标率(%) 50.0 2.2504 0.9002 100.0 1.9102 0.7641 200.0 1.2616 0.5046 300.0 1.0132 0.4053 400.0 0.8251 0.3300 500.0 0.7063 0.2825 600.0 0.6224 0.2489 700.0 0.5732 0.2293 800.0 0.5277 0.2111 900.0 0.4851 0.1940 1000.0 0.4620 0.1848 1200.0 0.4212 0.1685 1400.0 0.3927 0.1571 1600.0 0.3676 0.1470 1800.0 0.3424 0.1370 2000.0 0.3186 0.1274 2500.0 0.2670 0.1068 3000.0 0.2330 0.0932 3500.0 0.2078 0.0831 4000.0 0.1884 0.0753 4500.0 0.1724 0.0689 5000.0 0.1579 0.0632 下风向最大浓度 2.3935 0.9574 下风向最大浓度出现距离 60.0 60.0 D10%最远距离 / / 根据估算结果，本项目燃气壁挂炉无组织排放情况如下：NOX下风向最大浓度出现在60m处，最大浓度为2.3935ug/m3，占标率为0.9574%，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。天然气作为一种清洁能源，污染物产量很少，对环境空气影响较小。 综上，项目运营期对环境空气的影响较小。 3、大气环境影响评价自查表 表7-7建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（NOx） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（NOx） 有组织废气监测□ 无组织废气监测 无监测 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 颗粒物（/）、SO2（/）、NOx（/） 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 二、水环境影响分析 本项目运营期废水主要为职工及外来人员生活污水，排入站内化粪池后定期清运，不排放至外环境，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1注10，本次评价等级为三级B，仅进行简要分析。 本项目废水产生量小，性质简单，根据本项目水污染物源强核算，生活污水产生量为0.44m3/d，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，排入站内化粪池后定期清运。 因此，项目投产后，在正常生产情况下，废水可做到零排放，对周围地表水环境影响很小。 三、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为职工及外来人员生活垃圾和废机油等。 根据本项目固体废物源强核算，生活垃圾产生量5.05t/a，主要为果皮、纸屑等，要求站区设置垃圾桶，集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 本项目生产设备维修产生的含油废棉纱、废手套，管理办法参考《危险废物名录（2016）》豁免管理名单中“废弃的含油抹布、劳保用品可以混入生活垃圾”，全过程不按危险废物管理。本项目含油废棉纱、废手套等产生量为0.002t/a，废棉纱和废手套等集中收集后混入生活垃圾中，随生活垃圾一起定期运往指定收集点。 本项目生产设备维修检修保养过程中会产生的废机油属于《国家危险废物名录》中HW08 废矿物油中的其他生产、销售、使用过程中产的废矿物油，危险废物代号为900-249-08，危险特性为T，I。产生量共0.01t/a。 3、危险废物暂存、转运 （1）危险废物暂存 环评要求建设单位将废机油放置于危废暂存箱内，并置于室内，并设置警示标识和警示说明，专人管理，随后交由有资质单位回收处置。 （2）危险废物转运 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5 号）的要求，对危险废物的收集、处置提出如下要求： 废机油收集时应根据危废种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等要素确实包装形式，且体包装应符合如下要求： ①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质： ②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不得混合包装； ③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求： ④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整、翔实； ⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置： ⑥危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。 在转移危险废物前，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单，建设单位必须如实填写联单，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交制运输单位随危险废物转移运行。 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 总之，项目运营期排放的固废性质简单且可以得到合理处置，避免了对厂址以及附近地下水和土壤环境的污染。因此，本项目投产后所产生的固废不会对当地自然环境造成较大影响。 四、噪声影响分析 本项目的噪声源主要为运输槽车、潜液泵、增压器、空压机等生产设备以及EAG放空噪声。潜液泵、增压器均室内布置，建筑阻隔衰减10-15dB(A)，空压机室外布置加装隔声罩，EAG放散管安装消声器，降噪15-25dB(A)。 本次噪声评价以本项目新增设备噪声源贡献值与背景监测值的叠加值作为评价量。 （1）预测模式 本项目噪声主要采用厂房隔声、隔声罩、消声器等措施进行减噪。 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： Leq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leq b —预测点的背景值，dB(A)。 ③ 户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （2）噪声预测结果与评价 经计算，项目运营期间评价区内厂界及敏感点噪声预测值如下表。 表7-8运营期厂界及敏感点噪声预测值 单位：dB（A） 监测点位 昼间 夜间 贡献值 背景值 预测值 标准值 贡献值 背景值 预测值 标准值 项目东厂界 26.01 - - 60 26.01 - - 50 项目南厂界 32.39 - - 60 32.39 - - 50 项目西厂界 21.33 - - 60 21.33 - - 50 项目北厂界 30.11 - - 70 30.11 - - 55 由结果显示，本项目建成运营后，新增设备噪声贡献值不大，对厂界的噪声昼（夜）间预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）其中，南侧厂界达到2类标准，其余厂界达到4类标准。 综上，本项目噪声能够达标排放，对周边声环境影响不大。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“V 社会事业与服务业 182 加油、加气站”中的加气站，为IV类项目，不开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于社会事业与服务业中的其他类，为IV类项目，不开展土壤环境影响评价。 七、环境风险影响分析 1、评价依据 （1）风险调查 本项目风险源主要为加气站储罐内LNG，站内设置2台半地下卧式60m3 LNG储罐，位于站区南侧，远离G108国道，天然气安全技术说明书如下： 表7-9天然气安全技术说明书（MSDS） 英文名称：natural gas；CAS号：无 危险类别：2.1类易燃气体；化学类别：烷烃；主要成分：甲烷等；相对分子量：40 物化性质：无色气体。熔点：-182.5℃；沸点：-160℃；相对密度：0.45；溶解性：微溶于水。 爆炸特性：爆炸极限5%～14%；闪点：-188℃；引燃点：482℃； 火灾爆炸危险度：1.8；火灾危险性：甲。 危险特征：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：二氧化碳、干粉。 稳定性：稳定；聚合危害：不聚合；禁忌物：强氧化剂、氟、氯；燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 健康危害：侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。毒理学资料：暂无。 急救措施：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压时呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将泄漏的天然气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 贮运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。废弃：参阅国家地方有关法规。可用控制燃烧法处置。 环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 （2）风险潜势初判 a.危险物质及工艺系统危险性（P）等级判断 本项目危险物质主要为液化天然气（LNG），天然气主要成分为甲烷，站内设置2台半地下卧式60m3 LNG储罐，液化天然气密度约425.51kg/m3，充装率以85%计，则本项目LNG最大存在总量为60m3×2×425.51kg/m3×0.85=43.4t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷临界量为10t，本项目LNG最大存在总量为43.4t，故本项目危险物质数量与临界量比值Q=4.34、行业及生产工艺M=5。 根据附录C中表C.2判断，本项目危险物质及工艺系统危险性等级P为P4。 b.环境敏感程度（E）等级判断 本项目存在的主要风险为天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故，主要影响途径为大气扩散，项目周边5km范围内，居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，同时项目周边500m范围内人口总数小于500人。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中表D.1判断，项目大气环境敏感程度为E3。 c.风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势划分如下： 表7-10 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 根据上表判断，本项目风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价工作等级划分如下： 表7-11 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据上表判断，本项目评价等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 本项目主要风险为天然气泄露引起的火灾及爆炸事故，影响途径主要为大气扩散，敏感目标主要为周围村落，具体见表3-4。 3、环境风险识别 （1）物质危险性识别 本项目主要危险物质为液化天然气（LNG），其主要成分为甲烷，站内设置2台半地下卧式60m3 LNG储罐，可储存液化天然气约43.4t（充装率85%），位于站区南侧，远离G108国道。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类。天然气是一种混合气，其主要成分是CH4、CO2、N2、别外含有少量C2-C6等烃类物质等。项目天然气中硫化氢含量≤15mg/m3，其它组分没有毒性，因此，本项目不存在毒性风险。天然气中的甲烷属于易燃易爆气体，因此，该项目存在的主要风险为天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故。 （2）生产系统危险性识别 a.LNG储罐的风险识别 LNG储罐储存大量液态天然气，若真空夹层失效或储罐壳体出现腐蚀，液态天然气会变为气体，出现急速膨胀现象，一旦排放不当或通风不良，会造成天然气的积聚，极易形成爆炸性蒸气云；若泄漏的大量液体天然气来不及挥发，短时间会形成液体漫流现象，易引发大面积火灾爆炸事故等。卸气时，低温泵撬与槽车连接部位较多，震动易造成这些部位松动，从而造成天然气的泄漏，一旦通风不良，会造成天然气的积聚，极易形成爆炸性蒸气云。 b.LNG潜液泵、增压器的风险识别 本工程加气站潜液泵出口压力低，流量不大，最大危险是进出口有可能因密封失效产生泄漏，同时由于LNG极易气化，易产生气蚀，损坏潜液泵，增压器的进口是LNG储罐或LNG槽车的液相出口，出口是气体，同样因密封失效可能产生泄漏。一旦通风不良，会造成天然气的积聚，极易形成爆炸性蒸气云。 c.加气机的风险识别 加气机具有充装与计量功能，加气机额定工作压力应为20MPa。当加气安全限压装置失灵、加气软管拉断、加气机及管道发生碰撞事故、加气软管及软管接头发生腐蚀时可能发生事故泄漏，在关闭了储罐出液口、或泵停止工作后，泄漏量很小。 （3）危险物质向环境转移的途径识别 项目天然气泄漏事故树见图7-1。 图7-1 项目天然气泄漏事故树 由图7-1可知，本项目危险物质主要通过大气扩散转移，环境风险类型主要为大气环境风险。 4、环境风险分析 （1）泄露影响分析 LNG是易挥发气体，遇到明火容易发生火灾，所以首先要防止LNG的泄漏或挥发。LNG泄露都会造成周围环境中天然气浓度的急剧升高，与空气形成易燃易爆的混合物，使得现场人员处于非常危险的境地，并且很快扩散，使得附近区域均存在发生火灾和爆炸的危险，当蒸气云团被点燃发生火灾时，热辐射也将对人体造成伤害，如果泄露天然气在扩散的过程中遇到点火源，然后产生燃烧，火焰顺着蒸气云往回蔓延到蒸气发生点，对LNG存储设施具有潜在的毁坏作用。 （2）事故发生后对大气环境的影响 a.泄漏情况分析：天然气泄漏时主要成分为甲烷(CH4)，密度较小，极易扩散，由于天然气泄漏易引发火灾，要求加气站内配备1套专用带压堵漏设备和相应的专用防护用品及防护服，一旦发现天然气泄漏及时查找泄漏点并采用专用设备进行堵漏，采取措施后对周围环境空气影响较小。 b.燃烧情况分析：天然气泄漏时若遇到明火引发的火灾事故，短时间内可产生大量的烟气，要求发生火灾事故时应及时通知消防部门进行救援，并利用站内的消防设施进行灭火自救，降低烟气对周围居民的影响；由于天然气主要成分是甲烷，燃烧反应生成物主要为水和CO2，对大气环境影响较小。 c.对周围居民区的影响 本项目周围较近居民区有项目厂址西侧1337m的老泉头村，西北侧573m的左所村、东北侧1471m的小店村等。厂址与周围村庄距离较远，场地开阔，中间基本无其他建构筑物。因此，加气站发生火灾爆炸时，对周围村庄居民会产生一定的冲击影响。 5、防范措施及应急要求 环评要求建设单位应编制突发环境事件应急预案；除做好事故防范措施外，站区对制定的事故应急预案必须严格执行，以保证事故发生情况下，伤亡、损失能够降到最低。本次评价提出的防范措施及应急要求如下： （1）及时切断气源、电源，采取措施防止静电火花引起的爆炸事件； （2）及时向当地政府、“119”及当地公安交警和环保部门报警； （3）立即抢救受害人员，指导周边人员撤离危险区，维护救援正常秩序； （4）立即将事故报告上级主管领导、生产指挥系统，各级政府和各政府职能部门加强防范措施，及时做好消防、环境监测、人员抢救、社会治安、人员疏散等工作； （5）抢险人员到达泄漏现场后，正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法切断管段上下的截断阀，同时组织人力对天然气扩散危险区进行警戒并设立警示标志，严禁无关人员入内，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； （6）组织抢修队伍迅速奔赴现场，在现场领导小组的指挥下，按照制定的抢修方案和安全措施，在确保安全的前提下进行抢修； （7）警戒区内未经批准不得使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表，严禁进行可能产生电火花的作业；进入污染区内应关闭手机等通讯工具； （8）泄漏现场应采取强制通风措施，降低燃气浓度，并用气体报警仪监测周围燃气浓度； （9）管道和储罐修复后，应做全面检查，确认燃气设施完好，阀门的启闭符合要求后才能供气，并对周围阀井、建（构）筑物、地下沟渠等进行燃气浓度检测，确认不存在不安全因素后，方可撤离现场，并在一周内对该抢修影响片区加强检查； （10）定期组织人员培训与演练； （11）对加气站邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。 6、分析结论 综上所述，本项目运营过程中存在一定的环境风险，在加强风险管理、认真落实评价提出的相应措施后，本项目的环境风险是可控的，环境风险水平与同行业比较是可以接受的，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可有效降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。本项目环境风险简单分析表如下。 表7-12 项目环境风险简单分析表 建设项目名称 繁峙县雁之营加气站有限公司加气站建设项目 建设地点 山西省忻州市繁峙县大营镇左所村108国道路南 地理坐标 经度 113.784637°E 纬度 39.268106°N 主要危险物质及分布 甲烷：储存于2台卧式60m3 LNG储罐内，储罐位于站区南侧，远离G108 环境影响途径及危害后果 影响途径主要为大气扩散，主要风险为天然气泄露引起的火灾爆炸事故 风险防范措施要求 （1）及时切断气源、电源，采取措施防止静电火花引起的爆炸事件； （2）及时向当地政府、“119”及当地公安交警和环保部门报警； （3）立即抢救受害人员，指导周边人员撤离危险区，维护救援正常秩序； （4）立即将事故报告上级主管领导、生产指挥系统，各级政府和各政府职能部门加强防范措施，及时做好消防、环境监测、人员抢救、社会治安、人员疏散等工作； （5）抢险人员到达泄漏现场后，正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法切断管段上下的截断阀，同时组织人力对天然气扩散危险区进行警戒并设立警示标志，严禁无关人员入内，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； （6）组织抢修队伍迅速奔赴现场，在现场领导小组的指挥下，按照制定的抢修方案和安全措施，在确保安全的前提下进行抢修； （7）警戒区内未经批准不得使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表，严禁进行可能产生电火花的作业；进入污染区内应关闭手机等通讯工具； （8）泄漏现场应采取强制通风措施，降低燃气浓度，并用气体报警仪监测周围燃气浓度； （9）管道和储罐修复后，应做全面检查，确认燃气设施完好，阀门的启闭符合要求后才能供气，并对周围阀井、建（构）筑物、地下沟渠等进行燃气浓度检测，确认不存在不安全因素后，方可撤离现场，并在一周内对该抢修影响片区加强检查； （10）定期组织人员培训与演练； （11）对加气站邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。 填表说明：无 八、符合性分析 1、规划符合性分析 本项目在“项目所在地自然环境、社会环境简况”小节对项目与繁峙县生态功能区划及繁峙县生态经济区划等的规划符合性均进行了分析。分析结果表明，项目建设的建设均不违背繁峙县生态两区规划等要求。因此，本项目建设符合相关规划要求。 2、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）生态红线相符合性分析 目前，繁峙县尚未划定生态保护红线。根据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》，项目不在具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，不在重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。因此，项目建设符合生态红线划定要求。 （2）环境质量底线相符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目属于农村地区，东、西、南厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，北侧厂界紧邻交通干线沿线，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准。 本项目噪声经采取措施后可做到达标排放，废水排入站内化粪池，定期清运，固废可做到资源化和无害化处置，因此，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 项目建设过程中所利用的资源主要为电力及天然气，均为清洁能源，同时项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 项目所在区域尚未开展环境准入负面清单编制。且本项目不属于产业政策规定中的禁止类和限制类项目，不会对区域环境造成较大影响。

环保投资估算 环保投资主要包括治理污染、保护环境所需的设备、装置等工程设施费用及常规检测仪器设备的配置费用等。本项目总投资为1250万元，本次评价确定的环保投资为14万元，占总投资的1.12%。本项目污染防治措施汇总表及相应的环保投资估算见下表。 表7-13污染防治措施及其环保投资估算一览表 类别 污染源 污染物 环保设施 投资（万元） 废气 EAG 天然气 高15m放散管 3 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N等 排入站内化粪池后定期清运 2 噪声 运输槽车 噪声 控制车速、禁止鸣笛 -- 潜液泵、增压器 选用低噪设备，厂房内布置并加装基础减振装置 3 空压机 选用低噪设备，加装隔声罩 3 放散管 选用合格产品，加装消声器 1 固体废物 生活垃圾 果皮纸屑等 集中收集后送环卫部门指定地点处置 2 总计 14

项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单及环境管理情况见表7-14。 表7-14本项目污染物排放清单及环境管理一览表 类型 污染源 治理措施 排放污染物情况 运行 参数 排污口信息 执行标准和 管理要求 污染物 种类 排放浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) 废气 EAG 放散管加热 天然气 / 1095m3/a / 15m高放散管 / 燃气壁挂炉燃烧废气 / NOX 137.31 0.013 / 无组织排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 废水 生活污水 排入站内化粪池后定期清运 COD 40 0 / 无排污口 / BOD5 20 0 SS 8 0 氨氮 5 0 噪声 运输槽车 控制车速、禁止鸣笛 Leq / 65 dB(A) / / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）其中，东、西、南侧厂界执行2类标准，北侧厂界执行4类标准 潜液泵、增压器 选用低噪设备，厂房内布置并加装基础减振装置 / 70 dB(A) / / 空压机 选用低噪设备，加装隔声罩 / 70 dB(A) / / 放散管 加装消声器 / 60 dB(A) / / 固废 生活垃圾 厂区设垃圾箱，收集后由环卫部门统一处理 / / 5.05 / / 环卫管理要求 含油废棉纱、废手套 集中收集后混入生活垃圾中，随生活垃圾一起定期运往指定收集点 / 0.002 / / 合理处置 废机油 暂存于危废暂存箱内，随后交由有资质单位回收处置 / 0.01 / / 合理处置 环境风险 企业应加强环境风险防控，应制定突发环境事件应急预案 应向社会公开的信息内容 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况，排放浓度和总量、执行的污染物排放标准； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.突发环境事件应急预案； 5.废气及噪声自行监测达标情况 环境管理与监测计划 一、环境管理计划 根据项目实际情况，建设单位应对本企业的环境管理设置相应的责任制，并有专人负责生产中环保工作，统筹全厂的环境管理工作。环境管理工作要与安全生产工作紧密结合。该机构应由企业厂长亲自负责，担负企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯穿落实。 1.管理内容 建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： 1）全面贯彻落实“保护和改善生产环境和生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护的要求，做好工程项目环境污染防治和生态环境保护工作。 2）结合企业实际情况，制定出本企业的环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。 3）做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。 4）负责建立和健全企业内部环境保护目标职责制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。 5）督促企业的污染治理和固体废物的综合利用工作。 6）定期对环境监测结果进行统计分析，了解掌握污染动态，发现异常要及时查找原因，并反馈给生产管理部门，防止污染事故发生。 7）企业领导应在环保经费上给予保证，每年有计划地拨出专项环保费用用于环保管理，业务培训，监测仪器的购置和更新。 8）有计划地做好普及环境保护基本知识和环境法律法规知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训，提高企业职工，特别是厂级干部的环保意识和环保法制的观念。 2.环境管理行动计划 环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督等各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。本项目环境管理工作计划见表15。 表15本项目主要环境管理计划表 环境问题 防治措施 实施时间 废水 加强管理，定期清掏 生产期 固体废物 合理利用与处置固体废物，加强管理，及时清运；危废在危废暂存区暂存，交由有资质的单位处置 施工期 生产期 噪声 对高噪声等设备设置封闭装置，其它噪声设备设置常用降噪措施 生产期 其他 加强安全生产管理，预防火灾、供电等事故和环境污染事故，制定应急措施 生产期 二、环境监测计划 根据公司内污染物排放的实际情况及企业发展规划，制定企业污染源和环境质量的监测任务。具体监测时间、频率、点位服从当地环保部门的规定和要求，监测项目针对本企业污染特性确定。 1、监测范围 重点监测本项目各污染源的污染物排放状况和污染动态。 2、污染源监测 （1）废气 ①监测项目：NOX ②监测布点：项目东、西、南、北厂界。 ③监测时间：每年开展一次监测。 （2）噪声 ①监测项目：等效连续A声级Leq。 ②监测布点：项目东、西、南、北厂界。 ③监测时间：每季度进行一次监测，每次昼夜各监测一次。 本项目运营期主要环境监测计划见表7-16。 表7-16项目运营期主要环境监测计划 监测 对象 监测点位 监测项目 监测频率 监测目的 废气 项目东、西、南、北厂界 NOX 每年进行一次监测 掌握厂界无组织排放情况 噪声 项目东、西、南、北厂界 Leq(A) 每季度进行一次，每次昼夜各监测一次 掌握措施降噪效果

建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气污染物 | EAG | 天然气 | 加热后通过15m高放散管排放 | 达标排放 |
|  | 燃气壁挂炉燃烧废气 | NOx | 天然气为清洁燃料，燃烧废气经屋顶排气筒排放 |  |
| 水污 染物 | 职工及外来人员生活 | 生活污水 | 排入站内化粪池后定期清运 | 不外排 |
| 固体 废物 | 职工及外来人员生活 | 生活垃圾 | 厂区设垃圾箱，收集后由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 运输槽车 | 噪声 | 控制车速、禁止鸣笛 | 达标排放 |
|  | 潜液泵、增压器 |  | 选用低噪设备，室内布置并加装基础减振装置 |  |
|  | 空压机 |  | 选用低噪设备，加装隔声罩 |  |
|  | 放散管 |  | 加装消声器 |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目运营期产生的污染物通过采取合理的污染防治措施后，均能达标排放，可有效保护生态环境，不会引起周围生态环境明显改变，同时加强站区内和周围的绿化工作，尽量提高站内及四周的绿化覆盖率，这样可使对生态的影响降至最小。 |

结论与建议

一、结论 1.项目建设概况 繁峙县雁之营加气站有限公司加气站建设项目建设地点位于山西省忻州市繁峙县大营镇左所村108国道路南，厂址中心坐标为东经113.784637°，北纬39.268106°。站区北侧为G108国道，南侧为杆高15m的架空通信线，西侧为杆高15m无绝缘层的架空电力线，西侧为空地。根据项目选址规划建设要求，本项目建设之前对用地北侧供电线路进行线路改造，且改造后的电力线路满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定的安全要求。 本项目设计日加气能力为3.0×104Nm3，设有2个LNG储罐，储罐总容积为120m3，单罐容积60m3，属于二级LNG加气站，主要建设内容包括主体工程加气岛及罩棚、LNG设备区，辅助工程站房以及相应的公用工程和环保设施的建设。项目总投资为1250万元。 2.环境质量现状 本次评价收集了繁峙县2019年环境空气质量例行监测数据表征项目所在地环境空气现状。繁峙县2019年环境空气质量例行监测数据中：NO2、CO日均值第95位百分数及O3最大8小时滑动平均值第90位百分数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；SO2、PM10、PM2.5年均值超标，说明项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 根据忻州市生态环境局公布的地表水水质月报，2019年1月~2019年11月滹沱河乔儿沟断面水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类水质标准，说明项目区域地表水环境质量良好。 根据现场监测数据可知，本项目所在区域声环境质量满足相关要求，周边声环境质量一般。 项目所在区域属于交通干线沿线，存在部分人工灌木及草地，区域生态系统主要为自然生态环境与农业生态环境相结合，生态系统的结构与功能较为稳定，生态环境质量一般。 3.污染物排放情况 本项目运营期噪声达标排放，少量生活污水排入市政管网，固废全部合理处置。本项目主要污染物排放情况见表9-1。 表9-1项目主要污染物排放情况表 类型 排放源 污染物名称 排放量 废气 EAG 天然气 1095m3 壁挂炉燃烧废气 NOx 0.013t/a 噪声 运输槽车 噪声 65 dB(A) 潜液泵 70 dB(A) 增压器 70 dB(A) 空压机 70 dB(A) EAG放空噪声 60 dB(A) 4.主要环境影响 本项目运营期废气主要为EAG及燃气壁挂炉燃烧废气。EAG经加热器加热后通过高度15m的放散管集中安全排放，其主要成分为甲烷，排放方式为间歇排放，对环境空气影响较小；壁挂炉燃烧废气主要为NOX，天然气作为一种清洁能源，污染物产量很少，排放方式为无组织排放，对环境空气影响较小。 本项目运营期废水主要为职工及外来人员生活污水，产生量少、性质简单，排入站内化粪池后定期清运，不外排。在正常生产情况下，项目可以做到废水零排放，对周围地表水环境影响很小。 本项目生产采用低噪声设备，通过室内布置、加装减振基础、加装消声器、厂房隔离以及距离衰减，可有效降低噪声值。对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求，北侧厂界达到4类标准，其余厂界达到2类标准，不会对区域声环境造成较大影响。 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾，要求集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。项目运营期排放的固废均可以得到合理处置，避免了对厂址以及附近地下水、地表水和土壤环境的污染。因此，本项目投产后所产生的固废不会对当地自然环境造成较大影响。 本项目运营过程中存在天然气泄露引发的火灾、爆炸等环境风险，在加强风险管理、认真落实评价提出的相应措施后，本项目的环境风险是可控的，风险水平与同行业比较是可以接受的，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可有效降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 5.环境保护措施 评价针对项目各产污环节均采取了有效的治理措施，废水排入市政管网，不外排；噪声采取隔声、消声、减振等措施后，对周边环境影响很小；固体废物得到合理处置。 6.环境管理与监测计划 通过制定系统的、科学的环境管理计划，可以使评价针对项目提出的防治或减缓措施，在项目设计、施工和营运中逐步得到落实，为环境保护措施得以有计划的落实和地方环保部门对其进行监督提供依据。同时，根据各个时期（施工期、运营期）的主要环境影响，制定了环境监测计划，为环境管理的基础和依据。 综上所述，繁峙县雁之营加气站有限公司加气站建设项目符合产业政策，符合繁峙县生态两区规划等要求，工程建设基础条件完备、周围环境不存在明显的制约条件，项目施工期和运营期在严格落实本次环评规定的各项污染控制、生态改善措施的前提下，各污染源可以稳定达标排放，对周围环境的影响较小。同时，项目选址符合环境可行性要求。因此，评价认为本项目建设从环保角度是可行的。 二、建议 1）落实环保资金，实施治污措施，实现污染物达标排放。 2）加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 3）严格按照环境影响评价文件要求进行建设，不准擅自变更建设项目的地点、性质、规模等。建设项目的地点、性质、规模及生产工艺等发生变化，建设单位应重新办理建设项目环境影响评价手续，并报有审批权的环保部门批准。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 项目备案证 附件3 挂牌出让国有建设用地使用权成交确认书 附件4 土地协议 附件5 现状监测报告 附件6 函审意见 附图1 项目交通位置图 附图2 项目地理位置图 附图3 项目总平面布置图 附图4 繁峙县地表水系图 附图5 项目与繁峙县乡镇水源地位置关系图 附图6 繁峙县生态功能区划 附图7 繁峙县生态经济区划 附图8 现状监测布点图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.55

0.44

1.07

化粪池

生活用水

0.52

新鲜水

道路洒水

G2

LNG

BOG

EAG

调压阀

燃气壁挂炉

加臭

放空

水浴式电加热器加热器

S

G1、N5

BOG加热器

LNG储罐

EAG

加热器

低温增压器

N3

加气机

LNG汽车

潜液泵

LNG槽车

N1

N2

职工、外来人员

W1、S

N4

站房内空压机

图例   G：废气    W：废水

S：固废    N：噪声

加臭机

BOG

水浴式电加热器

BOG加热器

燃气壁挂炉

加臭