繁环审批函〔2020〕28号

关于繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工

项目环境影响报告表的批复

繁峙县龙运建材有限公司：

你公司报送的《关于〈繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，其违法行为已经忻州市生态环境局繁峙分局（繁环法〔2020〕38号）处罚。你公司必须认真汲取教训、强化守法意识。

一、繁峙县龙运建材有限公司新建建筑砂石料加工项目位于繁峙县横涧乡小屯村南75m。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、运输工程、环保工程。建设规模年产100万吨建筑砂石料，占地面积28000平方米。项目总投资500万元，其中环保投资50万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作

(一)落实大气污染防治措施。给料机入口和出口、制砂机入口和出口和洗砂机入口分别设置1套集尘罩，废气统一收集后，设置1台布袋除尘器处理。收集的粉尘经布袋除尘器处理后分别由一根30m高的排气筒排放，排放浓度及速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求；原料库和成品库均进行全封闭，采用洒水抑尘措施。本项目各污染物排放量须满足总量指标：粉尘2.82t/a。

（二）落实污废水处理措施。洗砂水经沉淀后进入循环水池循环使用；生活污水直接排入旱厕，定期清掏；车辆轮胎清洗废水磅房旁边设洗车平台1座，进出车辆轮胎清洗，冲洗废水设置沉淀池，沉淀后循环使用。

（三）落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求洗砂废渣用于建筑、铺路等建材使用，不能利用部分收至建筑垃圾填埋场进行填埋；除尘灰集中收集后，暂存在固废区，作为产品出售；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理。机油、带油抹布按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013修改单要求暂存在危废暂存间，定期由有资质的单位处理，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，室内生产，进行基础减振等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年9月8日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西绿标环保科技有限公司