建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称： 繁峙良佳食品有限公司蔬菜加工项目

建设单位： 繁峙良佳食品有限公司 （盖章）

编制日期：2020年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 繁峙良佳食品有限公司蔬菜加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 繁峙良佳食品有限公司 |
| 法人代表 | 郭必华 | 联系人 | 刘计命 |
| 通讯地址 | 繁峙县繁城镇笔峰村北侧约735m |
| 联系电话 | 13803443263 | 传真 | / | 邮政编码 | 034300 |
| 建设地点 | 繁峙县繁城镇笔峰村北侧约735m |
| 立项审批部门 | 繁峙县行政审批服务管理局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类型 及代码 | C1371 蔬菜加工 |
| 占地面积 (平方米) | 9900 | 绿化面积(平方米) | 726 |
| 总投资 （万元） | 1500 | 其中：环保投资（万元） | 46.5 | 环保投资占总投资比例 | 3.1% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2020年11月 |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来 1.1.1项目背景 随着经济的发展，生活水平的提高，生活节奏的加快，脱水蔬菜开始越来越多地走向现代人的生活，但目前国内蔬菜加工制品 所占比例还是很小，人们消费的主要还是新鲜蔬菜。 脱水蔬菜又称复水菜，是将新鲜蔬菜经过洗涤、烘干等加工制作，脱去蔬菜中部分水分后而制成的一种干菜。蔬菜原有色泽和营养成分基本保持不变。既易于贮存和运输，又能有效地调节蔬菜生产淡旺季节。食用时只要将其浸入清水中即可复原，并保留蔬菜原来的色泽、营养和风味、脱水蔬菜的加工目前在我国普遍存在的是自然烘干和热风干。目前一些发达国家普遍通过蔬菜脱水、速冻保鲜蔬菜等方式对蔬菜进行加工，其储量与加工量已经占到所产蔬菜总量的80%。现在世界脱水蔬菜的年产量大致在37万吨左右，而中国产量大致在13万吨左右，约占世界总量的1/3，占世界脱水蔬菜贸易总额的40%。调查显示，由于近年来世界食品工业的迅猛发展，脱水蔬菜将会出现供不应求的态势，国内外市场缺口都比较大。中国是世界第一蔬菜生产国，但脱水蔬菜品种少，范围窄，整个产业发展还处于一个比较低的水平，虽然中国脱水蔬菜出口量与出口额近几年一直保持高增长势头，但从整体水平看，中国脱水蔬菜产业整体实力还是比较弱。因此加大脱水蔬菜的生产力度和中国市场的开发力度势在必行。 繁峙良佳食品有限公司成立于2018年8月15日，位于繁峙县繁城镇笔峰村北侧约735m，经营范围：蔬菜种植、加工、销售。 2020年7月21日，繁峙县行政审批服务管理局对本项目进行了备案，项目代码为2020-140924-13-03-015194（见附件2）。 1.1.2产业政策分析 本项目为蔬菜加工项目，根据《产业结构凋整指导目录》（2019年本），本项目不属于产业结构调整指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家的产业政策。 1.1.3选址合理性分析 本项目厂址位于繁峙县繁城镇笔峰村北侧约735m，根据《繁峙县县城总体规划》（2013-2030），本项目不在繁峙县县城总体规划中。根据山西省人民政府土地审批文件中《关于繁峙县二O一九年第一批次建设用地批复》晋政地字【2019】283号文，将包含本项目所在地在内的36.3762公顷的土地作为建设用地（见附件），项目土地手续正在办理中。本项目厂址周围无自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区等环境敏感区域。本项目建成后在采取相应的有效环保、管理措施后，各项污染均可实现达标排放或合理处置，不会对区域环境功能区划产生不利影响，因此拟建项目选址合理。 1.1.4“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 本项目位于繁峙县繁城镇笔峰村北侧约735m，地处Ⅰ繁峙县滹沱河上游沿岸湿地与生物多样性保护生态亚区，Ⅳ1繁峙县城镇商贸与农工业综合经济区，项目建设不违背繁峙县生态功能区划、生态经济区划的发展要求。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态保护目标。 2）环境质量底线 本项目位于繁峙县繁城镇笔峰村北侧约735m，根据2019年繁峙县环境空气质量情况统计表可知，全年NO2、CO、O3(8h）不超标，PM2.5、PM10、SO2年均浓度均出现不同程度的超标现象。本项目通过采取了严格的环保措施后，运营期排放的大气污染物可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准要求。本项目产生的恶臭对周围环境产生影响较小，符合环境质量底线要求。 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托山西英锐泽检测科技有限公司对四周厂界进行了声环境质量现状监测，由监测结果可知，厂界四周昼间噪声值在50.1~52.4dB(A)之间，夜间噪声值在41.7~43.3dB(A)之间，厂区四周各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，即昼间60dB（A）、夜间50B（A）的要求，表明评价区域声环境质量现状较好。 本项目南距滹沱河1.52km，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于滹沱河（下茹越水库出口——济胜桥），水环境功能为工业用水保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类水质标准。 本次评价收集到项目所在地下游监测断面代县桥的数据，根据忻州市生态环境局发布的《忻州市水污染防治工作领导小组办公室关于忻州市地表水环境质量情况的通报》，1-4月代县桥监测断面因氨氮、总磷2项污染物超标，水质为III类，超标原因与当地农田氮肥的流失有关。 本项目废水经污水处理站处理后，前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排。 3）资源利用上线 本项目为蔬菜加工项目，采用先进的生产工艺减少对水、电及原材料消耗。不会突破区域资源利用上线要求。符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目是无公害蔬菜加工行业，污染物采取措施后均能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目不属于高耗能、重污染类项目。项目不违背环境准入负面清单要求。 1.1.5评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关法律、法规规定，建设项目须履行环境影响评价手续，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日生态环境部令 第1号 公布修改单），本项目属于“三、食品制造业”中的“16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”的“除手工制作和单纯分装外的”，应编制环境影响报告表。 繁峙良佳食品有限公司于2020年7月委托山西中安质环环保科技工程有限公司正式承担此项工程环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司立即组织项目参评人员对项目进行现场踏勘，全面对工程所在区域自然环境、生态环境、周围污染源、存在的敏感因素以及拟建项目的工程内容、拟建场地等进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料。在此基础上遵循有关环评规定，根据国家、省、市各级环保部门的有关规定，并根据有关技术规范，编制完成了《繁峙良佳食品有限公司蔬菜加工项目环境影响报告表》（报批本）。参照山西省生态环境厅关于印发《山西省建设项目环境影响评价正面审批清单》的通知（晋环环评函【2020】192号），本项目属于该文件中“二、环评告知承诺制审批改革范围”中的“三、食品制造业”中的“16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”，环评审批部门在收到告知承诺书及报告书、报告表等要件后，可不经过评估、审查直接作出审批决定，故现提交建设单位，由建设单位上报当地环境保护主管部门进行报请审批。 1.2工程概况 1.2.1工程基本情况 项目名称：繁峙良佳食品有限公司蔬菜加工项目 建设单位：繁峙良佳食品有限公司 建设性质：新建 建设规模：年产脱水蔬菜4000吨 建设地点及周边关系：本项目地处繁峙县繁城镇笔峰村北侧约735m，厂址中心坐标为：东经113°13'57.60"，北纬39°11'31.31"。本项目占地9900m2。厂区四邻关系：南侧为农田，东侧为繁峙县德汇包装设计有限公司，北侧为大米加工厂和黄芪加工厂，西侧为空地及已建仓库。 地理位置见附图1。四邻关系见附图2。 1.2.2建设内容及规模 主要建设内容：本项目主要新建蔬菜加工生产线4条及其13套配套设施等。 本项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容及环保措施 备注 主体工程 生产车间 位于厂区中部，彩钢结构，面积1500m2，内设4条脱水蔬菜生产线（主要设备为皮带机、脱皮机、漂洗机、甩干机、切片机、烘干机） 新建 储运工程 原料库 位于厂区中部，彩钢结构，面积700m2 新建 冷藏室 位于生产车间南部，面积500m2 新建 恒温室 辅助工程 办公生活区 位于厂区北部，彩钢结构，建筑面积300m2 新建 公用工程 给水 自备井，井深100m 新建 供电 本项目用电引自繁峙县繁城镇，内设1250KVA变压器1台 新建 供暖 冬季不生产，不需采暖，值班室用空调 新建 排水 进入污水处理站，处理后前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排 新建 环保工程 废气 切削、烘干 对废气进行收集后引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放 新建 污水处理站 运输扬尘 运输道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶 新建 废水 污水处理站 生活污水、生产废水一起进入污水处理站，废水经污水处理站处理后，前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排，污水处理站1座，约300m2，处理规模60m3/d 新建 事故水池 1座，60m3 新建 噪声 生产设备 购买低噪声设备，基础减震，生产车间隔声、消声措施，绿化降噪 新建 运输车辆 严格控制运输时间，夜间禁止鸣笛、限速等措施 新建 固废 蔬菜皮 送至当地农民作为养殖饲料 / 不合格产品 外售给当地农民作为养殖饲料 / 污水处理站污泥 污水处理站里的污泥，定期清掏，还耕于田 新建 生活垃圾 设生活垃圾分类收集桶，定期送至环卫部门指定地点集中处置 新建 生态治理 厂区进行绿化，绿化面积726m2 新建 1.2.3原辅材料 本项目原辅材料主要为胡萝卜、大蒜、红辣椒和卷心菜等其他蔬菜，来源于本公司种植基地提供的无公害蔬菜，进入厂区的为净菜。本项目原辅材料表见表1-2。 表1-2 原辅材料消耗量表 序号 名称 单位 含水率% 生产月份 数量 来源 备注 1 胡萝卜 吨/年 86 10~11月 3000 当地购买 / 2 大蒜 吨/年 91 5~6月 1000 / 3 红辣椒 吨/年 52.7 8月 1000 / 4 卷心菜 吨/年 90 5~11月 3000 / 5 其他蔬菜 吨/年 / 5~11月 5000 / 6 复合薄膜袋（50kg） 个年 / / 60000 / 7 包装纸箱 个/年 / / 3000 / 8 水 t/a / / 13074.78 自备井 / 9 电 Kwh/a / / 51.25万 / 1.2.4产品规模与物料平衡 本项目年产4000吨脱水蔬菜，成品含水率8%。物料平衡见表1-3。 表1-3 物料平衡表 投入 产出 原料名称 单位 数量 产品名称 单位 数量 胡萝卜 吨/年 3000 胡萝卜 吨/年 900 脱水损耗 吨/年 2100 大蒜 吨/年 1000 大蒜 吨/年 200 脱水损耗 吨/年 800 红辣椒 吨/年 1000 红辣椒 吨/年 600 脱水损耗 吨/年 400 卷心菜 吨/年 3000 卷心菜 吨/年 600 脱水损耗 吨/年 2400 其他蔬菜 吨/年 5000 其他蔬菜 吨/年 1700 脱水损耗 吨/年 3300 合计 吨/年 13000 合计 吨/年 13000 1.2.5主要设备 本项目主要生产设备见表1-4，各生产设备均为新建。 表1-4 主要设备参数一览表 序号 设备名称 单位 数量 规格 备注 1 脱皮机 台 13 115/315 新建 2 漂洗机 台 4 115/66063 新建（泡泡清洗） 3 甩干机 台 4 2*2 311/15 新建 4 切片机 台 4 15t/d 新建 5 电烘干机 台 4 4*6 881/841 新建（箱式烘干机） 6 皮带机 台 25 1/6 新建 1.2.6工作制度及劳动定员 工作制度：年工作日210天（5月~11月），每天1班，每班8小时。 劳动定员：本项目总定员50人，其中管理人员5人。 1.2.7主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-5。 表1-5 主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数量 备 注 1 本项目用地面积 m2 9900 2 本项目建筑面积 m2 3300 3 总投资 万元 1500 资金自筹 环保投资 万元 46.5 4 劳动定员 人 50 其中 管理人员 人 5 5 工作制度 d/a 210 班/d 1 h/班 8 1.2.8工程投资及环保投资 项目总投资1500万元，其中环保投资46.5万元，占总投资比例为3.1%。具体环保投资估算见下表1-6。 表1-6 环保投资估算表 类别 污染源 污染物 环保设施 环保投资（万元） 废气 切削、烘干 恶臭 对废气进行收集后引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放 3 污水处理站 恶臭 运输 扬尘 运输道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶 0.5 废水 生活污水 COD、BOD、SS、氨氮 生活污水、生产废水一起进入污水处理站，废水经污水处理站处理后，前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排 30 生产废水 噪声 生产设备 噪声 购买低噪声设备，基础减震，生产车间隔声、消声措施，绿化降噪 9 运输车辆 严格控制运输时间，夜间禁止鸣笛、限速等措施 -- 固体 废物 生活区 生活垃圾 设置垃圾桶收集，送当地环卫部门进行统一处理 1.0 一般工业 固体废物 蔬菜皮 送至当地农民作为养殖饲料 -- 不合格产品 外售给当地农民作为养殖饲料 -- 污水处理站污泥 污水处理站里的污泥，定期清掏，还耕于田 2.0 生态 厂区 场地硬化、绿化、做好防渗工作，绿化面积726m2 1.0 合计 46.5 1.2.9总图平面布置 本项目厂区呈规则四边形。总平面按空间分为办公生活区、生产区及污水处理设施。厂区北侧设置入口，方便运输，供产品及原材料进入及全厂人流进出。生产车间位于厂区中部，办公生活区位于厂区北侧，污水处理站位于厂区南侧，平面布置满足生产工艺要求，布置基本合理。 项目总平面图布置图见附图3。 1.3公用工程 1.3.1给排水 ①给水 项目水源由厂区自备井提供，能满足本项目正常生产、生活需要。本项目用水主要为生活用水、生产用水、道路洒水和绿化洒水。 生活用水：项目劳动定员50人，均为当地村民，厂内不设食堂和宿舍。参考《山西省用水定额 第三部分 城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），日常生活用水标准取值为30L/（p.d）计算，则用水量为1.5m3/d（315m3/a）。 生产用水：项目年加工3000吨胡萝卜，生产用水主要为蔬菜清洗，以原材料与水1:1.5比例计算，生产脱水蔬菜用水量为：W=3000×1.5=4500m3/a；年加工1000吨大蒜，生产用水以原材料与水1:1比例计算，生产脱水蔬菜用水量为：W=1000×1=1000m3/a；年加工1000吨红辣椒，红辣椒不用清洗；年加工3000吨卷心菜，生产用水以原材料与水1:0.8比例计算，生产脱水蔬菜用水量为：W=3000×0.8=2400m3/a；年加工5000吨其他蔬菜，生产用水以原材料与水1:1.2比例计算，生产脱水蔬菜用水量为：W=5000×1.2=6000m3/a；则生产用水总量为13900m3/a，则每天用水量为66.2 m3/d。 绿化洒水：本项目绿化面积约726m2，根据《山西省用水定额 第三部分 城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），绿化用水量指标按0.28m3/m2·a计，则用水量为：0.97m3/d（203.28m3/a）。 道路洒水：本项目道路硬化面积约2500m2，根据《山西省用水定额 第三部分 城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），道路洒水指标按1.0L/m2·d计，则用水量为：2.5m3/d（525m3/a）。 本工程运营期给排水情况见表1-7，水平衡图见图1-1。 表1-7 给排水情况一览表 序号 用水项目 数量 用水标准 用水量 排水量 备注 m3/d m3/a m3/d m3/a 1 生活用水 50人 30L/d.人 1.5 315 1.2 252 2 未预见用水量 以上用水量的10% 0.15 31.5 0.12 25.2 小计（生活用水） 1.65 346.5 1.32 277.2 3 生产用水 / 66.2 13900 52.96 11120 4 绿化洒水 726m2 0.28m3/m2·a 0.97 203.28 -- -- 5 道路洒水 2500m2 1.0L/m2·d 2.5 525 -- -- 合计 71.32 14974.78 54.28 11397.2 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/d ②排水 生活污水：本项目产生的污水主要是职工人员生活污水，生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水量为1.2m3/d（252m3/a）。 生产废水：本项目生产废水产生量按用水量的80%计，则生产废水量为52.96m3/d（11120m3/a）。 本项目生活污水和生产废水经厂区污水处理站处理后，前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排。 1.3.2供电 本项目用电引自繁峙县繁城镇，内设1250KVA变压器1台，可满足生产的需要。 1.3.3供暖 本项目运行时段为5月至11月，共计210天，采暖期不运行，办公室不需供暖，生产车间不采暖。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题 本项目为新建项目，项目所用土地为荒地，经现场调查发现，没有与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 略

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 略

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 3.5环境保护级别 （1）环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 （2）地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 （3）地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。 （4）声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.6环境保护对象 评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。为此，本次评价确定项目周边村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区。主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 环境保护目标表 环境要素 保护对象 地理坐标 功能 人口（人） 相对本项目 保护级别 经度 纬度 方位 距离（km） 环境空气 雁头村 113°12'50.33" 39°11'28.26" 居住 1048 W 1.5 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 东峪村 113°13'11.65" 39°12'10.36" 居住 527 NW 1.5 笔锋村 113°14'0.97" 39°11'4.24" 居住 1539 S 0.735 西义村 113°14'37.83" 39°11'23.30" 居住 3010 SE 0.78 古家庄村 113°14'30.68" 39°10'18.59" 居住 3013 SE 2.244 繁峙县城 113°15'22.02" 39°11'17.52" 居住 42722 SE 2.1 地表水 滹沱河 S 1.52 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 地下水 杏园镇集中供水水源地 SE 4.3 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 本项目周边浅层地下水 声环境 厂区四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态环境 周围生态系统 生态环境良性循环

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的表1二级标准，标准值见表4-1。污水处理站产生特征污染物NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中的标准，标准值见表4-2。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 SO2 NO2 PM2.5 PM10 CO（mg/m3） O3 (8h） TSP 单位 年平均 60 40 35 70 -- -- 200 μg/m3 24小时平均 150 80 75 150 4 -- 300 8小时平均 -- -- -- -- -- 160 -- 1小时平均 500 200 -- -- 10 200 -- 表4-2 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D 污染物名称 标准值（1h平均） 单位 NH3 200 μg/m3 H2S 10 4.2地表水 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于滹沱河（下茹越水库出口——济胜桥），水环境功能为工业用水保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类水质标准。 表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 项目 pH 氨氮 COD BOD5 总磷 总氮 石油类 硫化物 标准值 6～9 ≤1.0 ≤20 ≤4 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 4.3地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L（除pH） 污染物 pH 氨氮 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 挥发酚 氰化物 砷 汞 标准值 6.5-8.5 ≤0.5 ≤20 ≤1.0 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.001 单位 - mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 污染物 Cr6+ 锰 耗氧量（CODMn 法） 硫酸盐 总硬度 氟化物 镉 铁 标准值 ≤0.05 ≤0.1 ≤3.0 ≤250 ≤450 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 污染物 铅 总大肠菌群 氯化物 溶解性总固体 菌落总数 标准值 ≤0.01 ≤3.0 ≤250 ≤1000 ≤100 单位 mg/L CFU/100mL mg/L mg/L CFU/mL 4.4声环境 根据声环境功能区划分的规定，本项目属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）表1中2类区标准，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A），见表4-5。 表4-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.5废气 施工期粉尘：建材装卸、储存等产生粉尘，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值，见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准执行标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 运营期：本项目主要是烘干和切大蒜、辣椒时产生异味，以及污水处理设施产生的恶臭，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准值，见表4-7。 表4-7 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） 控制项目 排气筒高度（m） 排放量 氨 15 4.9kg/h 硫化氢 0.33kg/h 臭气浓度 2000（无量纲） 4.6废水 本项目生活污水和生产废水经厂区污水处理站处理后前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排，农田灌溉用水执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005），污水排入城镇下水道水质要求执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中的B级限值要求，标准值见表4-8、表4-9。 表4-8 农田灌溉水质标准（GB 5084-2005） 单位：mg/L 项目 标准值 pH SS COD BOD5 全盐量 水作 5.5-8.5 80 150 60 1000c（非盐碱土地区），2000c（盐碱土地区） 旱作 100 200 100 蔬菜 60a，15b 100a，60b 40a，15b 表4-9 污水排入城镇下水道水质标准（GBT31962-2015） 单位：mg/L 项目 标准值 pH SS COD BOD5 氨氮 B级 6.5-9.5 400 150 60 45 4.7噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，见表4-10。 表4-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声限值 昼间 夜间 70 55 运营期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准值，即昼间60dB（A），夜间50dB（A），见表4-11。 表4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 4.8固体废物 运营期产生的固体废物均为一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号），第一章第二条规定“适用于建设项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物排放总量指标的审核与管理”；第三条规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于C1371 蔬菜加工类项目，属于（GB/T4754）中制造业，需申请总量控制指标。 本项目排放的大气污染物主要为污水处理站产生的无组织恶臭等；本项目废水通过污水处理站处理达标后前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排。因此，本项目不需申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 5.1施工期 本项目共建设4条脱水蔬菜生产线，施工期的环境影响主要是新建生产车间，运输道路硬化等过程产生污染。 施工期污染环节示意图见图5-1。 图5-1 施工期污染环节示意图 5.2营运期 项目营运期工艺流程及产污节点见图5-2~5-5。 图5-2 营运期胡萝卜工艺流程及产污节点图 图5-3 营运期卷心菜工艺流程及产污节点图 图5-4 营运期大蒜工艺流程及产污节点图 图5-5 营运期红辣椒工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 1）原料进厂：本项目原材料来源于周边市场采购，采购完成后运输到厂区内； 2）挑选：进入厂区的原料进行挑选，选择具有丰富肉质的蔬菜品种，严格选优去劣，剔除有病虫、腐烂、干瘪部分。以八成熟度为宜，过熟或不熟的亦应挑出。 3）清洗：蔬菜经挑选后，送入清洗设备中清洗干净（红辣椒不清洗）； 4）去皮处理：将清洗后的蔬菜经自动削皮机去皮（只有大蒜进行去皮工序）； 5）切削：将去皮完成的原料根据产品要求分别切成片、丝、条、丁、块等形状； 6）甩干：用机械的方法将切好的蔬菜在高速旋转的离心力作用下，甩掉蔬菜表面的游离水。选用甩干机作业。 7）电烘干：将甩完水的蔬菜送入烘干机（箱式烘干），烘干温度范围为80℃—90℃，烘干一批蔬菜所需的烘干时间约为1h—1.5h，烘干后的蔬菜含水率≤8%； 8）分选：烘干好的蔬菜进入分选室进行人工分选，根据食品卫生法要求，分选出不合格产品和合格产品；合格产品进入包装室；不合格产品外售给当地农民作为养殖饲料。 9）包装：分选完成后的合格产品按客户要求进行称量、封袋、打箱送至成品库。

主要污染工序： 5.3施工期 本项目为脱水蔬菜加工项目，施工期主要为建设生产车间，设备安装及运输道路的硬化等。 主要污染因素为施工扬尘、施工人员生活污水、建筑噪声、施工固废。 5.3.1施工期大气污染物产生的环节 施工期废气污染物主要为施工扬尘、运输车辆及作业机械尾气。其中施工扬尘主要为拆除车间、清理场地扬尘等。 （1）施工扬尘 施工扬尘按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。其中风力扬尘主要是由于天气干燥及大风造成的；而动力扬尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Qp=0.123(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.72 Q′p=Qp·L·Q/M 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2 表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 车速 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.8 1 5（km/h） 0.0303579 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10（km/h） 0.0607159 0.102112 0.171701 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15（km/h） 0.0910738 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25（km/h） 0.1517897 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 结合上述公式和表中数据分析，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，施工期间限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是施工过程中的废砖、废砂等露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w 式中： Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，% 从公式可以看出，起尘量与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度列于下面表5-2中。 表5-2 不同粒径的尘粒的沉降速度 粒径，mm 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，mm 0.080 0.090 0.100 0.150 0.200 0.250 0.350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，mm 0.450 0.550 0.650 0.750 0.850 0.950 1.050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由表5-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为0.25mm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于0.25mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。施工过程中产生的扬尘，属无组织排放，在小风、静风天气作业时，影响范围小，大风天气作业时，污染较大。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 5.3.2施工期水污染物产生的环节 施工废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 根据同类项目调查，预计本项目施工高峰期进场人员为20人，本次评价按照最大人数考虑。由于项目场地的限制，项目场地不设施工营地，施工人员人均生活用水量按35L/d计，日用水量为0.7m3/d；产污系数以0.80 计，生活污水产生量为0.56m3/d（33.6 m3），主要污染物为COD、BOD5、SS。 （2）施工废水： 建筑施工废水包括砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等，这些废水中主要含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量小。 5.3.3施工期固体废物产生的环节 ①建筑垃圾和土方量 建筑垃圾主要为建设过程中的废材料等，应由企业统一处理，及时清运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场，不在施工场地随意堆放，对环境影响较小。 ②生活垃圾 在项目的建设施工期，施工人员平均每人排放生活垃圾0.5kg/d，施工期最大施工人数按20人计算，生活垃圾产生量10kg/d，产生活垃圾1.5t/a。 5.3.4施工期噪声产生的环节 施工噪声主要可为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声是主要施工机械造成，挖土机械、打桩机械等，多属点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多属瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中，声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械设备的噪声见表5-3。 多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。叠加之后的噪声增值3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表5-3 主要施工机械设备的噪声声级 序号 施工机械 测量声级[dB(A)] 测量距离（m） 1 挖掘机 76 10 2 压碾机 70 10 3 铲土机 74 10 4 自卸卡车 68 10 5 装载机 80 10 5.4运营期 5.4.1废气 本项目运营期产生的废气主要为切削过程和烘干过程中产生的异味、污水处理站产生的恶臭等。 （1）切削、烘干工序产生的异味 本项目主要的原材料为胡萝卜、大蒜、红辣椒、卷心菜。在切削、电烘干工序产生少量的异味主要为大蒜异味和红辣椒异味。大蒜具有辛辣的异味，异味来自于主要成分大蒜素。大蒜素是存在于大蒜鳞茎中的一种有机硫化合物，学名二烯丙基硫代亚磺酸酯，溶于乙醇、乙醚和氯仿，微溶于水。在医学上，大蒜素具有抑菌杀菌、解毒、降低胆固醇等作用，且无毒、无副作用、无药物残留、无耐药性（即过敏）。红辣椒也具有辛辣的异味，异味大部分来源于辣椒素，辣椒素由14种辣椒碱类化合物组成，其中主要有：辣椒碱和二氢辣椒碱，在医学上，辣椒碱具有促进食欲、改善消化的作用、同样具有抗菌及杀虫作用。 （2）污水处理站恶臭 污水处理站产生恶臭其主要污染因子是氨、硫化氢、臭气等。根据类比，污水处理站的恶臭产生源强，即每处理1gBOD5可产生0.000005gH2S和0.002gNH3。本项目污水处理站BOD5去除效率为90%、去除量为1.5t/a，则H2S产生量为0.0000075t/a，NH3产生量为0.003t/a。 （3）运输扬尘 本项目运输扬尘主要是原料及产品在运输过程排污对环境的影响。 5.4.2废水 （1）生产废水：主要为蔬菜清洗等，产生量为52.96m3/d（11120m3/a）。 （2）生活污水：本项目厂区无食宿、无洗浴、厕所为旱厕。生活污水产生量为1.2m3/d（252m3/a），主要污染物为COD、SS等。 本项目水污染物产生情况见表5-4。 表5-4 污水污染物产生情况 废水来源 废水量(m3/a) CODcr BOD5 SS 氨氮 排放去向 mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a 生产废水 11120 4000 44.48 150 1.668 300 3.336 20 0.2224 污水处理站 生活污水 252 200 0.05 100 0.025 250 0.06 30 0.0076 合计(t/a) 11372 3920 44.53 148 1.693 296 3.396 20.2 0.23 5.4.3噪声 主要噪声源为脱皮机、清洗机、漂洗机、甩干机、切片机、电烘干机、皮带机等生产设备噪声。 表5-5 噪声污染源强及治理措施表 声源位置 声源名称 台套数 噪声源强dB(A) 排放规律 生产 车间 脱皮机 13台 70~80 连续 漂洗机 4台 70~85 甩干机 4台 70~80 切片机 4台 70~80 电烘干机 4台 70~85 皮带机 25台 60~70 5.4.4固废 固废包括生产固废和生活垃圾，其中生产固废为蔬菜皮、不合格产品、污水处理站污泥等。 （1）生活垃圾：项目定员50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为5.25t/a； （2）蔬菜皮等：属一般固废，经自动削皮机清理，环评按0.1%原料估算，产生蔬菜皮约12t/a； （3）不合格产品等：属一般固废，经过分选的蔬菜成品，会产生一部分不合格产品，环评按0.1%产品估算，产生量约为4t/a； （4）污水处理站污泥：本项目污水处理站处理能力为60m3/d，污水处理站产生的污泥，根据废水产生量及水质浓度，经计算污泥产生量为4.88t/a，剩余污泥产生量计算，详见表5-6。 表5-6 剩余污泥计算表 项目 水处理量① COD去除量② BOD5去除量③ SS去除量④ 剩余污泥产生量 （②+③+④）×0.1 污水处理 60m3/d 44.0847t/a 1.5t/a 3.2262t/a 4.88t/a

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | 严格现场管理制度：施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工场地100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭的要求 |
|  | 切削、烘干 | 异味 | 少量 | 少量 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.003t/a | 0.0003t/a |
|  |  | H2S | 0.0000075t/a | 0.00000075t/a |
|  | 运输 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 （33.6 m3） | 成分简单且量少沉淀后用于场地洒水抑尘不外排 |
|  | 生产废水 | 水量 | 11200t/a |
|  |  | COD | 4000mg/L | 44.48t/a | 生产废水经污水处理站处理达标后前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 1.668t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 3.336t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L | 0.2224t/a |  |
|  | 生活污水 | 水量 | 252t/a |
|  |  | COD | 200mg/L | 0.05t/a | 厂内设旱厕，定期清掏；生活污水同生产废水排入污水处理站处理达标后前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.025t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.06t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0076t/a |  |
| 固体 废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 5.25t/a | 0 |
|  | 生产区 | 蔬菜皮等 | 12t/a |  |
|  |  | 不合格产品等 | 4t/a |  |
|  |  | 污泥 | 4.88t/a |  |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 60-85dB（A） | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 1、施工期影响：本项目主要新建厂房，安装设备等，生态破坏较小。 2、运营期影响：项目运营期间污染物达标排放，不会对生态环境造成不利影响。 |

环境影响分析

7.1施工期环境影响分析： 本项目为新建项目。主要建设工程为生产车间、厂区地面硬化以及辅助工程等，建设施工期的产污环节主要是扬尘污染、施工噪声、各类建筑垃圾及施工人员的生活垃圾、生活污水等。 7.1.1施工期环境大气污染影响分析及防治措施 （1）施工期扬尘防治措施 为减轻扬尘污染，评价要求项目应严格按照晋环发[2010]136号“关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知”要求的污染防治措施对施工扬尘进行防治。结合项目区的实际情况，评价要求企业不得进行现场搅拌，采用商品混凝土。并且严格执行：施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工场地100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭。 本次评价提出的具体防治措施见表7-1。 表7-1 建筑工地扬尘控制措施 序号 控制措施 环 评 要 求 1 道路硬化与管理 施工场所硬化率达100%以上； 任何时候车行道路上都不能有明显的尘； 道路清扫时都必须采取洒水措施。 2 边界围挡 围挡施工工地100%围挡，高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失； 围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作； 任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 裸露地 (含土方) 覆盖 每一块独立裸露地面100%以上的面积都应采取覆盖措施； 覆盖措施的完好率必须在100%以上； 覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘 物料覆盖 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于100%； 小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 6 运输车辆 冲洗装置 出入车辆100%冲洗；运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 采取上述措施后，可有效控制本项目施工期扬尘对周围环境的影响。 7.1.2施工期水环境影响分析及防治措施 （1）施工废水 施工期间将产生设备冲洗废水，施工期设备冲洗废水只含有少量泥沙，不含其它杂质，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 （2）施工人员生活污水 本项目预计施工高峰期进场人员为20人，本次评价按照最大人数考虑。生活污水产生量为0.56m3/d（33.6 m3），主要污染物为COD、BOD5、SS。 厂内设有旱厕，生活污水水质简单，用于施工场地洒水抑尘。 因此，施工期对周围环境及地表水环境不会造成影响。 7.1.3施工期声环境影响分析 本项目施工期各施工设备产噪情况见表5-6。 考虑此工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离时经距离衰减之后的噪声，并对声源的贡献值进行分析。 噪声值计算模式： LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r） ——距声源r处的A声级，dB（A）； LAref（ro）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv ——声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），Adiv=20lg（r/r0）； Abar ——遮挡物引起的A声级衰减量dB(A)，取值0； Aatm ——空气吸收引起的A声级衰减量dB（A）； Aatm=α(r/r0)/100，查表取α1.142； Aexc ——附加A声级衰减量dB（A），Aexc=5lg(r/r0)。 施工场地噪声预测结果见表7-2。 表7-2 距声源不同距离处的噪声值 dB（A） 名称 5m 10m 20m 40m 80m 160m 320m 挖掘机 76 70 64 58 52 46 40 压碾机 70 64 58 52 46 40 34 铲土机 74 68 62 56 48 42 36 自卸卡车 68 62 56 50 44 38 32 装载机 80 74 68 62 56 50 42 根据《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，昼间的噪声限值70dB(A)、夜间55dB(A)。 根据表7-2数据，昼间施工机械产生的噪声距离施工地点160m之外满足55dB(A)噪声限值要求，夜间施工机械产生的噪声距离施工地点320m之外满足45dB(A)噪声限值要求，施工机械产生的噪声夜间的影响更严重。项目距离最近居民区（笔锋村）735m，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A）的要求，施工噪声不会对其产生影响。但施工单位还应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，禁止夜间施工，降低对噪声对周边环境的影响。 7.1.4施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾：主要是灰浆、废材料等，应由企业统一处理，及时清运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场，不在施工场地随意堆放，对环境影响较小； （2）生活垃圾：施工期生活垃圾1.5t，设垃圾桶收集后，送到指定垃圾场处理。 施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。 7.1.5施工期环境管理 由于施工期对环境的影响会随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。为最大限度地减轻施工作业对环境的影响，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。为此，环评要求在工程施工期进行环境监理。 环境监理即聘请第三方对环境管理工作及环境法规和政策的执行情况进行监察和督促的整套措施和方法。其主要任务是协助甲方落实工程施工期间的各项环境保护措施和方案。监理人员在现场的工作重点见表7-3所示。 表7-3 施工期环保措施一览表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大气污 染物 施工工程 粉尘 严格现场管理制度、尽量避免土方露天堆放、在施工场界周围增加围栏等措施 减轻粉尘污染 运输扬尘 清洗轮胎、加盖蓬布 抑尘60% 固体 废物 施工过程 生活垃圾 其产生的生活垃圾送当地垃圾点，由环卫部门统一清运处理 合理处置 建筑垃圾 送至建筑垃圾填埋场 噪声 施工作业、机械的噪声和运输车辆的交通噪声 施工期噪声实施严格控制，要禁止夜间施工，运输车辆在途径居民点时要限速行驶 对声环境 影响较小 废水 施工区 生活污水 成分简单且量少沉淀后用于场地洒水抑尘不外排 不污染区域水环境 施工区 生产废水 施工场地洒水抑尘 综上所述，经采取防治措施后，可大大减小施工期对环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。

7.2营运期环境影响分析： 7.2.1大气污染影响分析 本项目营运期废气主要为切削和烘干工序产生的异味、污水处理站产生的恶臭等。 （1）切削、烘干工序产生的异味 本项目主要原材料为胡萝卜、大蒜、红辣椒、卷心菜。在切削、电烘干工序产生少量的异味主要为大蒜异味和红辣椒异味。大蒜具有辛辣的异味，异味来自于主要成分大蒜素。大蒜素是存在于大蒜鳞茎中的一种有机硫化合物，学名二烯丙基硫代亚磺酸酯，溶于乙醇、乙醚和氯仿，微溶于水。在医学上，大蒜素具有抑菌杀菌、解毒、降低胆固醇等作用，且无毒、无副作用、无药物残留、无耐药性（即过敏）。红辣椒也具有辛辣的异味，异味大部分来源于辣椒素，辣椒素由14种辣椒碱类化合物组成，其中主要有：辣椒碱和二氢辣椒碱，在医学上，辣椒碱具有促进食欲、改善消化的作用、同样具有抗菌及杀虫作用。 防治措施：生产车间内设置排风系统，通过管道将废气引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放。 （2）污水处理站恶臭 污水处理站产生的恶臭其主要污染因子是氨、硫化氢、臭气等。本项目总废水量为11397.2t/a（54.28m3/d），故对本项目污水处理站设计规模为60m3/d。 防治措施：本项目设1座污水处理站，污水处理中的恶臭的排放量（浓度）与污水成分、处理工艺、操作管理水平以及季节有关，夏天散发的臭气浓度较其他季节高。针对项目污水处理站，企业在运行过程中应做到严格管理，及时清洁消毒，污水处理站各处理设施池体加盖保证密闭，对臭气进行收集后引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放，处理效率为90%。 则氨气的排放量=0.003t/a ×（1-90%）=0.0003t/a； 硫化氢的排放量=0.0000075t/a×（1-90%）=0.00000075t/a。 （3）运输扬尘 本项目运输扬尘主要是原料及产品在运输过程排污对环境的影响。 环评要求对进场道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶。 本项目大气污染物产排污情况一览表见表7-4。 表7-4 大气污染物产排污情况一览表 污染源 污染物 产生量 措施 排放量 mg/m3 t/a mg/m3 t/a 切削、烘干 异味 — — 对废气进行收集后引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放 — — 污水处理站 NH3 — 0.003 — 0.0003 H2S — 0.0000075 — 0.00000075 运输扬尘 粉尘 — 少量 进场道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶，效率80% -- 少量 7.2.1.1大气环境影响预测 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别 评价等级分级判据详见表 7-5。 表7-5 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染源参数 根据工程分析各污染源的基本分布状况及排放特征，本项目无组织排放的主要污染源参数调查清单见表 7-6。 表7-6 本项目有组织点源排放参数 名称 排气筒底部中 心经纬度 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 废气 流速 /m/s 废气 温度 /℃ 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） E N NH3 H2S DA001 113°13'58.43" 39°11'30.12" 1152 15 0.35 10.5 25 2928 正常工况 1.2×10-4 3×10-7 ④项目其他参数 表7-7 评价因子与评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（μg/m3） 标准来源 H2S 二类限区 1小时平均 10 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 NH3 200 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) 0 最高环境温度/℃ 38.2 最低环境温度/℃ -25.7 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 √否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ⑤估算模型计算结果 本项目主要污染源估算模型计算结果见表7-9。 表7-9 本项目主要污染源估算模型计算结果 下风距离（m） H2S NH3 下风向预测浓度（ug/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（ug/m3） 浓度占标率（%） 25 2.059E-05 0.0002059 0.0082088 0.0041044 50 2.712E-05 0.0002712 0.010808 0.005404 75 3.146E-05 0.0003146 0.012575 0.0062875 87 3.871E-05 0.0004127 0.015766 0.008652 100 3.141E-05 0.0003141 0.012567 0.0062835 200 2.372E-05 0.0002372 0.0094883 0.00474415 300 1.823E-05 0.0001823 0.0072935 0.00364675 400 1.502E-05 0.0001502 0.0060096 0.0030048 500 1.337E-05 0.0001337 0.0053459 0.00267295 600 1.221E-05 0.0001221 0.0048325 0.00241625 700 1.167E-05 0.0001167 0.004629 0.0023145 800 1.119E-05 0.0001119 0.0044437 0.00222185 900 1.075E-05 0.0001075 0.0042728 0.0021364 1000 1.035E-05 0.0001035 0.0041174 0.0020587 1200 9.602E-06 0.0000960 0.0038271 0.00191355 1400 8.882E-06 0.000088823 0.0035443 0.00177215 1600 8.317E-06 0.000083167 0.0033209 0.00166045 1800 7.809E-06 0.000078093 0.0031199 0.00155995 2000 7.434E-06 0.000074338 0.002971 0.0014855 2200 7.011E-06 0.000070109 0.0028029 0.00140145 2400 6.629E-06 0.000066294 0.002651 0.0013255 2500 6.452E-06 0.000064524 0.0025804 0.0012902 最大浓度 3.871E-05 0.0004127 0.015766 0.008652 最大浓度点距源距离（m） 87 结果表明，硫化氢最大地面小时浓度为3.871E-05ug/Nm3，占标率为0.0004127%，最大地面浓度距离排气筒下风向87m处；氨气最大地面小时浓度为0.015766ug/Nm3，占标率为0.008652%，故本项目为三级评价。只调查项目所在区域环境质量达标情况。 （2）废气排放达标排放分析 本项目营运期废气主要为污水处理站产生的恶臭（NH3、H2S）。恶臭（NH3、H2S）产生量极少，本次环评不对污染物做定量评价。污水处理站产生量氨气为0.003t/a；硫化氢为0.0000075t/a。排放量氨气为0.0003t/a，1.2×10-4kg/h；硫化氢为0.00000075t/a，3×10-7kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中氨排放速率4.9kg/h，硫化氢排放速率0.33kg/h。 综上所述，本项目运营后对周围大气环境影响可以接受。 （3）污染物排放量核算 本项目污染物有组织排放量核算详见表7-11。 表7-11 本项目污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 排放量 （kg/h） 1 / 污水处理站 NH3 对废气进行收集后引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值 4.9 0.0003 H2S 0.33 0.00000075 有组织排放总计 无组织排放总计 NH3 0.0003 H2S 0.00000075 项目大气污染物年排放量核算详见表 7-12。 表7-12 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 NH3 0.0003 2 H2S 0.00000075 （4）大气环境影响评价自查表 表7-13 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 ( 二级 ( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长5-50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥2000t/a( 500-2000 t/a( <500 t/a ( 评价因子 基本污染物（） 其他污染物（NH3、H2S） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区口 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 ( 主管部门发布的数据 ( 现状补充监测 ( 现状评价 达标区 ( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源 ( 拟替代的污染源 ( 其他在建、拟建项目污染源 ( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ( ADMS ( AUSTAL2000 ( EDMS/AEDF ( CALPUFF ( 网格模型 ( 其他 ( 预测范围 边长≥50km ( 边长5-50km ( 边长=5km( 预测因子 预测因子（NH3、H2S） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100% ( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% ( C本项目最大占标率>10% ( 二类区 C本项目最大占标率≤30% ( C本项目最大占标率>30% ( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常最大占标率≤100%( C非正常最大占标率>100% ( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 ( C叠加不达标 ( 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% ( K>-20% ( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（NH3、H2S） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位（/） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 ( 大气环境防护距离 距（/ ）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a NH3：（0.0003）t/a H2S：（0.00000075）t/a 注：“口”为勾选项，填“”；“（）”为内容填写项 7.2.2水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ 2.3—2018）中建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，评价等级为三级 B。本项目产生的废水主要有生产用水和生活污水，均不外排，所以评价等级为三级 B。因此主要分析不外排的可行性。 （1）生产废水 项目生产废水的产生量为52.96m3/d（11120m3/a），排入污水处理站处理，处理达标后前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排。 （2）生活污水 本项目职工均为周边村民，不在场内食宿、洗浴，产生生活污水只有日常生活污水。根据水平衡分析可知，本项目生活污水产生量为1.2m3/d（252m3/a），主要污染物为COD、SS等，生活污水与生产废水排入污水处理站处理达标后前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排。 项目产生的生活污水和生产废水经场区污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）。 （3）污水处理站 本项目产生废水进入生产区西北侧的污水处理站进行处理。本项目需处理的废水量为60.75m3/d。处理工艺见图4。 图7-1 污水处理工艺流程 污水处理工艺介绍： 由于本项目废水中含有大蒜素，大蒜素中的二硫醚和三硫醚能够透过细菌的细胞膜，直接进入细胞质中，抑制细胞分裂，破坏微生物的正常代谢，所以先用物理化学方法去除大部分大蒜素，以减轻对后续生物处理单元的影响。因此，本项目采用物化+生化处理的工艺，使其达标排放。 ①格栅：综合污水首先自流进入格栅井，去除部分漂浮物及大颗粒物质，然后进入调节池。 ②调节池：在此均衡水质和水量，调节池设置空气搅拌装置，防止底泥淤积，减少调节池池容。调节池出水由潜水提升泵提升进入初沉池。 ③初沉池：污水进入初沉池后，大量悬浮物在此得以沉淀，然后进入水解酸化池。 ④水解酸化池：污水进入水解酸化池处理后，可去除污水中的大蒜素，经过处理后的污水进入厌氧池。 ⑤缺氧池：由于废水在缺氧细菌的作用下，使大部分COD得以降减，为反硝化菌生长提供有利条件，从而去除水中的氨氮和色度。 ⑥接触氧化池：好氧菌生长在填料表面，待生长老化后，从填料表面脱落，接触氧化池不用回流污泥，不产生污泥膨胀，操作方便，处理效果稳定。 污水经前级处理后，污水中有绝大部分有机物被转化，污水在此作为最后一步澄清，部分污泥回流至缺氧池，另一部分污泥排至污泥池，经好氧消化后外排。 ⑦二沉池：利用重力的作用使肺水肿的悬浮物、生物处理后产生的污泥或生物膜与水分离，形成泥水分离界面。 ⑧消毒池：经前级处理后，污水中的病毒菌尚未达到标准，为防止病毒菌传播及水体在此变质，污染环境，本工艺采用投加二氧化氯的消毒方式。 ⑨清水池：经前级处理后的水进入清水池，所存储的水可用于农灌。 （4）“生物接触氧化法”的技术可行性分析 ①污水处理站处理效率 表7-14 污水处理站处理效率 污染因子 处理效率 处理前浓度（mg/L） 处理装置（%） 处理后浓度（mg/L） 农灌标准 污水排入城镇下水道水质标准 蔬菜 B级 COD 3920 99 39.2 60 150 BOD5 148 90 14.8 15 60 SS 296 95 14.8 15 400 NH3-N 20.2 60 8.08 / 45 ②工艺特点： a.生物接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强，运行稳定。 b.生物接触氧化法容积负荷高，占地面积小，建设费用较低。 c.生物接触氧化法污泥产量较低，无需污泥回流，运行管理简单。 d.生物接触氧化法有时脱落一些细碎生物膜，沉淀性能较差的造成出水中的悬浮固体浓度稍高。排水能达到城镇污水排放一级B标准，运行调试的好也能达到一级A。 E采用物化法先去除废水中的大蒜素以及大部分的COD，为后续污水处理工作提供保障。 综上所示，本项目废水经污水处理站处理后各污染物排放浓度分别为COD：39.2 mg/L，SS：14.8 mg/L，NH3-N：8.08 mg/L，BOD5：14.8mg/L，均低于《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1中的蔬菜标准。 因此，本项目可采取“生物接触氧化法”技术处理此类废水。 （5）废水利用的可行性分析 项目建成后废水量为11397.2立方/年，据现场调查，项目周边大棚蔬菜基地较多，约20亩，大棚蔬菜种植每1亩地3天交一次水，每次3000m3，完全可以满足废水用于蔬菜基地灌溉的需求，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，废水经过厂内污水处理站处理后可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中的B级限值要求。 （6）事故水池 为了避免事故状态下（主要为污水处理站出现故障时）污水未经处理直接外排，本项目设置1座废水收集池，在污水处理站处理设备出现故障时，将厂区生产通过管道收集于该水池中，收集水池要求设置于厂区地势最低处且靠近污水处理站，与污水处理站通过带有控制阀的管道联动，等污水处理站维修正常运营后，事故池污水泵入污水处理站，分批处理。在正常工况下，事故池必须清空，不允许贮存污水。 本项目废水产生量为54.28m3/d，以项目产生的废水全部外泄考虑，本次评价要求设置事故水池容积为60m3。 综上所述，废水对周边环境影响较小。 （7）防渗 环评要求建设单位应加强管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏。将全厂需要防渗区域分为重点污染防治区和一般污染防治区。其中重点污染防治区包括污水处理站各构筑物、事故水池等，要求不仅渗透系数小，而且牢固耐久；一般污染防治区主要是办公区、生产车间，能满足一定的抗渗强度和渗透系数即可。具体措施参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）。 本项目防渗根据以上分区，提出具体的防渗要求，见表7-15，防渗结构图见图7-2。厂区防渗区布置图附图9。 表7-15 项目污染地下途径及防治措施一览表 防渗区域 防渗结构形式 防渗区域及部位 具体要求 重点污染防治区 污水处理站各构筑物、事故水池 地面及墙裙 抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2%。 地面及墙裙 一般污染防治区 办公区、生产车间 地面 抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能）。 防渗设计及施工应严格按照有关技术规范中的要求实施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。 图7-2 地下水防渗结构图 （8）地表水环境影响评价自查表 表7-16 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 评价等级 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 (； 饮用水取水口 (； 涉水的自然保护区 (；重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (； 涉水的风景名胜区 (；其他 (； 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 (； 间接排放 (； 其他 (； 水温 (；径流 (； 水域面积 (； 影响因子 持久性污染物 (； 有毒有害污染物 (； 非持久性污染物 (； pH值 (；热污染 (； 富营养化 (； 其他 (； 水温 (；水位（水深） (； 流速 (； 流量 (； 其他 (； 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 (； 二级 (； 三级A (； 三级B ( 一级 (； 二级 (； 三级 ( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (； 在建 (； 拟建 (； 其他 ( 拟替代的污染源 ( 排污许可证 (； 环评 (； 环保验收 (； 既有实测 (； 现场监测 (； 入河排放口数据 (； 其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； 区域水资源开发利用状况 未开发 (； 开发量40%以下 (； 开发量40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位个数 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( （ / ） 监测断面或点位个数（/）个 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km； 湖库、河口及近岸海域：（ / ）km2 评价因子 （ / ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (； Ⅱ类 (； Ⅲ类 (； Ⅳ类 (；Ⅴ类( 近岸海域：第一类 (； 第二类 (； 第三类 (； 第四类 ( 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (； 不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (； 不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( 达标区 ( 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（ / ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ / ）km2 预测因子 （ / ） 预测时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 设计水文条件 ( 预测情景 建设期 (； 生产运行期 (； 服务期满后 ( 正常工况 (； 非正常工况 ( 污染控制和缓解措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( 预测方法 数值解 (； 解析解 (； 其他 ( 导则推荐模式 (； 其他 ( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ / ） （ / ） （ / ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s； 鱼类繁殖期（ / ）m3/s； 其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m； 鱼类繁殖期（ / ）m； 其他（ / ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (； 水文减缓设施 (； 生态流量保障设施 (； 区域消减 (； 依托其他工程措施 (；其他 ( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 监测点位 （ / ） （ 进口、出口 ） 监测因子 （ / ） （ CODcr、BOD5、SS、氨氮 ） 污染源排放清单 ( 评价结论 可以接受 (； 不可以接受 ( 注：“(”为勾选项，可“√”； “（ ）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。 7.2.3声环境影响分析 1）声环境影响分析及防治措施 项目产噪环节主要为脱皮机、漂洗机、甩干机、切片机、电烘干机、皮带机、等设备噪声，其声级值在60-85dB（A）之间。 该项目采用的噪声设备、源强、数量及要求采取的环保措施见表7-17。 表7-17 噪声源特性分析及处置措施 噪声源 数量 噪声值 dB(A) 排放 方式 环保措施 削减值dB(A) 脱皮机 13台 70~80 连续 选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施；风机室内放置，隔声减震，配套消声器；空压机置于空压机房内，隔声减振，墙体采用吸声材料 55~70 漂洗机 4台 70~85 连续 55~70 甩干机 4台 70~80 连续 55~65 切片机 4台 70~80 连续 55~65 电烘干机 4台 70~85 连续 55~70 皮带机 25台 60~70 连续 55~65 评价提出如下噪声治理措施： 噪声治理视不同情况采取设备降噪、传播途径阻隔及受声者保护三方面措施。在设备选型中尽量选择低噪声设备，从根本上减少声源，对于产生噪声较大的生产设备置于厂房中，以减轻对周围环境及操作人员的影响。 （1）本项目生产设备选用低噪声设备，环评要求生产设备（脱皮机、漂洗机、甩干机、切片机、电烘干机、皮带机等）均置于车间内，合理布局，基础减振，厂房门窗采取隔声措施等；墙体采用吸声材料。高噪设备在布置上尽量远离生活营地与外环境噪声敏感点。 （2）生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生。 （3）加强员工个人防护。使用钻机时员工可佩戴防护用具，从噪声接受点上控制噪声，以降低个人对噪声的感觉。此外，厂内员工应当有意识地减少在噪声环境中的暴露时间以减少噪声对人体造成的危害。 2）环境影响分析 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 经计算，项目运营期间，本项目厂界噪声预测结果见表7-18，项目夜间不生产，贡献值为0。 表7-18 项目运营期噪声预测结果 单位：Leq，dB(A) 测点位置 昼间 贡献值 1#厂界北侧 29.1 2#厂界西侧 28.3 3#厂界南侧 29.3 4#厂界东侧 26.7 采取评价要求的防治措施后，经预测，噪声昼间贡献值为28.3~29.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 7.2.4固废 （1）生活垃圾：本项目共有职工50人，生活垃圾产生量5.25t/a。厂内设有封闭式垃圾桶收集，送当地环卫部门进行统一处理； （2）蔬菜皮等：属一般固废，产生量12t/a，送至当地农民作为养殖饲料； （3）不合格产品等：属一般固废，产生量4t/a，外卖给当地农户作为养殖饲料； （4）污水处理站污泥：属一般固废，本项目污水处理站处理能力为60m3/d，污水处理站产生的污泥，根据废水产生量及水质浓度，经计算污泥产生量为4.88t/a。污水处理站污泥，定期清掏，还耕于田。 本项目固体废物均得到合理处置，不会对环境产生明显影响。 7.2.5土壤 本项目为蔬菜加工项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。 7.2.6地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ 610-2016）附件A中的相关规定，本项目属于“N轻工”中的“107、其他食品制造”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，依据地下水导则Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.5环境管理与监测计划 7.2.5.1环境管理 1、环境管理要求 本项目为脱水蔬菜建设项目，其主要环境管理要求体现在施工期和生产运行阶段。本项目具体到各阶段的环境管理的要求见表7-19。 表7-19 环境管理与环境监测内容一览表 环境问题 管理措施 实施机构 A 施工期 1 扬尘、空气污染 采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染；运送建筑材料的卡车须用密闭车斗，或篷布遮盖，减少跑漏；出口处置清除车轮泥土的设备；必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行 繁峙良佳食品有限公司 2 水污染 机械、车辆冲洗废水和生活污水，设一临时沉淀池收集后回用 3 噪声 防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间；严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，嘈杂的施工工作不在夜间进行，防止干扰居民区；加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平 4 固废 建筑垃圾由施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾定点堆放，收集后定期送至环卫指定地点 B 运营期 1 环境空气 生产车间内设置通风系统，加强车间通风，在切片机上方设置集成罩，收集的废气通过车间通风口排放；污水处理站各处理设施池体加盖保证密闭，对臭气进行集中收集后引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放；运输道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶 繁峙良佳食品有限公司 2 水质污染 生产废水和生活污水经污水处理站处理达标后前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排 3 噪声 选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施；墙体采用吸声材料 4 固体废物 合理处置 C 环境监测 按照环境监测技术规范及国家环保部颁布的监测标准、方法执行。 有资质的环境监测站 D 防渗 本厂污水处理站各构筑物、事故水池的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为重点防渗区，要求抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2%。 本厂办公区、生产车间的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为一般防渗区，抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能） 繁峙良佳食品有限公司 2、污染物排放管理 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，环境管理要求给出污染物排放清单，包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。以上信息内容将对社会公众公开，污染物排放清单及管理要求见表7-20。 3、排污许可证管理 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令部令 第48号）相关要求，在规定时间内取得排污许可证，按证排污。并做好环境管理台账记录，上报季度、年度执行报告等相关要求。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2017版)》相关规定，本项目属于“三十三 通用工序-82 生活污水集中处理、工业废水集中处理”，纳入排污许可管理的行业；因为本项目污水处理能力为60m3/d，不符合名录中“接纳工业废水的日处理2万吨及以上的生活污水集中处理、工业废水集中处理”办理排污许可证的规模，因此，本项目无需办理排污许可证。 7.2.5.2监测计划 根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，委托有资质的环境监测单位进行监测任务。 本项目污染源监测计划见表7-21。 表7-21 污染源监测计划 阶段 类别 监测点位 监测因子 监测频率 实施机构 责任机构 运营期 大气 有组织 厂界上下风向 H2S、NH3 每年一次 有资质的环境监测站 繁峙良佳食品有限公司 废水 污水处理站进出水口处 CODcr、BOD5、SS、氨氮 每季一次 噪声 厂界四周 等效连续A声级 每季一次 本公司按照忻州市生态环境局繁峙分局的要求公开自行监测信息，公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）执行。 1）信息报告 （1）排污单位在开展自行监测前，应向环保管理部门报告，管理部门按 “双随机”要求进行现场监督，确保监测工作按规范要求进行。 （2）排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容： ①监测方案的调整变化情况及变更原因； ②企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况； ③自行监测开展的其他情况说明； ④排污单位实现达标排放所采取的主要措施。 2）信息公开 （1）公布方式 对外公布方式：通过对外网站或报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。 对内公布方式：我站按要求及时向环保主管部门上报自行监测信息。 （2）公布内容 ①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等； ②自行监测方案；若企业工程内容及环保设施发生变化，应重新编制监测方案，并报环保局审查及备案； ③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； ④未开展自行监测的原因； ⑤自行监测年度报告， ⑥其他需要公布的内容。 （3）公布时限 ①手工监测数据应于每次监测完成后的10个工作日内公布，公布日期不得跨越监测周期； ②第二年1月底前公布上一年度自行监测年度报告。

表7-20   本项目污染物排放清单一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程组成 | 本项目建设规模：年产脱水蔬菜4000吨 主体工程：本项目主要新建蔬菜加工生产线4条，生产车间1500m2，并建设相关配套环保设施。储运工程为成品库等；环保工程包括废气治理、废水治理、固废、噪声防治设施及生态恢复措施等。 |
| 原辅材料 | 胡萝卜、大蒜、红辣椒和卷心菜共计13000吨 |
| 分类 | 排放源 | 污染物 | 产生情况 | 环评提出的污染治理措施 | 排放筒参数 | 治理效果 | 运行 制度 （h/a） | 排放情况 | 标准 |
|  |  |  | 废气量（m3/h） | 浓度mg/m3 | 产生量 t/a |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） |  |  | 浓度mg/m3 | 排放量 t/a |  |
| 大 气 | 切削、烘干 | 异味 | -- | -- | 少量 | 对废气进行收集后引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放 | -- | -- | -- | 效率95% | 1680 | -- | 少量 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2中标准限值 |
|  | 污水处理站 | NH3 | -- | -- | 0.003 |  | -- | -- | -- | 效率90% | 1680 | -- | 0.0003 |  |
|  |  | H2S | -- | -- | 0.0000075 |  | -- | -- | -- |  |  | -- | 0.00000075 |  |
|  | 运输 | 扬尘 | -- | -- | 少量 | 进场道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶 | -- | -- | -- | 效率80% | -- | — | 少量 |  |
| 废水 | 生产废水 | CODcr | 9600t/a | 4000 | 44.48 | 厂内设旱厕，定期清掏；生活污水排入污水处理站，处理达标后前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排 | -- | 1680 | -- | 0 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005） 《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015） |
|  |  | BOD5 |  | 150 | 1.668 |  |  |  | -- | 0 |  |
|  |  | SS |  | 300 | 3.336 |  |  |  | -- | 0 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20 | 0.2224 |  |  |  | -- | 0 |  |
|  | 生活污水 | CODcr | 277.2t/a | 200 | 0.05 |  | -- | 1680 | -- | 0 |  |
|  |  | BOD5 |  | 100 | 0.025 |  |  |  | -- | 0 |  |
|  |  | SS |  | 250 | 0.06 |  |  |  | -- | 0 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.0076 |  |  |  | -- | 0 |  |
| 固 废 | 办公 生活 | 生活垃圾 | -- | -- | 5.25 | 设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | 合理处置 | 1680 | -- | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）的有关规定 |
|  | 一般工业固体废物 | 蔬菜皮 | -- | -- | 12 | 送至当地农民作为养殖饲料 | 合理处置 | -- | -- | 0 |  |
|  |  | 不合格产品 | -- | -- | 4 | 外卖给当地农户作为养殖饲料 |  | -- | -- | 0 |  |
|  |  | 污泥 | -- | -- | 4.88 | 定期清掏，还耕于田 |  | -- | -- | 0 |  |
| 噪 声 | 脱皮机、切片机、电烘干机、甩干机等 | 60-85 dB(A) | 选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施；墙体采用吸声材料 | 厂界噪声达标 | -- | -- | -- | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 其他 | 厂区 | -- | -- | -- | 道路硬化 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 防渗 | 本厂污水处理站各构筑物、事故水池的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为重点防渗区，要求抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2%。 本厂办公区、生产车间的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为一般防渗区，抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能） |
| 污染源监测 | 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
|  | 废气 | 工业场地厂界上下风向 | H2S、NH3 | 每年一次 | 委托有资质的单位监测 |
|  | 废水 | 污水处理站进出水口处 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 每季一次 |  |
|  | 噪声 | 工业场地厂界四周 | 等效连续A声级 | 每季一次 |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切削、烘干 | 异味 | 对废气进行收集后引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2中标准限制 |
|  | 污水处理站 | 恶臭 |  |  |
|  | 运输 | 扬尘 | 进场道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶 |  |
| 水污 染物 | 生产废水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 厂内设旱厕，定期清掏；生活污水排入污水处理站，处理达标后，前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排 | 综合利用 |
|  | 办公区 | COD、SS、BOD5、氨氮 |  | 综合利用 |
| 固体 废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 生产区 | 蔬菜皮 | 送至当地农民作为养殖饲料 |  |
|  |  | 不合格产品 | 外售给当地农户作为养殖饲料 |  |
|  |  | 污泥 | 定情清掏，还耕于田 |  |
| 噪声 | 脱皮机、切片机、电烘干机、甩干机等 | 噪声 | 选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施；墙体采用吸声材料 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 生态保护措施及预期效果 1、加强生产管理，严格实施环保措施，确保生产、环保设备安全运转，使污染物排放达标。 2、在严格管理过程中，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，减少项目建设对生态环境的影响。 |

结论与建议

9.1结论 9.1.1建设项目的建设概况 繁峙良佳食品有限公司蔬菜加工项目地处繁峙县繁城镇笔峰村北侧约735m，厂址中心坐标为：东经113°13'57.60"，北纬39°11'31.31"。本项目占地9900m2。厂区四邻关系：南侧为农田，东侧为繁峙县德汇包装设计有限公司，北侧为大米加工厂和黄芪加工厂，西侧为空地及已建仓库。 本项目为蔬菜加工项目，根据《产业结构凋整指导目录》（2019年本），本项目不属于产业结构调整指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家的产业政策。 9.1.2环境质量现状 （1）环境空气 根据2019年繁峙县环境空气质量情况统计表可知，全年NO2、CO、O3(8h）均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5、PM10、SO2超过《环境空气质量标准》（（GB3095-2012）二级标准限值要求。 （2）地表水 本项目南距滹沱河1.52km，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于滹沱河（下茹越水库出口——济胜桥），水环境功能为工业用水保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类水质标准。 本次评价收集到项目所在地下游监测断面代县桥的数据，根据忻州市生态环境局发布的《忻州市水污染防治工作领导小组办公室关于忻州市地表水环境质量情况的通报》，1-4月代县桥监测断面因氨氮、总磷2项污染物超标，水质为III类，超标原因与当地农田氮肥的流失有关。 （3）声环境质量 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托山西英锐泽检测科技有限公司对四周厂界进行了声环境质量现状监测，由监测结果可知，厂界四周昼间噪声值在50.1~52.4dB(A)之间，夜间噪声值在41.7~43.3dB(A)之间，厂区四周各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，即昼间60dB（A）、夜间50B（A）的要求，表明评价区域声环境质量现状较好。 （4）区域环境现状 根据项目周围的调查情况可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。 9.1.3污染物排放情况 本项目在生产车间内设置排风系统，对废气进行收集后引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放；污水处理站各处理设施池体加盖保证密闭，对臭气进行集中收集后引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放；运输道路硬化，及时清扫，定期洒水，车辆采用厢式运输；生产废水和生活污水排入污水处理站，处理达标后用前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排；固体废物均能做到合理处理，噪声主要为生产设备产生的噪声，对生产中产噪设备加强治理后，确保厂界噪声达标排放。 9.1.4主要环境影响 9.1.4.1环境空气 （1）大蒜和辣椒切削、烘干废气及污水处理站恶臭 对废气进行集中收集后引入UV光氧设备中，处理后的废气经15m高的排气筒排放，处理效率为90%，则污水处理站产生的无组织氨气排放量0.0003t/a（1.2×10-4kg/h），硫化氢0.00000075t/a（3×10-7kg/h）。氨气、硫化氢可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2中标准要求。 （2）运输扬尘 进场道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶。这样可减少运输扬尘量的80%以上。运输扬尘排放量为0.078t/a（0.026 kg/h）。 9.1.4.2地表水 （1）生产废水：经污水处理站处理达标后用于前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排。 （2）生活污水：厂内设旱厕，定期清掏；生活污水排入污水处理站，处理达标后前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排。 本项目废水对环境的影响较小。 9.1.4.3声环境 本项目产噪设备主要为脱皮机、甩干机、电烘干机、切片机、漂洗机、皮带机等。选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施；墙体采用吸声材料。本项目运营后，对关心点影响甚微。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。 9.1.4.4固废 办公生活垃圾设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置；蔬菜皮和不合格产品经收集后外卖给当地农户作为养殖饲料；污水处理站污泥定期清掏，还耕于田。 项目各类固体废物可得到妥善的处置，基本不会对周围环境产生影响。 9.1.5环保投资和总量控制结论 本项目总投资1500万元，其中环保投资46.5万元，占总投资比例为3.1%。 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号），第一章第二条规定“适用于建设项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物排放总量指标的审核与管理”；第三条规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于C1371 蔬菜加工类项目，属于（GB/T4754）中制造业，需申请总量控制指标。 本项目排放的大气污染物主要为污水处理站产生的恶臭等；本项目废水通过污水处理站处理达标后前期回用于农灌，在后期城市污水官网完善后，排入城市污水处理厂，不外排。因此，本项目不需申请总量控制指标。 9.1.6、评价结论 综上所述，繁峙良佳食品有限公司蔬菜加工项目的建设符合国家产业政策，厂址选择不涉及环境敏感区；在采取环评规定的措施后各污染物可达标排放。在严格落实环评规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度评价，本项目的建设是可行的。 9.2建议与要求 1、做好各项环境保护工作，进一步加强员工技术与环保意识的培训，严格操作规程，强化管理制度，加强对本厂各类设备的检修、维护和保养，杜绝事故排放。认真搞好绿化，美化厂区环境。 2、积极完善污染治理的不足，不断提高企业的管理水平。 3、加强环境教育，增强环境意识，建议本厂专门设环保人员，落实全厂的环保工作，认真执行环保相关的法律法规，并与环保部门及时联系和沟通。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3 平面布置示意图 附图4 交通位置图 附图5 河流水系图 附图6 繁峙县乡镇集中式饮用水源地分布图 附图7 繁峙县生态功能图 附图8 繁峙县生态经济区划图 附图9 项目厂区防渗分区图 附图10 繁峙县县城总体规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

1.2

0.3

生活用水

1.5

0.03

0.12

未预见用水

0.15

污水处理站

54.28

前期回用于农灌，后期排入城市污水处理厂

54.28

52.96

13.24

蔬菜漂洗

66.2

71.32

2.5

自来水

2.5

道路洒水

0.97

0.97

绿化洒水

场地平整

基础工程

主体工程

安装工程

扬尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声、建筑弃渣

噪声、

废弃包装物

施工废水

施工人员生活污水、生活垃圾

胡萝卜

清洗

切菜（切丁）

电烘干

分选

废水、噪声

包装

挑选

固废

甩干

固废

固废、噪声

成品入库

固废

卷心菜

清洗

切菜（切块）

电烘干

分选

废水、噪声

包装

挑选

固废

甩干

固废、噪声

成品入库

废水、噪声

固废、噪声

固废

固废、噪声

清洗

切菜

甩干

挑选

去皮

大蒜

成品入库

包装

分选

电烘干

固废

红辣椒

切菜

电烘干

分选

包装

挑选（去根）

固废

甩干

固废

固废、噪声

成品入库

水解酸化池

压实土

防渗混凝图面层

碎石垫层

地坪标高

压实土

防渗混凝图面层

碎石垫层

地坪标高

土工布防渗（或涂料防腐）