建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称： 繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司

沥青混凝土拌合项目

建设单位：  繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司 （盖章）

编制日期：2020年9月

《繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目环境影响报告表》技术审查意见修改说明

项目修改说明表

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确项目在园区内的位置，补充园区的规划产业布局和功能定位，分析项目建设与规划的相符性 | 明确了项目在园区内的位置，补充了园区的规划产业布局和功能定位，分析了项目建设与规划的相符性 | P25-P26 |
| 2 | 项目已开工建设，根据现场调查说明项目建设进度，查找已建工程存在的的环境问题，提出整改方案。本项目与繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司混凝土预拌项目在同一场地进行建设，细化依托内容分析依托保证性 | 本项目已开工建设，根据现场调查，说明了本项目的建设进度，查找了已建工程存在的的环境问题，并提出了整改方案。本项目与繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司混凝土预拌项目在同一场地进行建设，细化了依托内容，并分析了依托的保证性 | P15-P16 P14 |
|  | 完善主要建设内容一览表，核实沥青搅拌机的规格型号和小时产能、年工作时间，分析与产能的匹配性和运行时间的合理性（60天？） | 完善了主要建设内容一览表（核实了沥青搅拌机的规格型号和小时产能、年工作时间，分析了与产能的匹配性和运行时间的合理性 | P6-P7 P10 |
|  | 完善沥青搅拌站生产工艺流程及排污环节分析（缺出料环节），补充物料平衡；细化各物料贮存的全封闭工程方案和抑尘措施，原则要求粉料入仓 | 完善了沥青搅拌站生产工艺流程及排污环节的分析，补充了物料平衡；细化了各物料贮存的全封闭工程方案和抑尘措施，矿粉采用矿粉筒仓 | P39-P40 P8 P49-P56 |
| 3 | 补充沥青熔化、沥青罐贮存、罐区卸料、搅拌器出料和成品仓卸料工序产生沥青烟收集和送骨料烘干燃烧的技术参数，根据厂区平面布局和各生产设施之间的距离，结合各生产工序运行制度分析所有沥青排放点收集一并送骨料烘干的可行性，给出污染物排放取值估算依据，校核烟气量、污染物排放情况 | 补充了沥青熔化、沥青罐贮存、罐区卸料、搅拌器出料和成品仓卸料工序产生沥青烟收集和送骨料烘干燃烧的技术参数，并根据厂区平面布局和各生产设施之间的距离，结合各生产工序运行制度分析了所有沥青排放点收集一并送骨料烘干的可行性，给出了污染物排放取值估算依据，校核烟气量、污染物排放情况 | P50-P54 P49-P56 |
|  | 核实骨料烘干、导热油炉燃气耗量；细化导热油炉燃气设施低氮燃烧措施和参数，分析NOx排放的达标保证性，校烟气量、排放浓度和排放量 | 核实了骨料烘干、导热油炉燃气耗量；细化了导热油炉燃气设施低氮燃烧措施和参数，分析了NOx排放的达标保证性，校准了烟气量、排放浓度和排放量 | P51 P54-P56 |
| 4 | 核实大气源项源强和预测参数，规范并完善项目的大气影响评价内容；项目位于空气质量不达标区，补充项目的区域削减方案。根据土壤导则说明土壤监测项目和点位的代表性，规范完善土壤评价内容 | 核实了大气源项源强和预测参数，规范并完善了项目的大气影响评价内容；项目位于空气质量不达标区，补充了项目的区域削减方案。根据土壤导则说明了土壤监测项目和点位的代表性，规范完善了土壤评价内容 | P49-P65 P91-P92 详见土壤专题 |
| 5 | 说明噪声现状监测时项目运行情况，细化项目主要设备的噪声源项、源强，核实厂界噪声预测结果。按照危险废物环评技术指南，核实危废产生种类和产生量，规范危废收集、暂存、处置措施 | 说明了噪声现状监测时项目运行情况，细化项目主要设备的噪声源项、源强，核实厂界噪声预测结果。按照危险废物环评技术指南，核实危废产生种类和产生量，规范危废收集、暂存、处置措施 | P30 P70-P76 |
| 6 | 规范平面布置图，图示沥青搅拌站项目、繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司混凝土预拌项目各自范围，依托工程内容、洗车平台、雨水收集池、沥青搅拌站生产线设备设施和环保设施的位置 | 规范了平面布置图，分别给出了沥青搅拌站项目、繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司混凝土预拌项目各自的范围，细化了依托工程内容、洗车平台、雨水收集池、沥青搅拌站生产线设备设施和环保设施的位置 | 详见附图3、附图3-1 |
| 7 | 细化项目的污染源排放清单、完善建设项目环保措施汇总一览表、环境监控计划，完善周边环境敏感目标调查内容（补充调查项目北方向六合地等地功能现状）、建设项目环评审批基础信息表内容 | 细化了项目的污染源排放清单、完善了建设项目环保措施汇总一览表、环境监控计划，完善了周边环境敏感目标的调查内容（补充调查了项目北方向六合地等地功能现状）、建设项目环评审批基础信息表内容 | P82-P85 P86-P87 P77-P78 P32 详见基础信息表 |
| 同时对报告表其他相应部分进行了调整和完善 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司 |
| 法人代表 | 魏志晋 | 联系人 | 杨胜强 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县砂河镇代堡村原108国道南 |
| 联系电话 | 13353406398 | 传真 | / | 邮政编码 | 034302 |
| 建设地点 | 山西省忻州市繁峙县砂河镇代堡村原108国道南350m |
| 立项审批部门 | 繁峙县发展和改革局 | 批准文号 | 繁发改备案[2019]2号 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类型 及代码 | C3099 其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 10000 | 绿化面积(平方米) | 1000 |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） | 368 | 环保投资占总投资比例 | 18.4% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来 1.1.1项目背景 近年来，沥青混凝土作为一种新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境，确保建筑工程质量，实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人民所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。 因此发展、推广商品沥青混凝土是美化城市环境的一个重要举措，具有重要的社会效益，可以避免在城市建筑工地分散设置现场搅拌设施，由商品沥青混凝土供应站集中生产供应，由此可以消除各建筑工地在生产沥青混凝土时引起的粉尘、沥青烟及噪声污染，以改善城区环境。另外，由于商品沥青混凝土强度及其他各项指标的合格率在99％以上，因此发展商品沥青混凝土对提高建筑工程质量也有着重大的意义。 繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司成立于2018年12月3日，位于山西省忻州市繁峙县砂河镇代堡村原108国道南350m处，经营范围：建设工程；沥青混凝土预拌；道路货物运输。本项目占地面积为10000m2。 2019年1月14日，繁峙县发展和改革局以“繁发改备案[2019]2号”文对“繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目”进行了备案。 根据现场踏勘，该公司现已开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》规定：建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设。2020年6月16日，忻州市生态环境局繁峙分局以“繁环责改字[2020]5-34号”文对该公司出具了“责令改正违法行为决定书”，以“繁环法告[2020]14号”文出具了行政处罚事先告知书，处罚人民币捌万元整。目前企业已停产，已缴纳完成行政处罚（见附件）。 1.1.2评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关法律、法规规定，建设项目须履行环境影响评价手续，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日生态环境部令 第1号 公布修改单），本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中的“57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”的“全部”应编制环境影响报告表。 繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司于2020年5月委托山西中安质环环保科技工程有限公司正式承担此项工程环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司立即组织项目参评人民对项目进行现场踏勘，全面对工程所在区域自然环境、生态环境、周围污染源、存在的敏感因素以及项目的工程内容、场地等进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料。在此基础上遵循有关环评，根据国家、省、市各级环保部门的有关规定，并根据有关技术规范，编制完成了《繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目环境影响报告表》（送审本）。现由建设单位报送审批部门予以审查。 2020年7月18日，山西中安质环环保科技工程有限公司委托3名专家对《繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目环境影响报告表》进行了技术审查，我公司根据技术审查意见对报告进行了修改和完善，完成了《繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目环境影响报告表》（报批本），并由建设单位报请审批部门进行审批。 1.2分析判定 1.2.1产业政策分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第 29号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目生产工艺、设备和产品均不在限制类和淘汰类之内，属于允许类。因此，本项目不违背国家产业政策。 1.2.2项目选址可行性判定 本项目建设地点位于山西省忻州市繁峙县砂河镇代堡村原108国道南350m处。本项目附近地表水体为滹沱河，位于本项目北侧900m处。本项目距离最近水源地为砂河镇（5#白金坝井）集中供水水源地，设一级保护区，不设二级保护区，本项目距离一级保护区边界1.26km。本项目废水主要为生活污水，排入旱厕，定期清掏外运，基本不会对水环境造成影响。本项目建成后在采取相应的有效环保、管理措施后，各项污染物均可实现达标排放或合理处置，不会对区域环境功能区划产生不利影响，因此项目选址合理。 （2）项目与《山西省人民政府办公厅关于进一步加强项目用地管理的紧急通知》（晋政办发电【2019】25号）的符合性分析。 《山西省人民政府办公厅关于进一步加强项目用地管理的紧急通知》（晋政办发电【2019】25号）对项目用地做出了三点要求，1）进一步夯实耕地保护责任；2）严控在开发区外布局新版工业类项目；3）严肃查处违法占地行为。根据土地证（见附件），本项目占地为工业用地，土地利用合理。 1.2.3与“工业炉窑污染综合治理方案的通知（环大气[2019]56号文）”的符合性分析 表1-1 建设项目与“工业炉窑污染综合治理方案的通知”的符合性分析 序号 工业炉窑污染综合治理方案的通知 本项目 符合性 1 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外） 本项目位于繁峙经济技术园区内，为新建沥青混凝土生产线建设项目，污染物采取措施后均能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目不属于高耗能、重污染类项目。项目不违背环境准入负面清单要求。本项目冷料烘干系统采用天然气为原料 符合 2 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉 本项目冷料烘干系统燃料采用天然气，产生的烟气与振动筛、拌和器产生的废气，通透封闭管道经引风机引至布袋除尘器+二级活性炭吸附装置，废气经一根不低于15m排气筒排放 符合 3 重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准 本项目冷料烘干系统执行《工业炉窑污染综合治理方案的通知》（环大气[2019]56号文）的限值要求，即颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOX：300mg/m3 符合 因此本项目建设与“关于印发《工业炉窑污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号文）”相符合。 1.2.4“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 项目位于忻州市繁峙县砂河镇代堡村原108国道南350m处。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园中规定的生态保护目标。 根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令 第262号，2019年5月12日起执行）中的，第十一条 在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护红线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防种植结构，提高汾河流域河流自净能力。第十六条 我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定执行。本项目北距滹沱河900m，不在滹沱河划定的生态功能保护红线区域内。因此，本项目符合生态保护红线要求。 2）环境质量底线 根据2019年繁峙县环境空气质量情况统计表可知，全年CO、O3(8h）不超标，NO2、PM2.5、PM10、SO2年均浓度均出现不同程度的超标现象，超标原因与区域冬季采暖有关。由TSP、非甲烷总烃、苯并芘、沥青烟的监测结果可知，本项目区域的TSP、苯并芘能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；非甲烷总烃能够满足参照执行的河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的标准要求；沥青烟未检出。 本次评价委托山东缗衡计量检测有限公司于2020年5月15日对厂界声环境进行现状监测，监测结果表明，厂界四周昼间噪声值在45.8~53.8dB(A)之间，夜间噪声值在43.4~44.4dB(A)之间，厂区四周各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求，表明评价区域声环境质量现状较好。 本次评价委托山东缗衡计量检测有限公司于2020年5月15日对项目场地的土壤进行了监测。监测结果表明，本项目监测点各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中的风险筛选值标准，说明本项目区域的土壤环境质量状况良好。 本项目严格落实环评提出的各项环保措施后，各项污染物做到连续稳定达标排放，本项目建成后不会对区域环境质量造成较大的影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。 3）资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，符合资源利用上限的要求。 4）环境准入负面清单 本项目为沥青混凝土生产线建设项目，污染物采取措施后均能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目不属于高耗能、重污染类项目。项目不违背环境准入负面清单要求。 1.3工程概况 1.3.1工程基本情况 项目名称：繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目 建设单位：繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司 建设性质：新建 建设规模：日产设计能力1200吨 建设地点及周边关系：本项目地处忻州市繁峙县砂河镇代堡村原108国道南350m处，厂址中心坐标为：东经113°34′40.77"，北纬39°15′41.85"。 2016年繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司租用繁峙县中兴矿业发展有限公司场地，租用面积18000平方米，2018年繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司将该场地的10000平方米租用给本单位（繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司）使用，占地性质：工业用地。 本项目的四邻关系为：北侧为繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司，西侧为乡村小路，东侧、南侧均为农田。 地理位置见附图1。四邻关系见附图2。 1.3.2建设内容及规模 本项目办公用房、供电、供水和食堂依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司混凝土预拌项目。2018年2月14日，原繁峙县环境保护局以“繁环开函[2018]05号”文对该项目进行了环评批复；2019年3月，原繁峙县环境保护局，以“编号2019-0924-012”对该项目出具了忻州市繁峙县噪声和固体废物污染防治设施验收表（试行）；现该公司持有排污许可证，排污许可证证书编号为：91140924692235846R001P，有效期：2019年3月7日至2022年3月6日止。 本项目的工程内容主要包括沥青混凝土生产线及配套的环保设施等。 本项目主要建设内容见表1-2。 表1-2 项目主要建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体 工程 沥青混凝土拌合系统 设1套3000型的沥青混凝土搅拌设备一套，包括冷料仓、冷料配送系统、冷料输送系统、燃烧烘干系统（干燥滚筒）、通风除尘系统、热疗提升机、振动筛、热料罐、粉料输送系统、沥青输送系统、计量系统、搅拌缸、控制系统、成品料输送系统、沥青加热保温系统（导热油炉加热保温） 已建 电脑及自动控制系统 通过微机对生产过程进行控制 已建 辅助 工程 宿舍 占地面积160m2，砖混结构 已建 门房 占地面积15m2，砖混结构 已建 地磅 设电子地磅1座，占地面积540m2，100t 已建 磅房 占地面积15m2，砖混结构 已建 化验室 占地面积15m2，砖混结构 已建 公用 工程 供热 本项目沥青保温、加热使用1台1.05MW的导热油炉供热；冷料烘干使用干燥滚筒、燃气燃烧器；生产区不供暖，办公值班室采用电采暖 已建 排水 本项目无生产废水外排，生活污水排入旱厕，定期清掏外运 已建 依托工程 供水 依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限公司混凝土预拌项目的供水系统 依托 供电 厂区不设变压器，依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限公司混凝土预拌项目现有变压器 依托 办公室 1栋，占地面积600m2，砖混结构建筑，两层，依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限公司混凝土预拌项目现有办公楼 依托 食堂 依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限公司混凝土预拌项目的现有食堂 依托 储运 工程 原料堆场 位于厂区东侧，原料库占地面积2000m2，长100m宽20m，高12m，彩钢结构，拱形顶棚，地面硬化，堆场四面密封 新建 沥青储罐 1座500t立式沥青储罐，4个200t卧式沥青储罐 已建 矿粉筒仓 1座，80t的筒仓，直径3m，高25.5m，仓顶自带布袋除尘设备，除尘效率为99%以上 已建 原料运输 骨料由供货商采用加盖篷布的运输车辆运输入厂；矿粉由供货商采用罐车运输入厂 已建 产品出厂 沥青混凝土由自卸车运输到达施工现场指定地点 已建 环保 工程 大气工程环保措施 原料堆场 设置1个全封闭原料棚，同时配套喷淋洒水装置，地面均进行了硬化 整改 矿粉储仓粉尘 仓顶自带布袋除尘器，除尘效率为99%以上（1#） 已建 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程中产生的粉尘 运输皮带进行全封闭处理，输送、落料过程设置与全封闭原料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒排放（2#） 整改 干燥废气和沥青储罐 本项目沥青混凝土生产线整个系统为集成设备，在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统；各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统；混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#） 整改 导热油炉烟气 使用天然气作为导热油炉燃料，采用低氮燃烧器，处理后烟气经不低于8m高排气筒排放（4#） 整改 水污染治理措施 生活污水 生活污水排入旱厕，定期清掏外运 已建 初期雨水 场地西北处设置一座250m3初期雨水收集池，收集的初期雨经沉淀后用于厂区内抑尘洒水 新建 运输车冲洗废水 厂区大门设洗车平台一座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，清洗水根据消耗量及时补充，循环利用不外排 整改 沥青罐区防渗措施 罐区周围设置0.6m高围堰，围堰底部、内壁均防渗硬化，沥青卸油池采取防渗硬化措施，防渗级别P8 整改 固体废物治理措施 除尘器收集的粉尘 收集后，返回生产系统作为生产原料 -- 沥青残渣 建设单位在沥青滴漏处用专用的容器接装，将其回收利用 整改 生活垃圾收集点 集中收集后交由当地环卫部门处理 已建 废导热油 由专业人员每3年更换一次，产生的废导热油由具有相关资质的单位回收，不在厂区存放 新建 废活性炭、废机油、废棉纱及废手套 设置危废暂存间1座，建筑面积50m2，要求封闭、硬化、防渗，危险废物分类、分区存放，采用密闭容器存放，定期交由危废处置单位处理 新建 噪声治理 厂区噪声设备 基础减震，柔性连接，风机加装消声器，弹性底座等 整改 生态 绿化 绿化面积1000m2 整改 1.3.3原辅材料 项目的原材料主要为碎石、砂、沥青、石粉和矿粉等，来源及供应方便。本项目主要原辅材料用量见表1-3。 表1-3 原辅材料消耗量表 产品 物料名称 用量（t/d） 来源及运输方式 备注 沥青混凝土 碎石（1-2cm） 180 汽车运输 原料棚内堆存 碎石（0-5cm） 180 汽车运输 原料棚内堆存 碎石（1-3cm） 72 汽车运输 原料棚内堆存 砂 468 汽车运输 原料棚内堆存 石粉（3mm） 264 汽车运输 原料棚内堆存 矿粉 36 罐车运输 矿粉仓内贮存 沥青 56.4 汽车运输 沥青罐内贮存 导热油 3t·3年 / / 天然气 313.57万m3/a 管道输送 繁峙县华港燃气有限公司提供 1.3.4产品方案 表1-4 产品方案一览表 产品规格 石子 石粉 矿粉 沥青（占骨料百分比） 砂 产量（t/d） 1-2cm 0-5cm 1-3cm AC-20 25% 13% 16% 10% 3% 3.7% 29% 480 AC-13 28% 12% 12% 18% 3% 5.2% 5.2% 240 AC-16 17% 22% 5% 14% 3% 4.9% 4.9% 480 1.3.5物料平衡 表1-5项目物料平衡表 产品名称 投入 产出 沥青 碎石（1-2cm） 180 沥青产品 1200 碎石（0-5cm） 180 产生的颗粒物 2.3448 碎石（1-3cm） 72 产生的沥青烟 0.0861 砂 468 产生的苯并[a]芘 2.1997×10-6 石粉（3mm） 264 滴漏的沥青 0.12 矿粉 36 杂质 53.85 沥青 56.4 / / 合计 1256.4 合计 1256.4 1.3.6主要设备 本项目主要生产设备见表1-6。 表1-6 主要设备参数一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 一 沥青混凝土生产线 1 冷料供给系统 1.1 冷料斗 10m3 台 5 可满足生产要求 1.2 给料机 3KW 台 5 1.3 仓壁振动器 / 台 3 1.4 集料皮带机 4KW×2 台 1 1.5 皮带输送机 5.5KW，宽度700mm 台 1 1.6 无料报警装置 / 个 5 2 骨料烘干系统 2.1 干燥滚筒 18.5KW×4 个 1 可满足生产要求 2.2 加热骨料标配燃烧器 / 个 1 2.3 鼓风机 22kW 个 1 2.4 输送泵 / 个 1 3 筛分、称重及搅拌系统 3.1 热料提升机 22KW 台 1 可满足生产要求 3.2 振动筛 7.5KW×2，振动频率：900次/分 台 1 3.3 间隔斗仓 / 个 6 3.3 连续式料位指示器 / 个 6 3.4 砂料仓温度传感器 / 个 4 3.5 骨料称量斗 / 个 6 3.6 粉料称量斗 / 个 1 3.7 沥青称量斗 / 个 1 3.8 拌缸 双卧轴，双电机 台 1 4 粉料储存及供给系统 4.1 粉料罐 30m3 个 1 可满足生产要求 4.2 连续式粉料料位指示器 / 个 2 4.3 螺旋输送机 / 台 3 4.4 沥青泵 22kW 台 2 可满足生产要求 4.5 沥青储罐 1座500t，4座200t 座 5 4.6 导热油炉 1.05MW 台 1 4.7 沥青循环系统 50t/h 个 1 5 气路系统 5.1 引风机 165KW 台 1 可满足生产要求 6 控制系统 6.1 全封闭集装箱式操作室 / 个 1 可满足生产要求 6.2 电脑及自动控制系统 / 套 1 运输车辆 1 自卸车 东风DFH3310A2 辆 10 可满足生产要求 1.3.7工作制度及劳动定员 工作制度：年工作日120天，每天1班，每班8小时，平均每天生产约8h，本项目3000型沥青拌合楼生产能力为180t/h，生产负荷为：85%，日产量为1200吨，年产量为14.4万吨）。 劳动定员：本项目总定员30人，其中管理人员2人。 1.3.8主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-7。 表1-7 主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数量 备 注 1 总用地面积 m2 10000 15亩 2 总建筑面积 m2 2795 / 3 总投资 万元 2000 资金自筹 4 劳动定员 人 30 / 其中 管理人员 人 2 / 5 工作制度 d/a 120 / 班/d 1 / h/班 8 / 1.3.9工程投资及环保投资 项目总投资2000万元，其中环保投资368万元，占总投资比例为18.4%。具体环保投资估算见下表1-8。 表1-8 环保投资估算表 污染 因子 污染源 污染物 环保设施 环保投资 （万元） 大气污染物 原料库 粉尘 设置1座全封闭原料棚，采用钢结构，进出口设有自动卷帘门，地面均进行硬化，料棚内分格设置，分别用于堆放不同粒径的碎石和砂的，并且料棚内部配置喷淋洒水装置 160 矿粉筒仓 粉尘 建设单位设置了自带仓顶布袋除尘设备的筒仓，仓顶除尘器的除尘效率为99%以上（1#） 10 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程中产生的粉尘 粉尘 运输皮带进行全封闭处理，输送、落料设置与全封原料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒排放（2#） 50 干燥废气和沥青储罐 粉尘、烟尘、SO2、NOX、沥青烟、苯并芘 本项目沥青混凝土生产线整个系统为集成设备，在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统；各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统；混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#） 60 导热油炉排气筒 烟尘、SO2、NOX 燃料采用天然气，采用低氮燃烧器，设置8m以上排气筒（4#） 50 水污 染物 运输车冲洗废水 SS 厂区大门设洗车平台一座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，清洗水根据消耗量及时补充，循环利用，不外排 5 生活废水 COD、BOD、氨氮、SS 生活污水排入旱厕，定期清掏外运 -- 初期雨水 SS 场地西北处设置一座250m3初期雨水收集池，收集的初期雨水沉淀后回用于厂区内抑尘洒水 1 沥青储罐区 苯并芘、沥青烟等 在沥青罐区建设事故围堰，建设高度为0.6m的围堰。围堰底部、内壁均采用防渗硬化，沥青卸油池采取防渗硬化措施，防渗级别P8，可防止泄漏的沥青对地下水造成影响 5 固废 生活区 生活垃圾 厂内设置封闭式垃圾箱，将生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理 -- 滴漏沥青、拌和残碴 指定专人在沥青滴漏处和拌和残碴泄漏处用专用的容器接装，将其回收利用 2 布袋除尘器 粉尘 收集后，返回生产系统作为生产原料 -- 导热油炉 废导热油 由专业人员每3年更换一次，产生的废导热油由具有相关资质的单位回收，不在厂区存放 5 废活性炭、废机油、废棉纱及废手套 设置危废暂存间1座，建筑面积50m2，要求封闭、硬化、防渗，危险废物分类、分区存放，采用密闭容器存放，定期交由危废处置单位处理 5 噪声 产噪设备 噪声 选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施；空压机置于空压机房内，隔声减振，墙体采用吸声材料 10 生态 厂区内做到“非硬即绿”，绿化面积1000m2； 5 合计 368 1.3.10总图平面布置 根据场内地形，结合生产规模，本项目占地面积为10000m2。生产区呈矩形。本项目由北向南、由东向西依次为办公生活区、原料库、沥青混凝土生产区。本项目厂区物料运输短捷、顺畅，建筑物布置集中，能够满足安全、卫生、防火、运输等规范的要求。因此，本项目平面布置较为合理。 本项目厂区平面布置示意图附图3-1。 1.4公用工程 1.4.1给排水 （1）给水 项目的水源依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限公司混凝土预拌项目的供水系统，水源来源为繁峙县丰泽混凝土预拌有限公司的自备井。本项目用水主要为生活用水、车辆冲洗水、储料库洒水、绿化用水、道路洒水。 ①生活用水：项目劳动定员30人，参考《山西省用水定额 第三部分 城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），日常生活用水标准取值为50L/（p.d）计算，则用水量为1.5m3/d（180m3/a）。 ②车辆冲洗水： 本项目拟在厂区出入口处设置一个车辆冲洗设施，包括一座10m3的沉淀池。本项目沥青混凝土生产规模为1200t/d，按单车1次运输量最大为12m3计算，沥青混凝土密度约2.3t/m3，则每天约需运输44次。 参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015），“公共汽车、载重汽车—循环用水冲洗补水—40~60L/（辆·次）”，本项目主要对车胎等处粉尘进行冲洗，因此取40L/（辆·次），由此计算，冲洗车辆用水量共为1.76m3/d（211.2m3/a）。 冲洗水损耗系数按0.1计，则废水产生量为1.584m3/d（190.08m3/a）。冲洗废水循环利用不外排，定期补充新鲜水，补充量为0.176m3/d（21.12m3/a），循环水量为1.584m3/d（190.08m3/a）。 ③储料库洒水： 储料库洒水量按1.5L/m2•次计，1天洒水2次，本项目储料库面积2000m2，洒水量为6m3/d。 ④绿化用水： 本项目绿化面积约1000m2，根据《山西省用水定额 第三部分 城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），绿化用水量指标按0.28m3/m2·a计，则用水量为：2.33m3/d（280m3/a）。 ⑤道路洒水： 本项目道路硬化面积约200m2，根据《山西省用水定额 第三部分 城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），道路洒水指标按1.0L/m2·d计，则用水量为：0.2m3/d（24m3/a）。 本工程运营期给排水情况见表1-9，水平衡图见图1-1。 表1-9 给排水情况一览表 序号 用水项目 数量 用水标准 用水量 排水量 备注 m3/d m3/a m3/d m3/a 1 生活用水 30人 50L/d.人 1.5 180 1.2 144 2 未预见用水量 以上用水量的10% 0.15 18 0.12 14.4 合计（生活用水） 1.65 198 1.32 158.4 3 车辆冲洗用水 44次 40L/（辆·次） 0.176 21.12 / / 循环水量1.584m3/d 储料库 2000m2 1.5L/m2•次 6 720 / / 4 绿化用水 1000m2 0.28m3/m2·a 2.33 280 / / 5 道路洒水 200m2 1.0L/m2·d 0.2 24 / / 合计 10.356 1243.12 1.32 158.4 （2）排水 生活污水：本项目产生的污水主要是职工人员生活污水，生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水量为1.32m3/d（158.4m3/a），生活污水排入旱厕，定期清掏外运。 洗车废水：洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排。 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/d 1.4.2供电 厂区不设变压器，依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限公司混凝土预拌项目现有变压器，可满足生产的需要。 1.4.3供暖 沥青储罐加热由一台1.05MW天然气导热油炉供给，干燥滚筒燃烧天然气来加热烘干冷骨料；本项目冬季不生产，办公值班室采用电采暖。 1.4.4供气 本项目天然气由繁峙县华港燃气有限公司提供，干燥滚筒天然气消耗量为302.4万m3/a。导热油炉天然气消耗量为11.17万m3/a。 1.5依托工程 本项目办公用房、供电、供水和食堂依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司混凝土预拌项目。该项目于2018年2月14日进行了环评批复；2019年3月，原繁峙县环境保护局，以“编号2019-0924-012”对该项目出具了忻州市繁峙县噪声和固体废物污染防治设施验收表（试行）。 依托保证性分析： （1）供水 本项目供水依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限公司混凝土预拌项目的供水系统，该公司的供水系统的水源为厂区自备水井，供水系统完善。可供本项目依托使用。 （2）供电： 根据企业提供，本项目设备的功率为470kw，繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司混凝土预拌项目的设备功率为100kw。 1）本项目配置变压器大小： 设备总功率为470KW，工作电压380V，工作电流是：I=470/(1.732*0.38*0.8)=887A 配置的变压器最小容量：S=887*0.4*1.732=615KVA 2）繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司混凝土预拌项目配置变压器大小： 设备总功率为100KW，工作电压380V，工作电流是：I=100/(1.732*0.38*0.8)=189A 配置的变压器最小容量：S=189*0.4*1.732=131KVA 综上所述，配置变压器的最小容量为746KVA，根据变压器规格应选用900KVA。繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司混凝土预拌项目。现有厂区建有一台200KVA和一台800KVA变压器。能满足项目正常运行。故本项目依托性可行。 （3）办公室 本项目办公室依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限公司混凝土预拌项目已建办公楼，办公楼占地面积600m2，两层。本项目占用其中3间，共90m2，可满足本项目使用。 （4）食堂 本项目食堂依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限公司混凝土预拌项目的已建食堂，食堂占地面积80m2，设有两个灶头，配备油烟净化器。 综上所述，本项目办公用房、供电、供水和食堂依托繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司混凝土预拌项目可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题 根据现场踏勘，本项目已安装有沥青混凝土生产设备，配套的辅助工程、公用工程、储运工程已建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》规定：建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设。2020年6月16日，忻州市生态环境局繁峙分局以“繁环责改字[2020]5-34号”对该公司出具“责令改正违法行为决定书”，以“繁环法告[2020]14号”出具了行政处罚事先告知书，处罚人民币捌万元整。目前企业已停产，已缴纳完成行政处罚（见附件）。 根据现场勘探情况，本项目存在的环境问题是： ①原料堆场未进行全封闭； ②砂石冷料输送、落料过程未采取采取治理措施； ③振动筛、拌合器产生的粉尘和烘干废气产生的废气采取了加湿除尘器措施，不满足现行环保要求； ④沥青储罐加热采用一台燃烧重油的导热油炉； ⑤沥青储罐、搅拌和出料口产生的废气未采取治理措施； ⑥沥青残渣未设置收集设施； ⑦未设置合格的危废暂存间； ⑧初期雨水池未建。 本项目存在的相关环境问题见表1-10。 表1-10 已有工程存在的环境问题 序号 项目存在的问题 整改内容 1 原料堆场未进行全封闭 原料堆场进行全封闭建设，采用钢结构，进出口设有自动卷帘门，地面均进行硬化，料棚内分格设置，分别用于堆放不同粒径的碎石和砂的，并且料棚内部配置喷淋洒水装置 2 砂石冷料输送、落料过程未采取采取治理措施 运输皮带进行全封闭处理，输送、落料过程设置与全封闭原料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒排放（2#） 3 振动筛、拌合器产生的粉尘和烘干废气产生的废气采取了加湿除尘器措施，不满足现行环保要求 本项目沥青混凝土生产线整个系统为集成设备，混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#） 4 沥青储罐加热采用一台燃烧重油的导热油炉 燃料采用天然气，采用低氮燃烧器，处理后烟气经不低于8m高排气筒排放（4#） 5 沥青储罐、搅拌和出料口产生的废气未采取治理措施 在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统；各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统；混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#） 6 沥青残渣未设置收集设施 建设单位在沥青滴漏处用专用的容器接装，将其回收利用 7 未设置合格的危废暂存间 设置危废暂存间1座，建筑面积50m2，要求封闭、硬化、防渗，危险废物分类、分区存放，采用密闭容器存放，定期交由危废处置单位处理 8 初期雨水收集池未建 在场地西北处设置一座250m3初期雨水收集池，初期雨水集中收集后用于厂区内抑尘洒水 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 略

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1环境空气质量现状 （1）例行监测资料收集 本次评价引用2019年繁峙县环境空气例行监测数据，数据见表3-1。 略 根据2019年繁峙县环境空气质量情况统计表可知，全年CO、O3(8h）不超标，NO2、PM2.5、PM10、SO2年均浓度均出现不同程度的超标现象，超标原因与区域冬季采暖有关。 （2）环境空气质量现状监测 1）为了解该项目所在区域的TSP、非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘环境质量现状，建设单位委托山东缗衡计量检测有限公司对厂区和厂区下风向的砂河镇进行了TSP、非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘环境质量现状监测，监测时间2020年5月15日至2020年5月21日，TSP、苯并芘连续监测7天，每天监测24h；非甲烷总烃、沥青烟连续监测7天，每天采样为4次，采样时间为02:00、08:00、14:00、20:00时，每次采样时间不少于45分钟监测结果见表3-2~3-5。 略 2）环境空气质量现状评价 ①评价标准 TSP、苯并芘执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，即TSP：0.3mg/m3，苯并芘：0.0025mg/m3；非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的标准要求，即非甲烷总烃2.0mg/m3。 ②评价方法 评价区的环境空气质量现状评价采用“占标率”计算，即： 式中，Pi：第i种污染物的最大地面浓度占标率(%)； Ci：第i个污染物的最大地面浓度(mg/m3)； C0i：第i个污染物的环境空气质量标准(mg/m3)。 ③计算结果分析 根据表3-2~3-3的监测结果进行统计分析，见表3-6、3-7。 略 根据表3-6、3-7可知，评价区各监测点TSP、苯并芘、非甲烷总烃、沥青烟未出现超标，说明该区域环境空气质量状况较好。 3.2地表水环境质量现状 本项目北距滹沱河900m，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于滹沱河（源头——下茹越水库），水环境功能为农业与一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类水质标准。 乔儿沟为本项目所属区域的上游监测断面，执行III类水质标准，根据忻州市生态环境局发布的《2020年3月忻州市地表水监测断面水质情况月报》，乔儿沟监测断面的水质类别达到Ⅱ类水质标准，因此，本项目所属区域水质状况良好。 略 3.3声环境质量现状 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托山东缗衡计量检测有限公司对四周厂界进行了声环境质量现状监测，监测时间2020年5月15日，昼夜间各监测一次，监测布点图见图3-1，监测结果见表3-9。 略 该公司目前处于停产状态，由监测结果可知，厂界四周昼间噪声值在45.8~53.8dB(A)之间，夜间噪声值在43.4~44.4dB(A)之间，厂区四周各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求，表明评价区域声环境质量现状较好。 3.4土壤环境现状 为了解项目厂区及周围土壤环境质量现状，繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司委托山东缗衡计量检测有限公司于2020年5月15日对本项目进行土壤环境质量现状监测。 （1）监测布点 本项目属于污染影响型，依据评价等级，在布点实充分考虑土地利用类型及土壤类型，共布设了3个土壤监测点，见表3-10及表3-11。土壤监测布点图见《繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目土壤环境影响专项评价》图3.1。 表3-10 土壤现状监测布点类型与数量 评价工作等级 占地范围内 三级 污染影响型 3个表层样点 表层样应在0~0.2m取样。 表3-11 本项目监测布点一览表 序号 监测点位 布点类型与数量 监测因子 监测频次 1# 占地范围内 原料堆场 1个表层样点 GB36600-2018中基本因子45项 各监测1次 2# 沥青混凝土设备区 1个表层样点 3# 办公生活区 1个表层样点 注：表层样应在0~0.2m取样。 （2）监测时间 2020年5月15日，采样一次。 （3）监测因子 基本因子：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》表1中45项基本项目。 （4）土壤监测质量结果 土壤环境质量现状监测与评价结果详见土壤评价专题。 监测结果表明，本项目监测点位的土壤质量现状各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准，说明本项目区域的土壤环境质量状况良好。 3.5区域环境现状 根据项目周围的调查情况可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 3.6环境保护级别 （1）环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准。 （2）地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （4）声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3.7环境保护对象 评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。为此，本次评价确定项目周边村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区（根据现场调查，项目北侧的六合地村已全部搬迁，现为工业企业及商铺占地）。主要环境保护目标见表3-12。 表3-12 环境保护目标表 名称 地理坐标 保护对象 保护内容 环境功能区划 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境空气 113°33′10.85" 39°15′45.13" 砂河镇 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 二类功能区 W 660 113°34′9.24" 39°15′15.53" 新杨林村 W 690 113°34′47.07" 39°14′39.58" 杨林村 S 1600 113°33′41.17" 39°14′28.54" 东魏庄村 WS 2450 113°35′57.91" 39°15′35.83" 角尔河村 E 1650 113°34′26.97" 39°16′35.26" 代堡村 N 1260 地表水 滹沱河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 Ⅲ类标准 N 900 地下水 本项目周边浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 Ⅲ类标准 / / 声环境 厂区四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 2类标准 生态环境 周围生态系统 生态环境良性循环 / / / 土壤环境 厂区附近耕地 / / / /

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的表1中二级标准，标准值见表4-1；非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），标准值见表4-2。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 SO2 NO2 PM2.5 PM10 CO（mg/m3） O3 (8h） TSP 苯并芘 单位 年平均 60 40 35 70 -- -- 200 0.001 μg/m3 24小时平均 150 80 75 150 4 -- 300 0.0025 8小时平均 -- -- -- -- -- 160 -- -- 1小时平均 500 200 -- -- 10 200 -- -- 表4-2 环境空气质量 非甲烷总烃限值 标准 平均时间 浓度限值 单位 二级标准 1小时平均 2.0 mg/m3 4.2地表水 本项目北距滹沱河900m，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于滹沱河（源头——下茹越水库），水环境功能为农业与一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类水质标准。标准值见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 项目 pH 氨氮 COD BOD5 总磷 总氮 石油类 硫化物 标准值 6~9 ≤1.0 ≤20 ≤4 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 4.3地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L（除pH） 污染物 pH 氨氮 硝酸盐（以N计） 亚硝酸盐（以N计） 挥发酚 氰化物 砷 汞 标准值 6.5≤pH≤8.5 ≤0.5 ≤20.0 ≤1.0 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.001 污染物 Cr6+ 锰 耗氧量（CODMn法，以O2计） 硫酸盐 总硬度 氟化物 镉 铁 标准值 ≤0.05 ≤0.10 ≤3.0 ≤250 ≤450 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 污染物 铅 总大肠菌群 氯化物 总溶解性固体 菌落总数 标准值 ≤0.01 ≤3.0CFU/100mL ≤250 ≤1000 ≤100CFU/mL 4.4声环境 根据声环境功能区划分的规定，本项目属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）表1中2类区标准，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 表4-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 4.5土壤环境 根据调查评价范围内的土地利用类型，建设用地选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地第二类用地筛选值进行评价。 表4-6 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（单位：mg/kg） 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 管制值 第一类 用地 第二类 用地 第一类 用地 第二类 用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20 60 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 4 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 5 汞 7439-97-6 8 38 33 82 6 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 7 铬（六价） 18540-29-9 3.0 5.7 30 78 挥发性有机物 8 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 9 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3 10 1,1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 11 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000 12 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 13 1,1-二氯乙烷 75-34-3 3 9 20 100 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10 16 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 701 840 840 840 17 四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8 9 36 18 苯 71-43-2 1 4 10 40 19 1,2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21 20 三氯乙烯 79-01-06 0.7 2.8 7 20 21 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 22 甲苯 108-88-3 1200 1200 1200 1200 23 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 24 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 25 氯苯 108-90-7 68 270 200 1000 26 1,1,1,2-四氯乙烷 930-20-6 2.6 10 26 100 27 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280 28 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3 106-42-3 463 570 500 570 29 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 30 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 31 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 32 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 33 1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200 34 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 半挥发性有机物 35 苯胺 62-53-3 92 260 211 663 36 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 37 硝基苯 98-95-3 34 76 190 760 38 萘 91-20-3 25 70 255 700 39 苯并[a]蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 40 䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900 41 苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 42 苯并[k]荧蒽 207-08-9 55 151 550 1500 43 苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 5.5 15 55 151 45 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 0.55 1.5 5.5 15 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.6废气 运营期：砂石原料堆场颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准要求，具体见表4-7； 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准，具体见表4-7； 矿粉筒仓仓顶呼吸产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准，具体见表4-7； 干燥废气（①振动筛、拌合器产生的粉尘；②烘干废气；③搅拌和卸料沥青烟气）和沥青储罐产生的废气，粉尘、烟尘、SO2、NOX执行《工业炉窑污染综合治理方案的通知》（环大气[2019]56号文）中的标准，具体见表4-8；沥青烟、苯并芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准，具体见表4-7； 导热油炉产生的燃气烟尘、SO2、NOX的排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中新建燃气锅炉排放浓度限值，执行具体数值详见表4-9； 表4-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） 污染物 最高允许排放浓度 mg/m3 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 沥青烟 75 15 0.18 生产设备不得有明显的无组织排放存在 苯并芘 0.30×10-3 15 0.05×10-3 注：排气筒应高出周围200m半径范围的建筑5m以上 表4-8 《工业炉窑污染综合治理方案的通知》（环大气[2019]56号文） 污染物 最高允许排放浓度 执行标准 （mg/m³） 《工业炉窑污染综合治理方案的通知》（环大气[2019]56号文） 颗粒物 30 SO2 200 NOX 300 表4-9 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019） 锅炉类型 污染物项目 颗粒物 （mg/m3） 二氧化硫（mg/m3） 氮氧化物（mg/m3） 烟气黑度 （林格曼黑度，级） 新建燃气锅炉 5 35 50 ≤1 在用燃气锅炉 以天然气为燃料的燃气锅炉 100 50a 以其他气体为燃料的燃气锅炉 10 监控位置 烟囱或烟道 烟囱排放口 a自2020年10月1日起，氮氧化物执行该限制 注：新建锅炉房的烟囱周围半径200距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上。 4.7废水 （1）生活污水：本项目生活污水排入旱厕，定期清掏外运。 （2）洗车废水：洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排。 4.8噪声 运营期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准值，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类 别 标准值(dB(A)) 昼间 夜间 2类 60 50 4.9固体废物 运营期产生的固体废物均为一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部2013年[36]号公告）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部2013年[36]号公告）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号），第一章第二条规定“适用于建设项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物排放总量指标的审核与管理”；第三条规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于C3099 其他非金属矿物制品制造，属于（GB/T4754）中制造业，需申请总量控制指标。 本项目设置1座全封闭原料棚，同时配套喷淋洒水装置，地面均进行了硬化；矿粉筒仓建设单位设置了自带仓顶布袋除尘器的筒仓，经自带的布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（1#）排放；运输皮带进行全封闭处理，输送、落料过程中设置于全封闭原料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩，通过布袋除尘器+1根15m高排气筒（2#）排放；沥青混凝土生产线整个系统为集成设备，在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统、各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统，混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#）；导热油炉使用天然气作为锅炉燃料，采用低氮燃烧器，处理后烟气经不低于8m排气筒排放（4#）；采取措施后均可达标排放，须进行环境总量控制；项目无生产废水外排，生活污水排入旱厕，定期清掏外运。故本项目总量控制指标申请项目为粉尘、烟尘、SO2、NOX。 本项目各污染物排放量为：粉尘2.3348t/a；烟尘0.01t/a；SO20.136t/a，NOX1.979t/a、苯并芘：1.117×10-5t/a、沥青烟：0.0861t/a。 根据忻州市生态环境局繁峙分局出具的《繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目》（2020-016），本项目总量控制指标：粉尘2.3348t/a；烟尘0.01t/a；SO20.136t/a，NOX1.979t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 5.1施工期 本项目为沥青混凝土建设项目，施工期的环境影响主要是原料棚进行全封闭建设，安装相应的环保设施等过程产生的污染。 施工期污染环节示意图见图5-1 图5-1 施工期污染环节示意图 5.2营运期 项目营运期工艺流程及产污节点见图5-1。 （1）原料储存 本项目生产原料主要为不同粒径的石子、石粉、矿粉、沥青。石子、石粉经汽车运输入厂，卸入储料库内储存，储料库位于拌合楼的东侧，占地面积2000m2，采用全封闭彩钢结构，石子、石粉等分区堆存；矿粉经罐车运输入厂后气力输送至矿粉筒仓内储存，拌合楼南侧建设1座80t矿粉筒仓；沥青经沥青罐车运输入厂后卸入沥青储罐内。 （2）配料 石子、石粉经装载机装入冷料仓内，储料库与冷料仓之间建设全封闭式运输通道，装载机在运输通道内运输。拌合楼配套建设5个冷料仓。石子、石粉经冷料仓下履带给料机给料，经皮带输送机输送至骨料烘干滚筒内进行加热烘干，加热温度为180~210℃。皮带机安装全封闭结构。 加热烘干后的石子、石粉经热骨料提升机送入振动筛进行筛分。筛分后的石料按照级配进入指定热料仓暂存。矿粉经螺旋输送机直接送入粉料秤中。 沥青经导热油炉加热至140~170℃左右后经沥青泵泵入沥青秤中。沥青加热方式为导热油管伴热，燃料为天然气。 （3）搅拌 热骨料、矿粉、热沥青在自动控制系统控制下按照设定的级配，进行自动累积计量，达到设定重量后，计量斗门自动开启，骨料、矿粉、沥青分别进入拌合缸内，进料顺序为骨料（石子、石粉）、沥青、矿粉。搅拌时间约为45s。搅拌完成后送入成品料仓，出料口出料、汽车运输至施工工地。 图5-2 沥青混凝土生产线工艺流程及产污节点图

主要污染工序： 5.3施工期 本项目为沥青混凝土建设项目，施工期为2个月。施工期的环境影响主要是原料棚进行全封闭建设，配套建设相应的环保设施及辅助工程。 5.3.1大气污染物 ①施工扬尘、运输扬尘。 5.3.2水污染物 ①施工期产生的施工废水，主要是设备冲洗水； ②施工人员的生活污水。 5.3.3固体废物 ①废弃包装物，主要为设备包装物； ②施工人员的生活垃圾； ③建筑垃圾。 5.3.4噪声 本项目产生的噪声主要为施工期施工机械设备产生的噪声及车辆运输噪声。 5.3.5生态环境 本项目施工期生态影响主要表现对地表植被的影响，同时基础工程中挖、填土方作业及物料堆放将带来水土流失等影响。 5.4运营期 5.4.1废气 （1）原料库产生的粉尘； （2）矿粉筒仓仓顶呼吸产生的粉尘； （3）沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程中产生的粉尘； （4）振动筛、拌合器产生的粉尘； （5）烘干时产生的烟粉尘、SO2、NOX； （6）搅拌工程和卸料产生的沥青烟、苯并芘； （7）沥青储罐产生的沥青烟、苯并芘； （8）导热油炉产生的废气（烟尘、SO2、NOX）。 5.4.2废水 本项目废水主要为车辆冲洗废水、工作人员办公生活污水 5.4.3噪声 主要噪声源为干燥滚筒、皮带输送机、螺旋输送机、振动筛、引风机、热料提升机、拌缸、空压机、搅拌机、风机、泵类等生产设备噪声。 5.4.4固废 （1）生活垃圾； （2）除尘器收集的粉尘等； （3）滴漏沥青、拌和残渣等； （4）废活性炭、废机油和废棉纱及废手套； （5）废导热油。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 严格现场管理制度：施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工场地100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭的要求 |
|  | 原料库 | 粉尘 | -- | 0.104×10-5t/a | -- | 0.208×10-6t/a |
|  | 矿粉筒仓 | 粉尘 | 1000mg/m3 | 0.18t/a | 10mg/m3 | 0.0018t/a |
|  | 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程 | 粉尘 | 1039mg/m3 | 6.984t/a | 10mg/m3 | 0.063t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | -- | 0.6984t/a | -- | 0.1397t/a |
|  | 干燥废气和 沥青储罐 | 振动筛、拌合器产生的粉尘；烘干废气 | 粉尘 | 4736mg/m3 | 453.96t/a | 23.68mg/m3 | 2.27t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 4736mg/m3 | 0.726t/a | 23.68mg/m3 | 0.003t/a |
|  |  |  | SO2 | 1.19mg/m3 | 0.114t/a | 1.19mg/m3 | 0.114t/a |
|  |  |  | NOX | 19.84mg/m3 | 1.905t/a | 19.84mg/m3 | 1.905t/a |
|  |  | 搅拌和卸料沥青烟气 | 沥青烟 | 0.95mg/m3 | 0.091t/a | 0.095mg/m3 | 0.0091t/a |
|  |  |  | 苯并芘 | 0.125×10-3mg/m3 | 1.2×10-5t/a | 0.125×10-4mg/m3 | 1.2×10-6t/a |
|  |  | 沥青储罐呼吸废气 | 苯并芘 | 0.1×10-2mg/m3 | 0.997×10-4t/a | 0.1×10-3mg/m3 | 0.997×10-5t/a |
|  |  |  | 沥青烟 | 8.02mg/m3 | 0.767t/a | 0.802mg/m3 | 0.077t/a |
|  | 导热油炉排气筒 | 烟尘 | 5mg/m3 | 0.007t/a | 5mg/m3 | 0.007t/a |
|  |  | SO2 | 15mg/m3 | 0.022t/a | 15mg/m3 | 0.022t/a |
|  |  | NOx | 50mg/m3 | 0.074t/a | 50mg/m3 | 0.074t/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 （33.6 m3） | 成分简单且量少沉淀后用于场地洒水抑尘不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，循环利用，不外排 |
|  | 初期雨水收集池 | SS | 场地西北处设置一座250m3初期雨水收集池，收集的初期经沉淀后后用于厂区内抑尘洒水 |
|  | 生活污水 | 水量 | 158.4m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.05544t/a | 生活污水排入旱厕，定期清掏外运 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.02376t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 0.04752t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.00475t/a |  |
| 固体 废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 0 |
|  | 生产区 | 除尘器收集的粉尘 | 451.69t/a |  |
|  |  | 滴漏沥青、拌和残渣 | 0.12t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 9t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.6t/a |  |
|  |  | 废棉纱及废手套 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废导热油 | 3t/·3年 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 80-95dB（A） | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 1、施工期影响：本项目建设生态破坏较小，主要体现在施工期地表开挖产生裸露面造成水土流失。 2、运营期影响：项目运营期间污染物达标排放，不会对生态环境造成不利影响 |

环境影响分析

7.1施工期环境影响分析： 7.1.1大气环境影响分析 1、施工期间大气污染物主要为施工扬尘、运输扬尘。 1）扬尘产生环节 施工期对环境空气的影响主要表现为施工扬尘的影响，施工期扬尘的产生环节主要为以下几个方面： A、原料棚进行全封闭建设，堆放易产尘的建筑材料，如无围档，随意堆放，会产生二次扬尘； B、建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； C、施工渣土的临时堆放及清理过程会产生扬尘。 2）汽车运输扬尘环境影响分析 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 2、大气污染防治措施 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、晋环发[2010]136号《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》及山西省关于施工场所扬尘防治的有关要求，本报告要求建设单位采取以下防治措施： ①遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ②施工过程中易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行苫盖； ③运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，以减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘产生，并且运输车辆进入站区应低速行驶，减轻对周围环境的影响； ④施工期间利用现有洗车平台对物料、渣土、垃圾运输车辆车身及轮胎进行清洗，工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗； ⑤施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板或水泥混凝土，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。 根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号），“将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。” 7.1.2水环境影响分析 本项目施工期废水主要为设备冲洗水、施工人员的生活污水。 1）施工现场设置集水沉淀池，设备冲洗废水，经沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘。 2）施工场地利用场地内旱厕，粪便定期清运，用于周围农田施肥。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对周围地表水环境产生影响很小。 7.1.3固体废物影响分析 本项目施工期产生固废主要为雨水收集池进行施工挖方、建筑物建设产生的垃圾和施工人员的生活垃圾。场地挖方首先用于场地平整，建筑垃圾全部送往建筑垃圾填埋场处置，施工人员产生的生活垃圾和建筑包装垃圾分类收集，由环卫部门统一处置。 本项目在现有厂区进行整改，现有厂区已经平整和硬化，土石方量很小。 环评要求： 1）施工垃圾集中收集，主要为建筑垃圾、废弃建筑原料、设备包装废弃物，建筑垃圾、废弃建筑原料全部送建筑填埋场处置，设备包装废弃物由废品收购站统一收购处理。 2）施工场地设置垃圾桶，集中收集生活垃圾，由环卫部门统一处理。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的固废不会对周围环境产生影响。 7.1.4声环境影响分析 施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比，机械噪声在70—100dB（A）之间，运输车辆噪声一般在90dB（A）左右。施工噪声较大，最近的村庄砂河镇距本项目约660m左右，故其产生的施工噪声会对周围环境影响产生的影响较小。 环评要求采取如下措施： 1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护； 2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小； 3）在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声； 4）严格控制施工时间，评价要求场地晚上22:00至次日凌晨6:00禁止施工。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 7.1.5生态环境环境影响分析 1、环境影响及现状 施工期间会对周围景观造成短期破坏，同时基础工程中挖、填土方作业及物料堆放将带来水土流失等影响。但其影响范围和程度有限，随着施工结束，其生态影响将随之消失。 2、环保措施 1）在施工过程中要采取以下环保措施 ①要对施工场地进行合理的规划，对建筑材料设专门的堆棚或设置围档。 ②施工期应尽量避开雨天，并及时夯实地面；对暂不开发处进行绿化，减少水土流失。 ③施工结束后对施工场地及时平整，及时按设计要求硬化路面或进行绿化。 ④拆除的建筑垃圾及时清运，拆除后的地面进行硬化处理。 2）建议绿化方案 环评建议在现有绿化基础上增加厂区道路两侧绿化。可根据需要种植乔木，如侧柏、油松、杨树、柳树等，在厂区其余空地处可种植一些当地植被。 树木或其它的一些植物对污染物具有一定的吸滞和阻挡作用，使空气得到净化，使生态环境得到一定的改善。 7.1.6环境管理简要分析 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受繁峙县环保部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及繁峙县环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、将对周围环境造成的污染影响降至最低。 表7-1 环境监管内容一览表 时段 监管 重点 监管 项目 监管 内容 监管时间 与频率 施工期 依法 申报 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。 大气环境质量 扬尘 设置洒水车； 建筑材料及土方的苫盖防尘； 裸露地面及时硬化 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 声环境 质量 噪声 禁止夜间施工； 合理布局，避免碰撞噪声 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 地下水 施工废水 设备冲洗废水经集水收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 生活污水 利用已有旱厕，粪便定期清运，用于周围农田施肥 固废 包装废物 集中收集后，可由废品收购站统一收购处理 施工期常规视检，接到举报后现场检查纠正 建筑垃圾 统一运至繁峙县环卫指定地点倾倒 生活垃圾 由环卫部门统一处理 生态 施工场地 施工完成后站场进行平整、硬化 施工期常规巡视检查，接到举报后，现场检查纠正 7.2营运期环境影响分析： 7.2.1大气污染影响分析 本项目营运期废气主要为原料棚产生的粉尘；矿粉筒仓仓顶呼吸产生的粉尘；沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程产生的粉尘；干燥废气（①振动筛、拌合器产生的粉尘；②烘干废气；③搅拌和卸料产生的沥青烟气）和沥青储罐产生的烟尘、SO2、NOX、沥青烟、苯并芘；导热油炉产生的燃气烟气等。 （1）原料棚产生的粉尘 本项目在厂区设置2000m2的封闭式料棚（主要堆放不同粒径的砂、石、石粉，储量139680t），原料由汽车拉来后卸入原料堆场。碎石的粒径分为1-2cm、0-5cm、1-3cm，砂为河沙，粒径小于50cm的石料，石粉粒径为3mm，堆放的过程中会有少量扬尘产生。采用西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算模式，计算模式为： Q=4.23×10-4×U4.9×S 式中：Q—堆场起尘强度，mg/s； U—地面平均风速，m/s；经厂房阻隔后，风速取0.2m/s S—堆场表面积，m2；本项目成品库堆场面积为2000m2 经计算，原料堆场扬尘产生速率为0.3×10-3mg/s，即0.108×10-5kg/h，产生量为0.104×10-5t/a。 环保措施：设置1座全封闭原料棚，采用钢结构，长100m宽20m，高12m，进出口设有自动卷帘门，地面均进行硬化，料棚内分格设置，分别用于堆放不同粒径的碎石和砂的，并且料棚内部配置喷淋洒水装置，采取以上措施后抑尘效率约80%，采取措施后粉尘排放量约为0.208×10-6t/a。 另外，企业应减少大风天气运输卸料，以防止二次污染，此外还应加强厂区绿化，种植高大树木，以改善厂区景观，降低污染，确保厂界外颗粒物做到达标排放。 （2）矿粉筒仓仓顶呼吸产生的粉尘 本项目设1个80t的矿粉筒仓。项目矿粉年用量为4320t，矿粉由罐车运入厂内，通过车载空压机打入筒仓。筒仓进料时会有含尘废气产生。 环保措施：建设单位设置了自带仓顶布袋除尘器的筒仓，除尘器风量3000m3/h，除尘效率为99%。处理后废气经筒仓顶部排放，排气口不低于15m。 根据类比，筒仓进料是粉尘产生浓度为1000mg/m3，经布袋除尘器处理后，粉尘排放浓度≤10mg/m3，排放速率为0.03kg/h。 经过核实罐车卸料速率为1.2t/min，本项目矿粉年消耗量为4320t，卸料时间共计60小时，粉尘排放量为0.0018t/a。 由上述可知，本项目颗粒物的排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求，120mg/m3，3.5kg/h。 （3）沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程中产生的粉尘 本项目砂石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，项目年用砂石量139680吨，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中沥青混凝土制造厂的逸散尘排放因子，“卸粗、细粒料到贮箱中粉尘的排放因子为0.05kg/t（卸料）”，则本项目沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程粉尘产生量为6.984t/a 环保措施：项目运输皮带进行全封闭处理，受料口设置于全封闭原料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩，集气效率90%，布袋除尘器除尘效率99%，该工序年工作120d，每天8h，风机风量7000m3/h，通过1根15m高排气筒（2#）排放。 则粉尘有组织排放量=6.984t/a×90%×（1-99%）=0.063t/a； 排放速率为：0.063t/a÷120d÷8h×1000=0.0656kg/h； 排放浓度为：0.063t/a×109÷120d÷8h÷7000m3/h=10mg/m3； 无组织粉尘产生量=6.984t/a-（6.984t/a×90%）=0.6984t/a 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程中位于全封闭原料棚内，可抑尘80%，则无组织排放量=0.6984t/a×20%=0.1397t/a 由上述可知，本项目沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程中粉尘排放量为0.063t/a、排放浓度为10mg/m3，排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求，120mg/m3，3.5kg/h。 配套除尘器建议参数为： 过滤面积300m2； 过滤风速：0.5 m/min； 工作温度：≤120℃； 风量：7000m3/h。 （4）干燥废气（①振动筛、拌合器产生的粉尘；②烘干废气；③搅拌和卸料沥青烟气）和沥青储罐 混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放。 ①振动筛、拌合器产生的粉尘 项目生产所需要的原料（砂石、石粉）均采购进厂，冷料（砂石）经骨料配料仓内进行配料，由皮带输送机送落料至干燥滚筒内烘干加热，再经提升机进入振动筛，符合产品要求的骨料经计量后送入拌合缸。因此在砂石骨料的输送、振动筛筛分阶段、砂石骨料落料至搅拌缸阶段均有粉尘产生。根据类比同类型行业，沥青混凝土生产线中烘干滚筒粉尘产生量为骨料量的0.3%，本项目沥青搅拌工序骨料消耗量为139680吨，则粉尘产生量为419.04t/a。 ②烘干废气 烘干废气主要污染物是骨料烘干产生的粉尘和天然气燃烧产生的烟尘、SO2和NOX。本项目骨料烘干系统包括干燥滚筒、燃气燃烧器组成，日产1200吨沥青混凝土，年工作120天，则项目年骨料干燥量约为139680吨。 A骨料烘干产生的粉尘 骨料在干燥筒内烘干加热，干燥筒在不停的转动过程中使骨料间接受热均匀，会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，干燥筒粉尘产生量为0.25kg/t原料，项目骨料烘干量139680吨，则烘干粉尘产生量为34.92t/a。 b烘干时燃气产生的烟尘、SO2、NOX 本项目采用燃烧器向烘干筒喷入火焰的方式对骨料进行加热，燃料为天然气，天然气燃烧会产生少量废气，根据企业提供，本项目烘干筒天然气消耗量为302.4万m3/a。 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，本项目使用天然气各组分含量见下表。 表7-2 天然气气质组分 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 Mol% 95.8160 0.6717 0.1050 0.0170 0.0192 0.0033 组分 nC5 C6 C+7 N2 其它 / Mol% 0.0027 0.0085 0.0063 1.4645 1.8858 / 表7-3 主要物性参数（0℃，101.325kpa） CO2 H2S 水露点 低发热值 高发热值 相对密度 ≤3% ≤20mg/m3 ≤-13℃（4.5Mpa） 35.20MJ/m3 39.15MJ/m3 0.577 按照H2S的最大含量进行计算，即每m3天然气含H2S 20mg，则本项目： 天然气烘干筒H2S含量为：302.4万m3/a×20mg/m3÷109=0.06048t H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式如下， 则天然气烘干筒SO2排放量为0.114t/a； 风机风量为100000Nm3/h，NOx产生量参照《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》中每万立方天然气燃烧产生二氧化氮约为6.3kg。 烟尘参照《环境保护实用数据手册》(机械工业出版社，胡名操主编)中的排污系数进行核算，取2.4kg/万m3。 则烟尘产生量为0.726t/a，NOx产生量为1.905t/a，SO2产生量为0.114t/a。 本项目上述工序（①振动筛、拌合器产生的粉尘；②烘干废气）中颗粒物合计产生量为454.686t/a（粉尘：453.96t/a、烟尘：0.726t/a），NOX：1.905t/a，SO2产生量为0.114t/a。废气经负压管道经引风机引至布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（3#）排放，除尘效率99.5%，风机风量为100000Nm3/h。 则烟粉尘有组织排排放量为2.273t/a（其中粉尘2.27t/a，烟尘0.003t/a），排放浓度为23.68mg/m3；SO2排放量为0.114t/a，排放浓度为1.19mg/m3；NOx排放量为1.905t/a，排放浓度为19.84mg/m3； ③沥青烟气 A.搅拌和卸料沥青烟气 沥青烟是指石油沥青及沥青制品生产及使用中排放出的液态烃类有机颗粒物质和少量在常温下呈气态烃类物质，其中主要成份为多环烃类物质。沥青在卸料、储存、搅拌及出料过程均会产生沥青烟，沥青烟气中对周边环境影响最大的污染物是苯并[a]芘。 根据《沥青搅拌设备沥青烟排放机理及控制研究》（焦信信，长安大学专业硕士学位论文，2018年），本项目为间歇式沥青搅拌设备，生产一锅沥青混合料在理想状态下是45s，加上放料瞬间的时间，认为从沥青生产到放料结束需要1min的时间，则每小时生产60锅混合料。由于在沥青搅拌设备生产过程中沥青的温度多处于160℃左右，在160℃温度下每千克沥青1h内排放沥青烟的量为758.8mg，所以每千克沥青在生产时产生的沥青烟的量为12.6mg。由于沥青搅拌设备生产混合料是，所加入的沥青比例约为5%，那么生产一吨沥青混合料所需的沥青为50kg，所以生产一吨沥青混合料所释放的沥青烟为630mg。本项目年生产沥青混凝土14.4万吨，则本项目在生产过程中产生的沥青烟为0.091t/a。 苯并[a]芘为黄色针状晶体，熔点179℃，沸点310℃左右，能溶于苯、稍溶于醇，不溶于水，是石油沥青中的强致癌物，可引起皮肤癌，在沥青烟中，其通常附着在直径 8.0μm 以下的颗粒上。 另根据史宝成《沥青烟化学组分的气相色谱-质谱联机分析》环境化学，2001，20(2)：200～201，沥青烟中苯并[a]芘等7种多环有机物占0.013%，本次环评按最大产生、最不利情况进行估算，则沥青罐呼吸废气中苯并[a]芘为1.2×10-5 t/a。 本项目在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统（布袋除尘器+二级活性炭吸附）处理，处理后的废气经3#排气筒（H=15m）达标排放。本项目沥青烟气处理装置风量为100000m3/h，沥青烟、苯并芘去除效率为90%，则项目搅拌和卸料废气排放的沥青烟排放量为0.0091t/a，排放浓度为0.095mg/m3；苯并芘排放量为1.2×10-6 t/a，排放浓度为0.125×10-4mg/m3。 B.沥青罐呼吸废气 车辆将沥青卸料输入沥青罐储存及生产过程中使用导热油对沥青罐中沥青进行加热时，会有少量沥青废气随着呼吸孔以气态形式逸出进入大气环境。 本项目设有1个500t立式沥青储罐和4个200t卧式沥青储罐中（最大储量为1300t），本项目所需原料沥青由专用沥青运输车卸入沥青储罐储存，沥青拌合站生产作业前，通过导热油炉将沥青储罐内的小部分沥青加热使其维持80℃左右，再通过管道转移至沥青加热罐，导热油炉对沥青加热罐内沥青进行间接加热至160℃左右，再经沥青泵输送到沥青计量器，按一定的配合比分重量后通过专门管道送入拌和站的搅拌锅内与骨料、粉料混合。 参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），石油产品中煤油、柴油、润滑油采用立式金属储罐储存时的损耗率为0.01%。根据石油产品的生产工艺可知，沥青是石油通过蒸馏依次分馏出汽油、煤油、柴油、润滑油、重质燃料油之后的残留物再经加工制成。因此，沥青比润滑油等其他石油产品具有更高的沸点、闪点并更难挥发。本项目沥青使用量为6768t/a，储存时挥发的烟气量按0.01%计算，则沥青储罐沥青烟的产生量为0.6768t/a。 沥青加热时产生的沥青烟废气量参考《公路沥青供应站沥青烟排放模拟及控制装置经济论证》（第29卷第1期）里的实验数据，4000t罐装沥青在120℃的温度下挥发量为1811.34mg/s，在170℃的温度下由于沥青老化挥发量为1096.88mg/s，沥青烟挥发量和沥青用量为正比例。本项目每天沥青的用量为56.4吨，按最大挥发量计算得出拟建项目沥青罐呼吸废气中沥青烟产生量为26mg/s，即为0.0936kg/h，0.0899t/a。 本项目产生的沥青烟呼吸废气为0.767t/a，另根据史宝成《沥青烟化学组分的气相色谱-质谱联机分析》环境化学，2001，20(2)：200～201，沥青烟中苯并[a]芘等7种多环有机物占0.013%，本次环评按最大产生、最不利情况进行估算，则沥青罐呼吸废气中苯并[a]芘为0.997×10-4t/a。 项目在各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统（布袋除尘器+二级活性炭吸附）处理，处理后的废气经3#排气筒（H=15m）达标排放。本项目沥青烟气处理装置风量为100000m3/h，沥青烟、苯并芘去除效率为90%，则项目沥青罐呼吸废气排放的沥青烟排放量为0.077t/a，排放浓度为0.802mg/m3；苯并芘排放量为0.997×10-5t/a，排放浓度为0.1×10-3mg/m3。 由上述可知，混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后，烟尘、SO2、NOX、粉尘排放浓度均满足《工业炉窑污染综合治理方案的通知》（环大气[2019]56号文），颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOX：300mg/m3。沥青烟、苯并芘排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求。由此可知，所有沥青排放点与骨料烘干采用布袋除尘器+二级活性炭的技术是可行的。 （5）导热油炉产生的油烟气 ①导热油炉的基准烟气量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“5.2.3.2基准烟气量核算方法”。 单位气体燃料燃烧所需的理论空气量按式（3）计算，基准烟气量按式（4）计算。 （3） （4） 式中：V0=理论空气量，标立方米/立方米； Vgy=基准烟气量，标立方米/立方米； (CO2)—二氧化碳体积百分数； (N2)—氮体积百分数，百分比； (CO)—一氧化碳体积百分数，百分比； (H2)—氢体积百分数，百分比； (H2S)—硫化氢体积百分数，百分比； (CnHm)—烃类体积百分数，百分比，n为碳原子数，m为氢原子数； (O2)—氧体积百分数，百分比； α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃气锅炉的过量空气系数为1.2，对应基准氧含量为3.5%。 由以上公式计算得到基准烟气量为13.18Nm3/Nm3。 ②污染物计算 1t/h燃气导热油炉每小时耗气量：600000 kcal/h÷8409.28kcal÷92%=77.55Nm3/h。 本项目沥青保温采用1台1.05MW的燃气导热油炉（常压）。用天然气作为燃料，并采用低氮燃烧技术。本项目导热油炉运行时间为960h/a，经计算，导热油炉小时消耗天然气116.325m3，年消耗天然气11.17万m3。 本项目燃气导热油炉配备低氮燃烧器，即低氮氧化物燃烧器，是指燃料燃烧过程中NOX排放量低的燃烧器，采用低NOX燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。主要原理把部分燃烧烟气吸回，进入低氮燃烧器，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，NOX减少。 低氮燃烧技术： A.炉内烟气再循环：二次风的出口速度很高，将周围低温、贫氧的烟气卷吸到火焰表面，一方面降低火焰表面温度，另一方面稀释火焰表面氧浓度，从而抑制NOX的生成。 B.火焰中心分散：分散的火焰中心降低了火焰的温度水平，使NOX的生产量降低。 C.分级配风：燃烧空气分为根部风、一次风和二次风三部分逐渐与燃气混合，形成局部贫氧燃烧，较低NOX的生成和排放。 因此，可保证NOX达标排放。 根据类比，天然气导热油炉烟尘排放浓度在2~5 mg/Nm3，SO2低于检出限（15mg/m3），NOX排放浓度低于50 mg/Nm3，本次环评取烟尘排放浓度5mg/Nm3，SO2排放浓度15 mg/Nm3，NOX排放浓度50 mg/Nm3。 本项目导热油炉污染物排放量计算见表7-4。 表7-4 燃气导热油炉污染物排放计算表 燃气锅炉型号 天然气耗气量m3 烟气量m3/h 运行时间h/a 污染物排放量 年耗气量 小时耗气量 烟尘 SO2 NOX 排放 浓度(mg/Nm3) 排放量 （t/a） 排放 浓度(mg/Nm3) 排放量 （t/a） 排放 浓度(mg/Nm3) 排放量 （t/a） 1台1.5t/h燃气导热油炉 11.17×104 116.325 1533.17 8h/d×120d/a 5 0.007 15 0.022 50 0.074 评价要求设置8m以上排气筒（4#）排放，导热油炉烟气排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中新建燃气锅炉排放浓度限值要求，烟尘：5mg/m3，SO2：35mg/m3，NOX：50mg/m3，对项目所在区域内大气环境影响较小。 本项目大气污染物产排污情况一览表见表7-5。 表7-5 大气污染物产排污情况一览表 污染源 污染物 产生量 措施 排放量 mg/m3 t/a mg/m3 t/a 原料库 粉尘 -- 0.104×10-5 设置1座全封闭原料棚，采用钢结构，长100m宽20m，高12m，进出口设有自动卷帘门，地面均进行硬化，料棚内分格设置，分别用于堆放不同粒径的碎石和砂，并且料棚内部配置喷淋洒水装置，采取以上措施后抑尘效率约80% -- 0.208×10-6 矿粉筒仓 粉尘 1000 0.18 设置了自带仓顶布袋除尘器的筒仓，经自带的布袋除尘器处理后排放，通过15m高排气筒（1#）排放，除尘效率为99% 10 0.0018 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程 粉尘 1039 6.984 运输皮带进行全封闭处理，输送、落料设置与全封闭原料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒排放（2#），除尘效率99％ 10 0.063 无组织粉尘 — 0.6984 加强车间通风 — 0.1397 干燥废气和 沥青储罐 振动筛、拌合器产生的粉尘；烘干废气 粉尘 4736 453.96 本项目沥青混凝土生产线整个系统为集成设备，在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统；各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统；混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#），除尘效率99.5%，沥青烟、苯并芘除尘效率为90% 23.68 2.27 烟尘 4736 0.726 23.68 0.003 SO2 1.19 0.114 1.19 0.114 NOX 19.84 1.905 19.84 1.905 搅拌和卸料沥青烟气 沥青烟 0.95 0.091 0.095 0.0091 苯并芘 0.125×10-3 1.2×10-5 0.125×10-4 1.2×10-6 沥青储罐呼吸废气 苯并芘 0.1×10-2 0.997×10-4 0.1×10-3 0.997×10-5 沥青烟 8.02 0.767 0.802 0.077 导热油炉 烟尘 5 0.007 使用天然气作为导热油炉燃料，采用低氮燃烧器，处理后烟气经不低于8m高排气筒排放（4#） 5 0.007 SO2 15 0.022 15 0.022 NOX 50 0.074 50 0.074 （4）大气环境影响预测 为了解各大气污染源对环境的影响程度，评价采用《环境影响评价与技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的AERSCREEN计算模式大气污染物扩散计算。 ①大气评价工作分级依据见表7-6。 表7-6 大气评价工作分级依据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ②污染物评价标准 本项目污染物评价标准见表7-7。 表7-7 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（μg/m3） 标准来源 PM10 二类限区 24小时平均 150 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 TSP 300 苯并芘 0.0025 SO2 1小时平均 500 NOX 200 ③污染源参数 本项目建成后，主要废气污染源排放参数见表7-8、表7-9。 表7-8 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物 名称 排放 速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 矿粉筒仓1#排气筒 113.5783028 39.2613194 1101 15 0.3 25 12.87 PM10 0.0083 g/s 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程2#排气筒 113.578475 39.2613472 1101 15 0.4 25 16.89 PM10 0.0182 g/s 干燥废气和沥青储罐3#排气筒 113.577922 39.2613389 1101 15 1.5 100 21.47 PM10 0.6577 g/s SO2 0.033 NOX 0.5512 苯并芘 3.2×10-6 导热油炉4#排气筒 113.5780528 39.261383 1101 8 0.25 80 11.22 PM10 0.002 g/s SO2 0.00186 NOX 0.0214 表7-9 主要废气污染源参数一览表（沥青混凝土生产线矩形面源） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度（m） 宽度（m） 有效高度（m） 厂区 113.5779917 39.261625 1101 100 100 12 TSP 0.04042 g/s ④模型预测参数 本项目评价因子、评价标准和模型预测具体参数见表7-10。 表7-10 本项目大气污染物排放源强、排放参数 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) 0 最高环境温度℃ 38.2 最低环境温度℃ -25.7 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ⑤预测结果 预测结果见表7-11~表7-16。 表7-11 大气环境影响预测结果表（矿粉筒仓1#排气筒） 下风向距离/m PM10 预测质量浓度/（μg /m3） 占标率/% 25 0.57987 0.129 50 0.99378 0.221 75 1.1327 0.252 83 1.151 0.256 100 1.0914 0.243 125 1.0446 0.232 150 1.0031 0.223 175 0.95888 0.213 200 0.92054 0.205 250 1.0279 0.228 300 1.0833 0.241 400 0.9967 0.221 500 0.8629 0.192 1000 0.58365 0.13 1500 0.41853 0.093 2000 0.37133 0.083 2500 0.32567 0.072 下风向最大质量浓度及占标率/% 1.151 0.256 最大浓度点距源距离（m） 83 表7-12 大气环境影响预测结果表 （沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程2#排气筒） 下风向距离/m PM10 预测质量浓度/（μg /m3） 占标率/% 25 0.545 0.121 50 1.13 0.251 75 1.56 0.347 97 1.64 0.364 100 1.64 0.364 125 1.52 0.338 150 1.47 0.327 175 1.5 0.333 200 1.5 0.333 250 1.44 0.32 300 1.44 0.32 400 1.44 0.32 500 1.38 0.307 1000 0.895 0.199 1500 0.677 0.15 2000 0.564 0.125 2500 0.469 0.104 下风向最大质量浓度及占标率/% 1.64 0.364 最大浓度点距源距离（m） 97 表7-13 大气环境影响预测结果表（干燥废气和沥青储罐3#排气筒） 下风距离（m） SO2 PM10 下风向预测浓度（ug/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（ug/m3） 浓度占标率（%） 25 0.0963 0.019 1.92 0.427 50 0.144 0.029 2.87 0.638 75 0.213 0.043 4.25 0.944 100 0.256 0.051 5.1 1.133 125 0.528 0.106 10.5 2.333 150 0.651 0.13 13 2.889 168 0.668 0.134 13.3 2.956 175 0.666 0.133 13.3 2.956 200 0.633 0.127 12.6 2.8 250 0.534 0.107 10.6 2.356 300 0.518 0.104 10.3 2.289 400 0.415 0.083 8.28 1.84 500 0.324 0.065 6.47 1.438 1000 0.217 0.043 4.32 0.96 1500 0.208 0.042 4.15 0.922 2000 0.175 0.035 3.5 0.778 2500 0.155 0.031 3.1 0.689 最大浓度 0.668 0.134 13.3 2.956 最大浓度点距源距离（m） 168 表7-14 大气环境影响预测结果表（干燥废气和沥青储罐3#排气筒） 下风距离（m） NOX 苯并芘 下风向预测浓度（ug/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（ug/m3） 浓度占标率（%） 25 1.6071 0.8 9.33E-06 0.1244 50 2.4021 1.2 1.40E-05 0.1867 75 3.5628 1.78 2.07E-05 0.276 100 4.2719 2.14 2.48E-05 0.3307 125 8.8079 4.4 5.12E-05 0.6827 150 10.874 5.44 6.32E-05 0.8427 168 11.162 5.58 6.48E-05 0.864 175 11.123 5.56 6.46E-05 0.8613 200 10.57 5.29 6.14E-05 0.8187 250 8.913 4.46 5.18E-05 0.6907 300 8.6557 4.33 5.03E-05 0.6707 400 6.9353 3.47 4.03E-05 0.5373 500 5.4148 2.71 3.14E-05 0.4187 1000 3.615 1.81 2.10E-05 0.28 1500 3.4713 1.74 2.02E-05 0.2693 2000 2.9268 1.46 1.70E-05 0.2267 2500 2.5945 1.3 1.51E-05 0.2013 最大浓度 11.162 5.58 6.48E-05 0.864 最大浓度点距源距离（m） 168 表7-15 大气环境影响预测结果表（导热油炉4#排气筒） 下风距离（m） SO2 NOX PM10 下风向预测浓度（ug/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（ug/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（ug/m3） 浓度占标率（%） 25 0.26953 0.05391 3.1011 1.5506 0.28982 0.0644 50 0.47548 0.0951 5.4706 2.7353 0.51127 0.11362 75 0.44139 0.08828 5.0784 2.5392 0.47462 0.10547 100 0.45952 0.0919 5.2869 2.6435 0.4941 0.1098 125 0.48245 0.09649 5.5508 2.7754 0.51876 0.11528 150 0.50807 0.10161 5.8455 2.9228 0.54631 0.1214 175 0.50296 0.10059 5.7868 2.8934 0.54082 0.12018 191 0.50851 0.1017 5.8506 2.9253 0.54679 0.12151 200 0.50726 0.10145 5.8362 2.9181 0.54544 0.12121 250 0.46903 0.09381 5.3964 2.6982 0.50433 0.11207 300 0.41946 0.08389 4.8261 2.4131 0.45104 0.10023 400 0.34708 0.06942 3.9933 1.9967 0.3732 0.08293 500 0.28326 0.05665 3.259 1.6295 0.30458 0.06768 1000 0.19556 0.03911 2.25 1.125 0.21028 0.04673 1500 0.15558 0.03112 1.79 0.895 0.16729 0.03718 2000 0.12941 0.02588 1.4889 0.7445 0.13915 0.03092 2500 0.11048 0.0221 1.2711 0.6356 0.1188 0.0264 最大浓度 0.50851 0.1017 5.8506 2.9253 0.54679 0.12151 最大浓度点距源距离（m） 191 表7-16 大气环境影响预测结果表（沥青混凝土生产线面源） 下风向距离/m TSP 预测质量浓度/（μg /m3） 占标率/% 25 22.851 4.54 50 29.07 5.36 75 34.375 6.17 96 35.673 6.98 100 35.626 7.61 125 32.75 7.69 150 29.316 7.64 175 26.48 7.17 200 24.263 6.64 250 21.131 5.93 300 18.954 5.49 400 16.238 4.86 500 15.43 4.49 1000 12.738 4.07 1500 10.931 3.6 2000 9.5482 3.19 2500 8.4472 2.85 下风向最大质量浓度及占标率/% 35.673 6.98 D10%最远距离/m 96 结果表明，矿粉筒仓1#排气筒粉尘最大地面小时浓度为1.151ug/Nm3，占标率为0.256%，最大地面浓度距离排气筒下风向83米；沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程2#排气筒粉尘最大地面小时浓度为1.64ug/Nm3，占标率为0.364%，最大地面浓度距离排气筒下风向97米；干燥废气和沥青储罐3#排气筒烟粉尘、SO2、NOX、苯并芘最大地面小时浓度为13.3ug/Nm3、0.668ug/Nm3、11.162ug/Nm3、6.48E-05ug/Nm3，占标率分别为2.956%、0.134%、5.58%、0.864%，最大地面浓度距离排气筒下风向168米；导热油炉4#排气筒烟尘、SO2、NOX最大地面小时浓度为0.54679ug/Nm3、0.50851ug/Nm3、5.8506ug/Nm3，占标率为0.12151 %、0.1017%、2.9253%，最大地面浓度距离排气筒下风向191米；厂区无组织粉尘最大地面小时浓度为35.673ug/Nm3，占标率为6.98%，最大地面浓度距离排气筒下风向96米，采取措施后，各环节污染物均可达标排放。由结果可知，最大占标率为6.98%，为面源无组织排放源。本项目距离最近敏感点为项目厂区西侧660m处的砂河镇，位于主导风向的侧风向，对村庄等敏感点的影响较小。 ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-17。 表7-17 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准（mg/m3） Cmax(μg/m3) Pmax(%) D10%(m) 矿粉筒仓1#排气筒 PM10 0.45 1.151 0.256 no 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程2#排气筒 PM10 0.45 1.64 0.364 no 干燥废气和沥青储罐3#排气筒 PM10 0.45 13.3 2.956 no SO2 0.5 0.668 0.134 no NOX 0.2 11.162 5.58 no 苯并芘 0.0000075 6.48E-05 0.864 no 导热油炉4#排气筒 PM10 0.45 0.54679 0.12151 no SO2 0.5 0.50851 0.1017 no NOX 0.2 5.8506 2.9253 no 厂区 TSP 0.9 35.673 6.98 no 结果显示，本项目建成后的最大地面浓度占标率为6.98%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018），本项目大气评价等级应为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 6）污染物排放量核算 大气污染物排放量核算表见下表7-18~表7-19。 表7-18 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 DA001 颗粒物 10 0.03 0.0018 2 DA002 颗粒物 10 0.0656 0.063 3 DA003 颗粒物 23.68 2.3677 2.273 4 SO2 1.19 0.11875 0.114 5 NOX 19.84 1.98438 1.905 6 沥青烟 0.802 0.08969 0.0861 7 苯并芘 0.116×10-3 1.16×10-5 1.117×10-5 8 DA004 颗粒物 5 0.0073 0.007 9 SO2 15 0.0229 0.022 10 NOX 50 0.0771 0.074 一般排放口合计 颗粒物 2.3448 SO2 0.136 NOX 1.979 苯并芘 1.117×10-5 沥青烟 0.0861 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 2.3448 SO2 0.136 NOX 1.979 苯并芘 1.117×10-5 沥青烟 0.0861 表7-19 大气污染物无组织排放量核算表（全厂） 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 厂界 颗粒物 设置全封闭式闭料棚，厂房内设置完备的通风设施，保证厂房内空气流通，并配套喷淋洒水装置 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 1.0 0.139700208 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.139700208 项目大气污染物年排放量核算详见表 7-20。 表7-20 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 2.3448 2 SO2 0.136 3 NOX 1.979 4 苯并芘 1.117×10-5 5 沥青烟 0.0861 表7-21 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 口 二级 ( 三级口 评价范围 边长=50km口 边长5-50km口 边长=5km( 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥2000t/a口 500-2000 t/a口 <500 t/a ( 评价因子 基本污染物（PM10、SO2、NOX） 其他污染物（TSP、苯并芘、沥青烟） 包括二次PM2.5口 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准口 现状评价 环境功能区 一类区口 二类区( 一类区和二类区口 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 ( 主管部门发布的数据 口 现状补充监测 ( 现状评价 达标区 口 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 口 现有污染源 口 拟替代的污染源 口 其他在建、拟建项目污染源 口 区域污染源口 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD 口 ADMS 口 AUSTAL2000 口 EDMS/AEDF 口 CALPUFF 口 网格模型 口 其他 口 预测范围 边长=50km 口 边长5-50km 口 边长=5km口 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5口 不包括二次PM2.5口 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100% 口 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% 口 C本项目最大占标率>10% 口 二类区 C本项目最大占标率≤30% 口 C本项目最大占标率>30% 口 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常最大占标率≤100%口 C非正常最大占标率>100% 口 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 口 C叠加不达标 口 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% 口 K>-20% 口 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（TSP、PM10、SO2、NOX、苯并芘、沥青烟） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测口 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位（/） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 口 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（0）m 污染源年排放量 SO2：（0.136）t/a NOx：（1.979）t/a 工业粉尘：（2.3348）t/a 烟尘：（0.01）t/a 注：“口”为勾选项，填“”；“（）”为内容填写项 7.2.2水环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，本项目为J非金属矿采选及制品制造中的70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 （2）地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ 2.3—2018）中建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，评价等级为三级 B。 本项目产生的废水主要有生活污水，不外排，所以评价等级为三级 B。因此主要分析不外排的可行性。 1）生产废水 本项目生产废水主要为车辆冲洗废水。 A.车辆冲洗废水产生量为1.584m3/d（190.08m3/a）。洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3沉淀池（结构为水泥硬化防渗池），沉淀后循环利用，不外排。 洗车平台的技术参数： 冲洗时间：10-60S/辆（可调） 冲洗压力：3-8Kg/cm2 使用水量：0.2-1m3/辆 启动方式：机械感应式/光电感应式 控制方式：自动/手动 冬季防冻：建保温房，感应门，冬季加暖气 2）生活污水 本项目职工均为周边村民，产生的生活污水只有日常生活污水。根据水平衡分析可知，本项目生活污水产生量为1.32m3/d（158.4m3/a），主要污染物为COD、SS等。生活污水排入旱厕，定期清掏外运，本项目废水对环境的影响较小。 3）初期雨水 根据数理统计法，本厂位于忻州市繁峙县，参照忻州市原平市的公式计算： Q= q•F•ψ•T ' 式中：q——暴雨强度(升/秒•公顷)。 T——重现期，取一年； t——地面集水时间与管内流行时间之和（取1）； Q——初期雨水排放量 F——汇水面积（1公顷）， Ψ——为径流系数（0.4-0.9，取0.9） T '——为收水时间，一般取15分钟。 计算得知厂区最大雨水量为238.43m3。评价要求在场地西北处建设250m3的初期雨水收集池，收集后的初期雨水经沉淀后，定期用泵抽出，用于厂内喷洒用水。 由以上分析可知，本项目废水不外排，对水环境的影响较小。 4）防渗 环评要求建设单位应加强管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏。将全厂需要防渗区域分为重点污染防治区和一般污染防治区。其中重点污染防治区包括洗车平台、初期雨水收集池、沥青罐区、危废暂存间等，要求不仅渗透系数小，而且牢固耐久；一般污染防治区主要是门房、宿舍、厂区地面、磅房、地磅、化验室、原料棚，能满足一定的抗渗强度和渗透系数即可。具体措施参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）。 本项目防渗根据以上分区，提出具体的防渗要求，见表7-22，防渗结构图见图7-1。 表7-22 项目污染地下途经及防治措施一览表 防渗区域 防渗结构形式 防渗区域及部位 具体要求 重点污染防治区 洗车平台、初期雨水收集池、沥青罐区、危废暂存间 地面及墙裙 抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2% 地面及墙裙 一般污染防治区 门房、宿舍、厂区地面硬化、磅房、地磅、化验室、原料棚 地面 抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能） 防渗设计及施工应严格按照有关技术规范中的要求实施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。 图7-1 地下水防渗结构图 5）地表水环境影响评价自查表 表7-23 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 评价等级 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 (； 饮用水取水口 (； 涉水的自然保护区 (；重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (； 涉水的风景名胜区 (；其他 (； 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 (； 间接排放 (； 其他 (； 水温 (；径流 (； 水域面积 (； 影响因子 持久性污染物 (； 有毒有害污染物 (； 非持久性污染物 (； pH值 (；热污染 (； 富营养化 (； 其他 (； 水温 (；水位（水深） (； 流速 (； 流量 (； 其他 (； 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 (； 二级 (； 三级A (； 三级B ( 一级 (； 二级 (； 三级 ( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (； 在建 (； 拟建 (； 其他 ( 拟替代的污染源 ( 排污许可证 (； 环评 (； 环保验收 (； 既有实测 (； 现场监测 (； 入河排放口数据 (； 其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； 区域水资源开发利用状况 未开发 (； 开发量40%以下 (； 开发量40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位个数 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( （ / ） 监测断面或点位个数（/）个 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km； 湖库、河口及近岸海域：（ / ）km2 评价因子 （ / ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (； Ⅱ类 (； Ⅲ类 (； Ⅳ类 (；Ⅴ类( 近岸海域：第一类 (； 第二类 (； 第三类 (； 第四类 ( 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (； 不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (； 不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( 达标区 ( 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（ / ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ / ）km2 预测因子 （ / ） 预测时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 设计水文条件 ( 预测情景 建设期 (； 生产运行期 (； 服务期满后 ( 正常工况 (； 非正常工况 ( 污染控制和缓解措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( 预测方法 数值解 (； 解析解 (； 其他 ( 导则推荐模式 (； 其他 ( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ / ） （ / ） （ / ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s； 鱼类繁殖期（ / ）m3/s； 其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m； 鱼类繁殖期（ / ）m； 其他（ / ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (； 水文减缓设施 (； 生态流量保障设施 (； 区域消减 (； 依托其他工程措施 (；其他 ( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 监测点位 （ / ） （/） 监测因子 （ / ） （/） 污染源排放清单 ( 评价结论 可以接受 (； 不可以接受 ( 注：“(”为勾选项，可“√”； “（ ）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。 7.2.3声环境影响分析 1）声环境影响分析及防治措施 项目产噪环节主要为干燥滚筒、皮带输送机、螺旋输送机、振动筛、引风机、热料提升机、拌缸、空压机、搅拌机、风机、泵类等。 该项目采用的噪声设备、源强、数量及要求采取的环保措施见表7-24。 表7-24 噪声源特性分析及处置措施 噪声源 数量 噪声值 dB(A) 排放 方式 环保措施 干燥滚筒 1台 95 连续 选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施；风机室内放置，隔声减震，配套消声器；空压机置于空压机房内，隔声减振，墙体采用吸声材料 皮带输送机 1台 80 连续 螺旋输送机 3台 80 连续 振动筛 1台 95 连续 引风机 1台 90 连续 热料提升机 1台 85 连续 拌缸 1台 90 连续 空压机 1台 95 间歇 搅拌机 1台 85 连续 风机 5台 85 连续 泵类 2台 90 连续 评价提出如下噪声治理措施： 噪声治理视不同情况采取设备降噪、传播途径阻隔及受声者保护三方面措施。在设备选型中尽量选择低噪声设备，从根本上减少声源，对于产生噪声较大的生产设备置于厂房中，以减轻对周围环境及操作人员的影响。 （1）本项目生产设备选用低噪声设备，环评要求生产设备（干燥滚筒、皮带输送机、螺旋输送机、振动筛、引风机、热料提升机、拌缸、搅拌机、泵类等）均置于车间内，合理布局，基础减振，厂房门窗采取隔声措施等；风机室内放置，隔声减震，配套消声器；空压机置于空压机房内，隔声减振，墙体采用吸声材料。高噪设备（风机、空压机等）在布置上尽量远离生活营地与外环境噪声敏感点。 （2）生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生。 （3）加强员工个人防护。使用机器时员工可佩戴防护用具，从噪声接受点上控制噪声，以降低个人对噪声的感觉。此外，厂内员工应当有意识地减少在噪声环境中的暴露时间以减少噪声对人体造成的危害。 2）环境影响分析 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 经计算，项目运营期间，夜间不生产，贡献值为0，本项目厂界噪声预测结果见表7-25。 表7-25 项目运营期噪声预测结果 单位：Leq，dB(A) 测点位置 昼间 贡献值 1#厂界东侧 46.3 2#厂界北侧 37.1 3#厂界西侧 41.3 4#厂界南侧 42.6 采取评价要求的防治措施后，经预测，噪声昼间贡献值为37.1~46.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值，即昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)的要求。 7.2.4固废 1、固体废物属性判定 本项目固体废物主要为除尘器收集的粉尘、滴漏沥青、拌和残渣、废活性炭、废导热油、废机油、废棉纱及废手套和职工生活垃圾。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34300-2017）判定，项目产生的除尘器收集的粉尘、滴漏沥青、拌和残渣、属于一般工业固体废物。 根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7），判定项目产生的废活性炭、废导热油、废机油、废棉纱及废手套属于危险废物。 固体废物鉴别结果见表7-26。 表7-26 固体废物鉴别结果汇总表 固体废物名称 产生工序 属性 形态 危险特性 废物类别 废物代码 废活性炭 废气处理 危险废物 固态 T HW49 900-039-49 废导热油 导热油炉 液态 T，I HW08 900-249-08 废机油 维修工序 液态 T，I HW08 900-214-08 废棉纱及废手套 固态 T/In HW49 900-041-49 除尘器收集废粉尘 废气处理 一般工业固体废物 固态 - - - 滴漏沥青、拌合残渣 沥青储罐 固态 - - - 职工生活垃圾 职工生活 一般废物 固态 - - - 2、产生量核算 （1）生活垃圾：项目定员30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.8t/a。厂内设有封闭式垃圾桶收集，送当地环卫部门进行统一处理。 （2）除尘器收集的粉尘等：属一般固废，产生量为451.69t/a，集中收集后，全部回用于生产。 （3）滴漏沥青、拌和残渣等：属一般固废，当散装沥青运输车将沥青输入厂区内沥青储罐，沥青泵将沥青从储罐打入拌合系统时，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，沥青的滴漏量和项目使用设备及生产管理水平有关。沥青暴露于常温下时呈凝固状态，不会四处流溢，滴漏沥青及拌和残渣年产生量参照同类企业类比，约为0.12t/a，指定专人在沥青滴漏和拌和残渣泄露处用专用的容器接装，将其回收利用。 （4）废活性炭：属于危险废物，活性炭每3个月更换一次，每次更换量4.5t，则本项目废活性炭产生量约为9t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》（环保部令39号），废物类别为HW49其他废物，危险代码为900-039-49。 （5）废导热油：属于危险废物，产生量为3t，根据《国家危险废物名录（2016）》（环保部令39号），废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险代码为900-249-08。 （6）废机油 本厂设备规模性检修为外委，厂内简单维修时产生废机油，属于危险废物，产生量为0.6t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》（环保部令39号），废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险代码为900-214-08。 （7）废棉纱、废手套 主要来源为机械保养、清洗后的擦拭。根据调查，废棉纱及废手套产生量约为0.2t/a，废棉纱及废手套一般都带有油污，属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 固体废物利用处置方式见表7-27。 表7-27 固体废物利用处置方式一览表 固体废物名称 产生工序 属性 产生量 利用处置方式 职工生活垃圾 职工生活 / 1.8t/a 委托环卫部门统一处置 除尘器收集废粉尘 废气处理 一般固废 451.69t/a 回用生产 滴漏沥青、拌合残渣 沥青储罐 0.12t/a 指定专人在沥青滴漏和拌和残渣泄露处用专用的容器接装，将其回收利用 废活性炭 废气处理 危险废物 9t/a 分类、分区存放，采用密闭容器存放，定期交由危废处置单位处置 废导热油 导热油炉 3t·3年 由专业人员每3年更换一次，产生的废导热油由具有相关资质的单位回收，不在厂区存放 废机油 维修工序 0.6t/a 分类、分区存放，采用密闭容器存放，定期交由危废处置单位处置 废棉纱及废手套 0.2t/a 3、污染防治措施 为了便于管理，环评要求企业建设1座50m2全封闭危废暂存间，危险废物采用密闭容器收集后分区放置在危险废物暂存间内，定期交有危废处置单位处理。 （1）贮存场所污染防治措施 危废暂存间： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： ①危险废物贮存专用库房。 根据本项目的工序特点，规划一个危险废物专用贮存库，用于存放危险废物，此暂存间需进行基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）渗透系数≤10-7cm/s； ②危险废物必须分别装入符合标准的容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ③装危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与危废表面之间保留100mm以上的空间； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A中所示的标签； ⑤危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； ⑥必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑧危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾预防工作； ⑨在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ⑩建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行”。 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 危险废物贮存场所基本情况见表7-28。 表7-28 危险废物贮存场所基本情况表 名称 危险废物名称 废物类别 废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 厂区南侧 50m2 密闭容器 9t/a 6个月 废机油 HW08 900-214-08 0.6t/a 废棉纱及废手套 HW49 900-041-49 0.2t/a 有资质的单位 废导热油 HW08 900-249-08 / / / 3t / （2）危废暂存间可行性分析 本项目建设一座危废暂存间，面积为50m2。用于厂内危废的暂时存放后委托有资质的单位处理。 本项目危险废物产生量约9.8t/a，危险废物暂存周期为半年，则暂存期间危险废物量为9.8t/a，采用225kg塑料桶盛装本项目产生的危废，需要44只225kg塑料桶，每只225kg塑料桶按照直径1m计算，则所需暂存面积为44m2，本厂区建设危废暂存间50m2，可以满足本项目危废暂存的需要。 （3）运输过程的污染防治措施 危险废物运输应尽量避开人群聚集区；危险废物转运采用专用的密闭容器，并做好厂内转运记录表；危险废物内部转运结束后，应对运输路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在运输路线上。 4、环境影响分析 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物分类、分区存放，采用密闭容器存放，贮存周期均为6个月，危废暂存间面积为50m2，危废暂存间要求地面与裙角采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；危险废物采用密闭容器存放，贮存量较小，贮存过程中不会对大气、地表水、地下水及土壤造成影响。 （2）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物采用密闭容器收集、运输、贮存，暂存于危废暂存间内，定期交由危废处置单位处理。运输途中产生散落、泄漏的情况较少，因此运输过程中对外环境产生的影响较小。 （3）危险废物委托处置影响分析 本项目部分危险废物暂未委托处置单位，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物应交给有资质的危险废物处置单位处置，签订处置合同，危险废物处置单位的经营范围应包括本项目的所有危险废物，同时处理能力应满足本项目危险废物产生情况。 综上所述，本项目固体废物在采取有效防治措施后，对区域环境影响较小。 7.2.5土壤环境 本次评价按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对本项目厂区土壤环境进行了现状调查与评价。在调查的基础上，进行了土壤环境的现状监测，并根据厂区实际提出了保护措施。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A的“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业—非金属矿物制品—其他”项目类别属于III类；属于污染影响型，项目永久占地面积为10000m2，占地规模属于小型（≤5hm2）、建设项目周围存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感。根据污染影响型敏感程度分级表与污染影响型评价等级划分表，本项目土壤环境评价工作等级为三级。因此，本项目需开展土壤环境影响评价。 沥青混凝土拌合站正常工况下不会对周边土壤环境造成不良影响，但事故状态下可能造成区域局部土壤环境污染。本项目运营期对土壤环境的影响主要为场区沥青罐沥青泄漏、沥青输送管道破裂出现的沥青泄露以及导热油泄露。采取主要环境保护措施如下：评价要求罐区采取防渗措施；加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门等的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换；输送管道应设预警系统，一旦发现泄露事故，应立即采取停泵、切断阀门，组织抢修等，以控制事故影响；同时在管道上方应设置警示牌，避免相邻工程盲目开挖施工对管道的破坏。 综上，本项目在采取防范措施后，能够有效避免事故的发生，本项目正常工况下不会对周边土壤环境造成不良影响。 具体详见土壤环境影响专题评价。 7.2.6环境管理与监测计划 7.2.6.1环境管理 1、环境管理要求 本项目为沥青混凝土生产线建设项目，其主要环境管理要求体现在生产运行阶段。本项目具体到各阶段的环境管理的要求见表7-29。 表7-29 环境管理与环境监测内容一览表 环境问题 管理措施 实施机构 A 施工期 1 扬尘、空气污染 采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染；运送建筑材料的卡车须用密闭车斗，或篷布遮盖，减少跑漏；出口处置清除车轮泥土的设备；必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行 繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司 2 水污染 机械、车辆冲洗废水和生活污水，设一临时沉淀池收集后回用 3 噪声 防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间；严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，嘈杂的施工工作不在夜间进行，防止干扰居民区；加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平 4 固废 建筑垃圾由施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾定点堆放，收集后定期送至环卫指定地点 B 运营期 1 环境空气 设置1个全封闭原料棚，采用钢结构，长100m宽20m，高12m，进出口设有自动卷帘门，地面均进行硬化，料棚内分格设置，分别用于堆放不同粒径的碎石和砂的，并且料棚内部配置喷淋洒水装置，采取以上措施后抑尘效率约80%；矿粉筒仓设置了自带仓顶布袋除尘器的筒仓，经自带的布袋除尘器处理后排放，通过15m高排气筒（1#）排放，除尘效率为99%；沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程中运输皮带进行全封闭处理，输送、落料设置与全封闭闭料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒排放（2#），除尘效率99％；沥青混凝土生产线整个系统为集成设备，在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统；各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统；混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#），除尘效率99.5%，沥青烟、苯并芘除尘效率为90%；导热油炉使用天然气作为导热油炉燃料，采用低氮燃烧器，处理后烟气经不低于8m高排气筒排放（4#） 繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司 2 水质污染 生活污水排入旱厕，定期清掏外运；在厂区门口设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域各配套建设的1座10m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排；在厂区西北处设初期雨水收集池（250m3）并在厂区设置排水沟，收集的雨水排入初期雨水收集池，经沉淀后，定期用泵抽出，用于厂内喷洒用水 3 噪声 选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施；风机室内放置，隔声减震，配套消声器；空压机置于空压机房内，隔声减振，墙体采用吸声材料 4 固体废物 合理处置 C 地下水防渗 本厂洗车平台、初期雨水收集池、沥青罐区、危废暂存间的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为重点防渗区，要求抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2%。 本厂门房、宿舍、厂区地面硬化、磅房、地磅、化验室、原料棚的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为一般防渗区，抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能） 繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司 D 环境监测 按照环境监测技术规范及国家环保部颁布的监测标准、方法执行。 有资质的环境监测站 2、污染物排放管理 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，环境管理要求给出污染物排放清单，包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。以上信息内容将对社会公众公开，污染物排放清单及管理要求见表7-30。 7.2.6.2排污口管理 1、排污口设置原则 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发[1999]24号、《排污口规范化整治技术》国家环境保护总局环发[1999]24号文件的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须规同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。在项目设计和建设过程中，必须按有关要求设置排污口。 2、排污口图形标志 对厂区各类排污口应进行相应的规范，包括：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）中有关规定，各图形标志见图7-31。 表7-31 环境管理与环境监测内容一览表 排放口 废气排放口 噪声源 固体废物 危险废物 图形符号 背景颜色 绿色 黄色 图形颜色 白色 黑色 7.2.6.3监测计划 根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，委托有资质的环境监测单位进行监测任务。 本项目污染源监测计划见表7-32。 表7-32 污染源监测计划 阶段 类别 监测点位 监测因子 监测频率 实施机构 责任机构 运营期 大气 有组织 矿粉筒仓 颗粒物 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个） 有资质的环境监测站 繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程 颗粒物 干燥废气和沥青储罐 颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并芘 导热油炉排气筒 颗粒物、SO2、NOX 无组织 厂界上下风向 颗粒物 每年一次（连续监测2天，每天间隔采样4次） 噪声 厂界四周 等效连续A声级 每季度一次（连续2天，每天昼夜各1次） 本公司按照忻州生态环境局繁峙分局的要求公开自行监测信息，公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）执行。 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令部令 第48号）相关要求，在规定时间内取得排污许可证，按证排污。并做好环境管理台账记录，上报季度、年度执行报告等相关要求。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》相关规定，本项目属于“二十五 非金属矿物制品业-64砖瓦、石材等建筑材料制造”，为实施一般管理的行业，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）申请排污许可。项目完成后，全厂排污须依照名录要求办理排污许可证，依证排污。 7.2.6.4信息公开 1）信息报告 （1）排污单位在开展自行监测前，应向环保管理部门报告，管理部门按 “双随机”要求进行现场监督，确保监测工作按规范要求进行。 （2）排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容： ①监测方案的调整变化情况及变更原因； ②企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况； ③自行监测开展的其他情况说明； ④排污单位实现达标排放所采取的主要措施。 2）信息公开 （1）公布方式 对外公布方式：通过对外网站或报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。 对内公布方式：按要求及时向环保主管部门上报自行监测信息。 （2）公布内容 ①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等； ②自行监测方案；若企业工程内容及环保设施发生变化，应重新编制监测方案，并报生态环境局审查及备案； ③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； ④未开展自行监测的原因； ⑤自行监测年度报告， ⑥其他需要公布的内容。 （3）公布时限 ①手工监测数据应于每次监测完成后的10个工作日内公布，公布日期不得跨越监测周期； ②第二年1月底前公布上一年度自行监测年度报告。

表7-30   本项目污染物排放清单一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程组成 | 建设规模：日产1200吨。 主体工程：本项目建设沥青混凝土生产线及配套的环保设施等；环保工程包括废气治理、固废、噪声防治设施等。 |
| 原辅材料 | 碎石、砂、矿粉、沥青、石粉、水泥等 |
| 分类 | 排放源 | 污染物 | 产生情况 | 环评提出的污染治理措施 | 排放筒参数 | 治理效果 | 运行 制度 （h/a） | 排放情况 | 标准 |
|  |  |  | 废气量（m3/h） | 浓度mg/m3 | 产生量 t/a |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） |  |  | 浓度mg/m3 | 排放量 t/a |  |
| 大 气 | 原料库 | 粉尘 | -- | -- | 0.104×10-5 | 设置1座全封闭原料棚，采用钢结构，长100m宽20m，高12m，进出口设有自动卷帘门，地面均进行硬化，料棚内分格设置，分别用于堆放不同粒径的碎石和砂的，并且料棚内部配置喷淋洒水装置，采取以上措施后抑尘效率约80% | -- | -- | -- | 效率80% | 960 | -- | 0.208×10-6 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织排放浓度限值 |
|  | 矿粉筒仓 | 粉尘 | 3000 | 1000 | 0.18 | 设置了自带仓顶布袋除尘器的筒仓，经自带的布袋除尘器处理后排放，通过15m高排气筒（1#）排放，除尘效率为99% | 15 | 0.3 | 25 | 效率99% | 60 | 10 | 0.0018 |  |
|  | 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程 | 粉尘 | 7000 | 1039 | 6.984 | 运输皮带进行全封闭处理，输送、落料设置与全封闭闭料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒排放（2#），除尘效率99％ | 15 | 0.4 | 25 | 效率99% | 960 | 10 | 0.063 |  |
|  |  | 无组织 | — | — | 0.6984 | 加强车间通风 | — | — | — | 效率80% |  | — | 0.1397 |  |
|  | 干燥废气和 沥青储罐 | 振动筛、拌合器产生的粉尘；烘干废气 | 粉尘 | 100000 | 4736 | 453.96 | 本项目沥青混凝土生产线整个系统为集成设备，在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统；各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统；混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#），除尘效率99.5%，沥青烟、苯并芘除尘效率为90% | 15 | 1.5 | 100 | 效率99.5%、沥青烟、苯并芘效率90% | 960 | 23.68 | 2.27 | 《工业炉窑污染综合治理方案的通知》（环大气[2019]56号文）中的标准 |
|  |  |  | 烟尘 |  | 4736 | 0.726 |  |  |  |  |  |  | 23.68 | 0.003 |  |
|  |  |  | SO2 |  | 1.19 | 0.114 |  |  |  |  |  |  | 1.19 | 0.114 |  |
|  |  |  | NOX |  | 19.84 | 1.905 |  |  |  |  |  |  | 19.84 | 1.905 |  |
|  |  | 搅拌和卸料沥青烟气 | 沥青烟 |  | 0.95 | 0.091 |  |  |  |  |  |  | 0.095 | 0.0091 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准 |
|  |  |  | 苯并芘 |  | 0.125×10-3 | 1.2×10-5 |  |  |  |  |  |  | 0.125×10-4 | 1.2×10-6 |  |
|  |  | 沥青储罐呼吸废气 | 苯并芘 |  | 0.1×10-2 | 0.997×10-4 |  |  |  |  |  |  | 0.1×10-3 | 0.997×10-5 |  |
|  |  |  | 沥青烟 |  | 8.02 | 0.767 |  |  |  |  |  |  | 0.802 | 0.077 |  |
|  | 导热油炉 | 烟尘 | 1533.17 | 5 | 0.007 | 使用天然气作为导热油炉燃料，采用低氮燃烧器+处理后烟气经不低于8m高排气筒排放（4#） | 8 | 0.25 | 80 | -- | 960 | 5 | 0.007 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中新建燃气锅炉排放浓度限值要求 |
|  |  | SO2 |  | 15 | 0.022 |  |  |  |  |  |  | 15 | 0.022 |  |
|  |  | NOX |  | 50 | 0.074 |  |  |  |  |  |  | 50 | 0.074 |  |
| 水 | 生活污水 | SS | — | 300 | 0.04752 | 生活污水排入旱厕，定期清掏外运 | 不外排 | 960 | — | 0 | 不外排 |
|  |  | CODcr |  | 350 | 0.05544 |  |  |  | — | 0 |  |
|  |  | BOD5 |  | 150 | 0.02376 |  |  |  | — | 0 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.00475 |  |  |  | — | 0 |  |
|  | 洗车平台废水 | SS | — | — | — | 厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排 | 不外排 | — | — | — | — |
| 固 废 | 办公 生活 | 生活垃圾 | — | — | 1.8 | 设置全封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | 合理处置 | 960 | — | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）的有关规定 |
|  | 一般固废 | 除尘器收集的粉尘 | — | — | 451.69 | 回用生产 | 合理处置 | 960 | — | 0 |  |
|  |  | 滴漏沥青、拌和残渣 | — | — | 0.12 | 指定专人在沥青滴漏和拌和残渣泄露处用专用的容器接装，将其回收利用 | 合理处置 | 960 | / | 0 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | — | — | 9 | 设置危废暂存间1座，建筑面积50m2，要求封闭、硬化、防渗，危险废物分类、分区存放，采用密闭容器存放，定期交由危废处置单位处理 | 合理处置 | 960 | / | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年环保部36号公告修改单 |
|  |  | 废机油 | — | — | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废棉纱及废手套 | — | — | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废导热油 | — | — | 3t·3年 | 由专业人员每3年更换一次，产生的废导热油由具有相关资质的单位回收，不在厂区存放 |  | / | / | 0 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 80-95dB(A) | 选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施；空压机置于空压机房内，隔声减振，墙体采用吸声材料 | 达标 | — | — | — | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 生态 | — | 绿化面积1000m2 |
| 地下水防渗 | 本厂洗车平台、初期雨水收集池、沥青罐区、危废暂存间的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为重点防渗区，要求抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2%。 本厂门房、宿舍、厂区地面硬化、磅房、地磅、化验室、原料棚的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为一般防渗区，抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能） |
| 污染源监测 | 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
|  | 废气 | 有组织 | 矿粉筒仓1#排气筒 | 颗粒物 | 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个） | 委托有资质的单位监测 |
|  |  |  | 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程2#排气筒 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 沥青混凝土振动筛、拌合器、冷料烘干系统及沥青储罐、出料口搅拌工序3#排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并芘 |  |  |
|  |  |  | 导热油炉4#排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX |  |  |
|  |  | 无组织 | 工业场地厂界上下风向 | 颗粒物 | 每年一次（连续监测2天，每天间隔采样4次） |  |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 每季度一次（连续2天，每天昼夜各1次） |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料库 | 粉尘 | 设置1座全封闭原料棚，采用钢结构，长100m宽20m，高12m，进出口设有自动卷帘门，地面均进行硬化，料棚内分格设置，分别用于堆放不同粒径的碎石和砂的，并且料棚内部配置喷淋洒水装置，采取以上措施后抑尘效率约80% | 达标排放 |
|  | 矿粉筒仓 | 粉尘 | 设置了自带仓顶布袋除尘器的筒仓，经自带的布袋除尘器处理后排放，通过15m高排气筒（1#）排放，除尘效率为99% | 达标排放 |
|  | 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程 | 粉尘 | 运输皮带进行全封闭处理，输送、落料设置与全封闭原料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒排放（2#），除尘效率99％ | 达标排放 |
|  | 沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程无组织废气 | 粉尘 | 加强车间通风 | 达标排放 |
|  | 干燥废气和 沥青储罐 | 粉尘、烟尘、SO2、NOX、沥青烟、苯并芘 | 本项目沥青混凝土生产线整个系统为集成设备，在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统；各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统；混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#），除尘效率99.5%，沥青烟、苯并芘除尘效率为90% | 达标排放 |
|  | 导热油炉 | 烟尘、SO2、NOX | 使用天然气作为导热油炉燃料，采用低氮燃烧器，处理后烟气经1根8m高排气筒排放 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 洗车废水 | SS | 厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排 | 综合利用 |
|  | 办公区 | COD、SS、BOD5 | 生活污水排入旱厕，定期清掏外运 |  |
| 固体 废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 生产区 | 除尘器收集的粉尘 | 回用生产 |  |
|  |  | 滴漏沥青、拌和残渣 | 指定专人在沥青滴漏和拌和残渣泄露处用专用的容器接装，将其回收利用 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 设置危废暂存间1座，建筑面积50m2，要求封闭、硬化、防渗，危险废物分类、分区存放，采用密闭容器存放，定期交由危废处置单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年环保部36号公告修改单 |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废棉纱及废手套 |  |  |
|  |  | 废导热油 | 由专业人员每3年更换一次，产生的废导热油由具有相关资质的单位回收，不在厂区存放 |  |
| 噪声 | 生产设备等 | 噪声 | 选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施；风机室内放置，隔声减震，配套消声器；空压机置于空压机房内，隔声减振，墙体采用吸声材料 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 生态保护措施及预期效果 1、加强生产管理，严格实施环保措施，确保生产、环保设备安全运转，使污染物排放达标。 2、在严格管理过程中，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，减少项目建设对生态环境的影响。 |

结论与建议

9.1结论 9.1.1建设项目的建设概况 繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目位于忻州市繁峙县砂河镇代堡村原108国道南350m处，厂址中心坐标为：东经113°34′40.77"，北纬39°15′41.85"。本项目占地面积为10000m2。四邻关系：北侧为繁峙县丰泽混凝土预拌有限责任公司，西侧为乡村小路，东侧、南侧均为农田。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第 29号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目生产工艺、设备和产品均不在限制类和淘汰类之内，属于允许类，不违背国家产业政策。 9.1.2环境质量现状 （1）环境空气 根据2019年繁峙县环境空气质量情况统计表可知，全年CO、O3(8h）不超标，NO2、PM2.5、PM10、SO2年均浓度均出现不同程度的超标现象，超标原因与区域冬季采暖有关。由TSP、非甲烷总烃、苯并芘、沥青烟的监测结果可知，本项目区域的TSP、苯并芘能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；非甲烷总烃能够满足参照执行的河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的标准要求；沥青烟未检出。 （2）地表水 本次地表水环境质量现状引用了忻州市生态环境局发布的《2020年3月忻州市地表水监测断面水质情况月报》，乔儿沟为本项目所属区域的上游监测断面，执行III类水质标准，乔儿沟监测断面的水质类别达到Ⅱ类标准，因此，本项目所属区域水质状况良好。 （3）声环境质量 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，对厂界四周进行了声环境质量现状监测，由监测结果可知，厂界四周昼间噪声值在45.8~53.8dB(A)之间，夜间噪声值在43.4~44.4dB(A)之间，厂区四周各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求，表明评价区域声环境质量现状较好。 （4）区域环境现状 根据项目周围的调查情况可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。 （5）土壤环境质量现状 本项目3个监测点位所有监测项目均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。项目占地范围内土壤环境质量良好。 9.1.3污染物排放情况 本项目设置1座全封闭原料棚，采用钢结构，长100m，宽20m，高12m，进出口设有自动卷帘门，地面均进行硬化，料棚内分格设置，分别用于堆放不同粒径的碎石和砂的，并且料棚内部配置喷淋洒水装置，采取以上措施后抑尘效率约80%；矿粉筒仓建设单位设置了自带仓顶布袋除尘器的筒仓，经自带的布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（1#）排放；项目运输皮带进行全封闭处理，输送、落料过程中设置于全封闭原料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒（2#）排放；本项目沥青混凝土生产线整个系统为集成设备，在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统；各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统；混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#）；导热油炉使用天然气作为燃料，采用低氮燃烧器，处理后烟气经不低于8m排气筒排放（4#），采取措施后，排放的废气污染物均低于相应的排放标准；生活污水排入旱厕，定期清掏外运；洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排；固体废物均能做到合理处置；噪声主要为生产设备产生的噪声，对生产中产噪设备加强治理后，确保厂界噪声达标排放。 9.1.4主要环境影响 9.1.4.1环境空气 （1）原料库粉尘 设置1座全封闭原料棚，采用钢结构，长100m宽20m，高12m，进出口设有自动卷帘门，地面均进行硬化，料棚内分格设置，分别用于堆放不同粒径的碎石和砂的，并且料棚内部配置喷淋洒水装置，采取以上措施后抑尘效率约80%，采取措施后粉尘排放量约为0.208×10-6t/a（2.167×10-7kg/h）。颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准要求。 （2）矿粉筒仓粉尘 建设单位设置了自带仓顶布袋除尘器的筒仓，经自带的布袋除尘器处理后排放，仓顶布袋除尘器的除尘效率为99%，排放浓度10mg/m3，通过1根15m高排气筒（1#）排放，则该工序的粉尘排放量0.0018t/a（0.03kg/h）。颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准要求。 （3）沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程粉尘 项目运输皮带进行全封闭处理，输送、落料过程设置于全封闭闭料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩+布袋除尘器+通过1根15m高排气筒（2#）排放，集气效率90%，布袋除尘器除尘效率99%，该工序年工作120d，每天8h，风机风量7000m3/h，排放浓度为10mg/m3，，则该工序的粉尘排放量为0.063t/a（0.0656 kg/h）。颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准要求。 （4）干燥废气（①振动筛、拌合器产生的粉尘；②烘干废气；③搅拌和卸料沥青烟气）和沥青储罐 本项目沥青混凝土生产线整个系统为集成设备，在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统；各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统；混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#），除尘效率99.5%，沥青烟、苯并芘除尘效率为90%。则该工序的烟粉尘排放量为2.273t/a（2.3677kg/h），SO2排放量为0.114t/a（0.11875kg/h），NOX排放量为1.905t/a（1.98438kg/h），沥青烟排放量为0.0861t/a（0.08969kg/h），苯并芘排放量为1.117×10-5t/a（1.16×10-5kg/h）。烟尘、SO2、NOX、粉尘、沥青烟、苯并芘均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准要求。 （5）导热油炉烟尘、SO2、NOX 导热油炉使用天然气作为燃料，采用低氮燃烧器，处理后烟气经不低于8m排气筒（4#）排放，则该工序的烟尘排放量为0.007t/a（0.0073 kg/h），SO2排放量为0.022t/a（0.0229 kg/h），NOX排放量为0.074t/a（0.0771kg/h）。颗粒物、SO2、NOX排放可满《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）DB14/1929-2019）表3中新建燃气锅炉排放浓度限值要求。 9.1.4.2地表水 （1）洗车平台废水：厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排 （2）生活污水：生活污水排入厂内设旱厕，定期清掏。 （3）初期雨水：经初期雨水收集池（250m3）收集沉淀后回用厂区洒水抑尘，不外排。 本项目废水对环境的影响较小。 9.1.4.3声环境 本项目产噪设备主要为干燥滚筒、皮带输送机、螺旋输送机、振动筛、引风机、热料提升机、拌缸、空压机、搅拌机、风机、泵类等。选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施；风机室内放置，隔声减震，配套消声器；空压机置于空压机房内，隔声减振，墙体采用吸声材料。本项目运营后，对关心点影响甚微。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。 9.1.4.4固废 办公生活垃圾设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置；除尘器收集的粉尘全部回用于生产；滴漏沥青、拌和残渣指定专人在沥青滴漏和拌和残渣泄露处用专用的容器接装，将其回收利用；危险废物（废活性炭、废机油、废棉纱及废手套）置于危废暂存间内，危废暂存间要求硬化、防渗，危险废物，分类、分区存放，采用密闭容器存放，定期交由危废处置单位处理；危险废物（废导热油）由专业人员每3年更换一次，产生的废导热油由具有相关资质的单位回收，不在厂区存放。 项目各类固体废物可得到妥善的处置，基本不会对周围环境产生影响。 9.1.5环保投资和总量控制结论 本项目总投资2000万元，其中环保投资367万元，占总投资比例为18.35%。 总量控制是在环境承载力的基础上核算区域环境容量，把污染物排放总量控制在环境容量范围内。对于现状污染物排放总量超出环境容量或环境质量现状超标地区，要实行污染物总量置换，做到区域不新增污染物排放量，以达到不恶化区域环境质量并不断好转的目的，以维持经济与环境协调，保障环境安全，实现可持续发展。 （1）根据环境保护部办公厅文件《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）：“排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代。” （2）根据山西省环保厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号），建设项目主要污染物排放总量将遵循以下核定办法： ①本办法适用于建设项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物排放总量指标的审核与管理。 重金属和挥发性有机污染物总量控制按国家有关政策规定执行。 ②属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 ③建设单位应在环境影响评价阶段落实建设项目主要污染物总量指标来源。本单位削减量无法满足本办法规定的置换比例要求的，通过排污权交易方式取得。需要通过排污权交易获得主要污染物排放量的建设项目，在取得市、县环境保护主管部门主要污染物排放总量指标核定意见后，通过排污权交易机构办理排污权交易。 ④上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目核定主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等主要污染物均需按建设项目核定主要污染物排放总量指标2倍进行削减替代。 ⑤省级以下环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目，四项废气主要污染物排放量分别不大于3吨，废水化学需氧量排放量不大于1吨和氨氮排放量不大于0.5吨的建设项目，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需要主要污染物总量替代。 本项目各污染物排放量为：粉尘2.3348t/a；烟尘0.01t/a；SO20.136t/a，NOX1.979t/a、苯并芘：1.117×10-5t/a、沥青烟：0.0861t/a。 根据忻州市生态环境局繁峙分局出具的《繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目》（2020-016），本项目总量控制指标：粉尘2.3348t/a；烟尘0.01t/a；SO20.136t/a，NOX1.979t/a。 9.1.6、评价结论 综上所述，繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目的建设不违背国家产业政策，不违背繁峙县城市总体规划，厂址选择不涉及环境敏感区；在采取环评规定的措施后各污染物可达标排放。在严格落实环评规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度评价，本项目的建设是可行的。 9.2建议与要求 1、做好各项环境保护工作，进一步加强员工技术与环保意识的培训，严格操作规程，强化管理制度，加强对本厂各类设备的检修、维护和保养，杜绝事故排放。认真搞好绿化，美化厂区环境。 2、积极完善污染治理的不足，不断提高企业的管理水平。 3、加强环境教育，增强环境意识，建议本厂专门设环保人员，落实全厂的环保工作，认真执行环保相关的法律法规，并与环保部门及时联系和沟通。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置及引用监测点位图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 四邻关系图 附图3 总平面布置示意图 附图3-1 本项目厂区平面布置示意图 附图4 交通位置图 附图5 河流水系图 附图6 繁峙县乡镇水源地分布图 附图7 砂河镇集中供水水源一级保护区划分结果图 附图8 繁峙县生态功能分区图 附图9 繁峙县生态经济区划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司

沥青混凝土拌合项目

土壤环境影响专项评价

山西中安质环环保科技工程有限公司

二〇二〇年九月

目录

1 概述	2

2 土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标	2

2.1评价等级确定	2

2.2评价范围及敏感目标分布	3

3 土壤环境质量现状监测与评价	3

3.1 现状监测	3

1.3.2现状评价	8

4 土壤环境影响分析	17

5 土壤污染防治措施	18

5.1源头控制措施	18

5.2过程防控措施	18

5.3土壤环境质量现状保障措施	18

5.4 跟踪监测	18

6 土壤环境影响评价自查表	19

# 1 概述

繁峙县位于山西省东北部，忻州地区东北隅，属于忻州市辖县，地理坐标为东经113°09′--113°58′，北纬38°58′--39°27′之间。东与山西省灵丘县接壤，东南与河北省阜平县交界，东北和浑源县毗邻，北与应县相望，西与代县相连，南与五台县相依。全县东西长68公里，南北宽34.82公里，总面积2368平方公里。

繁峙县内土壤分褐土、山地栗钙土、山地棕壤土、盐化草甸土等四大类。

褐土分为淡褐土、淡褐土性土、山地褐土、山地淋溶褐土，共有面积2153km2，占总面积的91％，处于二级阶地、丘陵低山区，低山区海拔为1250-2100m，二级阶地丘陵区海拔为980-1500m，土质适中，耕性较好，绵松肥沃，适种作物广，是农业生产的重要基地。

本次评价按照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对本项目厂区的土壤环境进行了现状调查与评价。在调查的基础上，进行了土壤环境的现状监测，并根据厂区实际提出了保护措施。

# 2 土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标

## 2.1评价等级确定

依据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A的“土壤环境影响评价项目类别”本项目属于“制造业—非金属矿物制品—其他”，项目类别属于III类；属于污染影响型，占地面积为10000m2，占地规模属于小型（≤5hm2）、建设项目周围存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感。根据污染影响型敏感程度分级表2-1与污染影响型评价等级划分表2-2，本项目土壤环境评价工作等级为三级。

表2-1   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2-2   污染影响型评价工作等级划分表

|  | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

## 2.2评价范围及敏感目标分布

本项目评价等级为三级，根据导则现状调查范围规定，污染影响型项目三级评价以厂区及周边外扩0.05km为评价范围，现状调查范围表见2-3。

评价范围内土壤敏感目标为耕地。

表2-3  现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |

# 3 土壤环境质量现状监测与评价

## 3.1 现状监测

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》试行(HJ964-2018)相关要求，受繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司委托，2020年5月15日山东缗衡计量检测有限公司对本项目进行了现场土壤取样工作，取样频次为1次。

（1）监测点布设

根据建设项目土壤环境影响类型、土地利用类型、评价工作等级，采用均布性与代表性相结合的原则，使监测点充分反映建设项目调查评价范围内的土壤环境现状。

1）调查评价范围内，每个土壤类型至少设置 1个表层样监测点，尽量布置在未受人为污染或相对未受污染的区域。监测点布设具体要求参见表3-1。

表3-1 土壤环境现状监测布点

| 评价工作等级 | 占地范围内 | 占地范围外 |
| --- | --- | --- |
| 三级 | 污染影响型 | 3 个表层样a点 | -- |
| a：表层样在0～0.2m取样。 |

2）占地范围内

拟建项目占地为1hm2，依据表3-1，占地范围内需布设3个表层样点。在考虑本工程平面布置的基础上，占地范围内土壤监测点布设位置和基本情况参见图3.1和表3-2。

略

备注：根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）7.4.2布点原则，7.4.2.1土壤环境现状监测点布设应根据建设项目土壤环境影响类型、评价工作等级、土地利用类型确定，采用均布性与代表性相结合的原则，充分反映建设项目调查评价范围内的突然环境现状，可根据实际情况优化调整。

本项目土壤环境评价工作等级为三级，需在占地范围内布设3个表层样点，根据现场勘探已开工建设，沥青混凝土生产设备及原料已在厂区安装并存放。因此本项目采用均布性与代表性相结合的原则，在原料堆场、沥青混凝土设备区及办公生活区布设了土壤监测点位。

（2）监测时间

2020年5月15日，采样一次。

（3）监测因子

土壤环境的监测因子分为基本因子和建设项目的特征因子；基本因子为GB36600中规定的基本项目，分别根据调查评价范围内的土地利用类型选取；特征因子为建设项目产生的特有因子。

代表不同土壤类型和用地类型的表层样监测点，监测基本因子和特征因子，其它表层样监测点仅监测特征因子。

1）基本因子

①建设用地监测基本因子

A.重金属和无机物

包括：砷、汞、铅、镉、六价铬、铜和镍。

B.挥发性有机物

包括：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。

C.半挥发性有机物

包括：硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

2）特征因子

本建设项目特征因子为挥发性有机物和半挥发性有机物。

（4）检测分析方法

土壤现状监测样品的采集、保存、分析与质量控制均按HJ/T166、HJ25.1、HJ25.2、GB36600、GB15618等要求进行。

本项目土壤具体检测标准、方法参见表3-3。

略

## 1.3.2现状评价

（1）评价标准

根据调查评价范围内的土地利用类型，建设用地选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值进行评价。评价因子在GB3660等标准中未规定的，可参照行业、地方或国外相关标准进行评价，无可参照标准的只给出现状监测值。

（2）评价方法

采用单因子指数法进行土壤环境质量现状评价：

式中：--土壤中污染物i的单因子污染指数；

--监测点位土壤中污染物i的实测浓度；

--污染物i的评价标准值或参考值。

（3）评价结果

本项目土壤评价结果参见表3-4~表3-6。

（4）评价结论

由评价结果可知，项目建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准，项目区域土壤质量良好。

略

# 4 土壤环境影响分析

（1）施工期

施工期对土壤的影响主要是表土扰动，施工期间的污水排放，固体废物堆存，及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。

（2）运营期

本项目营运期大气污染物主要为粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟和苯并芘。如若生产过程中出现故障，会对土壤环境造成较为严重的影响。

颗粒物对土壤环境影响分析

大气中排放的颗粒物污染物以其污染源为中心，成条带状或椭圆状分布，其长轴沿当地风向延伸，污染物随着飘尘以及各种气溶胶进入土壤和植物系统，破坏土壤生态系统。

据资料记载，根据土壤的容重和耕作层的厚度，耕作层土壤重量为250kg/m2左右，而本项目正常运行后排放的烟粉尘量2.3448t/a，假定排放量的70%为大于10μm的可沉降颗粒物，则年降落到地面的烟粉尘量约为1.64136t/a，假定在当地气象条件下，根据全年风频预测这部分颗粒物中的50%左右，降落在其主导风向下风轴线方向两侧扇形区内，则降尘量达0.82068t/a，另外这部分降尘量中有80%的颗粒物仅落在以厂址为中心、半径为0.5km的圆内，而且是均匀分布，则降尘的落地强度为：烟(粉)尘降落强度(0.50896t/a×l06×0.8)/(5002π)=0.836g/m2.a，假设上述降尘不被植物的叶片截留而全部土壤，该量占耕作层土壤重量小于0.9%，其比例很小，故对土壤的结构和理化性质不会产生明显的影响。

苯并芘、沥青烟对土壤环境影响分析

本项目的苯并芘、沥青烟排放量极少，排放速率较小，对环境空气影响很小，对植物的作用微弱。在采取合理的治理措施后，其排放量不大，满足达标排放的要求，结合大气环境质量影响预测结果，项目废气对土壤的影响不明显。在采取合理的治理措施后，其排放了不大，满足达标排放的要求，结合大气环境质量影响预测结果，项目废气对土壤的影响不明显。

②原料堆放场所处置不当，则废弃物则通过雨水或厂区内喷淋水的淋滤作用对所占用土地的土壤造成影响。

③本项目营运期产生的废水主要有生活废水、车辆冲洗水和储料库洒水，如处理不当，会对土壤造成影响。

# 5 土壤污染防治措施

根据依法办事，以防为主，防治结合，抓关键抓死角的防治原则，结合本次评价土壤的实际情况，提出以下的保护措施：

## 5.1源头控制措施

运营期：（1）原料库：本项目设置1座全封闭原料棚，采用钢结构，长100m宽20m，高12m，进出口设有自动卷帘门，地面均进行硬化，料棚内分格设置，分别用于堆放不同粒径的碎石和砂的，并且料棚内部配置喷淋洒水装置，采取以上措施后抑尘效率约80%

（2）矿粉筒仓：设置了自带仓顶布袋除尘器的筒仓，经自带的布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（1#）排放。

（3）沥青混凝土砂石冷料输送、落料过程：运输皮带进行全封闭处理，输送、落料过程中设置于全封闭原料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩，通过布袋除尘器+1根15m高排气筒（2#）排放，集气效率90%，布袋除尘器除尘效率99%。

（4）干燥废气和沥青储罐：本项目沥青混凝土生产线整个系统为集成设备，在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统；各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统；混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放（3#）。

（5）导热油炉：使用天然气作为燃料，采用低氮燃烧器，处理后烟气经不低于8m排气筒排放（4#）。

项目无生产废水外排，生活污水排入旱厕，定期清掏外运。

综上所述，采取上述措施后，本项目不会对周围土壤造成较大影响。

## 5.2过程防控措施

加强管理，保证各环保设备的正常工作，保证各污染物排放浓度稳定达标排放。

## 5.3土壤环境质量现状保障措施

对厂区内的土地进行硬化及防渗，并进行适当的绿化，保证厂区内无裸露地表。

## 5.4 跟踪监测

根据土壤导则，评价工作等级为三级的建设项目必要时可开展跟踪监测。本项目厂区采取防渗措施后，不会对周围土壤造成较大影响，因此，本项目可不开展跟踪监测。

# 6 土壤环境影响评价自查表

表6-1  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （1）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（砂河镇）、方位（W）、距离（0.66km） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | / |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级☑ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）(；b）(；c）(；d）( |  |
|  | 理化特性 | / |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | / | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / | / |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）标准中基本项目 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600(；表D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 监测点各监测项目均满足GB/36600-2018中风险筛选值 |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（影响极小，可以接受 ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | / | / | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |
| 评价结论 | 采取环评提出的措施，影响可接受 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# Text boxes

1.32

10.356

1.5

井水

生活污水排入旱厕，定期清掏外运

生活用水

0.15

未预见用水

0.3

1.2

0.12

0.03

沉淀池

储料库洒水

绿化用水

道路洒水

0.18

6

2.33

0.2

0.176

6

2.33

0.2

1.76

车辆冲洗水

1.584

原料棚全封闭建设

环保工程

安装工程

扬尘、噪声

扬尘、噪声、建筑弃渣

噪声、

废弃包装物

施工废水

施工人员生活污水、生活垃圾

矿粉罐车

矿粉储罐、输送（泵送）

计量

螺旋输送机

噪声、粉尘

噪声、沥青烟、粉尘

给料机（计量）

给料机（计量）

粗冷料

细冷料

噪声、粉尘

噪声、粉尘

物料加热（干燥滚筒）

提升筛分

热储料仓

二次计量

噪声、粉尘、烟尘、SO2、NOx

噪声、粉尘

天然气

搅拌混合

车辆外运

皮带

皮带

沥青（结合料）

加热保温（导热油炉）

烟气

输送

噪声、粉尘

沥青储罐

计量

成品料仓

沥青烟气

2H2S+3O2

2SO2+2H2O

压实土

防渗混凝图面层

碎石垫层

地坪标高

压实土

防渗混凝图面层

碎石垫层

地坪标高

土工布防渗（或涂料防腐）

占地规模

工作等级

敏感程度