繁环审批函〔2020〕32号

关于繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目环境影响报告表的批复

繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司：

你公司报送的《关于〈繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，其违法行为已经忻州市生态环境局繁峙分局（繁环法告〔2020〕14号）处罚。你公司必须认真汲取教训、强化守法意识。

一、繁峙县盛世通沥青混拌合有限公司沥青混凝土拌合项目位于繁峙县砂河镇代堡村原108国道南350m处。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、依托工程、储运工程、环保工程。建设规模日产设计能力1200吨，占地面积10000平方米。项目总投资2000万元，其中环保投资368万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作

(一)落实大气污染防治措施。原料库粉尘设置1座全封闭原料棚，采用钢结构，进出口设置自动卷帘门，地面进行硬化，料棚内分格设置，分别用于堆放不同粒径的碎石和砂，并且料棚内部配置喷淋洒水装置。矿粉筒仓粉尘设置自带仓顶布袋除尘器的筒仓，经自带的布袋除尘器处理后排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准要求。运输皮带进行全封闭处理，输送、落料过程设置全封闭闭料棚内，每个受料口进行三面围挡，仓顶配置集气罩+布袋除尘器+通过1根15m高排气筒排放。沥青混凝土生产线系统为集成设备，在成品卸料口处设环形集气罩，沥青烟气经负压管道引至沥青烟气处理系统；各沥青罐呼吸口安装集气管道，沥青罐呼吸废气引至沥青烟气处理系统；混合后的废气经布袋除尘器+二级活性炭处理后+1根15m高排气筒达标排放，排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准要求。导热油炉使用天然气作为燃料，采用低氮燃烧器，处理后烟气经不低于8m排气筒排放，排放须满《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）DB14/1929-2019）表3中新建燃气锅炉排放浓度限值要求。本项目各污染物排放量须满足总量指标：粉尘2.3348t/a、烟尘0.01t/a、二氧化硫0.136t/a、氮氧化物1.979t/a。

（二）落实污废水处理措施。洗车平台废水厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3沉淀池，沉淀后循环利用。生活污水排入厂内设旱厕，定期清掏。初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后回用厂区洒水抑尘。

（三）落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求办公生活垃圾设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置；除尘器收集的粉尘全部回用于生产；滴漏沥青、拌和残渣指定专人在沥青滴漏和拌和残渣泄露处用专用的容器接装，将其回收利用。废活性炭、废机油、废棉纱及废手套按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013修改单要求暂存在危废暂存间，定期由有资质的单位处理。废导热油由专业人员每3年更换一次，产生的废导热油由具有相关资质的单位回收，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年9月25日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西中安质环环保科技工程有限公司