建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：  繁峙县恒鑫商贸有限公司

年储售民用洁净煤2.7万吨项目

建设单位：  繁峙恒鑫商贸有限公司    （盖章）

编制日期：2020年9月

《繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目环境影响报告表》技术审查意见修改说明

# 2020年8月25日忻州市生态环境局繁峙分局主持召开“繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目环境影响报告表”技术审查会。听取了评价单位和建设单位代表分别对《报告表》主要内容和项目建设情况的介绍，询问了有关问题，经讨论与评审，形成了《繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目环境影响报告表技术审查意见》，评价单位根据《审查意见》做了以下的修改：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目前该煤场已经开始储煤，应详细介绍煤库及场地硬化方案、场地初雨池结构、煤库建筑结构类型，平面布置图应补充初期雨水收集池和洗车平台位置。 | 1.1已介绍煤库及场地硬化方案 | 见p9 |
|  |  | 1.2已介绍场地初雨池结构、煤库建筑结构类型 | 见p8 |
|  |  | 1.3已在平面图中补充初期雨水收集池和洗车平台位置 | 见附图3 |
| 2 | 核实煤库的最大储煤量。报告应明确储售民用洁净煤的煤质，明确售煤范围，不得储售工业用煤。补充本项目的煤质和售煤的产品方案。 | 2.1已核实煤库的最大储煤量 | 见p7 |
|  |  | 2.2已明确储售民用洁净煤的煤质，明确售煤范围 | 见p9 |
|  |  | 2.3已补充本项目的煤质和售煤的产品方案 | 见p9 |
| 3 | 落实是否配套移动筛分和配煤设备。细化铲装、移动筛分过程粉尘治理措施。补充煤库洒水抑尘方案、喷雾头分布情况介绍。给出车辆清洗平台和清洗设施或设备的类型和具体建设内容、类型和设备配置。 | 3.1已落实本项目无移动筛分和配煤设备 | / |
|  |  | 3.2已细化铲装过程粉尘治理措施 | 见p45 |
|  |  | 3.3已补充煤库洒水抑尘方案、喷雾头分布情况介绍 | 见p45 |
|  |  | 3.4已给出车辆清洗平台和清洗设施或设备的类型和具体建设内容、类型和设备配置 | 见p50 |
| 4 | 原料全部在库内存放，建议删除煤堆扬尘量计算说明，如用与库内煤尘计算，应详细给出计算条件。核实筛分、铲装过程粉尘产排情况，建议参照《逸散性工业粉尘控制技术》，给出集气罩和除尘设备配置及技术要求。 | 4.1已删除煤堆扬尘量计算说明 | / |
|  |  | 4.2已核实铲装过程粉尘产排情况 | 见p38 |
| 5 | 补充繁峙县自然资源局关于该项目的选址意见和情况说明，介绍占地的土地利用现状，分析项目占地与土地利用规划的符合性。 | 5.1已补充繁峙县自然资源局关于该项目的选址意见和情况说明 | 见附件 |
|  |  | 5.2已介绍占地的土地利用现状，分析项目占地与土地利用规划的符合性 | 见p3 |
| 6 | 细化环境保护措施和企业污染源自行监测计划的内容。 | 6.1已细化环境保护措施 | 见p60 |
|  |  | 6.2已细化企业污染源自行监测计划的内容 | 见p58 |
| 其他 | 根据专家意见修改了报告表中的其他内容 |
| 专家意见 |  |

进场道路                                 场地东侧

场地南侧                                泵房空地

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 繁峙县恒鑫商贸有限公司 |
| 法人代表 | 杨金枝 | 联系人 | 高红军 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县砂河镇下汇村南 |
| 联系电话 | 18935003666 | 传真 | / | 邮政编码 | 034302 |
| 建设地点 | 山西省忻州市繁峙县砂河镇农发新村西南300m处 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | B06 煤炭开采和洗选业 |
| 占地面积 (平方米) | 20000 | 绿化面积 (平方米) | 1000 |
| 总投资(万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 80 | 环保投资占总投资比例 | 80% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模 1.1建设背景 1.1.1项目提出背景 山西是全国商品煤的主要供应者之一，建立与资源相匹配的煤炭储运能力，提高周转效率，符合山西能源就地加工转化增值的战略，符合国家技术进步和产业政策导向。因此，提高煤炭产品的贮运、加工转化，十分必要的，而且有十分重要的现实意义和紧迫感，同时也存在广阔的市场机遇与发展前景。 为加快推进繁峙县清洁取暖工作，有效控制繁峙县燃煤污染，切实改善大气环境质量，最大限度降低燃煤污染对大气环境质量造成的影响，根据《山西省能源局关于进一步做好全省农村地区民用洁净煤供应工作的通知》（晋能源清洁发[2019]342号）、《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市2019年清洁取暖工作实施方案的通知》（忻政办发[2019]50号）、《繁峙县大气污染防治工作领导组办公室关于印发繁峙县2019年环境空气质量改善整改工作方案的通知》（繁气防办发[2019]3号）文件精神，结合繁峙县实际，特制定繁峙县农村地区民用洁净煤工作实施方案。 结合繁峙县实际，在全县范围内布局洁净煤供应点5处，具体为：东片一处设在大营镇（涵盖大营镇、横涧乡、神堂堡乡）；中片两处分别设在砂河镇（涵盖砂河镇、金山铺乡、柏家庄乡）、东山乡（涵盖东山乡、集义庄乡）；西片两处分别设在繁城镇（涵盖繁城镇、下茹越乡）、杏园乡（涵盖杏园乡、光裕堡乡、岩头乡），5个供应点负责在涵盖范围内的乡（镇）所在地和中心村设置供应分站并负责监督管理。 繁峙县恒鑫商贸有限公司作为供应点之一，主要负责中片砂河镇（涵盖砂河镇、金山铺乡、柏家庄乡）。因此，为了保障中片砂河镇的居民能够冬季正常供热，繁峙县恒鑫商贸有限公司在山西省忻州市繁峙县砂河镇农发新村西南300m处建设储煤场。本公司现已与繁峙县砂河高速口东108国道南的废弃场（选矿厂废弃场，场地空旷，无建筑物和设备）签订了用地协议（承包方为本公司经理，见附件），根据繁峙县自然资源局所出具的核查意见（见附件），本项目所用土地性质为建设用地，且符合砂河镇建设用地规划。 根据现场踏勘，于2020年7月，忻州市生态环境局繁峙分局执法人员现场检查时发现该场擅自投入生产，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》规定：建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设。2020年7月26日，忻州市生态环境局繁峙分局以“繁环法号【2020】44”文对该公司出具了“行政处罚事先告知书”，处罚人民币壹万元整。目前企业已停产，已缴纳完成行政处罚（见附件）。 1.1.2产业政策分析 本项目主要为煤炭的储存，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第 29号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，因此本项目不违背国家产业政策要求。 1.1.3“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 本项目建设地点位于繁峙县砂河镇农发新村西南300m处，地处II繁峙县滹沱河沿岸山地丘陵区水土保持生态功能亚区，II6繁峙县五台山山地生态林牧业经济区，项目建设不违背繁峙县生态功能区划、生态经济区划的发展要求。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态保护目标。 2）环境质量底线 本次评价引用2019年繁峙县环境空气例行监测数据，NO2、CO、O3(8h）均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5、PM10、SO2超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；本项目在严格执行各项污染物防治措施的情况下，废气可达标排放，对周围环境空气质量影响较小；由TSP监测结果可知，本项目区域的TSP能够满足满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。由噪声监测结果可知，厂界四周昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施后，对周围声环境影响较小；由土壤监测结果可知，厂内土壤监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准，项目区域土壤质量良好。 综上，本项目实施后不会恶化环境质量，符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目为储煤场建设项目，生产过程中消耗一定量的电和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目为煤炭储存项目，污染物采取措施后均能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目不属于高耗能、重污染类项目。项目不违背环境准入负面清单要求。 1.1.4场址符合性分析 本项目厂址位于繁峙县砂河镇农发新村西南300m处，本公司现已与繁峙县砂河高速口东108国道南的废弃场（选矿厂废弃场，场地空旷，无建筑物和设备）签订了用地协议（承包方为本公司经理，见附件），根据繁峙县自然资源局所出具的核查意见（见附件），本项目所用土地性质为建设用地。 本项目附近地表水体为滹沱河，位于厂区北侧2.74km。本项目距离最近水源地为砂河镇集中供水水源地（6#东河水源井），该水源地未设二级保护区，本项目距离一级保护区边界为6.1km。不在其水源地保护区范围内，不会对水源地造成影响。本项目建成后在采取相应的有效环保、管理措施后，各项污染物均可实现达标排放或合理处置，不会对区域环境功能区划产生不利影响，因此拟建项目选址合理。 1.1.5与“煤场扬尘污染防治技术规范”的符合性分析 2017年2月27日，山西省环境保护厅以晋环环评函[2017]102号下发《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》（以下简称“煤场扬尘污染防治技术规范”）。 表1-1 与“煤场扬尘污染防治技术规范”协调性分析 序号 “煤场扬尘污染防治技术规范” 本项目具体情况 相符性 一 选址原则 4.1严禁在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内建设各类煤场 工程选址不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源地保护区、泉域重点保护区等环境敏感区内 符合 4.2 在城镇规划区边界外2公里以内，城镇常年主导风上风向，居民聚集区、旅游区和其它严防污染的食品、药品、卫生产品、精密制造产品等企业周边l公里以内，原则上不得建设各类煤场 本项目不在繁峙县县城规划范围内，本项目西侧距离繁峙县县城规划范围29km，本项目占地性质为建设用地，不违背繁峙县县城城市总体规划；根据繁峙县风玫瑰图可知，本项目位于繁峙县城镇常年主导风侧风向；距离最近的城市主干道G108国道250m；本项目为民生工程，距离最近的居民聚集区为农发新村西南侧300m处，根据《山西省能源局关于进一步做好全省农村地区民用洁净煤供应工作的通知》（晋能源清洁发[2019]342号）、《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市2019年清洁取暖工作实施方案的通知》（忻政办发[2019]50号）、《繁峙县大气污染防治工作领导组办公室关于印发繁峙县2019年环境空气质量改善整改工作方案的通知》（繁气防办发[2019]3号）文件精神，结合繁峙县实际，特制定繁峙县农村地区民用洁净煤工作实施方案；结合繁峙县实际，在全县范围内布局洁净煤供应点5处，具体为：东片一处设在大营镇（涵盖大营镇、横涧乡、神堂堡乡）；中片两处分别设在砂河镇（涵盖砂河镇、金山铺乡、柏家庄乡）、东山乡（涵盖东山乡、集义庄乡）；西片两处分别设在繁城镇（涵盖繁城镇、下茹越乡）、杏园乡（涵盖杏园乡、光裕堡乡、岩头乡），5个供应点负责在涵盖范围内的乡（镇）所在地和中心村设置供应分站并负责监督管理，本项目主要负责中片砂河镇（涵盖砂河镇、金山铺乡、柏家庄乡），属于民生工程；项目设置全封闭煤棚，配套喷淋系统，定期洒水，厂界四周均种有绿植，以解决粉尘污染的问题，通过大气预测可知，本项目最大落地浓度为下风向31m，浓度39.3μg/Nm3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426－2006）中规定的煤炭工业作业场所排放限值要求，即1000μg/Nm3，因此，本项目采取措施后将粉尘对周边村庄的影响降到了最低 符合 4.3 在高速公路、城际铁路、客运专线、旅游线路两侧1公里可视范围内，原则上不得建设各类煤场。 本项目西北距天黎高速3.0km，西北距砂河高速口4.5km，西北距京原铁路1.6m，北侧距离108国道250m，天黎高速、108国道两侧均种植的绿树，并且厂区四周均进行围墙建设，因此，本项目周围无其他高速铁路、客运专线、旅游线路 符合 二 污染控制要求 1、县级以上城市建成区内的现有煤场应实施密闭；未密闭的煤场应限期实施密闭改造 本项目建设地点不在县级以上城市建成区内 符合 2、其他区域的煤场应按照不同行业特点采取密闭储存或严密围挡等措施，有效控制扬尘污染 本项目建设全封闭储煤棚 符合 3、煤场应设置洗车平台，运输车辆驶离煤场前应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。煤场防尘喷淋洒水、洗车等应优先使用中水，并实现闭路循环 场区出口处设有洗车平台，煤场设有高压喷雾装置，废水循环利用 符合 4、县级以上城市建成区内的储煤场应当采取筒仓、条形（矩形）煤场、半球形煤场和圆形煤场等密闭措施；其他区域应优先采用密闭措施，不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2m的防风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖、喷淋洒水等措施防治扬尘污染。禁止露天无遮挡、无喷淋等易产生煤尘污染的方式堆存煤炭。现有露天储煤场应限期改造 本项目储煤场为全封闭煤棚储存 符合 5、储煤场应固定装卸位置并采取密闭措施；不能固定位置的，应在装卸的同时采取喷淋洒水等降尘措施 项目煤炭装卸在封闭煤棚内进行，装卸时进行喷淋洒水 符合 6、煤炭运输应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，鼓励铁路运输、全密闭箱式货车或集装箱运输 项目车辆运输加盖篷布 符合 三 监督管理措施 1、建立健全煤场扬尘污染控制管理制度。包括：岗位责任，环保操作规程，扬尘控制管理，扬尘控制考核，扬尘污染源档案，扬尘控制设施运行记录台账，扬尘控制设施使用维修保养 本项目拟建立健全煤场扬尘污染控制管理制度 符合 2、扬尘治理设施属于大气污染防治环境保护设施，依据有关环境保护规定进行建设、验收、运行和管理；企业应按照《大气污染物综合排放标准》及相应行业污染物控制标准中颗粒物无组织排放监测布点，对防尘治理设施的运行、管理效果进行自行监测，并按当地环保部门的要求上报监测结果 企业拟按照要求对大气防治措施进行运行及管理 符合 因此，本项目的建设符合“煤场扬尘污染防治技术规范”要求。 1.1.6与“关于进一步加强项目用地管理”的符合性分析 表1-2 建设项目与“关于进一步加强项目用地管理”的符合性分析 序号 关于进一步加强项目用地管理 本项目 符合性 1 进一步夯实耕地保护责任 根据繁峙县自然资源局所出具的核查意见（见附件），本项目所用土地性质为建设用地 符合 2 严控在开发区外布局新办工业类项目 根据《山西省能源局关于进一步做好全省农村地区民用洁净煤供应工作的通知》（晋能源清洁发[2019]342号）、《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市2019年清洁取暖工作实施方案的通知》（忻政办发[2019]50号）、《繁峙县大气污染防治工作领导组办公室关于印发繁峙县2019年环境空气质量改善整改工作方案的通知》（繁气防办发[2019]3号）文件精神，结合繁峙县实际，特制定繁峙县农村地区民用洁净煤工作实施方案；结合繁峙县实际，在全县范围内布局洁净煤供应点5处，具体为：东片一处设在大营镇（涵盖大营镇、横涧乡、神堂堡乡）；中片两处分别设在砂河镇（涵盖砂河镇、金山铺乡、柏家庄乡）、东山乡（涵盖东山乡、集义庄乡）；西片两处分别设在繁城镇（涵盖繁城镇、下茹越乡）、杏园乡（涵盖杏园乡、光裕堡乡、岩头乡），5个供应点负责在涵盖范围内的乡（镇）所在地和中心村设置供应分站并负责监督管理，本项目主要负责中片砂河镇（涵盖砂河镇、金山铺乡、柏家庄乡），属于民生工程，处于三个乡镇中心位置 符合 3 严肃查处违法占地行为 该占地的土地利用现状为建设用地，本公司现已与繁峙县砂河高速口东108国道南的废弃场（选矿厂废弃场，场地空旷，无建筑物和设备）签订了用地协议（承包方为本公司经理，见附件） 符合 本项目为民生工程，占地为建设用地，因此，本项目建设与“《关于进一步加强项目用地管理的紧急通知》[2019]25号文”相符合。 综上所述，本项目场址选择可行。 1.1.7评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目的建设需要进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日生态环境部令 第1号 公布修改单），本项目属于“四十一、煤炭开采和洗选业”中的“130、煤炭储存、集运”的“全部”，应编制环境影响报告表。 繁峙县恒鑫商贸有限公司于2020年7月委托我公司正式承担本项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司立即组织参评人员赴现场进行实地踏勘，全面对工程所在区域自然环境、生态环境、周围污染源、存在的敏感因素以及拟建项目的工程内容、拟建场地等进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料。在此基础上遵循有关环评规定，编制完成了《繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目环境影响报告表》（送审本）。2020年8月25日，忻州市生态环境局繁峙分局组织召开“繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目环境影响报告表”技术审查会，我公司根据技术审查会意见对报告进行了修改和完善，完成了《繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目环境影响报告表》（报批本），现由建设单位上报主管部门进行报请审批。 1.2项目概况 1.2.1项目基本情况 项目名称：繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目 建设单位：繁峙县恒鑫商贸有限公司 建设性质：新建 项目投资：项目总投资100万元，资金来源为企业自筹。 建设地点及周边关系：本项目地处繁峙县砂河镇农发新村西南300m处，厂址中心坐标为：东经113°39'42.49"，北纬39°16'22.77"。本项目占地20000m2。厂区四邻关系：本项目西、南、北侧为空地，东侧为农田。 地理位置见附图1。四邻关系见附图2。 1.2.2工程建设内容及规模 主要建设内容：主要建设储煤棚1座，硬化场地及配套的环保设施等。 本项目主要工程建设内容见表1-3。 表1-3 主要建设内容一览表 名称 项目 主要建设内容、规模 备注 建设情况 主体工程 煤棚 设置全封闭式煤棚1座，位于南厂区西北侧，占地面积1000m2，50m×20m×15m，（采用彩钢结构，地面防渗硬化），煤最大堆高为6m，堆存面积为500m2，煤的密度约1.0吨/立方米，单次最大储存量约3000吨煤 新建 未建，已堆煤 辅助工程 生活办公区 500m2，50m×10m，一层，1座砖混结构形式，位于南侧厂区南侧 新建 未建 磅房 20m2，一层，砖混结构，位于厂区进口处 新建 未建 库房 占地面积1000m2，50m×20m×15m，一层，彩钢结构，位于北侧厂区东南侧 新建 未建 公用工程 供水 厂区自备水井，位于厂区东南处 新建 未建 供电 引自附近村庄变电站，厂内不设变压器 新建 未建 供暖 办公区、生活区采用电采暖 新建 未建 环保工程 废气 煤棚 储煤棚进行全封闭（彩钢结构，地面防渗硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统等 未建 未建 运输扬尘 硬化道路，密闭运输，定期洒水；车辆途径村庄时减速慢行 新建 未建 食堂油烟 配套油烟净化器，处理效率大于60% 新建 未建 废水 生活污水 厂内设旱厕，食堂废水处理经隔油池处理后，进入生活办公区南侧的1座10 m3（5m×2m×1 m）生活污水沉淀池，集中收集后，用于厂内抑尘洒水 新建 未建 洗车平台 煤场大门附近设洗车平台一座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，清洗水根据消耗量及时补充，循环利用不外排 新建 未建 淋控 水池 煤棚内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于煤棚洒水 新建 未建 雨水 北侧场地西北角、南侧场地东南角各设置一座300m3（30×10×1）初期雨水收集池（采用钢混结构），收集的雨水排入初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水 新建 未建 噪声 在厂区周围种植一些具有吸声降躁作用的树种，对噪声起到一定的隔离作用；加强管理对运输车辆管理 未建 固体废物 生活垃圾 设置全封闭式垃圾箱，集中收集后送环卫部门指定地点处置 新建 未建 生态 绿化 绿化面积1000m2 新建 未建 硬化、防渗 本厂洗车平台、初期雨水收集池、生活污水沉淀池、淋控水池的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为重点防渗区，要求抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2%。 本厂储煤棚、办公用房、厂区地面硬化、磅房的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设，采用商品混凝土，严格控制塌落度，将混凝土表面整平，采用机械压光，并定期进行养护。防渗类别为一般防渗区，抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能） 已建 1.2.3主要原材料用量 本项目为储煤场项目，煤源由繁峙县政府统一提供的洁净煤，不使用工业煤，要求煤的指标为灰分<10%，硫<0.5%，挥发份＜12%，储煤规模：年储售民用洁净煤2.7万吨。 该场区储存的洁净煤，均提供给砂河镇、金山铺乡、柏家庄乡三个乡镇的居民取暖用煤，在销售过程中，遵循按照人口来确定用量，以户为单位销售，并严格按照销售批次每月对供应煤煤质进行化验，同时建立销售台账，详细如实记录供应煤煤质指标和销售流向。 1.2.4主要生产设备 表1-4 主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 装载机 辆 1 50t 2 地磅 台 1 150t 3 煤棚高压喷雾洒水装置 套 1 - 4 洒水车 辆 1 10t 1.2.5工作制度及劳动定员 工作制度：年工作300d，8小时工作制，一班倒。 劳动定员：项目员工定员5人，其中管理人员为1人。 1.2.6主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-5。 表1-5 主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数量 备 注 1 总用地面积 m2 20000 30亩 2 本项目建筑面积 m2 3030 3 劳动定员 人 5 其中 管理人员 人 1 4 总投资 万元 280 资金自筹 5 环保投资 万元 80 6 工作制度 d/a 300 班/d 1 h/班 8 1.2.7工程投资及环保投资 项目总投资100万元，其中环保投资80万元，占总投资比例为80%。具体环保投资估算见下表1-6。 表1-6 环保投资估算表 类别 污染源 污染物 环保设施 环保投资（万元） 废气 煤棚 煤尘 储煤棚进行全封闭（彩钢结构，地面防渗硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统等 62 运输 扬尘 道路硬化，密闭运输，控制车速，定期洒水 5.0 食堂 油烟 配套油烟净化器，处理效率大于60% 0.5 废水 生活污水 COD、BOD5、SS 厂内设旱厕，建设单位定期委托当地农户将粪便清运至附近农田施肥，食堂废水处理经隔油池处理后，进入生活办公区南侧的1座10m3（5m×2m×1 m）生活污水沉淀池，集中收集后，用于厂内抑尘洒水 1.0 车辆冲洗水 SS 洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座5m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排 3.0 淋控水池 SS 储煤棚内部设置导流渠，收集产生的淋控水至1座10m3淋控水池内，经沉淀后回用于煤棚洒水 2.0 初期雨水 SS 北侧场地西北角、南侧场地东南角各设置一座300m3初期雨水收集池，收集的雨水排入初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水 1.0 噪声 噪声 在厂区周围种植一些具有吸声降躁作用的树种，对噪声起到一定的隔离作用；加强管理对运输车辆管理 1.0 固体废物 生活区 生活垃圾 设置全封闭式垃圾桶收集，送当地环卫部门进行统一处理 0.5 生态 - - 硬化场地，加强绿化，绿化面积1000m2 4.0 合计 80 1.2.8总平面布置 本项目位于忻州市繁峙县砂河镇农发新村西南300m处，面积为20000m2，共30亩。厂区总平面布置要遵循的原则如下： （1）充分合理地利用现有场地，在充分考虑地形、工程条件情况下，因地制宜地布置构筑物，尽量少占土地。 （2）在满足生产工艺要求的前提下，简化系统和周转环节，场地布置紧凑合理，节省建设资金。 根据生产工艺流程要求和上述分区情况，结合场地和外部环境条件，及安全、卫生、消防、运输等规范的要求下，由北向南、由东向西依次为库房、洗车平台、一座储煤棚、磅房、生活办公区等。在厂区西北处新建一座500m3初期雨水收集池，收集的雨水排入初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水。 项目总平面布置图见附图3。 1.3公用工程 1.3.1给排水 （1）给水水源：本项目厂区自备水井。本项目用水主要为职工的日常生活用水、储煤棚喷洒降尘用水、硬化路面洒水、洗车过水池补水等。 ①生活用水：项目劳动定员为5人，均为当地村民，均在食堂就餐。根据《山西省用水定额 第三部分 城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），日常生活用水标准取值为30~50 L/（p.d），本项目按50L/（p.d）计算，则用水量为0.25m3/d（75m3/a）。 ②生产用水： 储煤棚洒水：储煤棚设高压喷雾装置，装卸时洒水，用水指标按1.5L/m2·d计，按2 次/d 计算（夏季及干燥天气可增加洒水次数），煤场面积1000m2，则日用数量为3m3/d。 洗车平台补水：本项目采用50吨箱式重卡运输物料，煤炭年储运量为2.7万吨，需要1080车次(约合4辆/天)，每次车辆出厂前均需对出厂车辆进行冲洗，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015），“公共汽车、载重汽车--循环用水冲洗补水--40~60L/(辆·次)”，本项目主要对车胎等处煤尘进行冲洗，因此取40L/(辆·次)，由此计算，冲洗车辆补充水量共为43.2m3/a（0.144m3/d）。 道路洒水：硬化场地面积约为16000m2，洒水指标按1.0L/m2·d计，则用水量为16m3/d。 绿化洒水：绿化面积1000m2，用水量指标按0.28m3/m2·a计，则用水量为0.93m3/d。 本工程运营期给排水情况见表1-7，项目采暖期水平衡图见图1-1，项目非采暖期水平衡图见图1-2。 表1-7 本项目给排水情况一览表 序号 用水项目 数量 用水标准 用水量 排水量 备注 m3/d m3/a m3/d m3/a 1 生活用水 5人 50L/d.人 0.25 75 0.2 60 -- 2 未预见用水量 以上用水量的10% 0.025 7.5 0.02 6 -- 合计（生活用水） 0.275 82.5 0.22 66 -- 3 生产用水 煤棚喷洒用水 1.5L/m2·d 2次/d 3 900 -- -- -- 洗车平台用水 40L/(辆·次) 0.144 43.2 -- -- -- 道路洒水 1.0L/m2·d 16 4800 -- -- -- 绿化洒水 0.28m3/m2·a 0.93 280 -- -- 非采暖期 合计 17.349 6105.7 0.22 66 -- （2）排水 生活污水：办公废水产生量按用水量的80%计，污水产生量为0.22m3/d，厂内设1座10 m3生活污水沉淀池，规格为：5m×2m×1 m。产生生活污水统一收集沉淀后用于厂内洒水，不外排；厂区设有旱厕，厂区人员大小便入旱厕。建设单位定期委托当地农户将粪便清运至附近农田施肥。 洗车废水：洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座5m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排。 1.3.2供电 本项目用电引自附近村庄变电站，厂内不设变压器，可满足生产的需要。 1.3.3供暖 本项目生产车间不供暖，办公区采用电采暖。 1.3.4通风 全封闭式储煤棚的通风设计宜采用下部自然通风、上部机械通风的通风方案（即网架外维护部分在挡煤墙标高以上位置设置铝合金百叶窗，在屋顶设置机械排放方式）。 图1-2 项目采暖期水平衡图 单位：m3/d 图1-1 项目非采暖期水平衡图 单位：m3/d |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建工程，位于忻州市繁峙县砂河镇农发新村西南300m处，项目所用土地类型为建设用地，该土地原为废弃场，场地空旷，无建筑和设备。本公司现与繁峙县砂河高速口东108国道南的废弃场签订了用地协议（承包方为本公司经理，见附件），面积为20000m2，共30亩。根据繁峙县自然资源局所出具的核查意见（见附件），本项目所用土地性质为建设用地。经现场调查发现，没有与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 略。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1环境空气质量现状 本次评价引用省大气污染防治工作领导组办公室2020年1月20日发布的2019年县（市、区）环境空气质量状况中繁峙县环境空气例行监测数据，数据见表3-1。 表3-1 2019年繁峙县环境空气自动监测浓度统计表 （μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准浓度 （μg/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均 质量浓度 47 35 134 超标 PM10 104 70 149 超标 SO2 86 60 143 超标 NO2 32 40 80 达标 CO 2.6 4 65 达标 O3（8h） 154 160 96.3 达标 根据2019年繁峙县环境空气自动监测浓度统计表可知，全年NO2、CO、O3(8h）不超标，PM2.5、PM10、SO2年均浓度均出现不同程度的超标现象，超标原因与区域冬季采暖有关。 为了解该项目所在区域的TSP环境质量现状，建设单位委托山西英锐泽检测科技有限公司对厂址进行了TSP环境质量现状监测，监测时间2020年7月26日至2020年8月1日，连续监测7天，每天监测24h，监测结果见下表。 3.2地表水环境质量现状 本项目北距滹沱河2.74km，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于滹沱河（源头——下茹越水库出口），水环境功能为一般源头水、地表水引用水源补给区水源保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类水质标准。 3.3声环境质量现状 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托山西英锐泽检测科技有限公司对厂界四周进行了声环境质量现状监测，监测时间2020年7月25日，昼夜间各监测一次，监测布点图见图3-1，监测结果见表3-3。 3.4土壤环境质量现状 本项目地处忻州市繁峙县砂河镇农发新村西南300m处，本次评价委托江西志科检测技术有限公司于2020年8月4日对本项目进行土壤环境质量现状监测。项目占地范围内，监测点位的土壤质量现状各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准。 具体统计数据详见土壤专题。 3.5区域环境现状 根据项目周围的调查情况可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 3.6环境保护级别 （1）环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 （2）地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 （3）地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类。 （4）声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.7环境保护对象 根据调查，评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。为此，本次评价确定项目周边村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区。主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标表 名称 地理坐标 保护对象 保护内容 环境功能区划 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境空气 113°38′54.13" 39°16′44.05" 农发新村 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 二类功能区 EN 300 113°39′42.03" 39° 16′6.99" 贾家井村 ES 1100 113°39′37.24" 39°16′48.13" 判成地村 EN 1250 113°36′34.00" 39°17′3.92" 下汇村 WN 2800 113°36′27.52" 39°17′28.31" 桃园村 WN 3460 113°40′5.67" 39°16′44.31" 贾家井新村 EN 1630 113°38′49.50" 39°15′58.98" 天成渠 S 750 地表水 滹沱河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 III类标准 N 2740 地下水 本项目周边浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 Ⅲ类标准 / / 声环境 厂区四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2类标准 / / 生态环境 周围生态系统 生态环境良性循环 / / /

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的规定中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的表1二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 SO2 NO2 PM2.5 PM10 CO（mg/m3） O3 (8h） TSP 单位 年平均 60 40 35 70 -- -- 200 μg/m3 24小时平均 150 80 75 150 4 -- 300 8小时平均 -- -- -- -- -- 160 -- 1小时平均 500 200 -- -- 10 200 -- 4.2地表水 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于滹沱河（源头——下茹越水库出口），水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类水质标准 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 项目 pH 氨氮 COD BOD5 总磷 总氮 石油类 硫化物 标准值 6～9 ≤1.0 ≤20 ≤4 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 4.3地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L（除pH） 污染物 pH 氨氮 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 挥发酚 氰化物 砷 汞 标准值 6.5≤pH≤8.5 ≤0.5 ≤20 ≤1.0 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 ug/L ≤0.001 ug/L 污染物 Cr6+ 锰 耗氧量（CODMn） 硫酸盐 总硬度 氟化物 镉 铁 标准值 ≤0.05 ≤0.1 ≤3.0 ≤250 ≤450 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 污染物 铅 总大肠菌群 氯化物 总溶解性固体 菌落总数 标准值 ≤0.01 ≤3.0CFU/100mL ≤250 ≤1000 ≤100CFU/ mL 4.4声环境 根据声环境功能区划分的规定，本项目属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）表1中2类区标准，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 4.5土壤环境 根据调查评价范围内的土地利用类型，建设用地选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地第二类用地筛选值进行评价。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（单位：mg/kg） 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 管制值 第一类 用地 第二类 用地 第一类 用地 第二类 用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20 60 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 4 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 5 汞 7439-97-6 8 38 33 82 6 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 7 铬（六价） 18540-29-9 3.0 5.7 30 78 挥发性有机物 8 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 9 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3 10 1,1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 11 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000 12 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 13 1,1-二氯乙烷 75-34-3 3 9 20 100 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10 16 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 701 840 840 840 17 四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8 9 36 18 苯 71-43-2 1 4 10 40 19 1,2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21 20 三氯乙烯 79-01-06 0.7 2.8 7 20 21 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 22 甲苯 108-88-3 1200 1200 1200 1200 23 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 24 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 25 氯苯 108-90-7 68 270 200 1000 26 1,1,1,2-四氯乙烷 930-20-6 2.6 10 26 100 27 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280 28 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3 106-42-3 463 570 500 570 29 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 30 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 31 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 32 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 33 1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200 34 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 半挥发性有机物 35 苯胺 62-53-3 92 260 211 663 36 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 37 硝基苯 98-95-3 34 76 190 760 38 萘 91-20-3 25 70 255 700 39 苯并[a]蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 40 䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900 41 苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 42 苯并[k]荧蒽 207-08-9 55 151 550 1500 43 苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 5.5 15 55 151 45 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 0.55 1.5 5.5 15 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.6废气 施工期粉尘：新建构筑物、建材装卸等产生粉尘，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准中无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点1.0 mg/m3。见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 运营期：本项目在储运过程产生粉尘，颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426－2006）中规定的煤炭工业作业场所排放限值要求，见表4-7。 表4-7 煤炭工业污染物排放标准 污染物名称 排放方式 排放限值 生产设备 颗粒物 无组织排放 1.0mg/Nm3 煤炭工业所属装卸场所 项目设有食堂，食堂厨房设1个基准灶头，油烟排放浓度参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模的标准限值，其限值见表4-10。 表4-8 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）（摘要） 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 4.7废水 本项目食堂废水经隔油池处理后，进入1座10m3（5m×2m×1 m）生活污水沉淀池沉淀后用于厂内抑尘洒水，不外排。不设排污口。 4.8噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)； 表4-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：Leq（dB） 昼间 夜间 70 55 运营期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准值，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准dB(A) 类 别 昼 间 夜 间 2 60 50 4.9固体废物 运营期产生的固体废物均为一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号），第一章第二条规定“适用于建设项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物排放总量指标的审核与管理”；第三条规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目”，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目排放的大气污染物主要为储煤场产生的无组织粉尘、食堂油烟等；项目无生产废水外排，食堂废水经隔油池处理后与经1座10m3生活污水沉淀池沉淀后，用于厂内抑尘洒水，不外排。故本项目不需申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 5.1施工期 本项目为储煤场建设项目，施工期的环境影响主要是新建储煤棚、办公生活区、道路硬化等过程产生污染。 施工期污染环节示意图见图5-1。 图5-1 施工期污染环节示意图 5.2营运期 本项目为储煤场项目，只是利用固定的场所贮存和销售。 主要工艺过程为： 1）购进煤炭 项目从外界购进煤炭，用车辆载入到储煤棚，车辆在进入储煤棚时会产生噪声，载煤的车辆在过磅以后，储煤棚内卸下煤炭，卸煤期间会产生煤炭粉尘和噪声，最后由固定员工清理煤棚内的煤炭，将煤炭堆放在指定的位置临时储存，期间会产生粉尘。 2）销售煤炭 项目对外界销售煤炭，根据客户要求，先将煤炭在储煤棚内部装载，装载期间会产生粉尘和噪声，装载完毕后，在进行过磅，运输车辆将煤炭运输到所需客户处，运输时会产生噪声。 项目营运期工艺流程及产污节点见图5-2。 图5-2 运营期生产流程及产污环节图

主要污染工序： 5.3施工期 本项目为储煤场建设项目，施工期为2个月。施工期的环境影响主要是新建储煤棚、办公生活区以及辅助工程。 主要污染因素为施工扬尘、施工人员生活污水、建筑噪声、施工固废。 5.3.1施工期大气污染物产生环节 施工期废气污染物主要为施工扬尘、运输车辆及作业机械尾气。其中施工扬尘主要为修建场地扬尘等。 （1）施工扬尘 项目在施工建设期间对大气环境的影响主要是施工产生的扬尘。施工扬尘按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。其中风力扬尘主要是由于天气干燥及大风造成的；而动力扬尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Qp=0.123(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.72 Q′p=Qp·L·Q/M 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2 表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 车速 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.8 1 5（km/h） 0.0303579 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10（km/h） 0.0607159 0.102112 0.171701 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15（km/h） 0.0910738 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25（km/h） 0.1517897 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 结合上述公式和表中数据分析，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，施工期间限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是废砖、废砂等露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w 式中： Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，% 从公式可以看出，起尘量与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度列于下面表5-2中。 表5-2 不同粒径的尘粒的沉降速度 粒径，mm 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，mm 0.080 0.090 0.100 0.150 0.200 0.250 0.350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，mm 0.450 0.550 0.650 0.750 0.850 0.950 1.050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由表5-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为0.25mm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于0.25mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。施工过程中产生的扬尘，属无组织排放，在小风、静风天气作业时，影响范围小，大风天气作业时，污染较大。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 5.3.2施工期水污染物产生环节 施工废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 根据同类项目调查，预计本项目施工高峰期进场人员为20人，本次评价按照最大人数考虑。由于项目场地的限制，项目场地不设施工营地，施工人员人均生活用水量按35L/d计，日用水量为0.7m3/d；产污系数以0.80 计，生活污水产生量为0.56m3/d（33.6 m3），主要污染物为COD、BOD5、SS。 （2）施工废水： 建筑施工废水包括砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等，这些废水中主要含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量小。 5.3.3施工期固体废物产生环节 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要为建设过程中的废材料等。 （2）生活垃圾 在项目的建设施工期，施工人员平均每人排放生活垃圾0.5kg/d，施工期最大施工人数按20人计算，生活垃圾产生量10kg/d，施工期内产生活垃圾0.6t。 5.3.4施工期噪声产生环节 施工噪声主要可为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声是主要施工机械造成，挖土机械、打桩机械等，多属点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多属瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中，声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械设备的噪声见表5-3。 表5-3 主要施工机械设备的噪声声级 序号 施工机械 测量声级[dB(A)] 测量距离（m） 1 挖掘机 76 10 2 压碾机 70 10 3 铲土机 74 10 4 自卸卡车 68 10 5 装载机 80 10 多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。叠加之后的噪声增值3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 5.4运营期 5.4.1废气 （1）装卸扬尘 本项目煤在装卸时铲装过程会产生扬尘，评价中考虑取设计堆存量来计算。 采用清华大学在霍州电厂现场试验模式计算公式如下： 装卸扬尘： 式中：Q2—煤装卸扬尘，g/次； U—风速，m/s，取大于4m/s； W-煤物料湿度，取6%； M-车辆吨位，50t； H-煤装卸高度，6m。 综合考虑煤堆的表面积、含水量、粒度情况等因素，本项目建设全封闭储煤棚，在库内装卸，可抑尘95%，则储煤棚装卸扬尘量为3.76t/a。 （2）运输扬尘 原煤的运输会产生运输扬尘。起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，20km/h； M——车辆载重，50t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2； L——运输距离，0.055km； Q——运输量，5.4万吨。 经计算产生扬尘为0.082t/a。 表5-4 运输过程各路段起尘量估算 路段 物料 P (kg/m2) V (km/h) M (t/辆) Q (万t/a) L (km) Q´p (t/a) 厂区至公路 煤 0.2 20 50 5.4 0.055 0.082 （3）食堂油烟 项目设有一个食堂，灶头1个，为职工提供餐饮服务。食物在烹饪过程中会产生油烟。根据对餐饮企业的类比调查，目前人均日耗色拉油量约30g，就餐人按5人计，该项目年耗色拉油量0.045t。根据不同的烧炸工况，油的挥发量不同，按日进行烧炸工况6小时计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟产生量约为0.0013t/a，浓度为0.12 mg/m3。 5.4.2废水 本项目产生的废水可分为两类：生活污水、生产废水和初期雨水，其中生产废水为淋控水和洗车废水。 （1）生活污水 项目劳动定员为5人，均为当地村民，根据水平衡分析可知，本项目生活污水用水产生量为0.22m3/d（66m3/a）。 （2）淋控水 本项目储煤部分为洗煤厂精煤，含水率高，产生一部分淋控水。 （3）洗车废水 厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，主要污染物为SS。 初期雨水 北侧场地西北角、南侧场地东南角各设置一座300m3初期雨水收集池，收集的雨水排入初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水。 5.4.3噪声 项目产噪环节主要为煤炭运输、装卸转载过程，其声级值在70-80dB（A）之间。 表5-5 噪声污染源强及治理措施表 序号 声源名称 辆 噪声源强dB(A) 排放规律 1 洒水车 1 70 连续 2 装载机 2 80 5.4.4固废 固废主要为生产固废，主要为沉淀池污泥、生活垃圾等。 （1）生活垃圾：本项目劳动定员5人，每人每天垃圾产生量为0.5kg/d，生活垃圾产生量约0.75t/a。 （2）沉淀池污泥：车辆冲洗废水、地面冲洗废水含有大量的悬浮煤泥颗粒，沉淀的煤泥定期清理，沉淀的量0.02t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | 严格现场管理制度：施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工场地100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭的要求 |
|  | 储煤棚 | 煤尘 | 3.76t/a | 0.188t/a |
|  | 汽车运输 | 扬尘 | 0.082t/a | 0.0123t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.12 mg/m3，0.0013t/a | 0.046mg/m3，0.0005t/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 （33.6 m3） | 成分简单且量少，洗漱废水沉淀后用于场地洒水抑尘不外排 |
|  | 生活污水 | 水量 | 66m3/a |
|  |  | SS | 400mg/L | 0.0264t/a | 1座10 m3生活污水沉淀池，集中收集后用于厂内洒水，不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.0198t/a |  |
|  |  | BOD5 | 250mg/L | 0.0165t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 15mg/L | 0.001t/a |  |
|  | 洗车平台 | 煤场大门附近设洗车平台一座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，清洗水根据消耗量及时补充，循环利用不外排 |
|  | 淋控水池 | 煤棚内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于煤棚洒水 |
|  | 初期雨水收集池 | 北侧场地西北角、南侧场地东南角各建设一座300m3初期雨水收集池，收集的雨水排入初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水 |
| 固体 废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 0 |
|  | 生产区 | 沉淀池污泥 | 0.02/a | 0 |
| 噪声 | 运输车辆 | 车辆噪声 | 70-80dB（A） | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 1、施工期影响：本项目建设生态破坏较小，主要体现在施工期地表开挖产生裸露面造成水土流失。 2、运营期影响：本项目建成后，场内进行绿化，绿地面积扩大，绿化水平有所提高，绿化景观与美观的主体建筑和谐统一，建设区域及其周围的生态环境将得到明显改善，从而产生生态环境正影响。 |

# 环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目为新建项目，主要是新建储煤棚1座、库房1座和办公生活区，硬化场地及配套的环保设施等。 建设施工期的产污环节主要是扬尘污染、施工噪声、各类建筑垃圾及施工人员的生活垃圾、生活污水等。 7.1.1施工期环境大气污染影响分析及防治措施 （1）施工期扬尘防治措施 该项目已有部分设施安装完毕，在剩余工程施工中，为减轻扬尘污染，评价要求项目应严格按照晋环发[2010]136号“关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知”要求的污染防治措施对施工扬尘进行防治。结合项目区的实际情况，评价要求企业不得进行现场搅拌，采用商品混凝土。并且严格执行：施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工场地100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭。 本次评价提出的具体防治措施见表7-1。 表7-1 建筑工地扬尘控制措施 序号 控制措施 环 评 要 求 1 道路硬化与管理 施工场所硬化率达100%以上； 任何时候车行道路上都不能有明显的尘； 道路清扫时都必须采取洒水措施。 2 边界围挡 围挡施工工地100%围挡，高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失； 围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 裸露地 (含土方) 覆盖 每一块独立裸露地面100%以上的面积都应采取覆盖措施； 覆盖措施的完好率必须在100%以上； 覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘 物料覆盖 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于100%； 小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 6 运输车辆 冲洗装置 出入车辆100%冲洗；运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 采取上述措施后，可有效控制本项目施工期扬尘对周围环境的影响。 7.1.2施工期水环境影响分析及防治措施 （1）施工废水 施工期间将产生设备冲洗废水，施工期设备冲洗废水只含有少量泥沙，不含其它杂质，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 （2）施工人员生活污水 本项目预计施工高峰期进场人员为20人，本次评价按照最大人数考虑。生活污水产生量为0.56m3/d（33.6 m3），主要污染物为COD、BOD5、SS。 厂内设有旱厕，生活污水水质简单，用于施工场地洒水抑尘。 因此，施工期对周围环境及地表水环境不会造成影响。 7.1.3施工期声环境影响分析 本项目施工期各施工设备产噪情况见表5-3。 考虑此工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离时经距离衰减之后的噪声，并对声源的贡献值进行分析。 噪声值计算模式： LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r） ——距声源r处的A声级，dB（A）； LAref（ro）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv ——声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），Adiv=20lg（r/r0）； Abar ——遮挡物引起的A声级衰减量dB(A)，取值0； Aatm ——空气吸收引起的A声级衰减量dB（A），； Aatm=α(r/r0)/100，查表取α1.142； Aexc ——附加A声级衰减量dB（A），Aexc=5lg(r/r0)。 施工场地噪声预测结果见表7-2。 表7-2 距声源不同距离处的噪声值 dB（A） 名称 5m 10m 20m 40m 80m 160m 320m 挖掘机 76 70 64 58 52 46 40 压碾机 70 64 58 52 46 40 34 铲土机 74 68 62 56 48 42 36 自卸卡车 68 62 56 50 44 38 32 装载机 80 74 68 62 56 50 42 根据《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，昼间的噪声限值70dB(A)、夜间55dB(A)。 根据表7-2数据，昼间施工机械产生的噪声距离施工地点160m之外满足55dB(A)噪声限值要求，夜间施工机械产生的噪声距离施工地点320m之外满足45dB(A)噪声限值要求，施工机械产生的噪声夜间的影响更严重。项目距离最近居民区（农发新村）300m，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，即：昼间55dB（A），夜间45dB（A）的要求，施工噪声不会对其产生影响。但施工单位还应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，禁止夜间施工，降低对噪声对周边环境的影响。 7.1.4施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾：主要是灰浆、废材料等，应由企业统一处理，及时清运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场，不在施工场地随意堆放，对环境影响较小； （2）生活垃圾：施工期生活垃圾1.5t，设垃圾桶收集后，送到指定垃圾场处理。 施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。 7.1.5施工期环境管理 由于施工期对环境的影响会随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。为最大限度地减轻施工作业对环境的影响，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。为此，环评要求在工程施工期进行环境监理。 环境监理即聘请第三方对环境管理工作及环境法规和政策的执行情况进行监察和督促的整套措施和方法。其主要任务是协助甲方落实工程施工期间的各项环境保护措施和方案。监理人员在现场的工作重点见表7-3所示。 表7-3 施工期环保措施一览表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大气污 染物 施工工程 粉尘 严格现场管理制度、尽量避免土方露天堆放、在施工场界周围增加围栏等措施 减轻粉尘污染 运输扬尘 清洗轮胎、加盖蓬布 抑尘60% 固体 废物 施工过程 生活垃圾 其产生的生活垃圾送当地垃圾点，由环卫部门统一清运处理 合理处置 建筑垃圾 送至建筑垃圾填埋场 噪声 施工作业、机械的噪声和运输车辆的交通噪声 施工期噪声实施严格控制，要禁止夜间施工，运输车辆在途径居民点时要限速行驶 对声环境 影响较小 废水 施工区 生活污水 成分简单且量少沉淀后用于场地洒水抑尘不外排 不污染区域水环境 施工区 生产废水 施工场地洒水抑尘 综上所述，经采取防治措施后，可大大减小施工期对环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。

7.2营运期环境影响分析： 7.2.1大气污染影响分析 本项目大气污染源主要有运输、装卸过程产生粉尘。 （1）煤炭装卸时产生的粉尘 本项目在全封闭储煤库内部装卸，煤炭在装卸时会产生粉尘，经计算，本项目煤炭装卸时产生粉尘量为3.76t/a。 环保措施：本项目设置1座全封闭储煤棚，占地面积1000m2（其中储煤堆放占地面积500m2，单次最大储存量约3000t，彩钢结构。 煤库内配备1套高压喷雾洒水设施，地面硬化，并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统。采取以上措施后可抑尘95%，则煤炭装卸时粉尘排放量=3.76t/a×（1-95%）=0.188t/a（0.0783kg/h）。 环评要求煤炭装卸均在全封闭库房内进行，场地全部防渗硬化，硬化方案为10cm砂砾层+15cm商品混凝土，碾压充实，要求混凝土的防渗性能为P8。同时在储煤棚内配置固定式喷淋洒水装置，围绕储煤库间隔设置6个固定喷头，喷头水雾覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动选择，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效抑制煤尘的产生。另外，煤炭装卸时，使用移动式洒水装置对物料进行洒水抑尘。 根据现场情况，为保证在各种影响条件下到全面喷洒的效果，建议在储煤库四角安装半径为30m的喷雾头。 高压喷雾装置工作原理： 喷雾系统的工作介质是水，在系统运行过程中，液态水从常压状态,经加压管路或喷雾泵增加到一定的压力，再经雾化喷嘴，将液态水雾化，水雾以一定的运动规律与尘埃粒子发生惯性碰撞、重力沉降、拦截捕尘、扩散捕集等作用，达到降尘的目的。此外，高速水雾流对风流的引射、扰动作用可驱散，高压喷雾降尘系统由水箱向水泵供水，水泵通过供水管路、喷雾控制箱、喷雾管路向高压喷嘴提供高压水，实现高压喷雾。 （2）运输扬尘 本项目煤炭由周边地区购入，经汽车运输。 本项目运输扬尘主要为进厂道路，进厂道路产生的扬尘产生量为0.082t/a。 环评要求对厂区道路进行硬化，并派专人对厂区及进出场道路进行清扫和洒水抑尘。在运输过程中要求采取密闭或者其他全覆盖措施，防止煤炭洒落，鼓励使用全密闭式货车或集装箱运输。采取措施后可减少道路扬尘85%以上。 则进厂道路扬尘排放量=0.082t/a×（1-85%）=0.0123t/a。 （3）食堂油烟 项目设有一个食堂，灶头1个，为职工提供餐饮服务。食物在烹饪过程中会产生油烟。根据对餐饮企业的类比调查，目前人均日耗色拉油量约30g，就餐人按5人计，该项目年耗色拉油量0.045t。根据不同的烧炸工况，油的挥发量不同，按日进行烧炸工况6小时计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟产生量约为0.0013t/a，浓度为0.12 mg/m3。 环保措施：设油烟净化器1台，排风量为6000m3/h，处理效率大于60%，处理后其油烟量为0.0005t/a，排放浓度为0.046mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，即最高允许排放2.0 mg/m3，处理效率不低于60%。 本项目大气污染物产排污情况一览表见表7-4。 表7-4 大气污染物产排污情况一览表 污染源 污染物 产生量 措施 排放量 mg/m3 t/a mg/m3 t/a 储煤棚 煤尘 -- 3.76 储煤棚进行全封闭（采用钢结构，地面防渗硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统等 -- 0.188 运输 扬尘 -- 0.082 进厂路面进行硬化，及时清扫，定期洒水；车辆采用全封闭式车辆或进行苫盖，抑尘效率85% -- 0.0123 食堂 油烟 0.12 0.00013 1套油烟净化器，油烟处理效率大于60% 0.046 0.0005 （4）大气环境影响预测 为了解各大气污染源对环境的影响程度，评价采用《环境影响评价与技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的AERSCREEN计算模式大气污染物扩散计算。 ①大气评价工作分级依据见表7-5。 表7-5 大气评价工作分级依据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ②污染物评价标准 本项目污染物评价标准见表7-6。 表7-6 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（μg/m3） 标准来源 TSP 二类限区 24小时平均 300 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 ③污染源参数 本项目建成后，主要废气污染源排放参数见表7-7。 表7-7 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度（m） 宽度（m） 有效高度（m） 厂区 113.645137 39.272992 1142 50 20 15 TSP 0.0218 g/s ④模型预测参数 本项目评价因子、评价标准和模型预测具体参数见表7-8。 表7-8 本项目大气污染物排放源强、排放参数 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) 0 最高环境温度℃ 38.2 最低环境温度℃ -25.7 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ⑤预测结果 预测结果见表7-9。 表7-9 大气环境影响预测结果表（面源） 下风距离（m） TSP 下风向预测浓度（ug/m3） 浓度占标率（%） 25 36.8 4.09 31 39.3 4.37 75 32.1 3.57 100 21.2 2.35 150 15.9 1.77 200 13 1.45 300 9.68 1.08 400 8.56 0.95 500 7.64 0.85 1000 4.79 0.53 1500 3.62 0.4 2000 2.92 0.32 2500 2.41 0.27 最大浓度 39.3 4.37 最大浓度点距源距离（m） 31 结果表明，无组织粉尘最大地面小时浓度为39.3ug/Nm3，占标率为4.37%，最大地面浓度距离下风向31米。采取措施后，各环节污染物均可达标排放。由结果可知，最大占标率为4.37%，为面源无组织排放源。本项目距离最近敏感点为项目厂区东北侧300m处的农发新村，位于主导风向的上风向，对村庄等敏感点的影响较小。 ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-10。 表7-10 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m3) Pmax(%) D10%(m) 厂区 TSP 900 39.3 4.37 no 结果显示，本项目建成后的最大地面浓度占标率为4.37%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018），本项目大气评价等级应为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 6）污染物排放量核算 大气污染物排放量核算表见下表7-11。 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表（全厂） 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 厂界 煤尘 设置全封闭储煤棚一座，规格为60.5m×20m×15m，彩钢结构。煤棚内部设置高压喷雾装置，同时对地面进行硬化；煤炭装卸的同时采取喷淋洒水等降尘措施 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求 1.0 0.188 无组织排放总计 无组织排放总计 煤尘 0.188 表7-12 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 口 二级 ( 三级口 评价范围 边长=50km口 边长5-50km口 边长=5km( 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥2000t/a口 500-2000 t/a口 <500 t/a ( 评价因子 基本污染物（/） 其他污染物（TSP） 包括二次PM2.5口 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D口 其他标准口 现状评价 环境功能区 一类区口 二类区( 一类区和二类区口 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 ( 主管部门发布的数据 口 现状补充监测 ( 现状评价 达标区 口 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 口 现有污染源 口 拟替代的污染源 口 其他在建、拟建项目污染源 口 区域污染源口 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD 口 ADMS 口 AUSTAL2000 口 EDMS/AEDF 口 CALPUFF 口 网格模型 口 其他 口 预测范围 边长=50km 口 边长5-50km 口 边长=5km口 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5口 不包括二次PM2.5口 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100% 口 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% 口 C本项目最大占标率>10% 口 二类区 C本项目最大占标率≤30% 口 C本项目最大占标率>30% 口 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常最大占标率≤100%口 C非正常最大占标率>100% 口 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 口 C叠加不达标 口 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% 口 K>-20% 口 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（TSP） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测口 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 口 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（0）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 工业粉尘：（/）t/a 烟尘：（/）t/a 注：“口”为勾选项，填“”；“（）”为内容填写项 7.2.2水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ 2.3—2018）中“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，评价等级为三级 B”。本项目本项目产生的废水主要有生活污水和生产废水（淋控水和洗车平台废水），均不外排，所以评价等级为三级 B。因此主要分析不外排的可行性。 （1）生活污水 本项目职工均为周边村民，厂内设食宿，生活污水主要为食堂废水及职工生活污水。根据水平衡分析可知，本项目生活污水产生量为0.22m3/d（66m3/a），主要污染物为COD、SS等。食堂废水经隔油池处理后与生活污水进入生活污水沉淀池，沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排，本项目废水对环境的影响较小。 （2）淋控水 储煤棚内部设置导流渠，收集产生的淋控水至1座10m3淋控水池内，经沉淀后回用于煤棚洒水。 （3）洗车平台废水 厂区大门附近设洗车平台1座，设置尺寸为：长×宽×高：2400×3600×1000mm，结构为水泥硬化防渗池，配备全自动清洗设备（可手动控制），为yaz-55型车辆自动清洗机，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压清洗，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座5m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排。 洗车平台的技术参数： 冲洗时间：10-60S/辆（可调） 冲洗压力：3-8Kg/cm2 使用水量：0.2-1m3/辆 启动方式：机械感应式/光电感应式 控制方式：自动/手动 冬季防冻：建保温房，感应门，冬季加暖气 沉淀池：污水循环沉淀再利用，设三级沉淀池，容积共5m3。 （4）初期雨水 根据数理统计法，本厂位于忻州市繁峙县，参照忻州市原平市的公式计算： Q= q•F•ψ•T ' 式中：q——暴雨强度(升/秒•公顷)。 T——重现期，取一年； t——地面集水时间与管内流行时间之和（取1）； Q——初期雨水排放量 F——汇水面积（1公顷）， Ψ——为径流系数（0.4-0.9，取0.9） T '——为收水时间，一般取15分钟。 计算得：q=294.6(升/秒•公顷)，则Q=238.6m3。评价要求建设完善的雨水收集系统。分别在北侧场地西北角、南侧场地东南角各建设一座300m3的初期雨水收集池，结构为水泥硬化防渗池，并建设截水沟和挡水阀门，保证场地前15分钟的初期雨水全部收集，收集后的雨水经沉淀后，定期用泵抽出，用于厂内喷洒用水。 由以上分析可知，本项目废水不外排，本项目对水环境的影响较小。 （4）防渗 环评要求建设单位应加强管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏。将全厂需要防渗区域分为重点污染防治区和一般污染防治区。其中重点污染防治区包括洗车平台、初期雨水收集池、生活污水沉淀池等，要求不仅渗透系数小，而且牢固耐久；一般污染防治区主要是办公用房、厂区地面硬化、磅房、储煤棚，能满足一定的抗渗强度和渗透系数即可。具体措施参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）。 本项目防渗根据以上分区，提出具体的防渗要求，见表7-20，防渗结构图见图7-1。厂区防渗区布置图见附图9。 表7-13 项目污染地下途经及防治措施一览表 防渗区域 防渗结构形式 防渗区域及部位 具体要求 重点污染防治区 洗车平台、初期雨水收集池、生活污水沉淀池、淋控水池 地面及墙裙 抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2% 地面及墙裙 一般污染防治区 办公用房、厂区地面硬化、磅房、储煤棚 地面 抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能） 防渗设计及施工应严格按照有关技术规范中的要求实施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。 图7-1 地下水防渗结构图 （5）地表水环境影响评价自查表 表7-14 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 评价等级 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区(； 饮用水取水口 (； 涉水的自然保护区 (；重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (； 涉水的风景名胜区 (；其他 (； 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 (； 间接排放 (； 其他 (； 水温 (；径流 (； 水域面积 (； 影响因子 持久性污染物 (； 有毒有害污染物 (； 非持久性污染物 (； pH值 (；热污染 (； 富营养化 (； 其他 (； 水温 (；水位（水深） (； 流速 (； 流量 (； 其他 (； 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 (； 二级 (； 三级A (； 三级B ( 一级 (； 二级 (； 三级 ( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (； 在建 (； 拟建 (； 其他 ( 拟替代的污染源 ( 排污许可证 (； 环评 (； 环保验收 (； 既有实测 (； 现场监测 (； 入河排放口数据 (； 其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； 区域水资源开发利用状况 未开发 (； 开发量40%以下 (； 开发量40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位个数 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( （ / ） 监测断面或点位个数（/）个 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km； 湖库、河口及近岸海域：（ / ）km2 评价因子 （ / ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (； Ⅱ类 (； Ⅲ类 (； Ⅳ类 (；Ⅴ类( 近岸海域：第一类 (； 第二类 (； 第三类 (； 第四类 ( 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (； 不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (； 不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( 达标区 ( 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（ / ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ / ）km2 预测因子 （ / ） 预测时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 设计水文条件 ( 预测情景 建设期 (； 生产运行期 (； 服务期满后 ( 正常工况 (； 非正常工况 ( 污染控制和缓解措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( 预测方法 数值解 (； 解析解 (； 其他 ( 导则推荐模式 (； 其他 ( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ / ） （ / ） （ / ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s； 鱼类繁殖期（ / ）m3/s； 其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m； 鱼类繁殖期（ / ）m； 其他（ / ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(； 水文减缓设施 (； 生态流量保障设施 (； 区域消减 (； 依托其他工程措施 (；其他 ( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 监测点位 （ / ） （ 进口、出口 ） 监测因子 （ / ） （SS） 污染源排放清单 ( 评价结论 可以接受 (； 不可以接受 ( 注：“(”为勾选项，可“√”； “（ ）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。 7.2.3声环境影响分析 1）声环境影响分析 项目产噪环节主要为煤炭运输、装卸转载过程，其声级值在70-80dB（A）之间。 该项目采用的噪声设备、源强、数量及要求采取的环保措施见表7-15。 表7-15 噪声源特性分析及处置措施 噪声源 数量 噪声值 dB(A) 排放 方式 环保措施 削减值dB(A) 洒水车 1辆 70 连续 加强对运输车辆的管理，减速慢行，禁止鸣笛 55 装载机 1辆 80 连续 65 评价提出如下噪声治理措施： 本厂内减少夜间作业时间；在厂区周围种植一些具有吸声降躁作用的树种，对噪声起到一定的隔离作用；加强管理对运输车辆管理，在采取相应措施后，可将其对周围环境产生的影响减至最低；本项目车辆时车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛，降低对村庄声环境的影响。 2）环境影响分析 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。预测结果见表7-16。 经计算，项目运营期间，本项目厂界噪声预测结果见表7-16，项目夜间不生产，贡献值为0。 表7-16 各厂界点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 测点位置 昼间 贡献值 1#厂界北侧 55.2 2#厂界西侧 54.1 3#厂界南侧 53.2 4#厂界东侧 55.8 采取评价要求的防治措施后，经预测，厂界噪声昼间贡献值为53.2~55.8dB(A)，满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准限值，即昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)的要求。 7.2.4固废 （1）生活垃圾：产生量为0.75t/a，集中放置于密闭垃圾桶内，送当地环卫部门进行统一处理。 （2）沉淀池污泥：产生量为0.02t/a，定期清理用于道路填坑等。 7.2.5土壤环境 本次评价按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对本项目厂区及周边的土壤环境进行了现状调查与评价。在调查的基础上，进行了土壤环境的现状监测，并根据厂区实际提出了保护措施。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A的“土壤环境影响评价项目类别”本项目属于“采矿业—其他”，项目类别属于III类；属于污染影响型，占地面积20000m2，占地规模属于小型（≤5hm2）、建设项目周围存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感。根据污染影响型敏感程度分级表与污染影响型评价等级划分表，本项目土壤环境评价工作等级为三级。因此，本项目需开展土壤环境影响评价。 具体详见土壤环境影响专题评价。 7.2.6环境管理与监测计划 7.2.6.1环境管理 1、环境管理要求 本项目为储煤场建设项目，其主要环境管理要求体现在施工期和生产运行阶段。本项目具体到各阶段的环境管理的要求见表7-17。 表7-17 环境管理与环境监测内容一览表 环境问题 管理措施 实施机构 A 施工期 1 扬尘、空气污染 采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染；运送建筑材料的卡车须用密闭车斗，或篷布遮盖，减少跑漏；出口处置清除车轮泥土的设备；必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行 繁峙县恒鑫商贸有限公司 2 水污染 机械、车辆冲洗废水和生活污水，设一临时沉淀池收集后回用 3 噪声 防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间；严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，嘈杂的施工工作不在夜间进行，防止干扰居民区；加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平 4 固废 建筑垃圾由施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾定点堆放，收集后定期送至环卫指定地点 B 运营期 1 环境空气 储煤棚进行全封闭（彩钢结构，地面防渗硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统等；运输道路硬化，定期洒水；食堂油烟配套油烟进化器处理后排放 繁峙县恒鑫商贸有限公司 2 水质污染 生活污水经1座10 m3（5m×2m×1 m）沉淀池，沉淀后用于厂内洒水抑尘，不外排；厂区人员大小便入旱厕。建设单位定期委托当地农户将粪便清运至附近农田施肥，在厂区东南角设初期雨水收集池（500m3）并在厂区设置排水沟，收集的雨水排入初期雨水收集池，经沉淀后，定期用泵抽出，用于厂内喷洒用水；在厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座5m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排；储煤棚的内部设置导流渠，收集产生的淋控水至1座10m3淋控水池内，经沉淀后回用于煤棚洒水 3 噪声 加强管理，厂区周边绿化 4 固体废物 合理处置 C 地下水防渗 本厂洗车平台、初期雨水收集池、生活污水沉淀池、淋控水池的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为重点防渗区，要求抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2%。 本厂办公用房、厂区地面硬化、磅房、储煤棚的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为一般防渗区，抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能） 繁峙县恒鑫商贸有限公司 D 环境监测 按照环境监测技术规范及国家环保部颁布的监测标准、方法执行 有资质的环境监测站 2、污染物排放管理 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，环境管理要求给出污染物排放清单，包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。以上信息内容将对社会公众公开，污染物排放清单及管理要求见表7-18。 7.2.6.2监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目为非重点排污单位，根据本项目运营期的污染排放情况，要对废气、噪声开展监测，确保达标排放。根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，委托有资质的环境监测单位进行监测任务。 本项目污染源监测计划见表7-19。 表7-19 污染源监测计划 阶段 类别 监测点位 监测因子 监测频率 实施机构 责任机构 运营期 大气 无组织 厂界上下风向 颗粒物、SO2 每年一次（连续监测2天，每天间隔采样4次） 有资质的环境监测站 繁峙县恒鑫商贸有限公司 噪声 厂界四周 等效连续A声级 每季度一次（连续2天，每天昼夜各1次） 本公司按照忻州市繁峙县环境保护的要求公开自行监测信息，公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）执行。 7.2.6.3信息公开 1）信息报告 （1）排污单位在开展自行监测前，应向环保管理部门报告，管理部门按 “双随机”要求进行现场监督，确保监测工作按规范要求进行。 （2）排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容： ①监测方案的调整变化情况及变更原因； ②企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况； ③自行监测开展的其他情况说明； ④排污单位实现达标排放所采取的主要措施。 2）信息公开 （1）公布方式 对外公布方式：通过对外网站或报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。 对内公布方式：我站按要求及时向环保主管部门上报自行监测信息。 （2）公布内容 ①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等； ②自行监测方案；若企业工程内容及环保设施发生变化，应重新编制监测方案，并报环保局审查及备案； ③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； ④未开展自行监测的原因； ⑤自行监测年度报告， ⑥其他需要公布的内容。 （3）公布时限 ①手工监测数据应于每次监测完成后的10个工作日内公布，公布日期不得跨越监测周期； ②第二年1月底前公布上一年度自行监测年度报告。

表7-18   本项目污染物排放清单一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程组成 | 建设规模：年储售民用洁净煤2.7万吨。 主体工程：主要新建储煤棚1座（1000㎡，50m×20m×15m）、库房1座（1000㎡，50m×20m×15m）和办公生活区（500㎡，50m×10m），硬化场地及配套的环保设施等；环保工程包括废气治理、废水治理、固废、噪声防治设施等。 |
| 原辅材料 | 洁净煤 |
| 分类 | 排放源 | 污染物 | 产生情况 | 环评提出的污染治理措施 | 排放筒参数 | 治理效果 | 运行 制度 （h/a） | 排放情况 | 标准 |
|  |  |  | 废气量（m3/h） | 浓度mg/m3 | 产生量 t/a |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） |  |  | 浓度mg/m3 | 排放量 t/a |  |
| 大 气 | 储煤场 | 煤尘 | -- | -- | 3.76 | 储煤棚进行全封闭（彩钢结构，地面防渗硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统等 | -- | -- | -- | 效率95% | 2400 | -- | 0.188 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所排放限值要求 |
|  | 运输 | 扬尘 | — | — | 0.082 | 运输道路硬化，封闭运输，定期洒水；车辆途径村庄时减速慢行 | — | — | — | 效率85% | 2400 | — | 0.0123 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 6000 | 0.12 | 0.00013 | 1套油烟净化器，油烟处理效率大于60% | — | — | — | 效率大于60% | 1800 | 0.046 | 0.0005 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）表2中二级标准 |
| 水 | 初期雨水 | SS | — | — | — | 经初期雨水收集池（2座，300m3）沉淀后回用于厂内喷洒用水 | 不外排 | — | — | 0 | 全部利用，不外排 |
|  | 淋控水 | SS | — | — | — | 储煤棚内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于煤棚洒水 | — | — | — | — | — |
|  | 洗车平台废水 | SS | — | — | — | 厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座5m3沉淀池，沉淀后循环利用 | — | — | — | — | — |
|  | 生活污水 | SS | — | 400 | 0.0264 | 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经1座10m3生活污水沉淀池，沉淀后用于厂内抑尘洒水 | 不外排 | 2400 | — | 0 | — |
|  |  | CODcr |  | 300 | 0.0198 |  |  |  | — | 0 |  |
|  |  | BOD5 |  | 250 | 0.0165 |  |  |  | — | 0 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 15 | 0.001 |  |  |  | — | 0 |  |
| 固 废 | 办公 生活 | 生活垃圾 | — | — | 0.75 | 设置全封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | 合理处置 | 2400 | — | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）的有关规定 |
|  | 一般固废 | 沉淀池污泥 | — | — | 0.02 | 定期清理用于道路填坑等 | 合理处置 | 2400 | — | 0 |  |
| 噪 声 | 煤炭运输、装卸转载过程 | 70-80dB(A) | 减少夜间作业时间；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛 | 达标 | — | — | — | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 生态 | — | 绿化面积1000m2 |
| 地下水防渗 | 本厂洗车平台、初期雨水收集池、生活污水沉淀池、淋控水池的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为重点防渗区，要求抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P8，厚度不宜小于 250mm ，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。水池内表面应涂刷防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。若涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，其厚度不应小于1.0mm；若喷涂聚脲防水涂料，其厚度不应小于1.5mm；若掺加水泥基渗透结晶防水剂，掺量宜为胶凝材料总量的 1-2%。 本厂办公用房、磅房、储煤棚、厂区地面硬化的底和壁厚度均按相应设计规程、规范建设。防渗类别为一般防渗区，抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能） |
| 污染源监测 | 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
|  | 废气 | 无组织 | 工业场地厂界上下风向 | 颗粒物 | 每年一次（连续监测2天，每天间隔采样4次） | 委托有资质的单位监测 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 每季度一次（连续2天，每天昼夜各1次） |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储煤场 | 煤尘 | 储煤棚进行全封闭（彩钢结构，地面防渗硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统等 | 达标排放 |
|  | 运输 | 扬尘 | 运输道路硬化，封闭运输，定期洒水，抑尘85%以上；车辆途径村庄时减速慢行 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1套油烟净化器，油烟处理效率大于60% |  |
| 水污染物 | 初期雨水 | SS | 经初期雨水收集池（2座，300m3）沉淀后回用于厂内喷洒用水 | 不外排 |
|  | 办公废水 | CODcr BOD5 SS | 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水经1座10m3生活污水沉淀池，沉淀后用于厂内抑尘洒水 | 不外排 |
|  | 淋控水 | SS | 储煤棚内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于煤棚洒水 | 不外排 |
|  | 洗车平台废水 | SS | 厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座5m3沉淀池，沉淀后循环利用 | 不外排 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中放置于密闭垃圾桶内，定期清运至生活垃圾地堆存处置 | 合理处置 |
|  | 一般固废 | 沉淀池污泥 | 定期清理用于道路填坑等 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 噪声 | 煤炭运输、装卸转载过程 | 噪声 | 减少夜间作业时间；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 生态保护措施及预期效果 1、加强生产管理，严格实施环保措施，确保生产、环保设备安全运转，使污染物排放达标。 2、在严格管理过程中，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，减少项目建设对生态环境的影响。 |

# 结论与建议

9.1结论 9.1.1建设项目概况 本项目位于忻州市繁峙县砂河镇农发新村西南300处，厂址位置位于繁峙县砂河镇农发新村西南300m处，中心地理坐标为：东经113°39'42.49"，北纬39°16'22.77"。本项目占地20000m2。厂区四邻关系：本项目西、南、北侧为空地，东侧为农田。 本项目主要为煤炭的储存，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第 29号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，因此本项目不违背国家产业政策要求。 9.1.2环境质量现状 （1）环境空气 本次评价引用2019年繁峙县环境空气例行监测数据，NO2、CO、O3(8h）均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5、PM10、SO2超过《环境空气质量标准》（（GB3095-2012）二级标准限值要求；根据监测，项目区域的TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （2）地表水环境质量现状 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于滹沱河（源头——下茹越水库出口），水环境功能为一般源头水、地表水引用水源补给区水源保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类水质标准 （3）声环境质量现状 厂界四周昼间噪声值在52.6-55.0dB(A)之间，夜间噪声值在43.4-46.7dB(A)之间，厂区四周各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求。 （4）土壤环境质量现状 本项目3个监测点位所有监测项目均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。项目占地范围内土壤环境质量良好。 （5）区域环境现状 根据项目周围的调查情况可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。 9.1.3污染物排放情况 本项目设置全封闭煤棚1座（占地面积1000m2，50m×20m×15m），彩钢结构，地面防渗硬化，并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统等；运输道路硬化，定期洒水；食堂油烟配套油烟净化器处理；食堂废水经隔油池处理后与生活污水经1座10m3生活污水沉淀池沉淀后，用于厂内抑尘洒水；储煤棚内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于煤棚洒水；厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座5m3沉淀池，沉淀后循环利用；固体废物可以合理处置；噪声主要为生产设备产生的噪声，对生产中产噪设备加强治理后，确保厂界噪声达标排放。 9.1.4主要环境影响 9.1.4.1环境空气 （1）煤炭装卸时产生的粉尘 本项目设置本项目设置全封闭煤棚1座（占地面积1000m2，50m×20m×15m），采用钢结构，地面防渗硬化，并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统等。采取以上措施后可抑尘95%，则煤炭装卸时扬尘排放量为0.188t/a（0.07833kg/h）。颗粒物排放可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求。 （2）运输 运输道路进行硬化，并派专人对厂区及进出场道路进行清扫和洒水抑尘。在运输过程中要求采取密闭或者其他全覆盖措施，防止煤炭洒落，鼓励使用全密闭式货车或集装箱运输。采取措施后可减少道路扬尘85%以上。则进场道路运输扬尘排放量为0.0113t/a（0.0047kg/h）。 （4）食堂油烟 食堂油烟配套油烟净化器，采取措施后，油烟排放量为0.0005t/a，排放浓度为0.046mg/m3。油烟排放可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）表2中二级标准。 9.1.4.2地表水 （1）初期雨水：经初期雨水收集池（2座，300m3）收集沉淀后回用于煤棚喷洒用水，不外排。 （2）生活污水：食堂废水经隔油池处理后与生活污水共同排入生活污水沉淀池，沉淀后用于厂区抑尘洒水，不外排。 （3）淋控水：储煤棚内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于煤棚洒水。 （4）洗车平台废水：厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座5m3沉淀池，沉淀后循环利用。 9.1.4.3声环境 本项目煤炭运输、装卸转载过程产生噪声。减少夜间作业时间；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛。本项目运营后，对关心点影响甚微。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。 9.1.4.4固废 办公生活垃圾设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置。项目各类固体废物可得到妥善的处置，基本不会对周围环境产生影响。 9.1.4.5土壤环境 经分析，项目产生的各类污染物均能得到有效控制，对土壤环境产生影响较小。 9.1.5环保投资和总量控制结论 本项目总投资100万元，其中环保投资80万元，占总投资比例为80%。 本项目属于B06煤炭开采和洗选业，属于（GB/T4754）中采矿业，需申请总量控制指标。 本项目排放的大气污染物主要为储煤场产生的无组织粉尘、食堂油烟等；项目无生产废水外排，食堂废水经隔油池处理后与经1座10m3生活污水沉淀池沉淀后，用于厂内抑尘洒水，不外排。故本项目不需申请总量控制指标。 9.1.6、评价结论 综上所述，繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目的建设不违背国家产业政策，不违背繁峙县的总体规划，厂址选择不涉及环境敏感区；在采取环评规定的措施后各污染物可达标排放。在严格落实环评规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度评价，本项目的建设是可行的。 9.2建议与要求 1、做好各项环境保护工作，进一步加强员工技术与环保意识的培训，严格操作规程，强化管理制度，加强对本厂各类设备的检修、维护和保养，杜绝事故排放。认真搞好绿化，美化厂区环境。 2、积极完善污染治理的不足，不断提高企业的管理水平。 3、加强环境教育，增强环境意识，建议本厂专门设环保人员，落实全厂的环保工作，认真执行环保相关的法律法规，并与环保部门及时联系和沟通。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 地理位置及环境保护目标图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 四邻关系图 附图3 总平面布置图 附图4 交通位置图 附图5 河流水系图 附图6 繁峙县乡镇水源地分布图 附图7 繁峙县生态功能分区图 附图8 繁峙县生态经济区划图 附图9 项目厂区防渗分区图 附图10 本项目服务范围图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

繁峙县恒鑫商贸有限公司

年储售民用洁净煤2.7万吨项目

土壤环境影响专项评价

山西中安质环环保科技工程有限公司

二〇二〇年九月

目录

1 概述	1

2 土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标	1

2.1评价等级确定	1

2.2评价范围及敏感目标分布	2

3 土壤环境质量现状监测与评价	2

3.1 现状监测	2

3.2现状评价	7

4 土壤环境影响分析	17

5 土壤污染防治措施	17

5.1源头控制措施	17

5.2 跟踪监测	17

6 土壤环境影响评价自查表	18

# 1 概述

繁峙县位于山西省东北部，忻州地区东北隅，属于忻州市辖县，地理坐标为东经113°09′--113°58′，北纬38°58′--39°27′之间。东与山西省灵丘县接壤，东南与河北省阜平县交界，东北和浑源县毗邻，北与应县相望，西与代县相连，南与五台县相依。全县东西长68公里，南北宽34.82公里，总面积2368平方公里。

繁峙县内土壤分褐土、山地栗钙土、山地棕壤土、盐化草甸土等四大类。

褐土分为淡褐土、淡褐土性土、山地褐土、山地淋溶褐土，共有面积2153km2，占总面积的91％，处于二级阶地、丘陵低山区，低山区海拔为1250-2100m，二级阶地丘陵区海拔为980-1500m，土质适中，耕性较好，绵松肥沃，适种作物广，是农业生产的重要基地。 本项目位于忻州市繁峙县古家庄村东南，厂址处地势平整。

本次评价按照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对本项目厂区及周边的土壤环境进行了现状调查与评价。在调查的基础上，进行了土壤环境的现状监测，并根据厂区实际提出了保护措施。

# 2 土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标

## 2.1评价等级确定

依据《环境影响评价导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A的“土壤环境影响评价项目类别”本项目属于“采矿业—其他”，项目类别属于III类；属于污染影响型，占地面积20000m2，占地规模属于小型（≤5hm2）、建设项目周围存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感。根据污染影响型敏感程度分级表2-1与污染影响型评价等级划分表2-2，本项目土壤环境评价工作等级为三级。

表2-1   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2-2   污染影响型评价工作等级划分表

|  | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

## 2.2评价范围及敏感目标分布

本项目评价等级为三级，根据导则现状调查范围规定，污染影响型项目三级评价以厂区及周边外扩0.05km为评价范围，现状调查范围表见2-3。

评价范围内土壤敏感目标为耕地。

表2-3  现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |

# 3 土壤环境质量现状监测与评价

## 3.1 现状监测

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》试行(HJ964-2018)相关要求，受繁峙县恒鑫商贸有限公司委托，2020年8月4日，江西志科检测技术有限公司对本项目进行了现场土壤取样工作，取样频次为1次。

3.1.1监测点布设

根据建设项目土壤环境影响类型、土地利用类型、评价工作等级，采用均布性与代表性相结合的原则，使监测点充分反映建设项目调查评价范围内的土壤环境现状。

（1）调查评价范围内，每个土壤类型至少设置 1个表层样监测点，尽量布置在未受人为污染或相对未受污染的区域。监测点布设具体要求参见表3-1。

表3-1 土壤环境现状监测布点

| 评价工作等级 | 占地范围内 | 占地范围外 |
| --- | --- | --- |
| 三级 | 污染影响型 | 3 个表层样a点 | -- |
| a：表层样在0～0.2m取样。 |

3.1.1.1 占地范围内

拟建项目占地为2hm2，依据表3-1，占地范围内需布设3个表层样点。在考虑本工程平面布置的基础上，占地范围内土壤监测点布设位置和基本情况参见图3.1和表3-2。

表3-2  占地范围内监测点布设情况表

| 点号 | 相对位置 | 坐标 | 取样深度 (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | E |  |
| 表层 | 1# | 库房 | 113°38′43.14" | 39°16′25.23" | 0~0.2 |
|  | 2# | 储煤棚 | 113°38′42.39" | 39°16′22.69" |  |
|  | 3# | 办公生活区 | 113°38′42.29" | 39°16′19.77" |  |

3.1.2监测时间

2020年8月4日，采样一次。

3.1.3监测因子

土壤环境的监测因子分为基本因子和建设项目的特征因子；基本因子为GB36600中规定的基本项目，分别根据调查评价范围内的土地利用类型选取；特征因子为建设项目产生的特有因子。

代表不同土壤类型和用地类型的表层样监测点，监测基本因子和特征因子，其它表层样监测点仅监测特征因子。

3.1.3.1 基本因子

（1）建设用地监测基本因子

①重金属和无机物

包括：砷、汞、铅、镉、六价铬、铜和镍。

②挥发性有机物

包括：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对二甲苯、邻二甲苯。

③半挥发性有机物

包括：硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

3.1.3.2 特征因子

本建设项目没有特征因子。

3.1.4 检测分析方法

土壤现状监测样品的采集、保存、分析与质量控制均按HJ/T166、HJ25.1、HJ25.2、GB36600、GB15618等要求进行。

本项目土壤具体检测标准、方法参见表3-3。

表3-3  检测项目方法仪器一览

| 检测项目 | 分析方法 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 铬（六价） | 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计AA6880 |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计AA6880 |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计AA6880 |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计AA6880 |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计AA6880 |
| 砷 | 原子荧光法GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计 |
| 汞 | 原子荧光法GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计 |
| 苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 乙苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 间&对-二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 苯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 邻-二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 1,2-二氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 1,1-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 二氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 1,1-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 四氯化碳 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 1,2-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 三氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 四氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |
| 1,2.3-三氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪 |

## 3.2、现状评价

3.2.1评价标准

根据调查评价范围内的土地利用类型，建设用地选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值进行评价。评价因子在GB3660等标准中未规定的，可参照行业、地方或国外相关标准进行评价，无可参照标准的只给出现状监测值。

3.2.2评价方法

采用单因子指数法进行土壤环境质量现状评价：

式中：--土壤中污染物i的单因子污染指数；

--监测点位土壤中污染物i的实测浓度；

--污染物i的评价标准值或参考值。

3.2.3评价结果

本项目土壤评价结果参见表3-4~表3-6。

3.2.4 评价结论

由评价结果可知，项目建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准，项目区域土壤质量良好。

# 4 土壤环境影响分析

## （1）施工期

施工期对土壤的影响主要是表土扰动，施工期间的污水排放，固体废物堆存，及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。

## （2）运营期

①本项目营运期大气污染物主要为煤尘，会对土壤环境造成影响。

②煤堆场、厂区内废气煤泥堆放场所处置不当，则废弃物则通过雨水或厂区内喷淋水的淋滤作用对所占用土地的土壤造成影响。

③本项目营运期产生的废水主要有生活废水、淋控废水、洗车平台废水和初期雨水，如处理不当，会对土壤造成影响。

# 5 土壤污染防治措施

## 5.1源头控制措施

（1）施工期：施工人员废水集中收集后用于厂区洒水抑尘；施工期机械要勤加保养，防止漏油。

（2）运营期：本项目营运期可能造成土壤污染的环节主要包括煤尘和各类废水。本项目设置全封闭煤棚1座（占地面积1000m2，50m×20m×15m），彩钢结构，地面防渗硬化，并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等；运输道路硬化，定期洒水；食堂油烟配套油烟净化器处理；食堂废水经隔油池处理后与生活污水经1座10m3生活污水沉淀池沉淀后，用于厂内抑尘洒水；储煤棚内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于煤棚洒水；厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座5m3沉淀池，沉淀后循环利用；固体废物可以合理处置；噪声主要为生产设备产生的噪声，对生产中产噪设备加强治理后，确保厂界噪声达标排放。

综上所述，采取上述措施后，本项目不会对周围土壤造成较大影响。

## 5.2 跟踪监测

根据土壤导则，评价工作等级为三级的建设项目必要时可开展跟踪监测。本项目厂区采取防渗措施后，不会对周围土壤造成较大影响，因此，本项目可不开展跟踪监测。

# 6 土壤环境影响评价自查表

表6-1  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （0.496）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（农发新村）、方位（NE）、距离（0.3km） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | / |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级☑ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）(；b）(；c）(；d）( |  |
|  | 理化特性 | / |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | / | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / | / |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）标准中基本项目 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600(；表D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 监测点各监测项目均满足GB/36600-2018中风险筛选值 |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（影响极小，可以接受 ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | / | / | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |
| 评价结论 | 采取环评提出的措施，影响可接受 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# Text boxes

0.22

16.419

0.25

自来水

食堂废水经隔油池进入1座10m3生活污水沉淀池沉淀后用于厂内抑尘洒水

生活用水

0.025

未预见用水

0.05

0.2

0.002

0.005

3

煤棚喷洒用水

3

洗车平台用水

0.144

0.144

道路洒水

16

16

0.22

17.349

0.25

自来水

食堂废水经隔油池进入1座10m3生活污水沉淀池沉淀后用于厂内抑尘洒水

生活用水

0.025

未预见用水

0.05

0.2

0.02

0.005

3

煤棚喷洒用水

3

洗车平台用水

0.144

0.144

道路洒水

16

16

绿化洒水

0.93

0.93

N

1#

场地平整

基础工程

主体工程

安装工程

扬尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声、建筑弃渣

噪声、

废弃包装物

施工废水

施工人员生活污水、生活垃圾

汽车运输

煤库堆存

扬尘、噪声

煤尘、噪声

销售（车辆运出）

煤源地外购

车辆入场过磅

煤尘

扬尘、噪声

出场过磅

煤尘

煤炭装载

扬尘、噪声

压实土

防渗混凝图面层

碎石垫层

地坪标高

压实土

防渗混凝图面层

碎石垫层

地坪标高

土工布防渗（或涂料防腐）

占地规模

工作等级

敏感程度

3#

2#

1#

图   土壤监测点位图

图例

厂区范围

土壤监测点位

静风26.3%