繁环审批函〔2021〕2号

关于繁峙县强鑫建材厂建筑废料回收加工销售项目环境影响报告表的批复

繁峙县强鑫建材厂：

你厂报送的《关于〈繁峙县强鑫建材厂建筑废料回收加工销售项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，其违法行为已经忻州市生态环境局繁峙分局（繁环法〔2020〕18号）处罚。你厂必须认真汲取教训、强化守法意识。

一、繁峙县强鑫建材厂建筑废料回收加工销售项目位于忻州市繁峙县大营镇马庄村西北420m处。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程。建设规模年加工80万吨建筑废料，占地面积3801平方米。项目总投资300万元，其中环保投资30万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作

(一)落实大气污染防治措施。投料口、破碎机、振动筛出料口上方分别加装集气罩，废气经收集后引至一套布袋除尘器除处理，布袋除尘器材质采用涤纶针刺毡滤袋，经处理后的废气经一根15m高的排气筒排放，排放须满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。本项目各污染物排放量须满足总量指标：粉尘2.592t/a。

（二）落实污废水处理措施。生活污水经沉淀后用于厂区道路洒水；洗砂工序产生的废水经压滤后送至清水池回用于洗砂工序；车辆冲洗废水经洗车平台清洗沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。

（三）落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求布袋除尘器收尘灰与产品石料一并出售；压滤泥饼外售用作建筑材料制砖；生活垃圾由环卫部门统一处置，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪设备、设备置于室内，基础减振，安装消声器，车辆减速慢行，禁止鸣笛等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2021年1月8日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、河北征耀环保科技有限公司