繁环审批函〔2021〕8号

关于山西省繁峙县3000m³生活污水应急处理站项目

环境影响报告表的批复

繁峙县市政工程服务中心：

你中心报送的《关于〈山西省繁峙县3000m³生活污水应急处理站项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、山西省繁峙县3000m³生活污水应急处理站项目位于繁峙县滨河北大道和双拥路交叉口西北角。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。建设规模为设计规模为3000m³/d，占地面积3333平方米,项目总投资1451.25万元，其中环保投资67.5万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意该项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。污水处理站综合车间采用光氧活性炭一体机（UV光解+活性炭）后经15m排气筒排放；格栅机、压滤机等设于建筑物内，设置排风机换气；各类池体均加盖处理；加强日常运行管理、加强绿化、确保满足卫生防护距离的要求，须执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。

（二）落实污废水处理措施。生活污水应急处理站尾水经污水处理系统处理达标后的废水经排污渠排入滹沱河，CODcr、TP、NH3-N执行《山西省地方标准污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2标准，其余指标执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

（三）落实噪声污染防治措施。采用低噪设备、基础减振、厂房隔声和距离衰减等措施。保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）落实固体废物污染防治措施。生产过程中产生的格栅渣、职工生活垃圾委托环卫部门统一处理；污泥经叠螺式脱水机后外运至生活垃圾填埋场；废活性炭、废紫外线灯管危废间暂存，定期交由资质单位处置。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2021年2月3日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队，山西中安质环环保科技工程有限公司