繁环审批函〔2022〕7号

关于繁峙县晋发矿业有限公司石英矿开采项目

环境影响报告表的批复

繁峙县晋发矿业有限公司：

你公司报送的《关于<繁峙县晋发矿业有限公司石英矿开采项目环境影响报告表>（以下简称<报告表>）的报批申请》已收悉。

经研究，从生态环保角度对“报告表”提出意见如下：

一、你公司拟在繁峙县岩头乡旋风口村北，建设开采规模为0.8万t/a石英矿开采项目。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。项目总投资100万元，其中环保投资31.2万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护、风险防范措施和本批复要求的前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治各项措施。施工扬尘采用喷雾、洒水降尘设施，设置围挡，围挡高度不低于2.5米，散状物料采用覆盖措施，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。井下开采废气：井下开采采用湿式凿岩方式，装卸作业点洒水抑尘；开采区和堆料区采取洒水降尘措施；运输扬尘采取车辆及时清洗，加盖篷布，减速慢行，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。

（二）落实污废水污染防治措施。施工期机械车辆冲洗废水经隔油沉淀后作为场地抑尘洒水；施工废水经沉淀处理后回用于场地洒水降尘；施工生活污水经沉淀后洒水降尘。运营期初期雨水收集池和生活污水沉淀后用于厂区洒水抑尘；车辆清洗水沉淀后回用于车辆清洗；矿井涌水设置井下沉淀池，沉淀后用于开采洒水抑尘。

（三）落实固体废物污染防治措施。施工期按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求弃土用于厂区道路铺设；生活垃圾集中收集交由环卫部门处理。运营期按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求生活垃圾、沉淀池沉渣集中收集交由环卫部门处理。废机油、废机油桶、废棉纱、废手套按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关要求暂存于危废暂存间内，交由有资质单位合理处置。不得随意丢弃。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期采用低噪设备，合理安排作业时间，车辆限速须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。运营期选用低噪声设备，定期维护，安装于室内等措施，须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（五）保证矿区绿化措施的实施，对压占、挖损、塌陷的土地进行恢复，工程临时占地进行植被恢复，废石场边填埋边恢复，沉陷区定时观察，对裂缝、沉陷进行及时整治，恢复植被，取土场施工结束后进行复垦绿化，工业场地进行场地绿化。

（六）严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2022年4月14日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西汉鼎环保科技有限公司