繁环审批函〔2022〕8号

关于山西荣安智能体育制造有限公司年产10万吨杠哑铃体育用品及精密铸件配套150万件杠哑铃杆项目

环境影响报告书的批复

山西荣安智能体育制造有限公司：

你公司报送的《关于<山西荣安智能体育制造有限公司年产10万吨杠哑铃体育用品及精密铸件配套150万件杠哑铃杆项目环境影响报告书>（以下简称<报告书>）的报批申请》已收悉。

经研究，从生态环保角度对“报告书”提出意见如下：

一、你公司拟在繁峙县砂河镇繁峙经济技术开发区装备制造园115号，建设年产10万吨杠哑铃体育用品及精密铸件配套150万件杠哑铃杆项目。建设规模：一期建设年产5万吨杠哑铃体育用品及精密铸件生产线配套150万件杠哑铃杆；二期建设年产5万吨杠哑铃体育用品及精密铸件生产线、年产3.4万吨矿渣岩棉板，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。项目总投资54803.48万元，其中环保投资794万元。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护、风险防范措施和本批复要求的前提下，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治各项措施。一、二期工程铁渣、钢渣、除尘灰、污泥、球团返矿、兰炭粉、水泥入料及下料口、混匀压块、压块、兰炭下料口粉尘按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，经集气罩收集后，经过管道进入1套布袋除尘器处置，废气经布袋除尘器处理后20m排气筒排放；气化炉熔化、加料废气及出铁出渣口、保温电炉各工序按照《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）要求均设置集气罩，产生的粉尘经各自集气罩收集后，通过风管引入一套布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放；一、二期各建2台热风炉按照《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020），热风炉进口均设置低氮燃烧器，烟气进入干燥窑对压块进行烘干，烘干废气通过管道连接至1根40m高的排气筒排放；一期建设的3t燃气锅炉废气按照《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）燃用清洁能源天然气，并采用低氮燃烧方式，产生的废气通过1根8m高的排气筒排放；一期建设4台制芯机按照《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）要求上方分别设置集气罩进行收集，废气经集气罩收集后，NMHC气体经过管道进入1套活性炭吸附脱附装置进行处置，废气经处理后通过15m排气筒排放；一、二期工程浇铸产生的有机气体经收集后经布袋除尘器+活性炭吸附脱附装置进行处置，冷却段为密闭收集，经收集后的废气通过管道连接与浇铸废气共同进入1套布袋除尘器，处理后由15m高排气筒排出；一期设置2台抛丸机，二期设置3台抛丸机精密铸件及杠铃杆全部抛丸，每台抛丸机上方均设置密闭集气罩，废气经收集后进入1套布袋除尘器，经处理后的废气经1根15m高排气筒排放；一期和二期设置25台打磨机，每台打磨机上方均设置集气罩进行收集，布袋采用覆膜滤袋，废气经布袋除尘器处理后15m排气筒排放；一期和二期振动落砂机设置在全封闭落砂间内，并在落砂间顶部设置1个集气口，设置有2套落砂滚筒，2套落砂滚筒上方通过集气罩收集后通过管道连接至1套脉冲式布袋除尘器进行处置；磁选机、筛分机、双盘搅拌机、砂库、皮带输送机机头、机尾及混砂机上方均设一套集气罩，共设集尘罩15个，粉尘经收集后由气管引入一台脉冲布袋除尘器处理，砂处理线粉尘经除尘器处理后，通过1根20m高排气筒排放；一期2条浸塑线按照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求，每条线设1个浸塑槽，在每个浸塑槽上方安装集气罩收集浸塑废气，集气罩尺寸为2.2m×2m，在塑化段首尾与中间部分，分别设引风管，排出塑化废气。随后2条线的废气经风机引入1套活性炭吸附—脱附+催化燃烧装置处理，处理后经1根15m高排气筒排放；一期计量粉尘、密炼废气、塑炼废气与硫化废气按照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，经各自集气罩收集后汇入到1套布袋除尘器+喷淋+活性炭净化装置处理，处理后经1根15m高排气筒排放；按照《山西省重点行业挥发性有机物 VOCs 2017年专项治理方案》要求，漆雾颗粒经过干式漆雾过滤器，调漆废气、底漆与面漆喷涂、烘干有机废气合并引入1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理，处理后经1根15m高排气筒排放；二期集棉鼓废气、固化废气及切割废气按照《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1、《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)要求经各自集气罩收集后经岩棉过滤室预处理后经过管道连接至1台湿式静电除尘器（共用）进行处置，处理后的废气通过1根20m高的排气筒排放；岩棉固化热风炉废气按照《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》要求,热风炉采用清洁能源天然气，并采用低氮燃烧技术，低氮燃烧技术可采用两段燃烧技术，燃烧废气经1根15m排气筒排放；保温炉出口废气按照《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）要求,保温电炉出口设置集气罩收集废气，收集的废气通过采用耐高温的布袋除尘器进行处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放；喷塑粉尘按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，采用静电喷涂，设布袋除尘器1座，经布袋除尘器后经15m高排气筒排放；发电机尾气排口安装SCR脱硝装置一套，颗粒物、NOx排放量须满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》中压燃式发动机污染物排放限值的要求，经处理后的烟气通过1根20m高排气筒排放；一期锁条生产线设4台60t退火炉，以净化后的气化炉煤气为燃料，4台退火炉均设置低氮燃烧器，出口烟气通过管道连接至1根30m高的排气筒排放，排放须满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）；食堂油烟按照《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求，4个灶头，油烟经机械式油烟净化器处理，处理后高于楼顶排气筒排放。本项目各污染物排放量须满足总量指标：SO224.46t/a、NOX67.22t/a、烟尘9.49t/a、粉尘51.89t/a。

（二）落实污废水污染防治措施。生活污水按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准自建生活污水处理设施1套，处理工艺采用SBR间歇式活性污泥法，处理后回用于厂区绿化、洒水降尘；设备冷却定期排污水、地坪冲洗水、软水机废水、湿电除尘器定期排污水、燃气锅炉定期排污水经化学沉淀池处理后可回用于厂地降尘、绿化、混砂用水。

（三）落实固体废物污染防治措施。除尘灰收集后外售用作制砖材料；熔化炉渣厂内综合利用，用于岩棉生产线；抛丸、打磨粉尘和切割废胶厂内收集后外售综合利用；生活垃圾厂内设置生活垃圾桶，收集后委托环卫部门处置。废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废乳化液、废矿物油、废催化剂按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相应要求厂内建设一座60m2危废暂存间，危废经收集后暂存于危废暂存间，及时交由有资质单位处置不得随意丢弃。

（四）落实噪声污染防治措施。产噪设备采用低噪声设备、基础减振、设备维护、加强绿化等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类、4类标准要求。

（五）严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2022年4月20日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西速捷奔腾环保科技有限公司