# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 滹沱河源头综合治理工程（繁峙县县城段）项目

建设单位（盖章）：      繁峙县水利局

编制日期：           2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

《繁峙县滹沱河源头综合治理工程（繁峙县县城段）环境影响报告表》修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步调查本次工程建设内容所涉及的环境现状，明确是否存在《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵地、索饵场、越冬场和洄游通道，以及本工程和上述敏感目标的位置关系，明确“生态补水工程”是否含“引水工程”，完善“建设项目行业类别”，并分别进行判别，以确定本次环评文件的类别、专项评价的设置数量和类别，完善相应评价内容。 | 通过进一步调查本工程建设周边环境现状，明确了本项目不存在国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等各类环境敏感区。明确了生态补水工程即为引水配套管网建设工程，在此基础上对本项目各工程分别对应的环评类别进行了判定，判定分析见表2-1。 | P11-P12 |
|  |  | 明确了本项目专项评价设置的数量和类别，专项评价设置原则分析见表1-1，并完善了地表水专项评价，见地表水专题。 | P2 |
| 2 | 环评确定的工程建设内容和可研批复的建设规模及内容存在差异，应核实并说明调整的原因、依据，核准主要工程量。 | 本项目可行性研究报告与工程初步设计确定的建设规模有出入，本次环评以初步设计为准，已参照《滹沱河源头综合治理工程（繁峙县县城段）初步设计》及其批复（繁审管投资发〔2021〕31号文）核准了本项目工程量，详见表2-2。 | P13-P14 |
| 3 | 细化工程建设内容，明确是否设置管理站等；补充3项“生态补水工程”的现有工程介绍、合法性介绍、衔接关系，说明“龙山水库补水至砂河镇污水处理厂”的用途，并说明三项取水的政策符合性。 补充“生态湿地工程”的用途、作用，明确是否兼有污水处理功能，如有，应根据《人工湿地污水处理工程技术规范》完善相应内容；说明是否涉及雨水收排系统的建设。 核实本项目原辅材料种类、数量，说明是否建设拌合站等，补充相应评价内容；核实施工营地、施工工地的位置，核实永久占地、临时占地的面积；核实土石方平衡，并应全篇统一弃方量，补充项目水平衡。 | 细化了本工程建设内容，详见表2-2，明确了本项目不另行设置管理站，后期管理巡护人员由繁峙县水利局进行调配 | P13-P14 |
|  |  | 补充了“生态补水工程”现有工程介绍，说明了三项取水的政策符合性及取水工程用途 | P12 |
|  |  | 本项目生态湿地不兼具污水处理功能，且不涉及雨水收排系统的建设，生态湿地主要功能为通过优化集布水、种植湿地植物等措施实现生态提质和美化环境。 | P15 |
|  |  | 核实了本项目原辅材料种类、数量，见表2-8 | P18-P19 |
|  |  | 明确本项目不在现场设置拌合站，核实了本项目综合施工场位置，见附图7，施工现场不设施工生活营地，工人租住周边民房。 | 附图7 |
|  |  | 核实了本项目永久占地及临时占地，见表2-10 | P25 |
|  |  | 核实了本项目土石方平衡，见表4-3，且统一了全篇弃方量 | P47 |
|  |  | 补充了项目水平衡分析，见表5-1，水平衡图见图5-2 | P57 |
| 4 | 根据繁峙县声功能区划，复核本项目所在声功能区与声质量执行标准。收集笔峰村监测断面近一年监测数据，完善地表水环境质量现状调查。 完善环境保护目标，明确与具体工程建设内容的位置关系，完善主要环境保护目标的基础信息介绍；修正地表水环境保护目标，细化生态环境保护目标。 | 根据繁峙县声功能区划，本项目所在区域不在区划范围内，参照本项目上游及滹沱河滨河公园段声环境功能区划分的结果，本项目属于1类区，执行《声环境质量标准》1类区标准 | P42 |
|  |  | 收集了滹沱河笔锋村断面2021年全年监测数据且委托监测单位进行了地表水现状监测，完善了地表水环境质量现状评价 | P31-P34 |
|  |  | 完善了项目环境保护目标表，明确了环境保护目标与本项目位置关系，修正了地表水环境保护目标，细化了生态环境保护目标，见表3-12 | P41 |
| 5 | 根据完善后的工程建设内容，按照堤防工程、防护工程、控导工程、疏挖工程、生物工程、生态湿地工程、补水工程等，细化各施工方案，有针对性地完善施工期污染防治措施及影响评价内容。细化施工营地规模和位置的介绍，明确炉灶的灶头数和耗油量，计算污染物排放情况，提出相应的治理措施。统计非道路移动机械种类和数量，根据最新环保政策、要求及《非道路移动机械污染防治技术政策》（公告2018年第34号）要求，对施工机械提出污染防治措施和环境管理要求。 | 根据完善后的各工程内容，细化了施工方案 | P22-P24 |
|  |  | 针对各施工环节，有针对性地完善了项目施工期污染防治措施及影响评价 | P45-P49 P54-P62 |
|  |  | 细化了施工营地的规模和位置介绍，本项目不在施工现场进行食宿，工人租住周边民房。 | P18 |
|  |  | 统计了施工阶段非道路移动机械的种类和数量，见表4-1 | P46 |
|  |  | 根据最新环保政策要求及《非道路移动机械污染防治技术政策》要求，完善了对施工机械的污染防治措施和环境管理要求。 | P55 |
| 6 | 调查本次整治河段目前企业分布情况、污水排放口分布及类型、物料堆放地点及堆放量，一一对应的提出整治工程措施。 对施工营地产生的生活污水，应提出收集设施的建设尺寸和防渗要求，保证污水及时清运，不得直接排入河流对河流水质造成影响。 | 通过现场踏勘及查阅相关资料，本项目治理河段内无污水排放口、整治河段两侧企业分布情况见附图3 | 附图3 |
|  |  | 调查补充了整治河段两侧物料种类和物料堆放量，并提出了相应整改措施，见表3-1 | P30-P31 |
|  |  | 对施工营地产生的生活污水，明确了污水沉淀池的尺寸和防渗要求，污水经沉淀后洒水抑尘，不外排 | P56 |
| 7 | 补充分析底泥的固废属性，补充相应的检测试验，确定是I类固废还是II类固废，核实土石方平衡、处置方案、最终去向，补充介绍接纳方的基本情况，入场要求等，分析合理性、保障性。 根据施工工具、机械设备的配置及维护、维修，分析施工期是否产生危险废物，参照《建设项目危险废物环境影响评价指南》，补充危废评价内容。 核实施工机械噪声源强，根据不同保护对象，制定有针对性的噪声防治措施。 | 委托监测单位对底泥浸出液进行了检测，根据检测结果可知，本项目区底泥为I类固废。 | P37-P38 |
|  |  | 核实了本项目土石方平衡，废弃土石方及底泥部分回填后剩余部分用于滩面场地平整，不设弃渣场 | P47 |
|  |  | 综合施工场内不设机修区，施工机械维修利用城区修配厂，施工期无危险废物产生。 | / |
|  |  | 核实了施工机械噪声源强，见表4-1，针对周边村庄等环境敏感目标，制定了使用临时噪声隔挡等防治措施 | P57-P58 |
| 8 | 主要生态环境保护措施应针对建设项目生态环境影响的对象、范围、时段、程度，参照环境影响评价相关技术导则的技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护和修复效果的可达性，选择技术先进、经济合理、便于实施、运行稳定、长期有效的措施，明确措施的内容、设施的规模及工艺、实施部位和时间、责任主体、实施保障、实施效果等。 | 针对建设项目生态环境影响的对象、范围、时段、程度，参照环境影响评价相关技术导则的技术，逐条细化了本项目拟采取的生态环境保护措施，明确了措施的内容，实施的时间，责任主体，实施效果等。 | P60-P61 |
| 9 | 细化施工期结束后的临时工程的拆除、恢复等内容。说明本项目是否涉及电磁环境、环境风险，完善相应评价内容。细化环境正效益分析内容；完善环境监理、环境管理等内容。核实环保投资，包括运行维护费用，直接为建设项目服务的环境管理与监测费用以及相关科研费用等。完善环境保护措施表。 | 细化了施工期结束后临时工程的拆除及恢复等内容 | P61 |
|  |  | 明确了本项目不涉及电磁环境及环境风险，补充了相应内容 | P61 |
|  |  | 细化了项目环境正效益分析 | P51-P52 |
|  |  | 完善了项目环境管理内容 | P64-P65 |
|  |  | 核实了环保投资，包括环境监测措施，环境保护仪器设备安装，环保措施，相关科研费用等，详见表5-4 | P65-P66 |
|  |  | 完善了项目生态环境保护措施监督检查清单 | P67-P69 |

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 滹沱河源头综合治理工程（繁峙县县城段） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-140924-89-05-560314 |
| 建设单位联系人 | 高鹏飞 | 联系方式 | 13485398877 |
| 建设地点 | 山西 省（自治区） 忻州 市 繁峙 县（区）滨河公园西环桥下游210m处至繁峙代县县界 |
| 地理坐标 | 堤防工程、河道清淤疏浚工程、生态湿地工程起点：（ 113 度 14 分 26.241 秒， 39 度 10 分 41.755 秒）、终点：（ 113 度 12 分 59.259 秒， 39 度 10 分 10.663 秒）；生态补水工程：①龙山水库至砂河镇污水处理厂，起点：（ 113 度 35 分 1.314 秒， 39 度 19 分 29.299 秒）、终点：（ 113 度 31 分 23.089 秒， 39 度 15 分 32.631 秒）②大李牛村至下茹越水库，起点：（ 113 度 24 分 41.904 秒， 39 度 10 分 32.176 秒）、终点：（ 113 度 22 分 22.512 秒， 39 度 11 分 59.582 秒）③上双井村至滹沱河，起点：（ 113 度 27 分 49.501 秒， 39 度 17 分 1.311 秒）、终点：（ 113 度 27 分 30.574 秒， 39 度 16 分 55.054 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十_114人工湖、人工湿地 五十一_126 引水工程 五十一_128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 河道清淤疏浚：2.509km；生态湿地：159479m2；生态补水管网：18.9km |
| 建设性质 | 新建（迁建） □ 改建 □ 扩建 □ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □ 不予批准后再次申报项目 □ 超五年重新审核项目 □ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 繁峙县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 繁审管投资发〔2021〕132号 |
| 总投资（万元） | 4930.77 | 环保投资（万元） | 82.05 |
| 环保投资占比（%） | 1.66 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 □ 是 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1的要求，本项目建设内容包括堤岸工程、河道清淤疏浚工程、生态湿地工程、生态补水管网铺设、河道清淤疏浚工程、支口防护工程。本项目专题评价设置原则见下表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目专项评价设置情况 地表水 水利发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 不涉及 人工湖、人工湿地：全部； 本项目建设159479m2人工湿地，需要设置 水库：全部； 不涉及 引水工程：全部（配置的管线工程除外）； 本项目建设18.9km引水管网，不需要设置 防洪除涝工程：包含水库的项目； 不涉及 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目河道清淤疏浚2509m，但根据现状监测底泥不存在重金属污染，不需要设置 地下水 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道项目 无 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 无 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有 机物排放的项目 无 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化 教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 无 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 无 根据表1-1判定结果，本项目因建设159479m2人工湿地，需要设置地表水专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《山西省滹沱河流域生态修复与保护规划（2017-2030）》 审批机关：山西省人民政府 审批文号：晋政办发〔2017〕95号文 发布日期：2017年8月21日 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《山西省滹沱河流域生态修复与保护规划（2017-2030）》符合性分析 规划年限：现状水平年：2014年；近期水平年：2020年；远期水平年：2030年。 规范范围：滹沱河山西段省内面积18856km²。 产业发展目标： （1）近期目标（2020年）： 1）水土资源开发利用 完成流域生态修复的土地资源优化配置，基本建成水资源合理配置和高效利用体系，全面建成蓄、引、提、调水工程，用水总量控制在 77324万m3（忻州市 53330万m3）。节水型社会初见成效，基本完成大中型灌区续建配套和节水改造，灌溉水利用系数由0.513提高到0.656，在农业用水不增加的情况下，适当增加灌溉面积，总灌溉面积达到 251万亩。 2）河流水系综合整治 滹沱河干支流调蓄疏浚工程全部建成，干流两侧湿地基本形成，新增水域面积新增湿地面积115.25km2，年增加地下水补给量约9301万m3。初步恢复河道水生态，以滹沱河干流两侧湿地为依托，在沿线两侧基本形成以设施农业、水产养殖、旅游观光、生物多样为主的“经济长廊”雏形。 （2）远期目标（2030年）： 1）水土资源开发利用 节水型社会大见成效，水资源利用效率达到全国领先水平，满足经济社会发展需求下用水总量控制在82555万m3（忻州市55867万m3）以内。完成流域全部灌区节水改造工程，灌溉水利用系数0.656提高到0.70，总灌溉面积达到259万亩。 2）河流水系综合整治 通过自然修复，滹沱河流域地表水量尤其是生态基流量逐步恢复，主要干支流水生态环境明显改善。 本项目主要进行堤防工程建设、河道清淤疏浚、生态湿地建设、生态补水管网铺设、支口防护工程建设等。项目实施后有利于改善下茹越国控断面及笔锋村省控断面水质，改善区域水环境，加速水体循环，提高河道引水能力，也会对周边河道水质改善和周边生态环境产生有利影响，符合《山西省滹沱河流域生态修复与保护规划（2017-2030）》中的规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目为新建河道综合治理及人工湿地建设项目，属于“鼓励类”（二、水利，1、江河湖海堤防建设及河道治理工程），因此，本项目的建设符合国家的产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 2021年6月29日，忻州市人民政府以“忻政发〔2021〕12号文发布了忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”，根据文件要求，忻州市划分为优先保护、重点管控、一般管控三大类划分。 优先保护单元：以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。生态保护红线管控原则上按照禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 重点管控单元：重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 一般管控单元：以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 根据忻州市生态环境管控单元分布图可知，本项目位于重点管控单元，项目所在区域不涉及重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，项目实施后有利于改善下茹越国控断面及笔锋村省控断面水质，改善区域水环境，加速水体循环，提高河道引水能力，也会对周边河道水质改善和周边生态环境产生有利影响，符合忻州市环境管控要求中的“加强污染物排放控制和环境风险防控，实现减污降碳协同效应”等环境管控要求，符合上述文件要求，忻州市生态环境管控单元图见附图1。 2）环境质量底线 项目位于山西省忻州市繁峙县滨河公园西环桥下游210m处至繁峙代县县界。本次评价引用了2020年繁峙县环境空气例行监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准，区域SO2年均值、NO2年均值、PM2.5年均值、CO（第95百分位数24h平均质量浓度）、O3（第90百分位数日最大8h平均质量浓度）均达标，PM10年均值未达标。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），繁峙县环境空气为不达标区。 本环评收集了滹沱河笔峰村断面2021年全年的水质监测数据，根据监测数据可知，滹沱河笔锋村断面水质在2021年全年12个月中仅有12月监测数据能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准限值。说明区域地表水环境质量较差，也证明本项目实施的必要性。为进一步了解本项目地表水水质情况，建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司于2022年2月13日至2月15日对河道治理区域起点及终点处进行了地表水水质现状监测。根据监测结果可知，监测指标中化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、镉、阴离子表面活性剂不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准限值。 建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司对评价范围内底泥进行了监测，结果表明河道底泥各项监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）的限值要求。 因此，本项目建设符合环境质量底线的基本要求。 3）资源利用上线 本项目主要进行堤防工程建设、河道清淤疏浚、生态湿地建设、生态补水管网铺设、支口防护工程建设等。主要耗能为施工期能耗，施工期间的能源消耗主要是施工机具、设备的电力消耗、燃油消耗，以及少量的水耗。项目建成后，耗能相对较小，对当地环境影响较小。所以，本项目不突破资源利用上线，不会产生区域资源配置短缺现象。 4）生态环境准入清单 根据忻州市人民政府发布的“关于实施“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”中附件3中的生态环境准入清单，本项目对照如下表1-2所示。 表1-2 忻州市生态环境准入负面清单表 管控类别 总体管控要求 本项目的符合性分析 空间布局约束 1、各县（市、区）人民政府应当按照国民经济和社会发展规划、国土空间规划和环境保护要求，制定规划，统筹安排，依法逐步对不符合产业政策和布局不合理的重污染企业实施关停搬迁。 2、对纳入生态保护红线的，其管控规则应以自然资源部最终出台的《生态保护红线管理办法》为准。 3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划要求。 4、石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立的产业园区。 5、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 6、加强矿山生态环境监管，禁止在自然保护区、水源地保护区域等重要生态保护地禁采区域内开矿。 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类项目，本项目为生态治理项目，不属于管控要求中提及的各类项目 污染物排放管控 1、污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2、“1+30”区域重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。 3、产业集聚区、工业园区要逐步取消自备燃煤锅炉，积极推进“煤改气”“煤改电”工程。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 5、国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 6、鼓励企业使用新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料、改造和提升传统产业，开展废弃物处理及再生资源综合利用，发展循环经济。 7、煤炭企业应当按照综合利用和处理煤矸石技术规范要求综合利用和处置煤矸石。 本项目为生态治理项目，不涉及总量申请；且项目河道清理产生的淤泥及废弃土石方用于项目回填，满足“废弃物处理及再生资源综合利用”的要求 环境风险防控 1、建立健全突发环境事件应对工作机制，提高预防、预警、应对能力。 2、危险废物按规范收集、贮存、转运、利用、处置。 本项目综合施工场内不设机修区，施工机械维修利用周边修配厂，项目区无危险废物产生。 资源利用效率 1、水资源、土地资源及能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求。 2、加快推进岩溶大泉泉源和重点保护区的保护和生态恢复。 3、到2022年，全市用水总量控制目标为7.9亿立方米。 4、忻州市忻府区、原平市、定襄县实现平原地区散煤清零。 5、全市城市建成区绿化覆盖率2022年达到42%以上，城市国土绿化品质有效提升。 6、新建矿山必须按照绿色矿山标准建设，带2025年基本完成历史遗留矿山地质环境问题恢复治理工作，实现全市矿山地质环境根本好转。 本项目主要耗能为施工期间的施工机具、设备的电力消耗、燃油消耗，以及少量的水耗，能源利用不会突破区域上线。 综上，项目建设不违背忻州市生态环境准入清单的要求。 3、项目与《山西省人民政府关于加快实施七河流域生态保护与修复的决定》符合性分析 2021年1月26日，山西省人民政府办公厅发布了《山西省人民政府关于加快实施七河流域生态保护与修复的决定》（省政府令第283号文）。 决定明确：县级以上人民政府自然资源、生态环境等部门应当在七河流域的重要入河口和城镇污水处理设施入河口下游，因地制宜建设人工湿地水质改善工程，提升排水入河“最后一公里”治理效能。 本项目主要进行堤防工程建设、河道清淤疏浚、生态湿地建设、生态补水管网铺设、支口防护工程建设等。符合《山西省人民政府关于加快实施七河流域生态保护与修复的决定》中“因地制宜建设人工湿地水质改善工程”的要求。 4、项目与《繁峙县城市总体规划》符合性分析 根据《繁峙县城市总体规划（2012～2030）》（县域村镇体系规划部分）调整： ① 城镇空间结构规划 依托区域发展战略，参考市域国土空间主体功能区规划，规划城镇空间开发战略为：“一心一轴三区”的区域空间结构。 （1）一心：繁城镇 繁城镇是繁峙县的政治文化中心。规划重点是实现该地区的道路、能源、生态环境等的一体化建设，中远期将其建设成为以农副产品加工和旅游服务为主的忻州市东北的要塞通道。环渤海都市圈的重要组成部分。 （2）一轴：繁城镇-砂河镇-大营镇经济发展轴。 繁城镇，砂河镇和大营镇三镇都位于地形条件较好的盆地，地形平坦，经济发展较好。依托现有的京昆铁路和108国道，做好矿产资源的加工运输业，同时，引进先进技术建设现代化的工业园区，加大资源的深加工、精加工技术，高碳产业低碳化发展。 （3）三区：西区、东区、南区 规划将整个繁峙县城划分为3个区，分别是工业集中发展区、农业集中发展区、旅游服务业集中发展区。 ② 县域工业空间布局 繁峙县域工业空间布局着重依托繁峙经济技术开发区，繁峙经济技术开发区采取“一区三园”的形式，分为冶金装备制造园区、农业生物园区和现代物流园区，分别布局于繁城镇、砂河镇、金山铺乡和东山乡4个乡镇，开发区管辖面积为34.88平方公里，其中冶金装备制造园区总用地面积为26.08平方公里，农业生物园区总用地面积为5.71平方公里，现代物流园区总用地面积为3.09平方公里。继续发展岩头、东山、横涧、神堂堡四大采选矿区建成生态型工业园区，使开发与治理达到动态平衡；将义兴寨、小幸庄、伯强、茶铺、东山等矿区，纳入统一规划，统一管理的范畴。以银河奶业公司的奶牛基地畜牧业循环经济建设项目与金山铺的蔬菜种植结合起来，建成一个无公害绿色循环经济示范园区。 ③ 区域空间管制区划 （1）县域国土空间主体功能区规划 基于生态环境保护，对经济发展和建设活动实行分类引导的目的，依据“十二五”规划中我国国土空间划分方法，将市域空间划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区四类主体功能区。 （2）重点开发区 本区域指指资源环境承载能力较强、经济和人口集聚条件较好的区域。需要充实基础设施，改善投资创业环境，促进产业集群发展，壮大经济规模，加快工业化和城镇化，承接优化开发区域的产业转移，承接限制开发区域和禁止开发区域的人口转移，逐步成为支撑市域经济发展和人口集聚的重要载体。具体指繁城镇、下茹越乡、集义庄乡、砂河镇、金山铺乡、大营镇。 管制要求：强化城镇综合功能和聚集效益，加快人口向该地区的集中；规划合理的城镇空间形态和结构，建设完备的基础设施体系，改善和提高环境质量，强化和完善城镇功能。加强城镇土地资源的合理利用，高效利用建设用地；明确该地区用地界线、用地性质，统一规划、集中建设；城镇附近的工业区或其他产业基地不能布局较大规模生活服务区，配套居住小区与生活服务设施应集中到城镇建成区统一布局。规划至2030年，该地区各重要城镇建立起完善的基础设施体系。 本项目位于山西省忻州市繁峙县滨河公园西环桥下游210m处至繁峙代县县界，在城市总体规划范围内。繁峙县县城总体规划图见附图2。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 滹沱河是海河流域子牙河水系的主要支流，发源于山西省繁峙县东北泰戏山麓的桥儿沟村马跑泉一带，向西流经代县、原平至忻府区，在忻口金山受阻，急转东流，经定襄、五台流出忻州市，至阳泉市盂县入河北省境，在河北献县与滏阳河汇流后称子牙河。 滹沱河干流全长615 km，流域总面积25168 km2，其中山西段河流长度324 km，省内流域面积18856 km2，占流域面积的74.9%。滹沱河山西流域位于山西省北中部，北与桑干河流域为邻，西与汾河流域相接，南与漳河流域分水，东北与大清河流域相连，东部以晋、冀省界为界。本次堤防工程、河道清淤疏浚工程、生态湿地工程起点为：繁峙县滨河公园西环桥下游210m处（E：113°24′26.241″，N：39°10′41.755″），终点为：繁峙县与代县县界处（E：113°12′59.259″，N：39°10′10.663″）；生态补水管网工程分为三段，分别为①龙山水库（E：113°24′26.241″，N：39°10′41.755″）至砂河镇污水处理厂旁滹沱河沿岸（E：113°31′23.089″，N：39°19′29.299″）；②大李牛村（E：113°24′41.904″，N：39°10′32.176″）至下茹越水库（E：113°22′22.512″，N：39°10′32.176″）；③上双井村至滹沱河沿岸（三圣地村西侧，E：113°27′30.574″，N：39°16′55.054″）。 本次河道治理段位于繁峙县滨河公园下游，繁峙县滨河公园坐落于繁峙县城南滹沱河畔，公园以滹沱河大桥为中轴，东西各延伸1500米，宽200米，南北铺设滨河大道，总面积40万平方米，绿化面积9.6万平方米，是滹沱河繁峙县城段综合治理的一期工程，本次为滹沱河繁峙县城段综合治理的接续工程。 滨河公园西环桥下游至繁峙代县县界综合整治工程四邻关系图见附图3，龙山水库至砂河镇污水处理厂旁滹沱河沿岸补水管网布置图见附图4，大李牛村至下茹越水库补水管网布置图见附图5，上双井村至滹沱河沿岸补水管网布置图见附图6。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目环评类别的确定 本项目主要建设内容为：上起繁峙县滨河公园西环桥下游210m处，下至繁峙代县县界共2509m范围内进行综合整治，包括河道两岸堤防工程、河道清淤疏浚工程、河道两岸新建生态湿地工程、河道右岸支口防护工程；铺设3段补水管网，分别为龙山水库至砂河镇污水处理厂旁滹沱河沿岸、大李牛村至下茹越水库、上双井村至滹沱河沿岸。 其中，河道两岸新建生态湿地共计159479m2，根据生态环境部2021年4月14日发布的《人工湿地水质净化技术指南》，表面流人工湿地几何尺寸，应符合以下要求：水深应与水生植物配植相匹配，一般为0.3-2.0m，平均水深不宜超过0.6m，本项目生态湿地水深取0.6m，则生态湿地容积为95687.4m3。 经调查，本项目建设范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等各类环境敏感区。项目与《建设项目环境影响评价分类管理名录 2021年版》对照分析见下表2-1。 表2-1 项目与《建设项目环境影响评价分类管理名录》对照分析表 序号 工程内容 项目类别 与《分类管理名录》对应条款 环评类别 1 河道两岸新建一处表流人工湿地容积9.57万m3 五十_社会事业与服务业_114人工湖、人工湿地 不涉及环境敏感区的容积5万立方米及以上500万立方米以下的人工湖、人工湿地 报告表 人工湿地建设对应的环境敏感区为：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区 2 18.9km引水管网建设工程 五十一_水利 _126引水工程 不属于跨流域调水；大中型河流引水；小型河流引水；不涉及环境敏感区 报告表 引水管网建设对应的环境敏感区为：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线管控范围，重要水生生物自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 3 自滨河公园西环桥下游210m至繁峙代县县界共计2509m滹沱河清淤疏浚及堤岸建设 五十一_水利 _128河湖整治（不含农村塘堰、水渠） 不涉及环境敏感区 报告表 滹沱河清淤疏浚及堤岸建设对应的环境敏感区为：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 2、生态补水工程介绍 生态补水工程即龙山水库至砂河镇污水处理厂旁滹沱河沿岸补水管网铺设工程；大李牛村至下茹越水库补水管网铺设工程；上双井村至滹沱河沿岸管网铺设工程。其中前两项为新建工程，上双井村至滹沱河沿岸目前现有6.87km管网，本次在首尾增加共计0.7km管道，进一步增强补水效果。 补水工程政策符合性：2021年5月7日，繁峙县人民政府按照《山西省生态文明建设和污染防治攻坚战领导小组办公室关于加强忻州市国控断面水污染防治工作的督办函》要求，以“繁政发〔2021〕14号文”发布了“繁峙县人民政府关于印发繁峙县滹沱河下茹越国控断面水质改善专项整改方案的通知”，根据通知，滹沱河下茹越水库断面水质不达标的主要原因为：滹沱河砂河至下茹越水库河段无生态基流；河道狭窄，水流速快，河流基本丧失自净能力。 本项目在滹沱河砂河至下茹越水库河段上铺设补水管网，将龙山水库、大李牛村南侧山体自然降水、上双井村北侧山体自然降水通过管网排入滹沱河，增加滹沱河砂河至下茹越水库河段地表自然径流量，增强河流自净能力，为下茹越水库有足够的生态补水提供保障，改善滹沱河上游水环境质量，提升滹沱河下茹越国控断面水质。 因此，本项目生态补水管网的铺设符合《山西省生态文明建设和污染防治攻坚战领导小组办公室关于加强忻州市国控断面水污染防治工作的督办函》及《繁峙县人民政府关于印发繁峙县滹沱河下茹越国控断面水质改善专项整改方案的通知》的文件精神。 3、建设规模及内容 根据忻州市蓝硕水利设计有限公司编制的《繁峙县滹沱河源头综合治理工程（繁峙县县城段）初步设计》及繁峙县行政审批服务管理局对初步设计的批复（繁审管投资发〔2021〕31号文），本项目主要建设内容见下表2-2。本工程建成后不另行设置管理站，需管理巡护人员3名，由繁峙县水利局进行调配，不再增加人员，其管理权隶属繁峙县水利局。 表2-2 项目主要建设内容一览表 工程 类别 工程名称 工程内容及环保措施 主体 工程 堤防工程 本项目河道两侧堤防根据河道的走向，采用新建格宾石笼护坡式砂坝堤防、M10浆砌石重力式堤防、C25钢筋砼挡墙，共三种堤防型式，新建左岸堤防长度2.2km新建右岸堤防长度2.37km 清淤疏浚工程 本次河道治理工程清淤疏浚全长2509m。疏浚区域的表面基础清基深度为0.2m，槽坡清理水平宽度为0.3m；在保持原河槽底高程不变的情况下，对主河槽两岸嫩滩进行扩挖，对二级滩面进行规整 生态湿地 建设工程 生态湿地工程总面积159479m2，种植水生植物70000 m2，种植地被植物89479 m2；对滹沱河繁峙县滨河公园西环桥下游210m处至繁峙代县县界段（桩号0+000-1+400）河道进行湿地绿化，以河道中线各向两侧延伸25m，对主槽进行修整，修整后槽宽50m，边坡1：0.3，槽深0.5m。共布设防冲护底7道，底宽1.0m，高2.0m，地面以上0.3m，地面以下1.7m；人行踏步、景观叠石位于防冲护底上部，间隔200米交替布置。人行踏步采用M10浆砌石矩形结构，长1.0m，宽0.8m，高0.3m，间隔0.5m均匀布置于防冲护底上部；景观叠石形状不一，平均高度为0.5m，布置于防冲护底上部。 生态补水 管网铺设 本次生态补水管网铺设分为三部分：①龙山水库补水至砂河镇污水处理厂旁滹沱河沿岸，补水长度共14km，均选用U-PVC管，管径为DN315，其中7km管道工作压力为0.8Mpa，7km管道工作压力为1.0Mpa；②大李牛村补水至下茹越水库，补水长度4.2km，选用U-PVC管，管径为DN160，管道工作压力为0.6Mpa；③上双井村补水至滹沱河，补水长度0.7km，选用PE管，管径为De200，管道工作压力为0.6Mpa。 支口防护工程 治理段内共有1条较大支流汇入，位于河道右岸，采用新建直立式堤岸型式，总长度1732m，其中左岸堤防长度860m，右岸堤防长度872m，边坡1：1。为稳定河道、固定河底及均布水流，间距100m布设防冲护底2道，采用M10浆砌石矩形结构，底宽1.0m，高2.0m，地面以上0.3m，地面以下1.7m。 临时工程 施工便道 项目共新建临时施工便道2.5km，施工便道采用砂土道路，宽度4m 照明系统工程 照明系统采用智能路灯远程微机监控调度系统 综合施工场 本项目于河道两侧分别设1个综合施工场，单个占地面积约400m2，施工场内内设置工棚、机械停放场、材料场，不设置混凝土拌和站；施工现场不设施工生活营地，工人租住周边民房 环保工程 施工期 废气 施工 扬尘 施工现场四周设不低于1.8m围挡，施工道路定期清扫；施工现场每天洒水2~4次；水泥、黄沙等物料堆放于棚内并采用防尘布遮盖；河道两侧综合施工场外侧各设1座洗车平台对车身及轮胎进行清洗；运输散装物料车辆采取覆盖措施 运输 扬尘 配备洒水车定期洒水；裸露地表进行覆盖；原料进行 遮盖，避免露天堆放；粉状建材运输应压实，填装高 度不超过车斗防护栏，并采取加盖车辆运输；限制运输车辆车速 施工机械尾气 选用排放尾气标准较高的车辆，定期对施工机械进行维修保养，禁止使用劣质燃料 河道清淤恶臭 使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆保养；合理安排运行时间；做好施工周围道路交通组织工作避免交通堵塞 废水 运输车辆、机械设备冲洗废水 河道两侧综合施工场外侧各设1座洗车平台，分别配套1台隔油沉淀池，运输车辆、机械设备冲洗废水经处理后回用于场地抑尘洒水，不外排 施工人员生活污水 在综合施工场分别设置1座10m3移动式沉淀池，生活污水经移动式沉淀池处理后回用于场区洒水抑尘 固废 建筑 垃圾 部分建筑材料可作为河岸沿线建设护岸、护坡时填方使用；废木料、钢筋头、废包装纸和塑料可回收外卖废品收集站处理 土石方及淤泥 部分回填后剩余部分用于滩面场地平整，不设弃渣场 施工人员生活垃圾 2个综合施工场各设1个生活垃圾分类收集桶，定期送至环卫部门指定地点集中处置 废机油 综合施工场内不设机修区，施工机械维修利用城区修配厂；考虑到施工期机械设备简单维修会产生少量废机油，要求河道左岸综合施工场建设1座5m2危废暂存间，废机油暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 噪 声 施工 机械 选用符合国家环保要求的低噪声设备；合理安排施工时间，项目施工期较长，建设单位应定期对施工机械进行保养维护， 使用时设置临时噪声隔挡 运输 车辆 运输车辆运行过程中应减速慢行，减少非必要的鸣笛 陆生生态 施工 区域 严格控制临时占地，工程技术后及时进行场地平整，绿化，恢复原有地貌；划定施工作业范围，施工路段设立警示标志并对施工人员进行环保培训 水生生态 涉水 工程 加大对施工人员宣传教育；合理安排施工时序，6-8月不开展涉水作业；严禁施工废弃物在河滩随意堆放 运营 期 管理 定期巡视，加强人工湿地、水生植物等管理； 3、主要工程技术要求： （1）新建堤防工程 本次河道治理两侧堤防根据河道的走向，采用新建格宾石笼护坡式砂坝堤防；M10浆砌石重力式堤防；C25钢筋砼挡墙，共三种堤防型式，满足治理段二十年一遇的防洪要求。 ①新建格宾石笼护坡式砂坝堤防：本堤防考虑到两岸防洪抢险的要求，堤顶宽为4.0m，兼作抢险道路。堤防采用梯形断面砂坝型式，背水侧边坡1：1.5，迎水面边坡1：2，护坡采用格宾石笼防护，格宾石笼护坡上部铺设30cm厚种植土，坡面绿化养护总面积34912m2，其中左岸坡面绿化养护20793m2，右岸坡面绿化养护14118m2。 ②新建M10浆砌石重力式堤防：堤防型式采用M10浆砌石重力式，浆砌石重力式挡墙高3.06m，矩形断面，内侧坡比1：0.1，外侧坡比为1：0.4，两侧挡墙依托地形对侧墙进行加高，侧墙顶宽 0.6m，墙后填土4m与墙顶齐平，基础底宽1.96m，基础厚 1.5m，基础两侧各外伸 0.4m；抛石基础厚1.5m，每10m设2cm宽变形缝，缝内夹高压聚乙烯闭孔塑胶板。 ③新建C25钢筋混凝土悬臂式挡土墙：悬臂式挡墙总长为150m，结构为C25钢筋混凝土结构，悬臂式挡墙顶宽0.3m，依托地形对侧墙进行加高，面坡铅直，趾板厚0.6m，趾板悬挑长0.5m，墙踵端部高度0.3m，挡土墙底部设0.1m厚C15砼垫层，抛石基础厚1m，墙后填土4m与墙顶齐平，兼作抢险道路。挡土墙每10m设2cm宽变形缝，缝内夹高压聚乙烯闭孔塑胶板，并设“651”型橡胶止水。 本项目分河段、分岸别堤防工程建设规模见下表2-3。 表2-3 新建堤防工程汇总表 序号 桩号 堤型 型式 长度（m） 一 左岸堤防 1 L0+000.0~L0+300.0 新建浆砌石堤防 重力式 300 2 L0+300.0~L2+200.0 新建砂坝 格宾笼护坡 1900 二 右岸堤防 1 R0+000.0~R0+150.0 新建钢筋砼挡墙 悬臂式 150 2 R0+150.0~R1+428.8 新建砂坝 格宾笼护坡 1278 3 R1+428.8~R2+400.0 新建浆砌石堤防 重力式 942 （2）清淤疏浚工程 由于滹沱河繁峙县滨河公园西环桥下游210m处至繁峙代县县界段多年未实施清淤，致使河道萎缩严重，行洪能力逐步降低，必须进行河道疏浚，清理淤积和生活垃圾等堆积物，本次河道治理工程清淤疏浚全长2509m。具体疏浚情况为依托河道现状，采用全断面疏浚。工程建设完成后沿项目区南侧新建道路从繁峙代县县界侧进入该段河道进行后续清淤管护。 （3）生态湿地工程 本项目生态湿地不兼具污水处理功能，且不涉及雨水收排系统的建设，生态湿地主要功能为通过优化集布水、种植湿地植物等措施实现生态提质和美化环境。本项目表流生态湿地工程总面积159479m²，种植水生植物70000m²，种植地被植物89479m²。 本次设计对滹沱河繁峙县滨河公园西环桥下游210m处至繁峙代县县界段（桩号0+000-1+400）河道进行湿地绿化，以河道中线各向两侧延伸25m，对主槽进行修整，修整后槽宽50m，边坡1:0.3，槽深0.5m。槽内以适宜北方气候的水生植物为主，滩地以地被植物为主，为陆生、水生及两栖动物提供生存空间。通过生物多样性和湿地自然展示，开展湿地科普宣传和教育活动，延续滹沱河的自然地域文脉，表现出自然界的另一种美，唤醒人们记忆深处对大自然的热爱。 生态湿地工程水生植物、地被植物详细统计见表2-4、2-5。 表2-4 人工湿地工程水生植物名录表 水生植物 荷花 睡莲 千屈菜 水生鸢尾 香蒲 合计 面积（m2） 10500 12600 14000 16100 16800 70000 规格（株/m2） 5 5 25 25 25 / 共需种植株数 52500 63000 350000 402500 420000 1288000 表2-5 人工湿地工程地被植物名录表 地被植物 波斯菊 藿香 马蔺 千叶蓍 大花金鸡菊 合计 面积（m2） 13422 16107 17896 20581 21473 89479 规格（株/m2） 20 25 25 25 25 / 共需种植株数 268440 402675 447400 514525 536825 2169865 人工湿地工程共布设防冲护底7道，采用M10浆砌石矩形结构，底宽1.0m，高2.0m，地面以上0.3m，地面以下1.7m；人行踏步、景观叠石位于防冲护底上部，间隔200米交替布置。人行踏步采用M10浆砌石矩形结构，长1.0m，宽0.8m，高0.3m，间隔0.5m均匀布置于防冲护底上部；景观叠石形状不一，平均高度为0.5m，布置于防冲护底上部。防冲护底桩号、长度见表2-6。 表2-6 防冲护底统计表 名称 中心桩号 长度（m） 备注 1#防冲护底 0+200 122 人行踏步 2#防冲护底 0+400 122 景观叠石 3#防冲护底 0+600 122 人行踏步 4#防冲护底 0+800 120 景观叠石 5#防冲护底 1+000 120 人行踏步 6#防冲护底 1+200 120 景观叠石 7#防冲护底 1+400 137 人行踏步 （4）生态补水工程 本次生态补水管网铺设工程设计分为三部分：①龙山水库补水至砂河镇污水处理厂旁滹沱河沿岸，补水长度共14km，均选用U-PVC管，管径为DN315，其中7km管道工作压力为0.8Mpa，7km管道工作压力为1.0Mpa。②大李牛村补水至下茹越水库，补水长度4.2km，选用U-PVC管，管径为DN160，管道工作压力为0.6Mpa。③上双井村补水至滹沱河，补水长度0.7km，选用PE管，管径为De200，管道工作压力为0.6Mpa。 管道敷设根据管线具体情况，管道敷设大部分随地势铺设，管道最小埋深1.5m，局部埋深为3m左右。管道基槽开挖断面槽底宽度为0.8m，开挖坡度为1：0.75；挖深每超过3m时，设置1m宽的马道，基槽开挖后夯实。管道铺设完成后进行回填，要求管顶以上覆土厚度不小于1.45m，回填料要求土的压实度不小于90%。在管道上平弯头、纵弯头处，以及平直段每间隔500米设置一个C25素混凝土镇墩。 根据管线布置情况，龙山水库补水至砂河镇污水处理厂管道沿线设置建筑物34座，其中进气排气阀井3座、检修阀井3座、镇墩28座。 大李牛村补水至下茹越水库管道沿线设置建筑物12座，其中进气排气阀井2座、检修阀井1座、镇墩9座。 上双井村补水至滹沱河管道沿线设置建筑物4座，其中进气排气阀井1座、检修阀井1座、镇墩2座。 补水管网铺设工程配套设施表见表2-7。 表2-7 生态补水工程配套设施统计表 分段 长度（m） 配套设施 单位 个数 龙山水库补水至砂河镇污水处理厂 14000 U-PVC管（DN315,0.8Mpa） m 7000 U-PVC管（DN315,1.0Mpa） m 7000 进气排气阀井 座 3 检修阀井 座 3 C25素混凝土镇墩 座 28 大李牛村补水至下茹越水库 4200 U-PVC管（DN160,0.6Mpa） m 4200 进气排气阀井 座 2 检修阀井 座 1 C25素混凝土镇墩 座 9 上双井村补水至滹沱河 700 PE管（De200,0.6Mpa） m 700 进气排气阀井 座 1 检修阀井 座 1 C25素混凝土镇墩 座 2 （4）支口防护工程 治理段内共有1条较大支流汇入，位于河道右岸，施工时采用新建直立式堤岸型式，总长度1732m，其中左岸堤防长度860m，右岸堤防长度872m，边坡1：0.75。堤基为铅丝石笼防护，下层深度为0.5m，宽2m，铅丝石笼网箱为200×200×50cm（长×宽×高）；上层的深度为0.5m，宽3m，其中铅丝石笼网箱为200×200×50cm（长×宽×高）、100×200×50cm（长×宽×高），石笼厚为50cm。网目均为130×150mm（D×X值），堤坡防护为格宾石笼护坡，设计坡比为1：1，格宾笼网箱为100×200×50cm（长×宽×高），网眼为120×150mm（D×X值），石笼厚为50cm。考虑到支流入河口堤防与干流堤防的连接，因此在支流与干流堤防的连接段采用干流堤防的高程，本次设计干流堤防设计已进行连接段布置。 为稳定河道、固定河底及均布水流，间距100m布设防冲护底2道，采用M10浆砌石矩形结构，底宽1.0m，高2.0m，地面以上0.3m，地面以下1.7m。 4、工程施工 （1）施工总布置 ①对外交通 本次滹沱河治理段为繁峙县滨河公园西环桥下游210m处至繁峙代县县界，县境内有京原铁路、108国道横贯全境，东连首都北京，西接省府太原，另有砂应、砂台、大王、繁五等主干线穿插南北，交通十分便利。 ②场内交通 场内道路要与场外道路连接，通向各施工区及河道沿线的施工道路，要根据实际情况进行改建。场内交通新建临时施工道路长2.5km，路面宽4.0m，均为砂土路面并与场外道路衔接。 ③施工分区布置 本工程施工布置结合施工方便、就近、尽可能利用临时工程与永久建筑物相结合的原则，在河道沿线两侧分别设1个综合施工场，单个占地面积约400m2。具体施工点布置见附图7。 综合施工场内主要设置工棚、机械停放场、材料场，不设置混凝土拌合站，施工现场不设施工生活营地，工人租住于周边民房。 （2）施工主要原辅材料使用及来源情况 工程所用主要材料，如水泥、钢材、碎石、块石、砂子、油料等均可就近从县城采购。原辅材料种类、数量见下表2-8。 表2-8 原辅材料一览表 序号 材料名称 单位 数量 来源 1 混凝土 m3 581.25 外购 2 汽油 Kg 146.76 3 柴油 t 821.89 4 砂子 m3 6740.22 5 碎石 m3 531.62 6 块石 万m3 7.1 7 水泥 t 1536.44 8 钢筋 t 36.55 （3）施工导流 导流标准：本工程的堤防工程级别为4级，根据《堤防工程施工规范》（SL260-98）的规定，施工导流洪水标准采用P=20%。若采用全年期导流，汛期流量大，围堰建筑物规模过大，显然不经济，不合理。施工导流标准按照汛期洪水标准P=20%设置。 导流方式：本工程河道较宽，左右堤施工时结合现状河道中弘槽在河道中间开挖导流槽导流。 导流建筑物设计：导流槽为底宽2.0m，深2.0m的梯形导流槽，所挖土石料碾压作为导流槽的护堤，堤高1.5m，边坡采用1：1。 导流工程施工：在开挖基坑内侧周围开挖0.2×0.3的排水沟，然后汇流至1.5×1.5×2.0m的集水井内。在井边设置水泵，将水从集水井中不间断抽排至导流槽内。 5、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表2-9所示。 表2-9 经济技术指标一览表 ﻿序号 名称 单位 数量 备注 一 水文 / / / 1 流域面积 km2 25168 滹沱河 2 河道长度 / / / 2.1 全长 km 615 / 2.2 治理长度 km 2.509 / 3 洪峰流量（P=5%） m3 /s 645 / 二 工程规模 / / / 1 河道综合治理长度 km 2.509 / 2 设计洪水标准 / 20年一遇 / 3 新建堤防 m 4570.7 / 3.1 堤防（左岸） m 2200 / 3.2 堤防（右岸） m 2370 / 4 格宾石笼 m3 38087.9 / 5 生态湿地工程 m2 159479 / 6 生态补水工程 km 18.9 3处 7 支口防护工程 m 1732 1处 8 景观绿化 / 55206 / 8.1 水生植物 m2 70000 / 8.2 地被植物 m2 89479 / 9 临时道路 km 2.5 / 三 工程建设征地 / / / 1 临时占地 / / / / 滩地或其他草地 ha 0.67 / 四 施工 / / / 1 主体工程数量 / / / 1.1 挖方 万m3 35.12 / 1.2 填方 万m3 35.12 / 2 总工时 万工时 97.81 / 3 施工期限 月 12 / 五 经济指标 / / / 总投资 万元 4930.77 / 环境保护投资 万元 82.05 / |
| 总平面及现场布置 | 繁峙县滹沱河源头综合治理工程建设内容为：上起繁峙县滨河公园西环桥下游210m处，下至繁峙代县县界共2509m范围内进行综合整治，包括河道两岸堤防工程、河道清淤疏浚工程、河道两岸新建生态湿地工程、河道右岸支口防护工程；铺设3段补水管网，分别为龙山水库至砂河镇污水处理厂旁滹沱河沿岸、大李牛村至下茹越水库、上双井村至滹沱河沿岸。 根据工程特点，在治理河道两侧分别设1个综合施工场，综合施工场内设工棚、机械停放场、块石料堆场等，主要进行设备及材料的堆放。 本项目综合治理工程总体成东西走向，沿着需要整治的河道开展，施工区域设置在河道两侧一定范围内。本次工程对外交通为公路，现有的场外交通道路有附近村庄道路，可满足本次施工要求。 场内交通主要考虑施工设备通行和作业、护坡材料运输及暂存；施工设备通行、原辅材料运输利用施工便道进行，施工便道采用泥结石修筑，路宽4m左右。项目施工总平面布置图见附图7，平面布置图见附图8至附图13。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 施工期工业流程示意图见下图2-1。 图2-1 施工工艺流程图 施工工艺流程说明： （1）修筑施工便道：在河道边修筑施工便道用于施工设备通行、原辅材料运输利用等，施工便道总长2.5km，采用砂土道路，宽度4m。 （2）施工导流：本工程河道较宽，左右堤施工时结合现状河道中弘槽在河道中间开挖导流槽导流。导流槽为底宽2.0m，深2.0m的梯形导流槽，所挖土石料碾压作为导流槽的护堤，堤高1.5m，边坡采用1：1。 现状河道清水基流较大，枯水期基础挖深1.5m，基坑容易产生集水，不利于堤防的砌筑，因此考虑，采用明排方式。具体做法：在开挖基坑内侧周围开挖0.2×0.3的排水沟，然后汇流至1.5×1.5×2.0m的集水井内。在井边设置水泵，将水从集水井中不间断抽排至导流槽内。 （3）堤防工程施工：堤防工程施工的主要内容为土方开挖、土方回填、浆砌石岸墙、混凝土施工。 ①土方开挖：本工程土方开挖主要包括岸墙基础开挖、清基等所有的土石方开挖工程，采用人工与机械相结合的方法进行开挖。土石方开挖必须严格按设计和施工规范要求进行开挖，采用74kW推土机剥离表层及堆积，2.0m3挖掘机挖装，15t自卸汽车运至二级平台内，平均运距2.0km。开挖自上向下，在一个工作面内由一端向另一端进行，开挖边坡一次形成。对局部小方量土石方开挖采用人工进行开挖。 ②土方回填：回填土方土料含水量要求控制在生产性试验确定的范围，经过碾压后，压实相对密度要求达到设计要求。施工前应先做碾压试验，每层铺土厚度，碾压机具及碾压遍数，均以现场试验确定。边角碾压不到的部位，应辅以轻型夯实机具或人工夯实。填筑完毕后，应作整坡压实及削坡处理。 ③浆砌石岸墙施工：砌筑前先检查石块表面是否沾有泥土，应将石料上的泥垢冲洗干净，并保持块石表面湿润。采用分层座浆法砌筑，先铺砂浆，厚度3cm左右，随铺浆随安放块并使块石安放稳定。邻缝用砂浆填充饱满并用铁钎插捣密实，严禁先堆砌块石后用砂浆灌缝；上下层砌石应错缝，砌体外露面应平整，外露面上的砌缝应预留8cm左右深的缝隙，以备缝处理；砌筑工作结束后及时用草袋片覆盖并喷水湿润进行养护，待砌体达到0.5倍的设计强度后，揭掉草袋片，并及时洒水自然养护。 ④混凝土施工：建基面必须验收合格后，方可进行混凝土的浇筑准备工作。混凝土浇筑应保持连续性，混凝土允许间歇时间应通过试验确定。对于超过允许间歇时间应严格按照《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）的要求根据不同情况，采取继续浇筑、停止浇筑和予以挖除等处理措施以保证混凝土浇筑质量。 混凝土浇筑完毕后，应及时洒水养护，一般混凝土浇筑完毕后12～18小时应开始养护，但在炎热、干燥气候情况下应提前养护，掺入硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的混凝土养护时间不应少于14天。 （4）河道清淤疏浚：河道清淤疏浚工程主要施工内容为清基清坡施工、主河槽疏浚施工、格宾石笼施工。 ①清基、清坡施工：河道土方开挖前，首先对河道开挖边线范围内疏浚区域滩地表面的腐植土、草皮、树根以及其他杂物予以清除，按指定位置堆放，并在疏浚完成后再推回原滩面，做滩面填塘平整之用。疏浚区域的表面基础清基深度为0.2m，槽坡清理水平宽度为0.3m，清基、清坡工作主要由88kW履带式推土机与lm3挖掘机配合进行。 ②主河槽疏浚施工：主河槽疏浚主要是为扩大主河槽的行洪能力，在保持原河槽底高程不变的情况下，对主河槽两岸嫩滩进行扩挖，对二级滩面进行规整。主河槽疏浚土方采用lm3挖掘机开挖，10t自卸汽车运输至大堤外侧进行堤防填筑，不适宜筑堤的土方运至临河滩面进行坑塘填筑和滩面整平。 ③格宾石笼施工：格网石笼网箱铺设前，基面应平整，密实，无腐殖土、淤泥等，置放前先组合各单元结构；把组合后的单元结构放于施工地点，并用φ2.2mm同质钢丝双股以上将各单元结构连接起来，绑扎间距20cm；填装石料于结构中后，配合人工整平，以确保加盖捆绑到位前把石块密实，网箱加盖后用φ2.2钢丝双股与箱体绑扎，绑扎间距不大于10cm。 （5）淤泥回填：根据底泥固废属性判定，本项目区域底泥为第I类一般工业固体废物，可用于项目施工回填。 （6）人工湿地建设：本项目人工生态湿地工程总面积159479m2，种植水生植物70000 m2，种植地被植物89479 m2 （10）其他工程施工：剩余工程施工主要包括生态补水管网铺设及支口防护工程建设，按照相关设计规范进行。 注：本工程占地不涉及房屋和居住人员，无房屋拆迁和人员安置。项目管理和生活用房计划租用民房，无需另行占用土地。 2、施工时序 工程施工大体上分为四个阶段：工程准备期、主体工程施工期、工程扫尾期三个阶段，总工期为一年。 具体施工安排如下： 第1~2月进行施工准备工作，定位放样、施工场地布置，包括垃圾清运、场地清理、供电及通讯设备等。 第3~10月按照施工导流的规划，依次均匀完成左右侧河道的土方工程、堤防工程、河道清淤工程。 第8~11月完成支口防护及生态补水管网铺设工程。 第12月进行工程扫尾工作。 4、建筑材料供应 本环评要求建设单位在购买砂石料等物料时应选择环保等手续齐全合法经营的企业，禁止随意购买。 项目主要材料及用工汇总表见表2-8。 5、工程占地 工程建设征地包括永久占地和临时占地。永久占地包括河道拓宽、堤防建设及河道保护范围占地，堤防保护用地范围从堤外坡脚线往外延伸15m；临时占地包括临时道路、工棚、仓库等用地，共10亩，为滩地或其他草地。本项目占地情况见下表2-10所示。 表2-10 项目占地情况一览表 单位：ha 序号 占地类型及性质 单位 实物量 一 临时占地 / / 1 滩地或草地 0.67 / 二 永久占地 / / 1 河道两岸，水利设施用地 18.41 从堤外坡脚线往外延伸15m |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、山西省主体功能区规划 略 2、生态功能规划及生态经济区划 （1）繁峙县生态功能区划 略 （2）繁峙县生态经济区划 略 3、生态环境质量现状 略 4、环境空气质量现状 略 5、地表水环境质量现状 略 6、声环境质量现状 略 7、底泥环境质量现状 略 8、底泥固废属性判别补充监测 略 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本次河道治理范围为繁峙县滨河公园西环桥下游至繁峙代县县界，为了保护水源，美化环境，繁峙县委、县政府立足整治河道环境，提升县城品位，于2007年开始对滹沱河县城段（滨河公园段）实施了综合治理，滨河公园段现状照片见组图3-1。 而滹沱河滨河公园下游至县界段，农民在河滩地种植作物、堆积垃圾等，管理难度大，治理总体滞后，又近年来极端天气事件增多，滹沱河流域常发生集中暴雨，造成比较严重的洪涝灾害，滹沱河水质受到污染。 主要的问题概括如下：①防洪基础设施薄弱，河道萎缩严重。现有设施防洪标准低，右岸处于不设防状态，遇到常遇洪水就有可能造成较大洪涝灾害。②人为设障现象十分严重，县界段局部河道宽度不足80m，而且两岸居民向河道内倾倒垃圾、弃土、弃渣等侵占河道的现象严重，多年来未实施清淤、疏浚，致使河道萎缩下切严重，行洪能力逐步降低，河流基本丧失自净能力。③投入严重不足、问题日益突出。近年来河道治理的投入减少，使河道面临的问题日益突出。 本项目待治理河段现状问题照片见组图3-2。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日实施）中对环境敏感区的界定，经过调查了解，评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感因素主要为附近的村庄。项目主要环境保护目标见下表3-12。 表3-12 环境保护目标表 环境空气 名称 坐标 保护 对象 相对工程方位 相对工程距离 保护级别 E N 笔锋村 113.240204 39.183071 河道 北侧 居民 315m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单 地表水 保护对象 保护级别 滹沱河（本治理河段范围内无饮用水源保护区，饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重要保护与珍稀水生生物的栖息地） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 土壤 保护对象及范围 保护级别 项目所在地周边耕地 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018））筛选值 声环境 保护对象 相对方位 距离 保护级别 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 生态 保护对象 保护级别 临时占地及施工道路附近植被 保护生态环境及防止水土流失 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）中的表1二级标准，标准值见表3-13。 表3-13 环境空气质量标准 （μg/m3） 污染物名称 取值时间 SO2 NO2 PM2.5 PM10 CO （mg/m3） O3 TSP 年平均 60 40 70 35 -- -- 200 24小时平均 150 80 150 75 4 -- 300 8小时平均 -- -- -- -- -- 160 -- 1小时平均 500 200 -- -- 10 200 -- （2）地表水 本项目治理范围为忻州市繁峙县滨河公园西环桥下游210m处至繁峙代县县界，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），区域地表水属滹沱河—“源头至下茹越水库入口”—笔锋断面，水环境功能为一般河流源头水、地表水饮用水源补给区、一般鱼类用水保护区、保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。标准值见表3-14。 表3-14 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 项目 pH COD BOD5 NH3-N 总磷 溶氧量 标准值 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≥5 （3）声环境 根据繁峙县声功能区划图（附图18），本项目所在位置未纳入繁峙县声功能区划范围内，参照本项目上游即滹沱河滨河公园段声环境功能区划分的结果，本项目属于1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）表1中1类区标准，即：昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 （4）底泥环境质量标准 本项目河道淤泥各项指标参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）中的风险筛选值标准要求，详见表3-15。 表3-15 农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 序号 项目 风险筛选值 pH≤5.5 5.5＜pH≤6.5 6.5＜pH≤7.5 pH＞7.5 1 镉 0.3 0.3 0.3 0.6 2 汞 1.3 1.8 2.4 3.4 3 砷 40 40 30 25 4 铅 70 90 120 170 5 铬 150 150 200 250 6 铜 50 50 100 100 7 镍 60 70 100 190 8 锌 200 200 250 300 注：重金属和类金属砷均按元素总量计。 2、污染物排放标准 （1）废气 施工期废气（扬尘）等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，见下表3-16。 表3-16 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 运营期：无大气污染源。 （2）废水 施工期：施工期产生的废水为运输车辆及机械设备冲洗废水、施工人员生活污水。 评价要求在河道两侧综合施工场外侧各设 1 座洗车平台，并分别配套 1 座移动式隔油沉淀池，洗车平台四周设导流渠，运输车辆及机械设备冲洗废水经导流渠疏导后进入移动式隔油沉淀池，经处理后回用于场地抑尘洒水，不外排。综合施工场分别设置1座10m3移动式沉淀池，生活污水经移动式沉淀池处理后回用于场区洒水抑尘。 （3）噪声 本项目运行期无噪声污染，施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 （4）固体废物 项目一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（2021年7月1日实施）。 |
| 其他 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发〔2015〕25号），第一章第二条规定“适用于建设项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物排放总量指标的审核与管理”；第三条规定属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目主要进行堤防工程建设、河道清淤疏浚、生态湿地建设、生态补水管网铺设、支口防护工程建设等。污染物主要集中在施工期，项目营运后不产生废水及废气，不涉及总量控制。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.1 施工期大气环境影响分析 （1）施工、运输扬尘 项目在路基挖掘、物料装卸、清基及平整等过程会产生施工扬尘；项目施工扬尘对下风向环境空气质量产生一定的影响。且根据有关部门统计，施工区内车辆运输引起的道路扬尘约占扬尘总量的50%以上，道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面含尘量、相对湿度等因素有关。根据同类工程建设经验，施工期施工区内运输车辆及借方运输车辆大多行驶在土路便道上，路面含尘量高，道路扬尘比较严重。施工道路扬尘对下风向环境空气质量的影响范围大约在200m左右。 经现场踏勘，本项目沿线敏感目标主要为笔锋村、古家庄村等村庄，施工期间产生的扬尘会对周围环境空气造成一定的影响。 （2）施工机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 （3）清淤恶臭 本工程在清淤过程中，由于底泥中富含腐蚀质，淤泥扰动、开挖、暂存和运输等过程中均会产生臭气，其中主要污染物为H2S、氨等物质，呈无组织状态排放，从而影响周围环境空气质量。 1.2 施工期水环境影响分析 （1）运输车辆、机械设备冲洗废水 施工机械及车辆驶离工地前，应设置洗车平台清洗轮胎及车身，不带泥上路。此外，工程养护中约有30%的水流失，水流失同时夹带的泥沙、杂物等会对周围环境造成一定的影响。 （2）施工人员生活污水 生活污水为施工人员盥洗用水，本工程总施工人数为100人，总工期为12个月。人均用水按 50L/d计算，施工期生活用水量为5.0m³/d，污水排放系数按0.8计，施工期生活污水排放量为4.0m3/d。 1.3 施工期噪声环境影响分析 （1）声环境影响因素 本项目施工期噪声主要是施工机械及运输车辆产生的噪声。本项目施工机械主要有挖掘机、推土机、压路机、装载机等，运输车辆主要为卡车、自卸汽车。经类别调查，其噪声源强为70~95 dB（A），主要施工机械设备的噪声声级见下表4-1。 表4-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号 施工机械设备 数量 噪声值 治理措施 1 装载机 5 85 选用低噪声设备，合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时运行 2 推土机 3 80 3 挖掘机 3 80 4 压路机 5 85 5 运输车辆 10 85 （2）噪声预测模式 本项目施工机械噪声可视为点声源处理，根据点声源声其衰减模式，估算出距声源不同距离的噪声值，预测模式如下： Li=L0-20lg（Ri/R0）-△L 式中：Li—距离声源Ri米处的施工噪声预测值，dB（A） L0—距离声源R0米处的施工噪声级，dB（A） △L—障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 施工噪声衰减情况见下表4-2所示。 表4-2 噪声源不同距离处噪声值表 单位：dB(A) 噪声源 厂界限值 不同距离处噪声值 昼间 3m 4m 6m 10m 20m 挖掘机 80 70 68 64 60 54 推土机 70 68 64 60 54 运输车辆 85 75 73 69 65 59 压路机 75 73 69 65 59 装载机 75 73 69 65 59 本项目不开展夜间作业，由表4-2可知，施工期6m处噪声值小于70dB(A)，以河道边界、围堰边界作为场界，本工程可达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 1.4 施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾、废弃土石方及淤泥、施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的废弃建材如水泥、砂石、木材、废钢筋及建材包装袋，产生量约为8t。 （2）废弃土石方及淤泥 本工程土方开挖共计35.12万m3自然方（其中堤防工程挖方12.47万m3，河道清淤疏浚淤泥挖方量为22.65万m3），其中8.8万m3（自然方）用于土方回填，自然方与松方的比例按照1:1.3考虑，则剩余土方34.216万m3（松方），用于滩面场地平整，本项目不设置弃土场，土石方平衡见下表4-3。 表4-3 土石方平衡表 单位：万m3 编号 工程名称 工程量 挖方 填方 滩面场 地平整 弃方 1 河道清淤疏浚工程 22.65 22.65 0 2 堤防工程 12.47 8.8 3.67 0 小计 35.12 8.8 26.32（自然方） 34.216（松方） 0 （3）施工人员生活垃圾 本项目在2个综合施工场各配置1个垃圾收集桶，统一收集施工人员产生的生活垃圾，生活垃圾产生量取0.5kg/人•天，本项目劳动定员100人，施工12个月，则本项目每年产生的生活垃圾量为18.0t/a。 （4）废机油 本项目综合施工场内不设机修区，施工机械维修利用城区修配厂；考虑到施工期机械设备简单维修会产生少量废机油，废机油产生量约0.5t/a。 1.5 施工期生态环境影响分析 （1）对陆生植物的影响分析 工程施工过程既有主河槽的开挖、河道堤防的加宽加固以及施工综合场地等的设置会占用和破坏部分植被资源，但所经区域植物种类均为区域内常见种，分布范围广，无国家及地方重点保护的野生植物和古树名木分布，本项目工程建设将会造成评价范围内植物面积减少，但不会造成评价区域植物种类减少，更不会造成区域植物区系发生改变。大多数植被的生命力较顽强，无珍稀保护植被。总体破坏一般普通灌木，无高大乔木，无珍惜保护植物。项目区所处地势低平，占地类型为草地，总体影响程度不大，在采取了覆土绿化复垦等措施后可以对区域生态环境有所恢复。 施工中土石方的挖掘和填筑，造成地表裸露，在旱季容易引起大量扬尘，对于附近的农作物和树木将产生一定影响。扬尘会影响光合作用，导致农作物减产，影响树木生长。扬尘附着物可经雨水冲刷得以清洗，随着施工结束，这些不良影响也将逐步消失。 项目所在地区自然景观环境一般，沿岸景观为杂草地及人工林，由于景观工程将造成草地破坏，地表裸露，会对沿岸的自然风景造成一定的影响，由于沿岸景观植物的种植和恢复需要一定时间，因此，这种影响将持续1年左右，建议施工期尽量少破坏植被，妥善处理好施工及生活垃圾，保护沿途自然风景。 （2）对陆生动物的影响分析 由于本工程是河堤沿线周边现有野生动物以农田常见动物为主，陆生野生动物稀少，缺少大型野生哺乳动物，未见珍稀保护动物，多为常见鸟类、啮齿类动物，区内无野生动物栖息。施工期间，施工期人员及施工机械产生的噪声、振动、灯光等可影响沿线野生动物的觅食、栖息等行为，迫使其远离施工区域；工程占地在一定范围内缩小了野生动物的栖息空间，切割了部分陆生动物的栖息区域和觅食区域等。工程开挖以及施工机械运行等将导致区域水环境、环境空气质量和声环境质量有所下降，对工程涉及区内的部分鸟类、啮齿类动物产生不利影响。由于这些陆生动物均为常见物种，适宜能力较强，在受到不利影响后，大多会主动向周边适宜生境中迁移；而且工程呈线状分布，工程影响区域主要集中在河堤两侧50m范围以内，影响范围相对较小。因此，工程施工对陆生动物的影响不大。 （3）对水生生物的影响分析 项目基槽开挖、回填及河道整治等施工增加水中含沙量，对浮游生物和底栖生物的环境产生影响，致使浮游生物和底栖生物有所减少，但这种影响会随着施工期的结束而消失，影响是短暂的。 河床附近的施工活动将会改变原有水体的局部环境条件，进而影响水中鱼类。水生动物主要有蛙、蟾、鱼等。受河道部分区域水质污染影响，河道内浮游动物较少，腐生细菌较多，无脊椎动物鱼类较少。施工河段不是珍稀鱼类保护区域也不是鱼类的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，工程区域水生生物及鱼类均属常见种，且工程的布置比较紧凑，影响范围较小，所以施工活动对水生生物的影响不大，工程建设不会影响区域内鱼类物种的多样性。因此，工程对鱼类影响较小。 （4）土地利用的影响分析 根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011），本项目占用土地为建设用地中的水利设施用地，属于公用设施用地（U），本项目施工范围主要在河道内，占地主要为施工生产生活区和道路占地，本项目临时占地包括临时道路、工棚、仓库等用地，共10亩，为滩地或其他草地。 由于本项目施工时间较短，随着施工的结束，受影响的临时占地大部分可恢复其原来的用地性质，不会对区域土地利用产生较大的影响。 总之，临时占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着临时占地恢复原貌，这一影响将逐渐减小或消失。 （5）水土流失影响分析 河道基槽开挖等施工活动将会使得地表疏松，致使水蚀的潜在危险增加。若防护措施不到位，有可能造成边坡失稳，影响主体工程安全。另一方面，施工开挖的扰动、土砂石料运输、土砂石料堆放、临时作业场地的碾轧等，都将会破坏土壤结构，改变土质，加剧区域水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目建成后不会对大气、水、噪声环境产生不利影响，对区域生态环境、河道水文情势等的影响为正效应。 1、河道水文情势影响分析 本项目施工后，河道的平面特征、断面特征、坡降特征、泥沙输移特征等发生改变，从而对河流水文和泥沙造成影响。 （1）河道平面特征的变化与影响 本项目沿着现有河道进行整治，不改变河道走向，河道平面特征不发生变化。 （2）河道断面形态特征的变化与影响 根据断面设计成果，河道经过清淤、开挖、边坡防护等综合整治，河道断面形态与整治前有较大变化，这有利于河床的稳定，增大主河槽的过水面积，降低了洪水位，防止了河床冲刷，有利于行洪与排污。同时，这种断面形态保证河岸带与湿地系统连为一体，有利于沿岸湿地生态系统保持正常的结构形态。 （3）河道坡降特征的变化与影响 项目对治理段河道沿现状河道中心线，在基本不改变河道比降前提下，根据设计泄洪要求，对滩地进行平整，提高了其行洪能力。 （4）泥沙输移特征的变化与影响 由于河床与河岸带组成主要是粘土、细沙和砂粒等可冲刷物质，在洪水期，特别是发生大洪水时，有可能出现短时间内大量泥沙冲淤和输移的情况。项目堤防工程通过新建浆砌石、砂坝、钢筋砼挡墙等措施进行防护，同时设置生态护坡工程，可有效防止粘土、细沙和砂粒等可冲刷物质进入河道。 综上所述，项目实施后能够进一步提高滹沱河河道行洪排涝能力和调蓄能力，因此本工程对河流水文情势的影响是正面的。 2、生态环境影响分析 ①对陆生植物的影响 本工程实施后，将在河道进行湿地绿化，以河道中线各向两侧延伸25m，种植地被植物89479 m2，可在一定程度上弥补工程建设对区域陆生生态环境的影响。同时，河道部分堤防的建设使现状自然岸坡被替代，河道沿岸区域小范围内物种数量有所减少，生物多样性也随之受到一定影响。但本项目随着人工湿地的落地，一般的植被类型可以在 3～5 年以后逐渐回到近自然状态，形成具有复杂层次结构的群落和生态系统类型，则河道沿线将以全新的生态面貌呈现在世人面前，可以有效弥补项目施工造成的影响，同时也创造了宜人的景观环境。 ②对陆生动物的影响 本工程实施对动物生境的影响从河道的阻隔、河道绿化廊道影响两方面考虑。本工程基本沿现有河道进行整治，不增加线性切割。由于工程区的陆生动物多为小型动物，栖息空间比较广泛，运行期动物生境基本不受影响。 ③对水生生态环境的影响 本项目建成运营期间对水生生态环境的影响主要体现在如下几个方面： 改善水生生境：项目完工后，一方面由于河道的连接，使河道及湿地水量增加等；另一方面，底泥疏浚可以减少底泥中污染物的释放，从而改善水质；再次，项目建成后河道两侧布置绿化防护带，起到有效隔离作用，并大大减少进入河道水体的面源污染。经过河道沿线的绿化工程实施后，可以大大改善河道的水质现状，优化水生生物和鱼类的生境，为水生生物资源的改善创造有利的条件。 3、环境正效益分析 本项目主要进行堤防工程建设、河道清淤疏浚、生态湿地建设、生态补水管网铺设、支口防护工程建设等，属于社会公益性建设项目，社会效益、生态效益、经济效益极大。 1）社会效益： ①本工程建成后，将使河道的行洪能力大大提高，满足了河道的防洪标准，保障了沿线人民和工业企业的正常生产生活。 ②生态建设是衡量一个城市社会文明程度、科学技术水平、经济综合实力的标志之一。项目建成后，完善了地方基础设施，对于提高繁峙县在省内的的地位和树立繁峙县的新形象，具有十分重要的作用和意义。 ③工程建成后，形成集人性化、生态化、趣味性为一体的生态湿地和绿化长廊，供居民休息、娱乐、晨练、健身，极大地提高了人们的生活质量，提高了居民的生活水平。 2）生态效益 ①本工程建成后，将增加滹沱河流域生态基流，拓宽河道，使河流提升自净能力，改善滹沱河上游水环境质量，提升滹沱河下茹越国控断面及笔锋村省控断面的水质。 ②该区域的空气将得到净化，通过完成局部生态圈的建设，对于减少风沙、减弱风力、吸滞尘埃、净化空气将起到重要作用。 ③项目建成后，有利于改善区域水环境，加速水体循环，提高河道引水能力，对周边河道水质和生态环境改善产生有利影响。 3）经济效益 ①环境也是资源，河道通过整治，改善了繁峙县的环境，提升了繁峙县的整体形象，给繁峙带来了无穷活力，使丰富的旅游资源成为新的经济增长点，从而促进繁峙县相关产业的发展。 ②自然环境的改善，必将促进周围土地价值的迅速提升和土地资源的重新整合，加快该区域城市化的进程，进而带动整个城市经济建设的快速发展，吸引更多的投资者到繁峙来，对繁峙县的经济增长起到更大的促进作用。 总体上看，本项目是一项造福子孙的民生工程，社会、经济及生态效益巨大，项目建成后可以净化水体，改善水质，恢复提高河道的生态功能，为多种生物提供优质的栖息地，提升水环境质量，为滹沱河流域的良性健康可持续发展提供重要保障。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 无 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气污染防治措施 （1）施工期扬尘 为了减少扬尘污染，评价要求项目应严格按照 “关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知”（晋环发〔2010〕136号）及“忻州市空气质量巩固提升2021年行动计划”（忻政办发〔2021〕50号）要求的污染防治措施对施工扬尘进行防治。结合项目区的实际情况，评价要求企业不得现场进行混凝土搅拌，需采购商品混凝土，并严格执行：施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖、出入车辆100%清洗、施工场地100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭的“6个100%”，有效控制施工期对环境造成的影响。 环评要求项目施工期采取的大气防治措施如下： 1）施工扬尘 ①施工现场四周应设置不低于 1.8m 的围挡，施工前将现有场地内灰粉清理干净，防止土壤污染的同时，防止随雨水外溢；施工道路应定时清扫，保持施工道路的清洁。 ②洒水措施应贯穿整个施工过程。洒水作用的效果，由使用频率而定，一般有效的洒水计划可减低 50%以上的逸散性粉尘。为了防治洒水过多导致场地水土流失，评价要求施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水 2～4 次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准，派专人负责，严禁出现因洒水导致水土流失到施工场地外的情况。 ③水泥、黄沙等容易起尘的建筑材料应堆放于堆棚内，采用防尘布遮盖，减少扬尘。同时使用成品混凝土，减少水泥、沙石搅合过程产生的扬尘。 ④河道两侧综合施工场外侧各设1座洗车平台，车辆驶离工地前，在洗车平台清洗轮胎及车身。运输散装物料的车辆必须采取覆盖措施。对于运输过程产生的撒漏，本项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理， 建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。 2）运输扬尘 评价要求采取如下治理措施： ①配套洒水车定期洒水，尤其在干旱大风季节加强洒水抑尘作业； ②粉状建材运输应压实，填装高度不应超过车斗防护栏，避免洒落， 并采取加盖车辆运输，防止运输过程的抛洒及扬尘； ③限制运输车辆进入施工现场的车速。 3）施工机械及汽车运输尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 为降低施工设备尾气的排放，减缓对周边环境空气和敏感点的影响，施工期拟采取以下污染防治措施： ①施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少废气排放对周围环境的影响。 ②施工中选择低能耗、污染物排放稳定且达到国家规定排放标准的施工机械，加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率，必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行； ③做好施工周围道路交通组织工作，保障周围道路顺畅，避免因施工而造成交通堵塞，防止因此而产生的废气怠速排放量 施工车辆在施工现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，施工采用分段进行，在每段施工时间有限，污染物排放时间和排放量相对较少，不会对周围大气环境产生明显影响。施工单位在加强机械和车辆的日常管理和维护，使用优质燃料，减少因机械和车辆状况下，尾气对周边环境影响很小。 4）河道清淤恶臭 ①分段施工，清除出的淤泥及时回填，减少扬尘和臭气散发； ②底泥应采用密闭罐车运输，以防上沿途散落，散发臭气。 经采取以上措施，项目施工期对周围环境空气影响较小，随着施工期的结束影响将消失。 2、水环境保护措施 （1）运输车辆、机械设备冲洗废水 本项目综合施工场内不设机修区，施工机械维修利用城区修配厂，综合施工场内设机械停车场会产生少量的施工机械冲洗废水，该废水主要污染物为石油类和悬浮物，石油类污染物浓度约10~30mg/L，间歇排放。 工程施工期间，施工机械及车辆数量为26台，冲洗废水平均产生量约为7m3/d，评价要求对该部分水进行收集，在河道两侧综合施工场外侧各设 1 座洗车平台，并分别配套 1 座移动式隔油沉淀池，洗车平台四周设导流渠，经导流渠疏导后进入移动式隔油沉淀池，经处理后回用于场地抑尘洒水，不外排。 （2）施工人员生活污水 生活污水为施工人员盥洗用水，本工程总施工人数为100人，总工期为12个月。人均用水按 50L/d计算，施工期生活用水量为5.0m³/d，污水排放系数按0.8计，施工期生活污水排放量为4.0m3/d。 本项目共设置2个综合施工场，评价要求在综合施工场分别设置1座10m3移动式沉淀池，生活污水经移动式沉淀池处理后回用于场区洒水抑尘。 环评要求对洗车平台及其配套隔油沉淀池、生活污水沉淀池进行防渗处理，防渗具体要求为：抗渗混凝土，混凝土强度等级不应低于P6，其厚度不宜小于100mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为 10-7cm/s 黏土层的防渗性能）。防渗结构示意图见下图5-1。 综上所述，本项目在采取相应的防治措施后，对周围水环境造成的影响较小。 项目用排水情况见下表5-1，水平衡图见下图5-2。 表5-1 项目用水量及废水产生量一览表 序号 用水项目 规模 用水定额 用水量（m3/d） 排水量 （m3/d） 备注 1 运输车辆、机械设备冲洗水 26台机械设备 / 7.0 0 经隔油沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘 2 施工人员生活污水 100人 50L/d 5.0 0 2个综合施工场分别设1座10m3移动式沉淀池，生活污水沉淀后回用于场区洒水抑尘 3、声环境保护措施 （1）项目声环境影响主要集中在施工期，噪声源主要是机械设备运行、爆破作业、车辆运行等。噪声的危害可通过声源、传播途径、受体三个环节进行控制。 （2）规范施工秩序，合理布局施工场地；固定地点施工机械操作场地，高噪声设备远离村庄等环境敏感点一侧并使用临时噪声隔挡； （3）合理安排施工时间，应禁止夜间（22:00~7:00）施工作业，因工艺要求等特殊原因不得不施工作业时，应向环保部门申报；工程如果夜间施工，必须严格控制噪声污染，噪声等级不得大于夜间四类标准55dB，以免影响附近居民正常生活； （4）施工单位必须选用符合国家有关环保标准的施工机械，如运输车辆噪声应符合《汽车定置噪声限值》（GB16170-1996）和GB1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》，其它施工机械符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。在满足上述标准情况下尽量选用低噪声设备和施工工艺，降低人为的噪声，减少夜间施工；定期对施工机械进行保养维护； （5）车辆的运输路线尽量避让村庄等环境敏感点，采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。 综上所述，建设单位在严格以上措施后，施工噪声对周围环境造成的影响较小，且噪声影响是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。 4、固体废物处置措施 （1）建筑垃圾：对于施工期产生的部分建筑材料可作为河岸沿线建设护岸、护坡时填方使用；废木料、钢筋头、废包装纸和塑料可回收外卖废品收集站处理；综合施工场内不设机修区，施工机械维修利用村镇城区修配厂。 （2）废弃土石方及淤泥：本工程土方开挖共计35.12万m3自然方（其中堤防工程挖方12.47万m3，河道清淤疏浚淤泥挖方量为22.65万m3），其中8.8万m3（自然方）用于土方回填，自然方与松方的比例按照1:1.3考虑，则剩余土方34.216万m3（松方），用于滩面场地平整，本项目不设置弃土场。 （3）施工人员生活垃圾：施工人员生活垃圾产生量为18t/a，评价要求在2个综合施工场分别配置1个垃圾收集桶，统一收集后运至环卫部门指定地点处置。 （4）危险废物：本项目综合施工场内不设机修区，施工机械维修利用城区修配厂，但考虑到施工期施工机械设备简单维护、维修，会产生少量废机油，产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年）中危险废物（HW08，危废代码900-249-08），环评要求河道左岸综合施工场内新建1座危废暂存间，废机油暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位处置。 表5-2 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量(t/a) 产生 工序 形态 主要成分 有害 成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废机油 HW08 900-249-08 0.5 设备维修保养 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 1年 T、I 危废间暂存，定期送有资质单位处置 表5-3 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂 存间 废机油 HW08 900-249-08 河道左岸综合施工场 5m2 室内地面储存 0.5t 1年 危险废物的暂存和管理 ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单），结合区域环境条件，本项目拟在河道左岸综合施工场内建设1座危险废物暂存间，面积为5m2。 ②厂区危险废物为项目维修机械时产生的废油。评价要求：项目产生的危废在危废暂存间内存放，定期由有资质单位回收。危废暂存间外要设立危险废物标志，地面按相关标准进行防渗处理，设置消防设备，安排专人管理；危险废物的收集、储存、转运必须按国家《危险废物污染防治技术政策》规定执行。 企业设1座面积为5m2的防渗防腐的暂存间，为确保危废暂存间可以做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），要求危废暂存间设基础防渗层2m，上敷2mm厚高密度聚乙烯。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。厂区内设危废暂存间用于危险废物堆存，地面与裙角均要用坚固、防渗、防腐的材料制作。 ③危险废物管理：危险废物转运严格执行电子转移联单制度，转移联单制度，又称之为废物流向报告单制度，是指在进行危险废物转移时，其转移者、运输者和接受者，不论各环节涉及者数量多寡，均应按国家规定的统一格式、条件和要求，对所交接、运输的危险废物如实进行转移报告单的填报登记，并按程序和期限向有关环境保护部门报告。实施转移联单制度的目的是控制废物流向，掌握危险废物的动态变化，监督转移活动，控制危险废物污染扩散。 危险废物收集、贮存、运输符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012》等相关要求。 综上所述，项目施工期产生的固体废物经过妥善处置后不会对周围环境产生影响。 5、生态保护措施 （1）陆生植物保护措施 1）做好施工组织 工程占地应尽量利用既有场地，施工便道利用已有的地方道路，临时施工场地尽量选择荒地或植被发育较差的地带；减少对植被较好的区域占用，减少临时占地对植被的破坏。堆料场优先布设在永久用地范围内，以减少植被破坏与生物量损失；其它临时用地在工程结束后及时采取平整、绿化等恢复措施，减少施工期对植被的影响。 2）划定施工活动范围 由于本工程为线性工程，建议施工前划定施工活动范围，在工程设计敏感区段设立警示标志，采取围栏、警戒线、施工红线等措施限定工程占用与扰动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围。 （2）陆生动物保护措施 1）合理规划施工布置，减少施工占地面积和扰动面积，将施工活动和人员活动限制在预先划定的区域内，严禁施工人员到非施工区域活动，减少工程施工对动物栖息地造成的不利影响。 2）禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类等；合理安排工程施工时段和方式，避免施工噪声对野生动物的惊扰，若遇夜间施工，在不必要的情况下，尽量少使用强光灯，并减少灯光照射时间，以避免影响野生动物休息、觅食、交配等正常活动规律。 3）加强陆生生物保护宣传和监管，把野生动物保护责任落实到单位和责任人；通过建立和完善陆生生物保护规章制度，增强施工人员的环保意识；在施工区设置陆生生物保护警示牌，严禁施工人员捕食陆生动物，严禁参与野生动物产品交易。 （3）水生生物保护措施 项目施工过程中对可能涉及的水生生物，特提出以下保护措施。 1）加大对施工人员的宣传与教育，增强和提高其生态环境保护意识。 2）合理安排施工时段、施工时序。特别是涉水工程施工时间，考虑到鱼类、蛙类等水生生物的繁殖季节多集中在每年的6~8月，施工方应避免这段时间开展涉水作业，工程施工宜选择枯水期进行，尽可能压缩夜间作业时间，避免夜间大型机械噪声扰动，白天施工时则需要注意噪声的控制。 3）施工期间，严禁将施工废弃物在河滩随意堆放，垃圾、废物等要有专人负责收集和定期处理，不得对河滩植被和土壤造成污染。 （4）土地利用防治措施 1）项目建设中应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源。 2）对项目建设造成的土地占用、植被破坏，应根据国家、山西省的有关规定，建设单位负责进行生态恢复和水土保持工作，以恢复生态环境。 4）施工前组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，避免随意破坏植被，损坏农作物。 （5）水土流失防治措施 1）施工综合场地水保措施 施工前对施工区进行表土剥离，施工结束后将剥离土全部回填。 2）工程施工应避开汛期，分段分时施工；临时堆场四周进行挡护；对临时堆土、建筑材料等100%苫盖。采取以上措施后可大大降低工程施工期水土流失量； 3）开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，如遇强暴雨天气，施工开挖裸露断面要进行覆盖，以减少水土流失； 4）项目建设完成后，对于施工期临时占用和破坏的河滩植被要有计划地剥离、储存、临时堆放，清理施工现场，为随后的植被恢复创造条件，若不能完成植被恢复的，要及时种树种草以补偿相应的生物量损失，人工植被恢复应选用适当树种和草种。 5）工程施工开挖的土方、淤泥等应及时回填利用，不得随意堆放；污水不得随意排入滹沱河，清基产生的建筑垃圾严禁倒入滹沱河或随意乱丢乱弃，避免渣体入河；施工结束后及时进行场地平整。 6、电磁环境影响 本项目不属于电磁辐射类项目，无电磁环境影响。 7、环境风险 本次工程主要为堤防工程建设、河道清淤疏浚、生态湿地建设、生态补水管网铺设、支口防护工程建设等，此类工程属于项目所在区域常见水利工程建设，从已建工程建设及常年运行情况来看，工程建设基本不存在突发或非突发的环境风险。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、环境空气保护措施 本项目运营过程中无废气产生。 2、水环境保护措施 本项目运营期不设管理站，设管理巡护人员3名，由繁峙县水利局进行调配，运营期无废水产生。 3、声环境保护措施 本项目运营期无噪声，不会对周围环境产生影响。 4、固体废弃物处置措施 本项目运营期产生的固体废物主要是河道养护过程中产生的水面漂浮物、建筑垃圾及巡护管理人员产生的生活垃圾等。 水面漂浮物、建筑垃圾产生量很小，评价要求收集后送环卫部门指定地点处置，生活垃圾经垃圾桶收集后送环卫部门指定地点处置。 5、生态环境保护措施 工程建成后设置管理科负责管理、维护相应设施设备，由繁峙县水利局进行调配维修管理人员3名，管理权限隶属繁峙县水利局。运营期主要维护措施如下： ①绿化设施主要养护主要包括以下内容。 1）修剪：根据各类植物生长特点，立地环境、景观美化要求，按照相关操作规程适时进行； 2）除草：各类绿地树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草； 3）施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，年施肥不得少于2次，新种植植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长，并达到预期景观效果； 4）保证草木的抗病越冬能力； 5）确保草木90%以上的成活率及质量； 6）草坪修剪：草坪已成为城市绿化美化的重要组成部分，草坪修剪暂按每月2～3次进行，修剪程度、频率因草坪类型，用途、生长情况而定。一般草坪的适宜留草高度为3～5cm，并且当草坪草生长到约8～10cm时及时修剪。 ②水生植物管理 水生植物正常生长是工程改善水质和修复水生态系统的必要条件，是构建健康的植物群落的重要手段。项目运行期间应注意观察植物的生长状态，发现缺苗、死苗应及时补苗，以保证植物正常密度。水生植物进入正常生长期后，植物种群能自我维持，生长、衰亡、次年再发芽生长，并且还会向未种植区域扩散繁殖。管理人员应该通过植物收割等方式防止湿地植物无休止扩散，影响景观效果和河道行洪。 根据运行情况，对湿地及岸边的水生植物收割和垃圾清除，以防污染水质。从正常运行的第二年开始，每年秋季或冬季，待植物地上部分枯死后，需要进行收割，以防枯死植物分解释放污染物和植物枯枝烂叶影响景观效果。 ③其他日常管理 1）巡视管理：根据项目定员情况，分工合作，健全项目的巡视检查制度，加强管理力度。定期巡防河道堤防、主槽护岸、绿地植被、湿地等。根据巡防内容，制定巡视细则，填报巡视日志。对影响防洪安全的隐患及时上报，确保河道防洪安全运行；巡查项目区内景观绿地运行情况，如苗木、草皮是否由死亡，及时上报并修复，确保景区的正常美观。 2）宣传管理：在工程区内树立爱护河流生态环境的宣传广告牌、警示牌，营造正面宣传氛围，提升大家保护项目绿地及景观设施的意识。 3）保洁管理：在宣传爱护环境、不乱扔垃圾的宣传下，设定专门保洁人员进行垃圾收集，维护河道绿地的整洁。 同时，本环评对运营期生态保护提出以下要求： （1）控制河道沿线工业和生活污染源的产生，严格限制新建、扩建与污染环境有关的建设项目，也不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。 （2）禁止在河道附近使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 |
| 其他 | 环境管理 环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。 为了充分发挥本项目的社会效益、经济效益和生态环境效益，保护工程及沿线的生态环境，最大限度减免不利影响，使工程及沿线的生态环境呈良性循环，建设单位应配备环境管理人员，负责环境保护管理工作。管理人员职责说明如下： （1）施工期 环境管理人员应对施工单位提出施工期间的环保要求，详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按环保设计要求进行施工，具体要求如下： ①工程的施工承包合同中应包括有环境保护的条款，承包商应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。 ②施工单位在施工前应组织施工人员《土地法》、《环境保护法》等有关环保法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 ③环境管理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环 境保护措施的全面落实。 ④施工单位应严格进行施工管理，合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案；严格控制施工范围，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失；并教育施工人员爱护施工场地周围的一草一木，从而尽可能地减小对景观环境的破坏。 （2）运行期 建设单位的环保人员对工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： ①检查、监督项目环境治理措施在建设过程中的落实情况。 ②要制定植被管理计划，对项目恢复的植被进行巡查，及时对未成活区域进行土壤改良和植被补栽。 |
| 环保投资 | 项目总投资4930.77万元，其中环保投资82.05万元，占总投资比例为6.77%。具体环保投资估算见下表5-4。 表5-4 环保投资估算表 工程和费用名称 单位 数量 单价 投资（万元） 第一部分 环境监测措施 3.9 地表水水质监测 点,次 1 7000 0.7 底泥重金属检测 点,次 2 8000 1.6 底泥固废属性判定监测 点,次 2 8000 1.6 第二部分 环境保护仪器设备及安装 6.6 垃圾桶 元/个 10 100 0.1 车辆限速标志牌 个 20 200 0.4 宣传册 个 30 200 0.6 洒水车辆 辆 1 30000 3.0 油水分离器 个 1 5000 0.5 潜污泵 个 3 5000 1.5 清水泵 个 1 5000 0.5 第三部分 环境保护措施 20.34 1、水环境保护措施 / / / 5.0 1.1隔油沉淀池 座 1 25000 2.5 1.2生活污水沉淀池 座 1 10000 1.0 1.3环保厕所 座 1 15000 1.5 2、大气环境保护措施 / / / 4.5 2.1洒水抑尘人工费 人/年 1 30000 3.0 2.2防护面罩 套 300 50 1.5 3、声环境保护措施 / / / 10.3 3.1鸣笛警示牌 个 6 500 0.3 3.2移动式声屏障 延米 500 200 10 4、固体废物处置措施 / / / 0.54 4.1生活垃圾清运 t 18 300 0.54 第一至三部分合计 / / / 30.84 第四部分 环境保护独立费用 1、建设管理费 / / / 1.1环境管理人员经常费 按第一至三部分之和的4%计 1.23 1.2环境保护宣传及技术培训费 按第一至三部分之和的3%计 0.93 1.3 环境保护设施竣工验收费 / 15.0 2、环境监理费 人,年 1 50000 5.0 3、科研勘测设计咨询费 / 20.0 第一至第四部分合计 / 73.0 基本预备费 按第一至四部分之和的5%计 9.05 环境保护投资 / 82.05 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 大气环境 | 施工扬尘 | 施工现场四周设不低于1.8m围挡，施工道路定期清扫；施工现场每天洒水2~4次；水泥、黄沙等物料堆放于棚内并采用防尘布遮盖；河道两侧综合施工场外侧各设1座洗车平台对车身及轮胎进行清洗；运输散装物料车辆采取覆盖措施 | / | / | / |
|  | 运输扬尘 | 配备洒水车定期洒水；裸露地表进行覆盖；原料进行 遮盖，避免露天堆放；粉状建材运输应压实，填装高 度不超过车斗防护栏，并采取加盖车辆运输；限制运输车辆车速 | / | / | / |
|  | 施工尾气 | 使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆保养；合理安排运行时间；做好施工周围道路交通组织工作避免交通堵塞 | / | / | / |
|  | 河道清淤恶臭 | 分段施工，清除的淤泥及时回填；采用密闭罐车运输 | / | / | / |
| 地表水环境 | 运输车辆、机械设备冲洗废水 | 河道两侧综合施工场外侧各设1座洗车平台，并分别配套1台移动式隔油沉淀池，运输车辆、机械设备冲洗废水经处理后回用于场地抑尘洒水，不外排 | / | / | / |
|  | 施工人员生活污水 | 在综合施工场分别设置1座10m3移动式沉淀池，生活污水经移动式沉淀池处理后回用于场区洒水抑尘。 | / | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾 | 部分建筑材料可作为河岸沿线建设护岸、护坡时填方使用；废木料、钢筋头、废包装纸和塑料可回收外卖废品收集站处理 | / | 管理人员及绿化人员生活垃圾经收集后送当地环卫部门统一地点统一处理 | / |
|  | 土石方及淤泥 | 部分回填后剩余部分用于滩面场地平整，不设弃渣场 | / |  |  |
|  | 施工人员生活垃圾 | 在2个综合施工场分别配置1个垃圾收集桶，统一收集后运至环卫部门指定地点处置 | / |  |  |
|  | 废机油 | 考虑到施工期机械设备简单维修会产生少量废机油，要求河道左岸综合施工场建设1座5m2危废暂存间，废机油暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | / |  |  |
| 声环境 | 施工机械 | 选用符合国家环保要求的低噪声设备；合理安排施工时间，项目施工期较长，建设单位应定期对施工机械进行保养维护， 使用时设置临时噪声隔挡 | 满足《建筑施 工场界环境噪 声排放标准》（GB12523-2 011） | 选用低噪声设备，合理安排施工时间 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）I类标准 |
|  | 运输车辆 | 运输车辆运行过程中应减速慢行，减少非必要的鸣笛 | / |  |  |
| 陆生生态 | 施工区域 | 严格控制临时占地，工程技术后及时进行场地平整，绿化，恢复原有地貌；划定施工作业范围，施工路段设立警示标志并对施工人员进行环保培训 | 临时占地全部 恢复植被，无 裸露地表 | 制定植被管理计划， 对项目恢复的植被进行巡查，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽 | 补栽植被成活且长势良 好 |
| 水生生态 | 涉水工程 | 加大对施工人员宣传教育；合理安排施工时序，6-8月不开展涉水作业；严禁施工废弃物在河滩随意堆放 | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | 定期巡视，加强管理 |

# 七、结论

综上所述，繁峙县滹沱河源头综合治理工程的建设符合国家及地方产业政策要求，在认真落实评价提出的各项污染防治措施，强化生态环境保护措施后，本项目对区域的环境影响可接受。 同时，项目实施后，可极大改善区域水环境，加速水体循环，也会对周边河道水质改善和周边生态环境产生有利影响，有显著的生态环境正效益。因此，从环境保护角度评价，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

河道现状

河道右岸

河道现状

河道左岸

河道清淤疏浚

堤防工程施工

施工导流

修筑施工便道

人工湿地建设

其他工程施工

淤泥回填

组图3-1   滹沱河滨河公园段现状图

组图3-2   待治理河段段现状图

压实土

防渗混凝图面层

碎石垫层

地坪标高

图5-1   防渗结构示意图

7.0

隔油沉淀池沉淀，用于场区洒水抑尘

7.0

运输车辆、机械设备冲洗水

1.0

12.0

自来水

移动式沉淀池沉淀，用于场区洒水抑尘

4.0

5.0

生活用水

图5-2   本项目水平衡图（m3/d）