繁环审批函〔2022〕12号

关于山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目环境影响报告书的批复

山西省繁峙县垣利铁选厂：

你厂报送的《关于<山西省繁峙县垣利铁选厂30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目环境影响报告书>（以下简称<报告书>）的报批申请》已收悉。

经研究，从生态环保角度对“报告书”提出意见如下：

该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，其违法行为已经忻州市生态环境局繁峙分局（繁环法告〔2020〕03-1号）处罚。你厂必须认真汲取教训、强化守法意识。

一、你厂拟在繁峙县光裕堡乡富家庄村东南1.52km，建设30万吨/年低品位铁矿石综合利用项目。建设规模：30万吨/年低品位铁矿石，主要建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程。项目总投资700万元，其中环保投资54.1万元。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护、风险防范措施和本批复要求的前提下，我局原则同意你厂按照《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治各项措施。按照《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6中的特别排放限值要求，原料库地面硬化，建设全封闭钢结构原料库，配套喷雾抑尘设施；成品库地面硬化，建设全封闭钢结构成品库；废石库地面硬化，建设全封闭钢结构废石库，配套喷雾抑尘设施；破碎机、干选机产尘点、皮带机落料处分别安装集气罩，通过管道将上述废气引入同一台布袋除尘器；输送皮带设置全封闭皮带通廊；道路扬尘道路硬化、洒水抑尘；尾矿库采取洒水抑尘及时覆土压实。

（二）落实污废水污染防治措施。生活污水、食堂废水经隔油池后排入1座2m3的沉淀池，用于场地洒水或绿化。本项目使用旱厕，定期由附近农户清掏用作农肥；厂区东北部较低处设1座160m3初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于原料库洒水抑尘及道路降尘洒水；生产废水尾矿浆经浓缩压滤后，泵入循环水池回用于生产；洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用。

（三）落实固体废物污染防治措施。废石、粗砂在废石库内暂存后，外售综合利用，销路不畅时送选厂东侧尾矿库堆存；尾砂于东侧尾矿库合理堆存；除尘灰作为原料回用于生产；生活垃圾厂内收集后，交当地环卫部门定期清运。废机油、废棉纱、手套按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关规定，新建1座10m2的危废暂存间，分别收集后于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理。不得随意丢弃。

（四）落实噪声污染防治措施。安装在室内、基础减震并安装消声器等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足核定的总量控制指标，粉尘2.808吨/年。

（六）严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2022年8月12日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西纳兰环保科技有限公司